佳县新创元新能源有限公司

二〇一九年七月

建设项目环境影响报告表

项目名称：佳县新创元新能源有限公司上高寨乡20MW

分散式风电项目

建设单位(盖章)：佳县新创元新能源有限公司

编制日期：2019 年 7 月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字 (两个英文字段作一个汉字)。

- 2. 建设地点---指立项所在地详细地址，公路、铁路应填写起至地点。

3. 行业类别---按国标填写。

- 4. 总投资---指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

环境质量状况	17

评价适用标准	21

环境影响分析	29

建设项目拟采取的防治措施及预期防治效果	41

结论、要求与建议	43

生态环境影响专题评价

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：风机场地平面布置图；

附图3：升压站总平面布置图；

附图4：监测布点图；

附图5：环境保护目标图；

附图6：陕西省生态功能区划图；

附图7：项目评价区土地利用类型图；

附图8：项目评价区植被类型图；

附图9：项目评价区植被覆盖度图；

附图10：项目评价区土壤侵蚀图。

附件：

1、委托书；

2、立项文件；

3、多规合一批复；

4、环评执行标准的批复；

5、监测报告。

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 佳县新创元新能源有限公司上高寨乡20MW分散式风电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 佳县新创元新能源有限公司 |
| 法人代表 | 蒲丽娜 | 联系人 | 高峰 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市佳县佳芦镇申家湾村1号 |
| 联系电话 | 15596074444 | 传真 | / | 邮政 编码 | 719200 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市佳县上高寨乡 |
| 立项审批部门 | 榆林市发展和改革委员会 | 批准文号 | 榆政发改发[2019]13号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 | D4414风力发电 |
| 占地面积 | 87119m2 | 绿化面积 | 升压站内绿化面积2129.06m2 |
| 总投资 | 19458.75万元 | 环保投资 | 269.5万元 | 环保投 资比例 | 1.38% |
| 预期投产日期 | 2021年7月 |
| 工程建设内容及规模 一、概述 1、项目由来 陕西省“十三五”能源发展规划思路明确提出积极推进能源结构战略性调整，加快水电、风电、太阳能和核电等可再生能源发展，培育新兴能源产业，着力发展低碳经济，推动能源结构清洁化、多元化和高效化。本工程运行所用的风能是清洁、可再生的能源。项目开发风电符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向，改善能源结构，增加可再生能源在系统中的比例，可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，促进风电项目健康持续发展。本项目位于佳县上高寨乡，通过现场实测数据和测风资料分析，该项目所处地区风能资源品质较好，风能资源比较丰富，具有较好的可利用价值。 本项目规划总装机容量为20MW，安装9台单机容量2200kW的风力发电机组，并配套建设箱式变压器及一座35kV升压站。项目实施可有效减少常规能源，尤其是煤炭资源的消耗，同时减少温室气体、SO2的排放量，发挥减排效益，保护环境（35kV升压站及35kV输电线路电磁辐射评价不在本次评价范围内，由建设单位另行办理相关审批手续）。 2、环境影响评价的工作过程 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的规定，“三十一、 电力 、热力生产和供应业中91、其他能源发电”。本项目为其他风力发电（规模为20MW风电），且不涉及敏感区，因此应当编制环境影响报告表。 因此，佳县新创元新能源有限公司于2019年4月正式委托我单位对本项目进行环境影响评价。接受委托后，我单位组织环评技术人员开展了现场调查、资料收集、环境质量现状监测等工作。同时，对项目可能给周边环境带来的影响进行分析，并针对项目建设和运行可能出现的环境污染提出可行的对策措施，按照“达标排放”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《佳县新创元新能源有限公司上高寨乡20MW分散式风电项目环境影响报告表》。 根据环保部相关规定，风电场内部风力发电机组的箱式变电站与35kV升压站之间的电力输送线路采用10kV架空线路，其10kV输电线路属豁免管理范畴。本项目35kV升压站包括生产区和生活区两部分，其中35kV升压站电磁辐射评价不在本环评范围；升压站对外输电线路尚未设计，不在本环评范围内，由建设单位另行办理相关审批手续。） 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 风能是可再生清洁能源，项目建设符合我国能源产业发展方向；根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，项目不属于限制和淘汰类项目，故本项目符合我国产业政策要求。 2019年1月9日，榆林市发展和改革委员会以“榆政发改发[2019]13号”《关于进一步做好分散式风电项目建设管理的通知》文同意本项目的建设，具体见附件2。 因此，本项目建设与国家相关产业政策相符合。 （2）《可再生能源产业发展指导目录》 根据国家发展和改革委员会关于印发《可再生能源产业发展指导目录》的通知（发改能源[2005]2517号），“风能及风力发电”列在《可再生能源产业发展指导目录》的首位。拟建项目属该指导目录中“风力发电”项目。 （3）《陕西省“十三五”能源发展规划》 《陕西省“十三五”能源发展规划》明确指出，“十三五”期间积极发展新能源，加快发展风电产业。按照“集中开发、电网配套、统筹消纳”的原则，加快陕北百万千瓦风电基地建设。到2015年，风电装机容量达到200万千瓦，风电装备整机生产能力达到200万千瓦、零部件生产能力达到100万千瓦，基本建成完善的风电产业链。本项目的建设，完善“十三五”期间能源结构，符合“规划”要求。 （4）《国家林业和草原局关于规范风机场项目建设使用林地的通知》 《通知》中明确指出：自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。……加强生态影响分析和评估，不得占用年降雨量400毫米以下区域的有林地和一级国家级公益林地，避让二级国家级公益林中有林地集中区域。 本项目的建设用地不涉及《通知》中明确的自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，佳县年平均降雨量为403.8mm，不属于年降雨量400mm以下区域，因此，本项目建设符合《通知》中相关要求。 （5）与榆林市“多规合一”控制线符合性分析 本项目与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析见表1及附件3。 表1 本项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称 本项目检测结果 备注 土地利用总体规划 建议与国土部门对接 环评要求尽快与国土部门对接 城镇总体规划 符合 / 产业园区总体规划 / / 林保护利用规划 建议与林业部门对接 环评要求尽快与林业部门对接 生态红线 符合 / 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 / 危险化学品企业外部安全防护距离控制线 / / 河道规划治导线 / / 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 / 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 / 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 / （6）风电场选址合理性分析 本项目场址位于榆林市佳县，本次环评从风能资源、环境影响、环境制约因素等方面分析电场选址的合理性： ①风能资源分析 榆林市位于陕西省最北部，气候属温带半干旱大陆性季风气候，风能资源较为丰富，风向稳定，破坏性风速小，地势平坦，交通方便，工程地质条件好。 本项目风电场附近的气象站是佳县气象站和榆阳区气象站，两气象站与风电场直线距离约为40km，其间地形变化不大，下垫面情况相似。本次采用榆阳区气象站作为参证气象站。同时，本次收集到风电场范围内1座测风塔（7335#）实测数据。由榆阳区气象站近30年气象资料可知，区域风向以偏西北风和偏东南风为主。该风电场主导风向和主风能方向一致，以南（S）风的风向和风能分布频率最高；次主风向主要以南东南（SSE）、西北（NW）~北西北（NNW）风的风向和风能分布频率较高。风速春季大，秋冬季小，白天小、夜间大。 该风电场90m高度风速频率主要集中在2m/s~9m/s，风能频率主要集中在5m/s~12m/s，无破坏性风速，全年均可发电。7335#测风塔90m高度代表年平均风速为5.77m/s，年平均风功率密度为181W/m2，年有效风速（3m/s~20m/s）小时数为7749h；50m高度代表年平均风速为5.2m/s，年平均风功率密度为132W/m2，年有效风速（3m/s~20m/s）小时数为7689h。根据《风电场风能资源评估办法》判定该风电场风功率密度等级为1级。 计算至标准空气密度条件下90m高度处50年一遇最大风速为26.8 m/s，小于37.5 m/s。风电场70m~80m高度15 m/s风速段湍流强度介于0.147~0.139之间，强度较大。根据国际电工协会判定该风电场可选用适合及其以上安全等级的风机。本项目所在区域风能资源具备开发条件。 ②对环境的影响小 本项目风电场范围内无水源地、文物保护单位及自然保护区等，项目设施占地不占用珍稀动植物资源，风机周围居民分布距离较远，项目建设对当地生态环境和场址区居民点的噪声影响小。 ③项目对候鸟迁徙的影响小 根据生态专章分析，项目区范围内不存在候鸟迁徙通道，且鸟类活动较少，不属于鸟类的主要觅食区域，因此项目建设目对候鸟迁徙的影响影响较小。 ③符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的要求 根据《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》，风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。本项目占用部分旱地，不涉及基本农田，不涉及特殊保护区域，对于项目临时占地中占用的耕地，环评提出项目建成后恢复为原有耕地，对于草地和林地，环评提出进行生态恢复，种植灌木和草丛，恢复临时占地的生态环境。因此项目占地基本符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》要求。 ④无明显环境制约因素 本项目地处黄土梁与沟壑相间分布，风机布置在山梁顶部，地势较为开阔，风电场西侧紧邻榆佳高速，东侧紧邻神米高速，对外交通较为便利，便于风电开发和运输、管理；占地类型主要为草地、耕地和林地；场址区地质构造稳定，无不良地质作用，适宜工程建设；所处区域无重点保护野生动物出没，也不涉及风景名胜区、自然保护区、水源地保护区、基本农田及国家限制的采矿区域。 综上所述，评价认为本风电场选址合理。 4、关注的主要环境问题 本项目主要关注的环境问题有： （1）施工期对环境的主要影响为施工扬尘、施工固废、施工废水、施工噪声以及对生态的扰动。 （2）运行期主要的环境影响为电机组产生的噪声、风机检修时产生的废弃润滑油、废机油和报废变压器等。 5、环境影响评价的主要结论 本项目符合相关国家产业政策、环保政策，选址符合相关要求，污染物治理措施可行。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、地理位置与交通 佳县新创元新能源有限公司上高寨乡20MW分散式风电项目位于陕西省榆林市佳县上高寨乡，距佳县县城约40km。规划场址地理坐标为东经E110°12′42.28″～110°17′31.35″，北纬N38°18′15.56″～38°20′58.00″，场址区海拔为1050～1240m。风电场西侧紧邻榆佳高速，东侧紧邻神米高速，交通条件较为便利。本风电场工程地理位置示意图见附图1。 三、项目概况 1、工程规模与建设内容 本项目工程内容包含9台分散式风力发电机组、35kV升压站及接地网等工程项目，总装机容量为20MW，上网电量为4395.3万Kw.h，年利用小时数为2220h，项目组成见表2（35kV升压站及35kV输电线路电磁辐射评价不在本次评价范围内，由建设单位另行办理相关审批手续。），项目总平面布置见附图2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 建设内容 工程规模 工程建设规模为20MW 主体工程 风电机组 安装9台单机容量为2200kW的风力发电机组 箱式变压器 配置容量为2500kVA的箱变9台，布置在距风机约15m处 35kV升压站 建一座35kV升压站，安装1台容量为50MW的主变，预留1台容量为50MW的主变位置 辅助工程 直埋电缆 风机与箱变采用“一机一变”单元接线方式，采用0.6/1kV低压电缆直埋敷设连接，经计算，需采用7根ZRB-YJY23-0.6/1kV-3*240mm2电力电缆与2根ZRB-YJY63-0.6/1kV-1*240mm2电力电缆并联连接，共计115m 架空线路 一回10kV集电线路，采用自立式铁塔，每回线路输送容量为19.8MW 杆塔形式 单回直线塔32基，单回转角塔32基 场区道路 进场道路，混凝土路面，长0.1km，宽4m 场内道路，参照四级道路标准进行设计，长2.9km，宽4m 公用工程 给水 通过周边村庄拉运至项目场地 排水 站内雨水沿道路坡向自流排出场外；生活污水经处理后用于厂区绿化和道路洒水，不外排 供暖 办公室、会议室、宿舍、餐厅等采用对流式电加热器供暖系统；二次盘室、35kV开关柜室等采用辐射式电加热器供暖 供电 施工期引用周边现有的电力供电线路；运行期电源由升压站内配电装置引接 油品库 位于升压站，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗 环保工程 污水处理 生活污水系统采用单立管伸顶通气排水系统，污水自流排入室外污水管网。厨房污水经隔油器处理后排入室外污水管网，室外设一座2m3的化粪池和一座处理规模为0.50m3/h的污水处理设备，污水经处理达标后排入50m3集水池，用于场区绿化和道路洒水，不外排 废气处理 设置油烟净化器1台，厨房油烟经油烟净化器处理后排放；设置专用烟道1个，炊事燃料燃烧废气经专用烟道引至餐厅楼顶排放 运行期固废 生活垃圾全部集中收集后，定期运至市政生活垃圾填埋场统一处置；废润滑油、废机油、废变压器收集后定期交由有资质单位处理 噪声 选用低噪声设备；35kV变压器设置基础减震 生态保护 限制施工作业范围，不得超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌 水土流失治理 采取工程措施、植物措施和临时措施相结合控制水土流失量 项目主要经济技术指标见表3。 表3 项目主要经济技术指标 序号 项目 规格 1 装机容量（MW） 20 2 单机容量（kW） 2200 3 台数（台） 9 4 叶轮直径（m） 131 5 轮毅高度（m） 90 6 年上网电量（万Kw.h） 4395.3 7 年等效满负荷小时数（h） 2220 8 工程总投资（万元） 19458.75 （1）风电机组工程组成 本项目安装9台单机容量为2200kW的风力发电机组，叶轮直径131m，轮毂高度90m。本工程风力发电机基础承台为圆形，采用钢筋混凝土扩展基础，桩型基础由基桩和承台共同组成。风机基础为底部直径18m，高0.9m的圆柱；中部为底面直径18m，顶面直径7.4m的圆台；上部为直径7.0m，高0.7m的台柱。风机基础埋深在-2.7m，基础底部设置26根混凝土扩底灌注桩，桩身直径0.8m，扩底直径1.65m，平均桩长21m。总装机容量为20MW，上网电量为4395.3万Kw.h，年利用小时数为2220h。 风机机位坐标见表4，工程设备特性见表5。 表4 风机机位坐标一览表 编号 X Y F01 37431339.0 4243295.4 F02 37431720.3 4243547.5 F03 37432912.5 4244182.6 F04 37433916.3 4244641.7 F05 37434430.5 4244422.9 F06 37435972.2 4245835.4 F07 37436535.0 4245502.6 F08 37437057.6 4245250.0 F09 37437643.4 4245244.3 表5 风电场工程设备特性表 名称 单位（型号） 数量 备注 主要设备 风电场主要机电设备 风力发电机组 台数 台 9 推荐机型 额定功率 kW 2200 叶片数 片 3 风轮直径 m 131 扫风面积 m2 13478 切入风速 m/s 3 额定风速 m/s 12 切出风速 m/s 20 安全风速 m/s 52.5 轮毅高度 m 90 功率调节方式 变桨距 发电机额定功率 kW 2200 发电机功率因数 0.90(感性)~0.95（容性） 发电机额定电压 v 690 主要机电设备 箱式变电站 S11-2500/10 9 土建 风电机组基础 台数 座 9 型式 混凝土灌注桩基础 箱式变电站基础 台数 台 9 型式 钢筋混凝土基础 施工 工程数量 土石方开挖 m3 23859 回填 m3 20217 钢筋 t 707.52 混凝土 m3 9458.90 施工期限 总工期 月 12 第一批机组发电 月 12 综合指标 装机容量 MW 19.8 年上网电量 万kW.h 4395.3 年等效满负荷小时数 h 2220 平均上网电价（含增值税） 元/kW.h 0.57 （2）箱式变压器 风电机组与箱式变电站组合方式为一机一变方案，即每台风机设一座箱式变电站，全风电场共设置9台箱式变电站，箱变设计容量为2500kVA，内置变压器采用油浸式三相双卷自冷式升压变压。箱式变电站基础采用C30混凝土基础，箱式变均直接搁置在混凝土基础上，箱式变电站基础与电力电缆沟相连。基础断面为5.5m(长)×4.0m(宽)×2.05m(高)，埋深1.65m，露出地面0.3m，防止雨水灌入。 （3）集电线路 本工程集电线路采用直埋电缆和架空线路相结合的方式，电缆埋设线路0.38km，架空线路总长16.56km。 A.直埋电缆 本项目风机至箱式变电站采用直埋电缆。风机与箱变基础为混凝土基础，箱式变电站基础与电力电缆沟相连，箱变中心布置在距风机塔筒中心约15m处，发电机组与箱式变电站之间采用1kV（运行电压为0.69 kV）低压电缆直埋敷设。经计算需采用7根ZRB-YJY23-0.6/1kV-3*240mm2电力电缆与2根ZRB-YJY63-0.6/1kV-1*240mm2电力电缆并联连接，线路总长度约0.115km。 B.10kV 架空线路 本工程将10kV架空线路设在箱式变电站与35kV升压变电所之间。每台箱变高压侧均用一根电缆引接至临近的35kV架空集电线路上，风电机组所发电能通过架空线路将电能输送至升压站围墙外约100m处，然后改用电缆接至升压站，本项目共设置1回10kV集电线路，线路输送容量为19.8MW，采用单回线架设，自立式铁塔64座，估算工程接至35kV母线上的电缆线路长约0.52km，架空线路长约14.8km。 （4）升压站工程组成 本项目升压站位于规划风电场南侧，场地为南北向布置，总占地面积约10810m2，分为生活区和生产区两部分，其中南侧为生活区，布置有综合楼、辅房、地下水泵房、油品库等；北侧为生产区，布置有35kV配电装置区、SVG室及配电装置区，由北向南依次布置，各设备区域间均设环形道路，满足设备运输、安装、检修及运行巡视要求。升压站总平面布置图见附图3。 A. 综合楼 综合楼为地上二层建筑，一层布置有办公室、档案室、值班室、厨房、餐厅等；二层布置有计算机室、中控室、会议室等。建筑面积1001.72m2。 B. 辅助用房 辅房为地上一层建筑，布置有车库、检修间、备品库等，建筑面积209.95m2。 C. 地下水泵房 地上一层及地下一层建筑，地下层高4.0m，地上层高2.7m，建筑面积地下178.75m2，地上24.30m2。 D. 油品库 地上一层，建筑面积85.56 m2。用于贮存风机润滑用的齿轮油和润滑脂。 E. 35kV配电装置 采用GIS户外布置方式，结构紧凑，不知清晰，35kV出线采用架空出线方式。10kV配电装置采用手车式金属铠装闭式开关柜，户内单列布置，除主变低压侧回路采用绝缘管型母线出线外，其余回路采用电缆出线。 F. 事故油池 本项目升压站内主变下方设置1处事故油池，配套相应的变压器排油管路，变压器事故排油经事故油管路收集后排入事故油池，有效容积为45m3，布置于地下，满足升压站事故排油的要求。 升压站工程设备特性见表6。 表6 升压站工程设备特性表 主变压器 型号 SZ11-50000/35 台数 台 1 容量 MVA 50 额定电压 kV 35+3 出线回路数及电压等级 出线回路数 回 1 电压等级 kV 35 2、占地 根据项目可研，本工程为线状和点状相结合的工程，工程占地类型主要为天然牧草地，按照工程占地性质划分为工程永久占地和施工临时占地。 永久性占地包括风机组基础（含箱变基础）占地、地上永久性建筑物占地、架空线路杆塔基础占地、风场永久道路占地及风场内连接升压站道路和场内检修道路占地等，总占地面积87119m2；临时性占地包括施工中电缆埋设路径占地、临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住占地、设备临时储存所占场地、拌合系统占地、风力发电机组吊装时的临时占地、施工道路和其它施工过程中所需临时性占地，总占地面积178882m2。项目征用地面积见表7。 表7 项目征用地面积表 项目 单位 面积 占地类型 备注 一、永久性占地项目 风机基础 m2 2547 草地、耕地、林地 283 m2/台 箱变基础 m2 198 草地、耕地、林地 22 m2/台 升压站 m2 10810 草地、耕地 94*115 集电线路杆塔征地 m2 1664 草地、耕地、林地 64基 场内道路宽（宽4m） m2 71900 草地、耕地、林地 永久性占地合计 m2 87119 130.67亩 二、临时性占地项目 电缆直埋征地（宽1m） m2 1170 草地、耕地、林地 1m宽 场地平整 m2 25512 草地、耕地、林地 扣除风机、箱变基础占地 场内施工道路 m2 142400 草地、耕地、林地 生活临建 m2 9800 草地 临时性占地合计 m2 178882 268.31亩 3、项目工程量 项目土建工程量主要包括风力发电基础、箱式变压器基础、接地网、升压站、交通工程、安全监测工程、电缆沟等的开挖、回填等，主要工程量见表8。由于项目距离王家砭镇较近，项目不设拌合站，风机、箱变等基础均采用商品混凝土，通过公路运至施工现场。 表8 项目主要工程量统计表 序号 项目 种类 单位 工程量 备注 1 单台风机基础 土石方开挖 m3 1081 土石方回填 m3 589 基础混凝土C40F150 m3 452 垫层混凝土C20 m3 41 二级配 基础钢筋 t 49.7 钢材 0.4 基础埋管PVC-CØ150 m 137.5 电缆护套管 基础埋管PVC-CØ50 m 33 电缆护套管 干作业混凝土灌注桩C30 m3 330.75 干作业混凝土灌注桩钢筋 t 23.15 2 单台箱变基础 土石方开挖 m3 45 土石方回填 m3 25 混凝土 m3 20 钢筋（HPB300） t 0.3 3:7灰土 m3 7 3 集电线路 土方开挖 m3 4160 土方回填 m3 2720 混凝土C25 m3 1440 钢筋（HRB400） t 25.6 地脚螺栓 t 32 C15垫层 m3 62 砌体砌筑 m3 512 2:8灰土 m3 1536 4 35kV升压站 土方开挖 m3 9565 土方回填 m3 11971 压实系数不小于0.94 构架钢筋 t 5 混凝土C30 m3 75 4、公用工程及辅助设施 （1）电力接入系统方案 根据风电场所处的地理位置及周围电网情况，本工程风电场风力发电机单机容量为2200kW，出口电压为0.69kV，所发出电量经电缆引接至箱式变电站低压侧，通过箱式变电站升压至10kv，再通过10kv架空集电线路，进入35kv升压站。 （2）交通运输 ①场外交通 本项目位于陕西省榆林市佳县上高寨乡，距佳县县城约40km，榆佳高速从场区南侧通过，神王路从场区东侧通过，另有数条乡村道路通往场区，交通较为便利。本项目拟安装9台风轮直径为131m、轮毅高度90m的发电机组，项目拟建场址具备大件运输的条件，本风电场风电机组（叶片、叶轮、机舱、发电机、主变）从厂家到风电场的主要运输路线为：榆林市——榆佳高速——王家砭收费站——神王路——粉房岔——进场道路——木瓜树峁村——风电场，详细措施由风机厂家或专业的大件运输公司考虑。 ②场内道路 场内道路以进场道路终点为起点，由北向南通过各条主线道路到达各个风机机位附近，再分裂出各条支线到达风机吊装平台，实现交通运输。道路距风机中心最近距离约30m。场内交通运输线路在充分利用现有道路的情况下，经布置需新建场内道路总长2.9km，对原有道路改扩建11.4km，改扩建进场道路8.5km，新建进升压站道路0.1km。终点至各个风机机位，为满足吊车运行要求，设计宽度为5.5m，风电场施工完成后，在施工路面基础上铺设4m宽、20cm厚泥结石路面作为检修道路，部分坡度较大路段采用混凝土路面，其余路面恢复为原地貌。 （3）给水 ①水源 本风电场场区附近无供水管网，拟通过周边村庄拉运至项目场地。 ②用水量 项目用水主要包括升压站职工生活用水和绿化用水，本项目初步定员5人，依据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2014），确定项目职工用水定额为95L/(人·次)，绿化用水定额为2L/(m2·d)。项目用水量计算见表9。 表9 项目给水概况 用水项目 用水定额 估算规模 用水量 m3/d m3/a 职工用水 95L/(人·d) 5人/d，365d/a 0.48 175.20 绿化用水 2L/(m2·d) 2129.06 m2，1次/2周，50次/a 0.58 212.91 合计 1.06 388.11 计算可知项目总用水量约1.06m3/d，388.11m3/a，其中职工用水0.48m3/d，175.20m3/a；绿化用水0.58m3/d，212.91m3/a。 ③排水 项目废水产生量按职工用水量的80%计，产生量约0.38m3/d，138.7m3/a。生活污水系统采用单立管伸顶通气排水系统，污水自流排入室外污水管网；厨房污水经隔油器处理后排入室外污水管网，室外设一座2m3的化粪池和一座处理规模为0.50m3/h的污水处理设备，污水经处理达标后排入50m3集水池，用于场区绿化和道路洒水，不外排。 （4）采暖、制冷 办公室、会议室、宿舍、餐厅等采用对流式电加热器供暖系统；二次盘室、35kV开关柜室等采用辐射式电加热器供暖。 5、劳动定员及工作制度 本期工程和35kV升压站按照少人值班原则进行设计，结合本风电场的特点，初步安排定员5人，1名管理人员，4名运行人员和日常维护人员。本期工程的机组大修委托外单位检修，以减少风电场的定员。工作制度为年运行365天。 6、施工工期及施工临时设施 本项目计划有效工期12个月，施工定员平均人数30人。施工营地包括临时宿舍及办公室，营地内设置旱厕，在施工场地内设一个临时蓄水池储水，由水罐车从附近村庄拉水，用以供给生产及生活用水。 本项目主要建筑物材料来源充足，由于项目距离王家砭镇较近，项目不设拌合站，采用商品混凝土通过公路运至施工现场。钢筋等施工材料堆放于施工营地内，不再单独设置施工料场。生活及小型生产物资，其它建筑材料（木材、油料）等可在王家砭镇购买。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本工程为新建项目，，故不存在原有污染情况及主要环境问题。风电场范围内无自然保护区文物保护单位等环境敏感点。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(位置、地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置与交通 本项目位于陕西省榆林市佳县上高寨乡，距佳县县城约40km。规划场址地理坐标为东经E110°12′42.28″～110°17′31.35″，北纬N38°18′15.56″～38°20′58.00″，场址区海拔为1050～1240m。风电场西侧紧邻榆佳高速，东侧紧邻神米高速，交通条件较为便利。 2、地形、地貌 本项目位于华北地台西南边陲的北部，属陕甘宁盆地，陇东-陕北-晋西地区黄土高原的西北边缘地带，主要地貌为黄土梁与沟壑相间分布，梁顶地形较为平坦、地势较开阔，地表为荒漠，生产有耐旱植物，总的地势南高北低。场址区按地形地貌可分为北部沙漠区、中部黄土梁峁间区和南部丘陵沟壑区，分别约占总面积的三分之一。区内海波1100m~1800m。 3、气候、气象 本项目地处佳县，属暖温带大陆性半干旱季风气候。冬季漫长寒冷，夏季短促温差较大。日超时间长，光热资源较丰富。干旱是佳县最严重的自然灾害，多发生在春夏。年降水量403.8mm，气候较干旱。降水年际变化率较大，相对变化率达80%，年内分配不均，多年平均降水量只能满足农作物需水量的1/2。降水集中在7、8、9三个月，水分利用率极低。年极端最高气温为42.1℃（2005年6月22日），年极端最起气温为零下24.4℃（2002年12月27日）。 4、地层岩性 根据本阶段勘探揭露，场址区地层以第四系松散堆积物为主，山顶由黄土组成，场区地层自上而下分述如下： 第一层：第四系上更新世风积（Q3Qol）马兰黄土，灰黄色~黄褐色，稍湿，结构稍密~中密，以稍密为主。以粉土为主，大孔隙发育，主要为虫孔和植物根孔，局部可见钙膜分布。该层在场区分布较稳定，厚度为10.9m~22.2m，厚度变化较大。该层局部夹有薄层灰褐色粉质粘土层。 第二层：第四系上更新世风积（Q3Qol）古土壤，灰褐色~浅棕色，稍湿，可塑~硬塑，土质较均匀，含白色钙质斑点和钙膜，局部含钙质结核。层厚一般0.5m~2.9m。 第三层：第四系上更新世风积（Q2Qol），离石黄土，褐黄色~浅棕红色，稍湿。以粉土为主，结构稍密~中密，以中密为主。有少量大孔隙，含黑色铁锰斑点较多，具垂直节理，分布较为稳定。该层夹有古土壤层和粉砂层。 5、水文地质 评价区属暖温带大陆性半干旱季风气候，具有降水稀少、蒸发强烈、气候干燥、温差大、日照时间长、无霜期短、风力强劲等气候特点，干旱、风沙等灾害性天气时有发生。 （1）地表水 区内有属于黄河水系的秃尾河、佳芦河支流。根据调查，场址所在区域的沟壑中常年有流水，雨季流量较大，枯水期流量相对较小。 （2）地下水类型 场址区地下水为基岩裂隙水，含水层为侏罗系砂岩夹泥页岩，黄土沟壑岩壁多有地下水渗出，但风机机位均位于第四系黄土顶部，地下水埋深相对较大，地下水对工程基本无影响。 （3）地下水补给与排泄 场址区地下水主要接受大气降水补给。 6、地震 根据国家地震局和建设部2010年颁发的GB50011-2010《建筑抗震设计规范》规定，本区地震烈度为Ⅵ度。 7、生态环境 （1）植被 项目区植被类型有乔木、灌木、草丛和农业植被，其中以草丛为主，主要为铁杆蒿、白羊草杂类草丛等草类和柠条、胡枝子等灌丛植物。 （2）植被覆盖度 评价区自然植被以草丛和灌丛为主，植被以低矮、稀疏为主要特征，植被覆盖度为中覆盖度。 （3）土壤侵蚀 项目所在地位于毛乌素沙地沿秃尾河与佳芦河分水岭形成沙带的中部，具有水力和风力土壤侵蚀交错分布特征，风力土壤侵蚀面积稍大于水力土壤侵蚀，土壤侵蚀强度较大，以轻度、中度和强度土壤侵蚀为主，西南部和东北部土壤侵蚀强度大于中部。 （4）动物 根据现状调查，区内物种以常见物种为主，如喜鹊、麻雀和乌鸦等，野生动植物稀少，未见国家级、省级重点保护动植物及珍稀濒危动植物。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区环境现状及主要环境问题（环境空气、声环境） 本次评价环境质量现状调查采用引用和实测相结合进行，其中大气环境引用陕西省环境空气质量公报中数据，噪声环境现状采用实测数据（见附件5）。 1、空气质量现状调查及评价 （1）基本污染物 本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省环境空气质量状况公报中佳县2018年1~12月空气质量状况统计数据，具体见表10。由表10可知当地PM10、O3年均浓度不达标，佳县为环境空气质量不达标区域。 表10 佳县1~12月空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 77 70 110.00 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 35 35 100.00 达标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 11 60 18.33 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 25 40 62.50 达标 CO 95百分位浓度 mg/m3 1.3 4 32.50 达标 O3 90百分位浓度 μg/m3 167 160 104.38 不达标 2、声环境质量现状调查及评价 本项目声环境质量委托陕西同元环境检测有限公司进行监测，监测报告见附件5。 ①监测点的设置 本次评价噪声现状监测点共设9个点位，具体监测点位置见附图4。 ②监测项目及频率 监测项目：等效连续A声级； 时间、频率：监测2天，昼夜各一次（监测时间为2019年4月8日~4月9日）。 ③监测结果及评价 各监测点监测结果见表11，由监测结果可知，风电场址处、居民点环境噪声监测结果及升压站场界噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，评价区声环境质量良好。 表11 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 监测值 2019年4月8日 2019年4月9日 昼间 夜间 昼间 夜间 1#F01风机处 52.6 42.3 53.8 40.9 2#F03风机处 53.9 41.6 54.2 41.6 3#高家峁村 54.8 42.5 52.9 43.8 4#川塌平 53.8 43.1 53.4 41.9 5#川贺村 54.3 42.9 54.9 42.8 6#升压站东场界 52.9 42.6 53.1 42.3 7#升压站南场界 53.4 41.5 51.9 41.9 8#升压站西场界 52.9 43.5 | 52.3 42.6 9#升压站北场界 51.6 42.6 53.4 41.6 GB3096-2008中2类区标准限值 60 50 60 50 达标情况 达标 达标 达标 达标 3、生态环境现状 采用遥感方法对本项目建设区域的植被类型进行解译，项目区植被主要为乔木、灌丛、草丛等，乔木主要为杨树、刺槐落叶阔叶林等；灌丛主要为柠条、胡枝子等；草丛主要为铁杆蒿、白羊草杂类草丛等；农作物以玉米、马铃薯、土豆为主。评价区自然植被以草丛和灌丛为主，植被以低矮、稀疏为主要特征，植被覆盖度为中覆盖度。没有被列入国家及省级法定保护的植物种类。 项目区主要野生禽类为喜鹊、麻雀和乌鸦等常见鸟类，区内无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。风电场区域内未发现受保护的国家级野生动物和植物。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标见表12，保护目标分布见附图5。 表12 环境保护目标 环境要素 保护对象 相对位置 保护目标或保护对策 环境空气及声环境 高家峁村 （4户，22人） F03风机西北，919m 达到《环境空气质量标准（》GB3095-2012）中二级标准 川塌平 （8户，45人） F04风机东北，710m 川贺平 （21户，118人） F05风机北，1049m 生态 植物与植被 评价区 合理确定风电机组位置，优化施工道路，减少对植被影响 动物 评价区 施工期严禁猎杀野生动物，减少施工占地面积 |

# 评价适用标准

| 本次环境影响评价标准执行佳县环保局2019年4月22日下发的“佳环发[2019]48号”文（见附件4）： |
| --- |
| 环 境 质 量 标 准 | ①环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； ②地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准； ③地下水执行GB/T14848-2017中《地下水质量标准》Ⅲ类标准； ④声环境GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准； ⑤生态环境执行GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》、GB36600—2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中相关限值。 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ①施工期废气排放执行DB61/1078-2017《施工场界扬尘排放限值》中表1的排放限值；职工餐厅油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的相关规定；其余大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准； ②项目区生产废水与生活废水经处理后全部综合利用，不外排； ③施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定，场界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准； ④一般固体废物贮存、处置执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及2013修改单中有关要求；生活垃圾排放执行GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中有关要求；危险废物贮存执行GB12523-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期无有组织排放源，不涉及总量控制。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1、施工期主要流程及污染环节 项目施工期为12个月，对环境的影响主要表现为施工期产生的施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工对生态的破坏。项目施工流程及主要产污环节产生见图1。 图1 项目建设期污染环节示意图 2、营运期主要工艺流程及污染物产生环节 风电场工艺流程：风机叶片在风力带动下将风能转化成机械能，经过齿轮的传动系统（变速箱），在齿轮箱和发电机的作用下，机械能转化为电能，带动发电机发电产生电流。风电发电机组单机容量为2200kW，均经出口电压为10kV箱式变压器，接线方式采用一机一变的单元接线，单机通过10/0.69kV箱式变压器就地升压至10kV，采用10kV架空集电线路送至35kV升压站10kV母线侧，升压站通过单回35kV线路接入当地电网（35kV升压站及35kV输电线路电磁辐射评价不在本次评价范围内）。 风电场运营期工艺流程及产污环节见图2。 图2 风电场发电工艺及产污环节图 二、主要污染工序 1、施工期 （1）废气 路基施工中因地面挖填和水泥、石灰等的装卸、运输、搅拌过程产生的扬尘；道路施工时运送物料的汽车引起道路扬尘；物料堆放期间由于风吹等产生扬尘。汽车运输产生的汽车尾气。 （2）废水 主要来自施工人员排放的生活污水以及施工过程产生的施工废水。 施工期生产用水主要用于养护和施工机械及运输车辆冲洗等，施工废水主要是在上述施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中主要污染物为SS；不含其他有毒有害物质，采用沉淀池进行澄清处理后贮存，用于施工场地、道路洒水降尘。 生活污水来自临时生活区，主要为洗涤废水和粪便污水等。项目施工定员平均人数30人，按60L/人.d计算，则生活用水量约为2m3/d，生活用水按照20%损耗，预测废水排放量为1.6m3/d，施工期按照12个月考虑，则废水排放量为584m3/a。生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，其浓度较低，项目施工生活区设置设旱厕，定期清理用作农肥；其他生活盥洗水用于道路洒水抑尘，不外排。 （3）噪声 施工噪声主要是地基和建筑施工过程中各种施工机械和车辆产生的噪声。主要噪声源为挖掘机、推土机、运输车辆等，噪声源在75～103dB(A)之间。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。 （4）固体废弃物 施工期固体废弃物主要是施工垃圾和生活垃圾。 据项目可研，本工程土石方开挖量约2.39万m3，土石方回填量约2.02万m3，剩余土方约0.36万m3，多余土方用作场地及道路两侧绿化覆土，本工程不设取弃土场，无弃方产生。 施工期产生少量建筑垃圾，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场。 施工期间施工人数约30人，生活垃圾的产生量按1kg/人·天计，则施工期生活垃圾产生总量约为10.95t。环评要求将生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期送生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 综上，项目施工期产生的固体废弃物对环境影响小。 （5）生态环境 主要为建筑、道路、场平工程施工和建筑材料、设备堆放引起的地表扰动、地表植物被土壤层破土、造成局部地表生态系统变化和水土流失。 2、营运期 （1）废气 本项目办公生活场所夏季制冷、冬季取暖均使用电能，风电场运营期没有大气污染物排放，唯一的大气污染源来自食堂油烟废气排放。 本项目定员5人，经类比调查食用油消耗系数为5kg/（100人·d（两餐）），则本项目建设后厨房日消耗食油量为0.25kg/d。由于不同的炒炸工况，油的挥发量不同，平均约占耗油量的2%~4%，本次评价取4%，则油烟的产生量为0.01kg/d（3.65kg/a）。 本项目设一个基本灶头，平均工作时间2h，单只基准灶吸排油烟机的实际有效风量为4000m3/h，则油烟产生浓度和速率分别为1.25mg/m3和0.005kg/h。 （2）废水 本项目运营期无生产废污水排放，主要的废污水为工作人员生活污水。本项目定员5人，污水排放系数按0.8计，运营期污水排放量为0.38m3/d（138.70m3/a）。本项目污水主要为生活污水，水质较为简单，无特殊污染因子。通常，未经处理的生活污水中COD浓度为250~500mg/L，BOD浓度为200~300mg/L，氨氮为25~40mg/L，SS为100~200mg/L（引自《废水工程处理及回用（第四版）》）。 本项目废水中污染物产生及排放情况见表13。 表13 项目废水中污染物产生及排放情况 废水类别 污染物类别 产生浓度mg/L 产生量t/a 生活污水（138.70 m3/a） COD 400 0.055 BOD5 260 0.036 SS 180 0.025 氨氮 30 0.004 （3）噪声 运行期本工程的主要噪声源为风力发电机。 风力发电机在运转过程中会产生噪声，噪声主要包括叶片扫风产生的噪声和机组内部机械运转产生的噪声。根据浙江大学《风电机组噪声预测》，当风速为8m/s时，兆瓦级以下的风电机组声功率级在98~104dB(A)之间，其噪声呈现明显的低频特性。本环评按单个风机组声功率级为104dB(A)进行预测。 （4）固体废物 项目产生的固体废物包括生活垃圾、餐厨垃圾和废润滑油、检修废机油及少量废变压器等危险废物。 ①生活垃圾 本项目在班人数为5人，生活垃圾产生量按1kg/d·人计，则生活垃圾共5 kg/d，1.83t/a。 ②餐厨垃圾 项目职工食堂运营过程中会产生一定量的餐厨垃圾。 ③危险废物 项目营运期产生的危险废物包括废润滑油、液压油、检修废机油、废变压器油及少量废变压器。 废润滑油、液压油：风机在运转过程中会使用少量润滑油，使用部位主要有轮毅、机仓和发电机。一般1~3年更换1次，更换出的废润滑油和液压油统一收集后贮存在润滑油桶内，产生量约为0.01t/a，临时在油品库房中分区暂存，库房地面硬化防渗处理，不同物品暂存区设围堰等措施，定期送有资质单位处置。 检修废机油、废变压器油：项目产生的废机油主要为变压器、风机机组在检修时产生的少量废机油，类比同类项目，废机油、废变压器油产生量约为0.01t/a。环评要求在每个箱变基础周围设置围堰，保证事故漏油不会进入土壤、污染土壤。及时清理产生的废机油及废变压器油，用密闭钢质储罐收集，临时储存在油品库危废暂存区，定期送有资质单位处置，不外排。 废变压器：风电场在运营过程中，有部分变压器损坏、报废情况。报废之后暂时储存于油品库危废暂存区，定期送有资质单位处置，不随意外弃。 另外，本项目升压站内主变下方设置1处事故油池，配套相应的变压器排油管路，变压器事故排油经事故油管路收集后排入事故油池，有效容积为45m3，布置于地下，满足升压站事故排油的要求。 （5）地下水 根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则·地下水环境》附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“E电力 34、其他能源发电”报告表类别，为IV类项目不进行地下水评价。但考虑到本项目风机基础、化粪池、沉淀池、油品库等防渗措施建设不当可能间接地影响土壤及地下水，环评要求风机基础做硬化处理，四周加设围堰，化粪池、沉淀池、油品库等按照相关要求做好防渗措施，保证项目区废水及废油不会渗入土壤，不会对地下水产生影响。 （6）生态 风电场建成后，风机及箱变的运行，将对区域的生态系统产生一定的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 施工期生产及 生活污水 | SS | 少量 | 生活废水：设置环保型旱厕，定期清掏，不外排；其他生活洗涤废水收集后用于施工场地、道路洒水降尘，不外排；施工生产废水：经施工场地临时废水沉淀池处理后回用，不外排 |
|  | 营运期 生活污水 | 废水量 | 138.70m3/a | 用于站内绿化及周边农田施肥，不外排 |
|  |  | COD | 400mg/L，0.055t/a |  |
|  |  | BOD | 260mg/L，0.036t/a |  |
|  |  | SS | 180mg/L，0.025t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.004t/a |  |
| 大气污染物 | 施工期 | 粉尘、汽车尾气 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | 食堂油烟 | 1.25mg/m3，3.65kg/a | 0.50mg/m3，1.46kg/a |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾、施工人员生活垃圾 | 少量 | 运往市政垃圾填埋场处置 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 5kg/d，1.83t/a | 交环卫部门处理 |
|  |  | 餐余垃圾 | 少量 | 交由附近农户资源化处理 |
|  |  | 废润滑油、液压油 | 0.01t/a | 油品库暂存，交有资质单位回收处置 |
|  |  | 检修废机油、废变压器油 | 0.01t/a |  |
|  |  | 报废变压器 | 少量 |  |
| 噪 声 | 施工期：施工期噪声源主要来自各种施工机械如挖土机、推土机、空压机等作业噪声以及各种施工运输车辆噪声，其源强一般在75～103dB(A) |
|  | 营运期：噪声主要为风机组产生的噪声，风力发电机组运转时产生的噪声值在98~104dB(A)之间 |
| 其 它 | 本项目对生态环境影响详见生态环境影响专题报告。 |

# 环境影响分析

| （一）施工期环境影响简要分析 1、施工期废气影响分析 （1）扬尘 施工扬尘主要源自土方挖掘以及运输车辆造成的道路扬尘等，属无组织排放。采用类比法，类比建筑工地扬尘实测资料进行评价，具体见表14。 表14 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位 上风向 下风向 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 距尘源点距离 20m 10m 50m 100m 200m 浓度值 0.244～0.269 2.176～3.435 0.856～1.491 0.416～0.513 0.250～0.258 标准值 1.0 注：参考无组织排放监控浓度值。 由类比监测结果可知，施工扬尘粒子一般较大，具有沉降快、影响范围较小特点，其影响主要在下风距离200m内，超标影响在下风距离100m处。距离项目最近的敏感点为4号风机东北侧710m处的川塌平村，不在超标影响范围内，施工扬尘不会对敏感点造成不利影响。 为了最大限度减小施工扬尘对周围环境空气的影响，评价提出以下措施和要求： ①干燥季节要适时对现场存放的土方进行覆盖，减少扬尘产生量； ②管理房施工区域内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； ③遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ④施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运； ⑤干旱天气运输道路应定期进行洒水抑尘，并控制车辆行驶速度，减少扬尘产生量； ⑥施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土。 根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》（陕政发【2018】16号）、《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》，项目施工过程中应强化建筑工地扬尘控制措施。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，绿色运营。 根据《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》项目施工过程中，应执行下列施工扬尘治理措施： ①施工工地扬尘污染防治应建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 ②重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 ③严格落实商品混凝土等物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 ④严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 根据《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》和《陕西省重污染天气应急预案》，项目施工过程中，应执行下列施工扬尘治理措施： ①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 ②工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 ③工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 ④施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ⑤在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 ⑥工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。 ⑦施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 ⑧施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 ⑨施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 ⑩施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。 遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业。 评价认为在采取上述措施以及加强管理的情况下，施工期废气对环境影响较小，本项目所采取的措施可行。 （2）汽车尾气 施工机械及运输车辆产生的尾气对局部大气环境会造成影响，其主要污染物为NOX、CO和HC。但这些污染物的排放源强较小，排放高度较低，排放方式为间断，本项目施工期间排放的这些大气污染物对环境空气产生的影响范围较小，主要局限于施工作业场区，且为暂时性的，影响程度较轻，排放量小而分散，故施工机械及运输车辆产生的尾气对周围环境影响较小。 2、施工废水环境影响分析 （1）施工生产废水 施工期生产用水主要用于养护和施工机械及运输车辆冲洗等，施工废水主要是在上述施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中主要污染物为SS；不含其他有毒有害物质，采用沉淀池进行澄清处理后贮存，用于施工场地、道路洒水降尘。由于施工布置较为分散，范围也较广，而且施工废水产生时间不连续，基本不会形成水流，对环境产生的影响较小。 （2）生活污水 项目施工定员平均人数30人，按60L/人.d计算，则生活用水量约为2m3/d，生活用水按照20%损耗，预测废水排放量为1.6m3/d，施工期按照12个月考虑，则废水排放量为584m3/a。生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，其浓度较低，项目施工生活区设置设旱厕，定期清理用作农肥；其他生活盥洗水用于道路洒水抑尘，因此不会对水环境造成较大影响。 3、施工噪声环境影响分析 （1）施工机械 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会停止，施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌机等。距各种施工机械不同距离处的噪声级见表15。 表15 主要施工机械噪声级 单位dB（A） 机械名称 距施工机械的距离（m） | 1 5 10 20 40 60 80 100 150 200 250 300 搅拌机 103.0 89.0 83.2 77.0 71.0 67.3 64.9 63.0 59.5 57.0 53.5 52.6 挖掘机 90.0 76.0 70.0 64.0 55.0 53.4 51.9 50.0 46.5 44.0 40.5 39.6 推土机 95.0 81.0 75.0 69.0 63.0 59.4 56.9 55.3 51.5 49.0 45.5 44.6 振动式压路机 95.0 81.0 75.0 69.0 63.0 59.4 56.9 55.3 51.5 49.0 45.5 44.6 由上述数据可知，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值，昼间60m左右即可满足施工场界70dB（A）标准要求，夜间250m外可满足场界55dB（A）要求。风电场施工区域300m范围内无居民集中区，故主要影响对象是现场施工人员，为降低施工噪声对施工人员的影响程度，应对现场施工人员加强个人防护，如佩戴防护用具等。 （2）道路影响 工程运输车辆产生的机动车噪声也是施工中不可忽视的噪声源强之一。机动车噪声是一低矮流动污染源，其源强的大小受车辆、道路、环境诸多因素的影响。施工车辆的行驶加大了区域内交通噪声的污染程度，特别是重型汽车运行的噪声影响范围较广。道路交通噪声影响范围主要集中在路两侧150m范围之内。考虑工程施工期道路运输车辆的不连续性，且道路两侧居民点很少，因此其造成的声环境影响是有限的，这种增加的交通噪声影响会随着施工过程的结束而降低。 4、施工期固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要是施工弃土和生活垃圾。 （1）施工土（石）方 据项目可研，本工程土石方开挖量约2.39万m3，土石方回填量约2.02万m3，剩余土方约0.36万m3，多余土方用作场地及道路两侧绿化覆土，本工程不设取弃土场，无弃方产生。 （2）生活垃圾 施工期间施工人数约30人，生活垃圾的产生量按1kg/人·天计，则施工期生活垃圾产生总量约为10.95t。环评要求将生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期送生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 综上，项目施工期产生的固体废弃物对环境影响小。 5、生态影响分析 项目区植被类型主要以沙蒿和禾草草原为主。工程建设主要影响为：占压地表植被，减少生物量；增加水土流失量；影响周边生态环境；对当地牧业生产造成一定影响。从占地类型分析，项目建设区占地类型主要为天然牧草地，施工道路采用永临结合的方式，从而减小了对土地的占用，避免了对土地资源的浪费。从工程占地性质分析，施工结束后永久占地大部分为永久建筑物或硬化场地，不再产生水土流失；其余施工临时占地，对土地利用仅为短期影响，施工结束后可通过治理措施恢复其原有功能。建设前期优化线路与机位设计；尽量减少施工开挖面积和临时性占地；制定详细的植被恢复方案，及时进行植被恢复。 项目施工人员活动和机械噪声将会对施工期及周围一定范围内野生动物的活动产生一定影响，但这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，待项目施工结束后该影响随即消失。本项目所在区域生态环境结构较为简单，动植物多位当地常见种，在施工采取生态保护措施，同时加强管理后，可减缓对生态环境的破坏。因此，本项目施工期对生态环境影响较小。 详见生态环境影响专项评价。 （二）运营期环境影响简要分析 1、大气环境影响分析 风电是清洁能源，风电场项目建成投运后，运行过程中无生产废气产生，仅有职工生活食堂油烟废气排入大气会对大气环境产生影响，本项目职工食堂能源由电能提供，烹饪过程中产生的食堂油烟经油烟净化器净化处理后排入大气。 项目油烟产生浓度约1.25mg/m3，本项目设置油烟净化器对油烟进行处理，净化效率不小于60%，则油烟排放浓度约为0.5mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。餐饮油烟废气对环境空气影响轻微。 2、水环境影响分析 运营期废水主要来自职工生活、办公产生的餐饮废水和生活污水，水质较为简单，无特殊的污染因子。 项目污水产生量为0.38m3/d，138.70m3/a。升压站内设置化粪池和储存池，食堂排水通过油水分离器处理后同生活污水一同进入化粪池，由当地农户定期清掏用于农田施肥；雨季或冬季无法用于农田施肥的情况下，化粪池出水暂存于储存池内，储存池停留时间取整个采暖季125天，本项目集水池容积为50m3，满足雨季及冬季植物灌溉频率的最低要求。化粪池、储存池均应采取防渗措施。采取以上措施后，项目废水全部综合利用，不外排，不会对地表水环境产生影响。 3、声环境影响分析 项目运行期的噪声主要是风机运转噪声和升压站运行噪声。 （1）风机噪声影响预测 风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风的空气动力噪声和机组内部机械运转的机械噪声，根据浙江大学《风电机组噪声预测》，当风速为8~11m/s时，兆瓦级以下的风电机组声功率级在98~104dB之间，其噪声呈现明显的低频特性。本环评按单个风机组声功率级为104dB进行预测。 本工程风力发电机组采用2200kW发电机组，噪声源强声功率级按104dB考虑，由于风电机之间相距较远，相互之间的影响可以忽略，每个风电机可视为一个点声源，对单台风电机噪声衰减进行预测。根据《环境影响评价技术导则声环境》，采用点声源预测模式，由于风机四周地形开阔，周围村庄距离较远，风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为90m），不考虑地面植被等引起的噪声衰减作用，计算公式如下： LA(r)=LAW - 20Lgr - 8 式中：L A(r)－距声源r处声压级，dB； LAW－距声源r0处声功率级，dB； 噪声衰减预测结果列于表16。 表16 单台风电机噪声衰减预测结果表 距离（m） 100 150 200 250 300 400 500 声压级（dB(A)） 57.0 53.5 51.0 48.0 47.5 45.0 42.0 本项目风机轮毂中心距地面90m，以此处作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值（不考虑预测点与风电机组基底的海拔高度差距）。单个风机随距离衰减预测结果见表16，由表16可知，本项目风电机组噪声贡献值在距离风机250m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准夜间噪声要求（50dB（A））。 根据预测结果，居民点距风机距离在250m以上，且风速在8~11m/s时才能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为保证本项目评价的可靠性，本次评价在预测基础上采用类比已投运的《国电靖边49.5MW草山梁风电场工程》进行预测分析。国电靖边49.5MW草山梁风电场工程在2012年12月25日取得榆林市环境保护局《关于国电靖边49.5MW草山梁风电场工程竣工环境保护验收的批复》（榆政环发【2012】312号）。2019年3月17日，陕西卓成天弘工程咨询有限公司委托西安华测环保技术有限公司对国电靖边49.5MW草山梁风电场进行了声环境质量现状监测，监测报告见附件5。 国电靖边49.5MW草山梁风电场工程位于陕西省榆林市靖边县和定边县的草山梁区域。项目安装单机容量1.5MW，总装机规模49.5MW，该项目与本项目地形地貌相似，风电场风速均在2m/s~9m/s，可以进行类比，但考虑到类比项目单机容量小于本项目，本项目采取在实际监测结果基础上适当增大噪声控制距离已符合本项目评价要求。 根据《国电靖边49.5MW草山梁风电场工程声环境质量现状监测报告》（西华监（噪）字（2019）第0302G号），在风速3.48m/s-4.87m/s条件下，风电场内风机噪声在230m处对敏感点贡献值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 考虑到本项目与类比项目的差异性，同时结合项目预测情况，由于本次预测是在风速8~11m/s的条件下进行的，为防止风速达到11m/s~20m/s时出现超标，保守估计，本项目评价要求噪声控制距离设置为400m。根据现场勘查，风机400m范围内没有居民点，风电场内距风电机组最近的居民点是4号风机东北侧的川塌平村，距离为710m，因此风机噪声对周围环境影响较小。为不影响本风电场周围居民的生活，评价要求项目微观选址设计阶段对项目区居民进行进一步详查（防止初设及环评阶段现场踏勘遗漏敏感点），本环评要求噪声防护范围内不得再新建村庄及迁入居民、学校等环境敏感点。由于风机运行噪声与风速、风叶转速、风机功率、环境特征等多方面因素有关。为不影响风电场周围居民生活，评价要求建设单位加强运行期的日常噪声监测，如果在高风速气象条件下，风机噪声存在扰民情况时，须采取临时减速或停机措施。并加强运行期风机的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声。 （2）升压站噪声影响预测 本风电场装机容量为20MW，风电场内规划建设一座35kV升压站，升压站内主变压器声压值级一般为50~70dB（A），环评取70dB（A）作为源强。 本次理论计算拟按点声源衰减模式，计算噪声源至场界处的距离衰减，公式如下： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中：Lp－预测点声压级，dB(A)； Lp0－已知参考点声压级，dB(A)； r－预测点至声源设备距离，m； r0－已知参考点到声源距离，m 表17给出了项目运营期升压站噪声预测结果。 表17 项目运营期升压站噪声预测结果 项目 升压站东场界 升压站南场界 升压站西场界 升压站北场界 主变噪声源强 70 70 70 70 主变与场界距离 40.91 74.95 47.41 34.11 噪声预测值 37.8 32.5 36.5 39.3 由计算结果可知，升压站运营后，主变噪声源在升压站厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，且升压站200m范围内均无敏感保护目标，因此变压器噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物影响 本项目运营期固体废弃物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾及危险废物。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量为1.83t/a，装袋放入垃圾箱内，及时集中清运，定期运往当地环卫部门指定的垃圾填埋场进行卫生填埋。 （2）餐厨垃圾 项目职工食堂产生的餐厨垃圾交由附近的农户资源化处理。 （3）危险废物 1）废润滑油和液压油 风电机组运行过程中需定期维护（主要为更换润滑油和液压油），类比同类项目，废润滑油和液压油产生量约0.01t/a，一般1~3年更换1次，根据《国家危险废物名录》，废润滑油属危险废物【HW08废矿物油与含矿物油废物，代码：900-217-08】。更换出的废润滑油统一收集后贮存在润滑油桶内，临时在油品库危废暂存区暂存，库房地面硬化防渗处理等措施，定期送有资质单位处置，不外排。 2）检修废机油、废变压器油 本项目箱式变压器为油浸式，运行期变压器为了绝缘和冷却的需要，装有矿物绝缘油即变压器油，一般情况下不会外漏，仅在变压器检修时会产生废变压器油，类比同类项目，废机油和废变压器油产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》，检修废机油属危险废物【HW08废矿物油与含矿物油废物，代码：900-214-08】，环评要求在每个箱变基础周围设置围堰，保证事故漏油不会进入土壤、污染土壤。及时清理产生的废机油及废变压器油，用密闭钢质储罐收集，临时在收集到的废润滑油运送至油品库危废暂存区暂存，最终交危险废物处置单位处置。 3）废变压器 风电场运营期会产生的少量损坏、报废变压器，根据《国家危险废物名录》，废变压器属于危险废物【HW10多氯（溴）联苯类废物，代码：900-008-10】，报废之后暂时储存于油品库危废暂存区，定期送有资质单位处置，不随意外弃。 另外，本项目升压站内主变下方设置1处事故油池，配套相应的变压器排油管路，变压器事故排油经事故油管路收集后排入事故油池，有效容积为45m3，布置于地下，满足升压站事故排油的要求。 风电机在初装、调试及日常检修中要进行拆卸、加油清洗等，此时如不注意就会造成漏油、滴油、油布乱扔等现象，对植被、土壤形成污染。因此建设单位必须加强环境意识教育，提高环境管理水平，避免漏油滴油。 项目固体废物产生情况及拟采取的处理处置措施见表18。 表18 项目固体废物产生情况 固废名称 废物属性 废物代码 产生量 废物处置措施 生活垃圾 生活垃圾 / 1.83t/a 交当地环卫部门处理 餐厨垃圾 生活垃圾 / 少量 交由附近农户资源化处理 废润滑油 危险废物 900-217-08 0.01t/a 油品库危废暂存区暂存，定期交有资质单位指出 检修废机油 危险废物 900-214-08 0.01t/a 废变压器 危险废物 900-008-10 少量 本项目危险废物均在油品库危废暂存区暂存，最终交有资质单位处置。本评价对危险废物管理、暂存、处置提出以下要求： ①对危险废物实行危险废物转移联单制度，并由具备危险废物处置资质的单位处置。 ②建立危险废物污染防治和管理制度，根据不同危险废物的性质、形态选择安全的包装储存方式； ③危险废物暂存点应布置于防雨的室内，设置危险废物标志标识，严格落实“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施；危险废物临时储存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行。 ④做好收集、利用、贮存和转运中的二次污染防治并实行联单制管理，处理率必须达到100%，符合环保相关要求。 ⑤环评建议将产生的废润滑油、检修废机油、报废变压器与储备油分区储存，划为危废暂存区与油品区，将产生的废油、报废变压器暂存于危废暂存区，定期交有资质单位处置。 ⑥风机在初装、调试及日常检修中要进行拆卸、加油清洗等，此时不注意就会造成漏油、滴油等现象，对植被、土壤形成污染。因此建设单位必须加强环境仪式教育，提高环境管理水平，避免漏油滴油。 经上述措施处置后，固体废物不会对外环境造成影响。建设单位应与具有危险废物处置资质的单位签定处置协议。 6、生态影响 营运期生态影响主要表现为对土地利用的影响及永久占地对地表植被的影响，具体内容见生态影响分析专项评价章节。由于风电机组会改变局地的自然景观，形成显著的工业旅游景观。 （三）环境管理与环境监理 本工程的建设将会不同程度地对风机、场内道路、集电线路沿线地区的自然环境和社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和环境监理，掌握工程建设前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，尽可能降低、减少工程建设对环境带来的负面影响。 1.环境管理 （1）施工期环境管理 本工程施工期可不单独设立环境管理机构，但建设单位或负责运行的单位应在其管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。 施工期环境管理的中心工作是：在抓好环境保护设施建设的同时，防止和控制施工活动对环境造成污染和破坏，具体内容是： ①制定工程建设中的污染防治措施、生态保护措施、管理制度和实施办法,负责施工过程中环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题,及时解决； ②贯彻落实建设项目的“三同时”原则，切实按照设计要求和批复的环境影响评价要求，保证环保设施的建设，使工程环保设施达到预期效果； ③负责对施工过程中的污染源管理，搞好施工过程的组织管理，合理安排和组织施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、振动、扬尘对环境的影响； ④对施工过程中产生的弃土、废料、生活垃圾及生活污水、施工车辆冲洗废水等进行集中统一管理和处置，防止其对环境造成不利影响； ⑤合理组织施工，防止土石方开挖后雨水冲刷造成的水土流失； ⑥参与施工运输作业的管理，防止运输过程中施工废物沿途酒落，影响环境卫生及产生大量的二次扬尘； ⑦制定生态恢复计划并安排资金落实生态恢复。 （2）运行期环境管理 根据工程建设地区的环境特点，应在本工程升压站运行管理部内设立环境管部门，配备相应专业的管理人员。环境管理部门的职能为： ①实施建设单位内部的各项环境管理制度。 ②检查环保设施运行情况,及时处理出现的问题,保证环保设施的正常运行。 ③不定期地巡查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。 ④协调配合上级主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。 （3）环境监测 运营期环境监测可委托有资质单位进行，监测项目、频率和位置见表19。 表19 运营期风电场的环境监测 监测内容 监测时间及频率 监测地点 监测项目 风机噪声 每年2次，昼夜各一次 风机场内敏感点 连续等效A声级 2.环境监理 环境监理工作是确保工程各项污染防治措施如期实施，确保各项环保设施正常运行，预防生态破坏与重大污染事故发生的重要手段，建设方应委托具有相应资质的环境监理机构，承担拟建项目的环境监理工作，监理工作主要职责如下： ①监督、检查工程环保措施资金落实情况，负责督查环保与水保工程的实施进度，质量及运行效果。 ②环境监理有权就施工单位提出的施工组织设计，技术方案和进度计划提出环保方面的改进意见，确保环保措施的实施。 ③审查施工单位提出的可能造成污染的施工工艺，原辅材料，设备清单及各项环保指标。 ④监理过程中发现环境问题，以书面形式通知责任单位，要求限期处理。 ⑤配合环境监测部门对施工期环境质量进行监测。 ⑥对施工过程及竣工后的施工迹地，依据环境保护要求进行监督，检查和验收。 ⑦工程质量认可需包括环境质量认可，工程的验收凡涉及环保的内容均需环境监理工程师参加，并签字认可。 ⑧环境监理部门应以监理月报、年报的形式及时向业主汇报，反映工作中存在的问题，做好建设期的环境保护工作。 施工期环境监理清单见表20。 表20 施工期环境监理清单 项目 监理项目 监理内容 监理要求 管理机构 环 境 空 气 施工场地 ①在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响； ②尽量减少原有地表植被破坏 ①遇4级以上风力天气，禁止施工； ②将乔木等树木移植到施工区外 佳县 环保局 风机基础 开挖 ①开挖的多余土方用于填方； ②干燥天气施工定时洒水降尘 ①土方合理处置； ②表层土分层堆放就近堆存并做好覆盖后用于回填及生态恢复覆土用； ③强化环境管理，减少施工扬尘 建材堆放 渣土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施 ①扬尘、物料不得露天堆放 ②扬尘控制不力，将追究领导责任 施工道路 ①道路两旁设防渗排水沟； ②硬化道路地面，防治扬尘 ①废水不得随意排放； ②定时洒水灭尘 声 环 境 施工噪声 ①定期监测施工噪声； ②选用低噪声机械设备 施工场界噪声符合GB12523-2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》限值 水 环 境 施工废水 经临时沉淀池处理后回用，不外排 废水全部综合利用，不外排 生活污水 设旱厕，其他生活盥洗水收集后用于施工场地、道路洒水 固废 建筑垃圾 统一收集运往指定地点处置 处理率100% 生活垃圾 生态 环境 地表开挖 及时平整，植被恢复 完工后地表裸露面植被必须平整恢复 建材堆放 易引起水土流失的土方堆放点采取土工布围栏等措施 严格控制水土流失发生 环保意识 强化环保意识 开展环保教育，设置环保标志 （四）环保投资估算及环保措施验收清单 ①环保投资 本项目总投资19458.75万元，其中环保投资为269.5万元，占总投资的1.38%，本项目环保投资具体见表21。 表21 环保投资一览表 单位：万元 时段 项目 环保措施 单位 数量 环保投资 施工期 施工废水 施工废水沉淀池 座 5 4 生活污水 旱厕 座 2 1 生活垃圾 垃圾桶 个 若干 0.5 运营期 食堂油烟 油烟净化器 套 1 1 食堂废水 隔油池 座 1 2.5 生活污水 化粪池 座 1 5 储存池 座 1 4 生活垃圾 垃圾桶 个 5 0.5 危险废物 油品库内设置危废暂存区 座 1 10 钢质储罐（0.5m3） 罐 1 1.0 箱变基础硬化防渗，基础周围加设围堰 座 9 计入工程投入 厂区绿化 m2 2129.06 30 生态保护及植被恢复 / / 210 合计 269.5 ②环保验收清单 建设项目环境保护设施竣工验收清单（建议）见表22。 表22 环境保护竣工验收清单 序号 项目名称 单位 数量 要求 1 废气 餐饮油烟 油烟净化装置（净化效率不低于60%） 1 套 达标排放 2 废水 餐饮废水 隔油池 1 座 餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池 生活废水 化粪池 1 座 经处理后作为站区绿化及周边农田施肥，不外排；冬季地温低于零度时储存在储存池 储存池 1 座 3 噪声 风电机组 选用低噪设备 若干 套 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准 4 固体废物 生活垃圾 垃圾桶（集中收集） 5 个 交环保部门指定的垃圾场卫生填埋 餐厨垃圾 交由附近的农户资源化处理 / / 交由附近的农户资源化处理 危险废物 油品库内设置危废暂存区 1 座 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定 钢质储罐（0.5m3） 1 罐 箱变基础硬化防渗，基础周围加设围堰 9 座 事故油池 1 座 5 生态恢复 生态保护及恢复措施 对永久占用的林地进行绿化，按照“损一补一”的原则，在项目区内及影响区范围进行补栽。应从当地优良的乡土树种、草种或经过多年种植已经适应当地环境的引进种中选择，避免引入外来物种。对临时占地绿化、植物护坡，绿化方式为乔灌草结合。在道路两侧设置排水沟，植物护坡，道路两侧进行绿化等 / / 切实落实环评及水保提出的生态保护及恢复措施，施工期进行环境监理，加强施工管理，发现问题及时上报和解决，确保环保投资做到专款专用 6 环境管理 项目建设环境管理材料及归档情况； 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行； 提高企业职工的环保意识。 |
| --- | --- |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期防治效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 扬尘 | TSP、PM10 | 设围挡并洒水降尘 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工设备及车辆 | CO、NOX | 选用优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护 | 有效减轻汽车尾气对空气环境及居民的影响 |
|  | 运 营 期 | 职工食堂 | 油烟废气 | 安装油烟净化器，净化效率大于60% | 满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的要求 |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS | 设临时沉淀池进行沉淀处理后用于场地洒水 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD、氨氮等 | 设旱厕，交由周边居民收集用于农田施肥 |  |
|  | 营 运 期 | 生活污水 | SS、COD、BOD、氨氮 | 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后，用于绿化及周边农田施肥。冬季及雨季污水暂存于储存池 | 全部回用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 弃渣 | 周边边坡回填利用 | 资源化、减量化、无害化、对环境影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中定点堆放，由市政环卫部门及时清运 |  |
|  | 营 运 期 | 危险废物 | 废机油、废弃润滑油及报废变压器等危废交给有资质的单位处理 | 对环境影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，运往环卫部门指定地点处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 各种机械设备噪声 | 选择低噪设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 风机运行噪声 | 设置噪声防护距离 |  |
| 绿化及水保 | 进行场区绿化及保护水土流失 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目通过临时、工程、植物等防治措施，可有效减少水土流失；通过植被恢复等措施，使项目区生态环境得到重建和恢复，可有效减少工程建设对区域生态环境的影响。 详见“生态影响专题评价”。 |

# 结论、要求与建议

一、结论 1、项目概况 佳县新创元新能源有限公司上高寨乡20MW分散式风电项目位于陕西省榆林市佳县上高寨乡，距佳县县城约40km。本项目工程内容包含9台分散式风力发电机组、箱式变电站、35kV升压站及接地网等工程项目，总装机容量为20MW，上网电量为4395.3万Kw.h，年利用小时数为2220h，本项目总投资19458.75万元，其中环保投资为269.5万元，占总投资的1.38%。 35kV升压站及35kV输电线路电磁辐射评价不在本次评价范围内，由建设单位另行办理相关审批手续。 2、项目与国家产业政策及相关规划的符合性 风能是可再生清洁能源，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类项目，符合《陕西省“十三五”能源发展规划》、《可再生能源产业发展指导目录》等的要求，符合国家的产业政策。 3、选址可行性 本项目场址地势较为平坦开阔，便于风电开发和运输、管理，也可减少场地平整土方量；拟建场区内及周边区域未发现有活动性断裂通过，拟建场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在，场地稳定性好；评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；也没有以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域、文物保护单位及具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。因此，从环保角度分析本风电场工程选址是可行的。 4、环境质量现状 ① 环境空气 本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省环境空气质量状况公报中佳县2018年1~12月空气质量状况统计数据，由引用数据可知当地SO2、NO2年均浓度达标，PM10、O3年均浓度不达标，佳县为环境空气质量不达标区域。 ②声环境 本项目声环境质量采取实测数据，根据监测可知项目区居民点及场界噪声昼间、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，评价区声环境质量良好。 ③生态环境 采用遥感方法对本项目建设区域的植被类型进行解译，项目区植被主要为乔木、灌丛、草丛等，乔木主要为杨树、刺槐落叶阔叶林等；灌丛主要为柠条、胡枝子等；草丛主要为铁杆蒿、白羊草杂类草丛等；农作物以玉米、马铃薯、土豆为主。评价区自然植被以草丛和灌丛为主，植被以低矮、稀疏为主要特征，植被覆盖度为中覆盖度。没有被列入国家及省级法定保护的植物种类。 项目区主要野生禽类为喜鹊、麻雀和乌鸦等常见鸟类，区内无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。风电场区域内未发现受保护的国家级野生动物和植物。 5、环境影响分析及防治措施 （1）施工期 施工过程中排放的主要污染物为施工扬尘、运输车辆产生的扬尘和尾气污染；施工废水、施工人员产生的生活废水；施工机械产生的施工噪声和运输车辆进出产生的噪声；施工弃土、弃渣和施工人员产生的生活垃圾。通过加强施工管理，采取及时回填、适时洒水、限速行驶以防止扬尘污染；合理检修管理车辆，加强机械、车辆的管理和维护保养，运输时应采取良好的密封状态运输，装卸时采取有效措施，减少扬尘；生产废水沉淀池进行澄清处理后贮存，用于施工场地、道路洒水降尘，施工生活区设旱厕，定期清理用作农肥；其他生活盥洗水收集后用于施工场地、道路洒水，对项目区域的环境质量影响较小；有效控制机械噪声；及时清理施工人员的生活垃圾，此外，由于施工时间较短，施工期在认真执行评价建议的污染防治措施的前提下，施工期对环境的破坏可得到有效控制，因此施工期对周边环境影响较小。 （2）运营期 ①大气环境影响评价结论 本项目运营期主要大气污染物为食堂油烟。安装油烟净化器对餐饮油烟进行处理，油烟净化器净化效率不小于60%，净化处理后油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB19883－2001）标准要求，餐饮油烟废气对环境空气影响轻微。 ②水环境影响评价结论 运营期废水主要来自职工生活、办公产生的餐饮废水和生活污水，水质较为简单，无特殊的污染因子。升压站设置化粪池和储存池，食堂废水经油水分离器处理后同生活污水一同进入化粪池，由当地农户定期清掏用于农田施肥；雨季或冬季无法用于农田施肥的情况下，化粪池出水暂存于储存池内，储存池停留时间取整个采暖季125天，储存池的容积为50m3，满足雨季及冬季植物灌溉频率的最低要求。化粪池、储存池均应采取防渗措施。采取以上措施后，项目废水全部综合利用，不外排，不会对地表水环境产生影响。 ③噪声环境影响分析 根据《国电靖边49.5MW草山梁风电场工程声环境质量现状监测报告》（西华监（噪）字（2019）第0302G号），风电场内风机噪声在230m处对敏感点贡献值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。同时结合项目预测情况，由于本次预测是在风速8~11m/s的条件下进行的，为防止风速达到11m/s~20m/s时出现超标，保守估计，本项目评价要求噪声控制距离设置为400m。根据现场勘查，风机400m范围内没有居民点，风电场内距风电机组最近的居民点是4号风机东北侧的川塌平村，距离为710m，因此风机噪声对周围环境影响较小。本环评要求噪声防护范围内不得再新建村庄及迁入居民、学校等环境敏感点。为不影响本风电场周围居民的生活，评价要求项目微观选址设计阶段对项目区居民进行进一步详查（防止初设及环评阶段现场踏勘遗漏敏感点）。升压站运营后，主变噪声源在升压站厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，且升压站200m范围内均无敏感保护目标，因此变压器噪声对周围环境影响不大。 ④固体废弃物环境影响评价结论 项目产生的固体废物为废弃润滑油、液压油、废机油、废变压器油和报废变压器，属于危险废物，收集至升压站内油品库危废暂存区暂存，定期送有危废处置资质的单位处置。危废临时储存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求进行防渗、防雨、防晒处理。风电机在初装、调试及日常检修中要进行拆卸、加油清洗等，此时如不注意就会造成漏油、滴油、油布乱扔等现象，对植被、土壤形成污染。因此建设单位必须加强环境意识教育，提高环境管理水平，避免漏油滴油。 生产人员生活及办公垃圾集中收集后交当地环卫部门处理；餐厨垃圾交由附近的农户资源化处理。 通过采取以上措施，项目产生的固体废物对环境影响较小。 ⑤生态环境影响评价结论 本项目建设主要生态影响为：占压地表植被，减少生物量；增加水土流失量；影响周边生态环境。从占地类型分析，项目建设区占地类型以天然牧草地为主，施工道路采用永临结合的方式，从而减小了对土地的占用，避免了对土地资源的浪费。施工结束后永久占地大部分为永久建筑物或硬化场地，不再产生水土流失；其余施工临时占地，对土地利用仅为短期影响，施工结束后可通过治理措施恢复其原有功能。建设前期优化线路与机位设计；尽量减少施工开挖面积和临时性占地；制定详细的植被恢复方案，及时进行植被恢复。在植被恢复措施中，以全面整地为基础，以种草、种树和自然恢复相结合的手段，以增加植被的覆盖面积。水土保持措施中，以增设浆砌石排水沟，临时装土袋挡墙，临时苫盖，洒水等措施为主。 运营期完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施，确保项目建设区内（除永久占地）植被覆盖率和成活率。设备维修过程中尽量减少植被清除和占压破坏，完成维修后需对植被破坏区进行及时修复，减缓生态影响和水土流失影响。 项目在方案优化的条件下，可以有效减轻对林木和林地的影响；在按照相关生态保护措施的条件下，可有效减缓植被、土地利用和土壤侵蚀影响。从生态环境影响角度分析，本项目可行。 6、总量控制结论 项目风电场工程建成后SO2、NOx排放量为0，COD、NH3-N排放量为0。 7、总结 综上所述，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制类、淘汰类项目，符合《可再生能源产业发展指导目录》、《陕西省“十三五”能源发展规划》的要求。项目选址合理可行，在认真落实可研和环评报告表提出的生态环境保护和环境污染防治措施要求后，对周围环境的影响较小，从满足环境质量目标要求分析，本项目建设可行。 二、要求 （1）切实落实工程设计和环评提出的污染控制和生态保护措施，制定环境保护管理计划，对项目施工期和运行期产生的废气、废水、固废以及噪声等污染及时监控，发现问题及时采取措施。 （2）项目施工阶段，对于施工扬尘一定要进行合理控制洒水降尘，遮挡及覆盖，减少施工产生的扬尘对附近区域影响； （3）实行施工期环境监理制度，制定施工期监理环境监理计划，确保各项环保措施和生态保护措施的落实，最大程度地减少施工对生态的破坏； （4）项目产生的危险废物交有资质单位进行合理处置并签订处置协议； （5）35kV升压站及35kV输电线路电磁辐射评价不在本次评价范围内，由建设单位另行办理相关审批手续。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

佳县新创元新能源有限公司上高寨乡20MW分散式风电项目

生态环境影响专题报告

佳县新创元新能源有限公司

二〇一九年七月

# 1项目由来

佳县新创元新能源有限公司上高寨乡20MW分散式风电项目位于陕西省榆林市佳县上高寨乡，距佳县县城约40km。本项目工程内容包含9台分散式风力发电机组、箱式变电站、35kV升压站及接地网等工程项目，总装机容量为20MW，上网电量为4395.3万Kw.h，年利用小时数为2220h。

风能是清洁、可再生的能源，开发风能符合国家环保、节能政策。风电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。本项目建成投运后，与地方已建电站联网运行，富余的电力可送至陕西电网，尽可能缓解陕西电网的供电矛盾，提高风力发电在能源结构中的比重。该风电场的建设符合国家能源政策及“西部大开发”的战略要求，不仅是当地经济可持续发展、人民物质文化生活水平提高的需要，也是陕西电力工业发展的需要。

# 1.1项目概况

1、项目名称：佳县新创元新能源有限公司上高寨乡20MW分散式风电项目

2、建设单位：佳县新创元新能源有限公司

3、建设性质：新建

4、建设地点：工程位于陕西省榆林市佳县上高寨乡，距佳县县城约40km，规划场址地理坐标为东经E110°12′42.28″～110°17′31.35″，北纬N38°18′15.56″～38°20′58.00″。

5、建设规模及主要建成内容：本项目规划总装机容量为20MW，安装9台容量为2200kW风力发电机组，并配套建设箱式变压器等。

6、项目占地：永久占地87119m2，临时占地178882m2。

7、总投资：19458.75万元。

# 2编制依据、评价工作等级和范围

# 2.1编制依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.27）

⑶《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）

⑷《关于环境保护若干问题的决定》国发[1996]31号文（1996.8.3）

⑸《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号文（2005.12.3）

⑹《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）

⑺《中华人民共和国野生动物保护法》（2004.8.28）

⑻《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第167号，1994.12.1）；

⑼《陕西省人民政府关于划分水土流失防治区的公告》[1999]6号；

⑽《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1实施）；

⑾《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水利部、国家计委、国家环境保护局，1994.11.22.）；

# 2.2评价工作等级和范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）表1中规定：“依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。”具体见表2.2-1。

表2.2-1   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目影响区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等特殊或重要生态敏感区，生态敏感性属一般区域，项目永久和临时占地面积266001m2（0.266001km2），小于2km2，因此确定本项目生态影响评价工作等级为三级；项目评价范围为以风力发电机组、箱变、升压站、场内道路等地面设施占地边界外延500m的包笼线圈定区域为生态评价范围，基于本项目所处地理环境较为脆弱，故整个风电场范围及升压站边界外延500m区域作为本次生态评价范围，评价面积共23.72km2。

# 3生态环境影响识别和评价因子筛选

# 3.1 生态环境影响识别

本项目建设对生态环境的影响主要分为建设期和运营期。

建设期由于风电场建设、修路、架空电缆等过程中，开挖扰动地表，改变原地貌，破坏地表植被，受降水和风的影响，使地层原有结构被破坏，植被退化，造成了水土流失。

运营期由于风电机组改变当地景观，永久占地改变了植被生长环境，会对植物生长产生影响；暴雨季节雨水从道路冲刷而下产生水力侵蚀将造成水土流失以及对野生动物活动范围影响。

# 3.2生态环境影响评价因子筛选

根据以上分析，结合当地的生态环境特征，本项目生态评价因子筛选为：

⑴现状调查与评价因子：

①土地利用：土地利用构成、分布、面积等；

②植被：植被类型、组成、分布、覆盖率、珍稀物种的种类等；

③土壤侵蚀：土壤侵蚀类型、侵蚀程度、侵蚀模数等；

⑵影响评价因子：

①占用土地影响；

②植被破坏影响；

③水土流失影响。

# 4生态环境现状调查与评价

# 4.1地理位置

本项目位于陕西省榆林市佳县上高寨乡，距佳县县城约40km。规划场址地理坐标为东经E110°12′42.28″～110°17′31.35″，北纬N38°18′15.56″～38°20′58.00″，场址区海拔为1050～1240m。风电场西侧紧邻榆佳高速，东侧紧邻神米高速，交通条件较为便利。本风电场工程地理位置示意图见附图1。

# 4.2地形地貌

本项目位于华北地台西南边陲的北部，属陕甘宁盆地，陇东-陕北-晋西地区黄土高原的西北边缘地带，主要地貌为黄土梁与沟壑相间分布，梁顶地形较为平坦、地势较开阔，地表为荒漠，生产有耐旱植物，总的地势南高北低。场址区按地形地貌可分为北部沙漠区、中部黄土梁峁间区和南部丘陵沟壑区，分别约占总面积的三分之一，区内海波1100m~1800m。

# 4.3 生态功能区划

根据《陕西省生态功能区划》，本项目所在区在一级分区上属黄土高原农牧生态区，在二级分区上属黄土丘陵沟壑水土流失控制生态亚区，在三级分区上属黄河沿岸土壤侵蚀敏感区。区内的主要环境问题是水土流失和面源污染，主要生态功能是以种植为主的农业生产。具体见陕西省生态功能区划见附图6。

# 4.4土地利用现状调查与评价

本项目永久占地面积87119m2，临时性占地面积178882m2，（临时占地租赁附近村庄用地），总占地面积约为266001m2，按照《土地利用现状分类标准（GBT 21010-2017）》的进行地类划分，本项目以风电场及升压站边界外延500m区域为生态评价范围，生态评价范围区域土地利用现状统计结果见表4.4-1和表4.4-2，土地利用现状图见附图7。

表4.4-1   风机场评价区土地利用类型及面积统计表

| 一级类 | 二级类 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 2.9411 | 13.04 |
| 园地 | 0201 | 果园 | 1.5496 | 6.87 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.5075 | 2.25 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 0.9196 | 4.08 |
| 草地 | 0401 | 天然牧草地 | 13.839 | 61.36 |
|  | 0404 | 其它草地 | 2.5638 | 11.38 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.1340 | 0.59 |
| 交通用地 | 1003 | 公路用地 | 0.0165 | 0.07 |
|  | 1004 | 农村道路 | 0.0812 | 0.36 |
| 合计 | 22.5523 | 100.00 |

表4.4-2  升压站评价区土地利用类型及面积统计

| 一级类 | 二级类 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1433 | 12.27 |
| 园地 | 0201 | 果园 | 0.0494 | 4.23 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.0095 | 0.82 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 0.0713 | 6.11 |
| 草地 | 0401 | 天然牧草地 | 0.8013 | 68.60 |
|  | 0404 | 其它草地 | 0.0853 | 7.30 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.0022 | 0.19 |
| 交通用地 | 1004 | 农村道路 | 0.0057 | 0.49 |
| 合计 | 1.1680 | 100.00 |

由表4.4-1和表4.4-2可知，风机场评价区土地利用现状主要以天然牧草地为主，占评价区的61.36%；升压站评价区以天然牧草地为主，占评价区总面积的68.6%。

# 4.5植被类型现状调查

项目区域内主要植被类型为乔木、灌丛、草丛及栽培植被。根据解译结果，项目区植被类型面积见表4.5-1和表4.5-2，解译后的植被类型见附图8，本项目评价区植被类型以草丛为主，主要为铁杆蒿、白羊草杂类草丛。

表4.5-1  风机场评价区植被类型面积统计表

| 大类 | 名称 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 杨树、刺槐落叶阔叶林 | 0.4922 | 2.18 |
|  | 油松、侧柏常绿针叶林 | 0.0153 | 0.07 |
| 灌木 | 柠条、胡枝子落叶灌丛 | 0.8229 | 3.65 |
|  | 沙棘、酸枣落叶灌丛 | 0.0967 | 0.43 |
| 草丛 | 铁杆蒿、白羊草杂类草丛 | 13.839 | 61.36 |
|  | 旱蒿、针茅杂类草丛 | 2.5638 | 11.37 |
| 农田栽培植被 | 旱地农作物物 | 2.9411 | 13.04 |
|  | 果树 | 1.5496 | 6.87 |
| 非植被区 | 居民点、公路等 | 0.2317 | 1.03 |
| 合计 | 22.5523 | 100.00 |

表4.5-2  升压站评价区植被类型面积统计表

| 大类 | 名称 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 杨树、刺槐落叶阔叶林 | 0.0080 | 0.68 |
|  | 油松、侧柏常绿针叶林 | 0.0015 | 0.13 |
| 灌木 | 柠条、胡枝子落叶灌丛 | 0.0674 | 5.77 |
|  | 沙棘、酸枣落叶灌丛 | 0.0039 | 0.33 |
| 草丛 | 铁杆蒿、白羊草杂类草丛 | 0.8013 | 68.60 |
|  | 旱蒿、针茅杂类草丛 | 0.0853 | 7.30 |
| 农田栽培植被 | 旱地农作物物 | 0.1433 | 12.27 |
|  | 果树 | 0.0494 | 4.23 |
| 非植被区 | 居民点、公路等 | 0.0079 | 0.67 |
| 合计 | 1.1680 | 100.00 |

# 4.6植被覆盖度调查

采用基于NDVI的像元二分模型法反演植被覆盖度，最终得到了评价区域的植被覆盖情况。本项目评价区植被覆盖度以中覆盖度为主，具体分级标准及各级覆盖度面积统计见表4.6-1和表4.6-2，项目区植被覆盖度图见附图9。

表4.6-1  风机场评价区植被覆盖度面积统计

| 覆盖度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖：>70% | 1.3304 | 5.90 |
| 中高覆盖：50-70% | 1.6463 | 7.30 |
| 中覆盖：30-50% | 13.839 | 61.36 |
| 低覆盖：<30% | 2.5638 | 11.37 |
| 耕地 | 2.9411 | 13.04 |
| 非植被区 | 0.2317 | 1.03 |
| 合计 | 22.5523 | 100 |

表4.6-2  升压站评价区植被覆盖度面积统计

| 覆盖度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖：>70% | 0.0770 | 6.59 |
| 中高覆盖：50-70% | 0.0533 | 4.56 |
| 中覆盖：30-50% | 0.8013 | 68.60 |
| 低覆盖：<30% | 0.0853 | 7.30 |
| 耕地 | 0.1433 | 12.27 |
| 非植被区 | 0.0078 | 0.67 |
| 合计 | 1.1680 | 100 |

# 4.7土壤侵蚀现状调查

评价区土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型、植被覆盖和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀4个级别。项目区土壤侵蚀强度面积统计见表4.7-1和表4.7-2，土壤侵蚀强度见附图10，本项目评价区土壤侵蚀强度以中度侵蚀为主。

表4.7-1  评价区土壤侵蚀强度面积统计

| 侵蚀强度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 1.4202 | 6.30 |
| 轻度侵蚀 | 4.6525 | 20.63 |
| 中度侵蚀 | 12.7821 | 56.68 |
| 强度侵蚀 | 3.6975 | 16.40 |
| 合计 | 22.5523 | 100.00 |

表4.7-2  风场区土壤侵蚀强度面积统计

| 侵蚀强度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 0.0822 | 7.04 |
| 轻度侵蚀 | 0.1992 | 17.06 |
| 中度侵蚀 | 0.7471 | 63.97 |
| 强度侵蚀 | 0.1395 | 11.94 |
| 合计 | 1.1680 | 100.00 |

# 4.8生态调查小结

1、风机场评价区土地利用现状主要以天然牧草地为主，占评价区的61.36%；升压站评价区以天然牧草地为主，占评价区总面积的68.6%。

2、本项目风机场评价区植被类型以草丛为主，主要为铁杆蒿、白羊草杂类草丛；升压站植被类型与风机场保持一致。

3、本项目风机场评价区植被覆盖度以中覆盖度为主，占评价区面积61.36%；升压站评价区植被覆盖度以中覆盖度为主，占评价区面积的68.30%；

4、项目风电场内土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀4个级别。本项目风机场评价区土壤侵蚀强度以中度侵蚀为主，占评价区面积的56.68%；升压站评价区土壤侵蚀强度以中度侵蚀为主，占评价区面积的63.97%；

# 5生态环境影响分析

# 5.1施工期生态影响分析

本工程的生态环境影响主要集中在施工期间，施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组基础施工、箱式变基础施工、风电场内道路的修建、临时便道修建等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。

施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物及鸟类栖息环境的影响。

### 5.1.1 土地占用对土地利用结构的影响

本风电场范围总占地面积266001m2。工程占地包括永久占地和临时占地，其中永久占地面积87119m2，占总占地面积的32.7%；临时占地面积178882m2，占总占地面积的67.3%。永久占地的土地利用类型将发生变化，临时占地将恢复为原有地貌。

### 5.1.2施工期对植被的影响分析

本项目建设对植被的影响主要集中在风机基础、箱式变压器基础、检修道路、升压站等施工过程中，表现为地表开挖造成植被破坏、埋压等。此外，风电场施工搭建工棚、仓库等临时建筑也需要占地，破坏地表植被。施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物的根系；施工带内植被由于挖掘出的土方堆放、人员践踏、施工车辆和机械碾压等，会造成地上部分破坏甚至去除，但根系仍然保留。这些将会造成施工区域植被的破坏，影响区域内植被覆盖度及植物群落组成和数量分布，使区域植被生产能力降低。

永久占地内的植被破坏一般是不可逆的，临时占地内的植被破坏具有暂时性，随施工结束而终止。自然植被在施工结束后，周围植物可侵入，开始恢复演替的过程。本环评要求，施工结束后应对临时占地178882m2内的植被进行恢复，主要撒播草籽，种植当地优势灌、草。经现场调查，项目所在区域主要占用天然牧草地，风力发电建设对评价区植被性破坏较小。

### 5.1.3施工期对土壤的影响分析

本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。

对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2~3年的时间可以恢复。

风电场施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会土壤环境造成危害；建造基座的材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；风电机组和塔架等的材料，都是耐腐蚀、无毒、无害的材料，在施工期和营运期不会产生环境污染；输电线路材料是符合国家标准的电工材料；建设施工道路和其它辅助设施的是普通的建筑材料，这些均不会对土壤环境造成影响。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染时长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。

### 5.1.4施工期对景观的影响分析

风电工程包含风机、场内道路、集电线路、升压站等工程，施工期对自然景观的影响主要是风机基础、道路路基、集电线路杆塔基础开挖，对部分山顶地进行削切产生新的坡面、断面，地貌形态发生了改变，在破坏植被的同时造成土地裸露，增加水土流失量，对局部景观产生干扰，对现有的田野风光造成破坏，但由于拟建风电项目施工期短，这些影响会随着施工期的结束而逐渐得到恢复。

### 5.1.5施工期对野生动物的影响分析

施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、混凝土搅拌机等均可能产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其辐射范围和影响程度较大。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静，因此，本区的鸟类将受到一定影响。项目区主要野生鸟类为喜鹊、野鸽、乌鸦、麻雀等常见鸟类，在该区域内未发现珍稀类野生鸟类。因此，本风电场的建设不涉及对保护和珍稀鸟类的迁徙路线和栖息环境的影响。据调查，风电场工程建设区内大型哺乳动物已不多见，小型野生动物多为野兔、田鼠类，但区内仍有一定数量的一般鸟类分布。总体来说，施工期对野生动物的影响较小。

### 5.1.6施工期对水土流失影响分析

5.1.6.1施工期水土流失影响因素分析

（1）主体工程

主要产生水土流失时段为土建施工期间，土建期工程主要包括场地平整、塔基开挖等。根据施工特点，场地平整、塔基开挖等工程在施工过程中将造成对原地表开挖、扰动和再塑，使地表植被遭到破坏，失去原有固土和防冲能力，易造成水土流失。

（2）检修路

检修路采用泥结碎石路面，路面宽度4m。在建设过程中，开挖排水沟、路基，对原有植被造成一定程度破坏，为加速水土流失创造了条件。

（3）集、供电线路埋设

集、供电线路主要是挖电缆沟、塔杆基础及埋设，对地表植被进行破坏，增加水土流失量。

（4）施工生产生活区

水土流失主要发生在土建施工期，包括场地平整、施工过程中人为扰动破坏，使地表植被受到破坏，失去固土防冲能力，如果不采取有效的水土流失防治措施，就会对周围环境产生影响，加剧水土流失。

（5）临时堆土区

在主体工程建设过程中，存在建筑材料及土方需要临时堆放，对原地表进行了扰动。对于临时堆放的土体如不采取临时性的水土流失防护措施，在回填以前将会发生较大的水土流失。

5.1.6.2自然恢复期水土流失影响因素分析

水土保持工程设计与施工与主体工程同时进行，主体工程建设实施后，水土保持工程措施也将一同完成。对于采用植被恢措施的一些工程，在自然恢复期初期植物措施尚未完全发挥其水土保持生态效益之前，受降雨和径流冲刷，仍会有轻度的水土流失发生。但随着植物生长，植被覆盖度的增加，水土流失将会逐渐得到控制，并降低到允许水土流失范围内。

造成项目所在地区水土流失的原因包括自然因素和人为因素。自然因素引起的水土流失为正常侵蚀，人为因素造成的水土流失为加速侵蚀。水土流失影响因素分析见表5.1-1。

表5.1-1   水土流失影响因素分析

| 影响因素 | 影响因子 | 水土流失影响分析 |
| --- | --- | --- |
| 自然因素 | 降水 | 降水是该地区造成水土流失的主要动力 |
|  | 地形 | 随着坡度和坡长的增加，径流量和土壤的冲刷量也随之加大 |
|  | 土壤特征 | 地表为黄绵土和风沙土，如不做好防排水措施，将产生严重流失 |
|  | 植被 | 自然生长的植被 |
| 人为因素 | 地基开挖 | 由于建设开挖基础，扰动地表，从而产生新的水土流失 |

# 5.2运营期生态影响分析

### 5.2.1 运营期对植被的影响分析

本项目运行后，仍有部分土壤不可恢复而成为永久占地，主要为风电机组基础、场内道路、升压站等，对升压站内进行绿化，道路两侧实施植被恢复和绿化工程，风电建设区域属于点状分布，风机的运行离地面较高，建成后风机的运行对场内植被的正常生长几乎没有影响。因此运营期不会对植被造成不利影响。

### 5.2.2运营期对野生动物的影响分析

①风机对鸟类迁徙的影响

项目运行期风电机组桨叶的运动也会对鸟类飞行产生一定影响。据环评调查，项目区内有一定数量的鸟类分布，但未发现珍稀保护野生鸟类，也无珍稀保护野生鸟类迁徙越冬，风电场所在区不是候鸟的栖息地和迁徙通道。为防范鸟类碰撞风机叶片，根据有关研究，风机叶片及输电线可采用橙红与白色相间的警示色，使鸟类在飞行中能分辨出安全路线，及时回避，减少碰撞风机的概率。因此工程运行对鸟类迁徙影响较小。

②对野生动物的阻隔影响

通过现场调查及查阅资料，风机场范围内未发现野生动物的迁移路线，并且运行期风机与风机间没有其他设施，场内检修道路的路面较窄、通行车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。

③风机噪声对野生动物的影响

本项目运营过程中，会导致部分动物发生小尺度的迁移，但大部分动物会逐渐适应风力发电机组的运行噪声，因此，项目运营对野生动物的生存、活动空间及区域生物多样性影响较小。

### 5.2.3道路生态影响分析

根据风电场风电机组的总体布局，场内交通道路在充分利用现有道路的情况下，建设的检修道路建议在道路边植树和种草，合理绿化，增加周边草地绿化覆盖率，3年后生态可以得到一定恢复，并在一定程度上改善原有生态。因此本项目的道路建设只在短期内对区域草场的生态环境产生较小的影响，植树种草措施完成后，区域植被生物量不仅不会较少，随着保护力度的加强，可能有利于区域生态环境的改善。

# 5.3生态保护措施可行性分析

### 5.3.1施工期生态保护措施

5.3.1.1植被保护措施

施工时尽可能保留占地内的现有植被，对于破坏的植被地段，在施工期结束后，及时恢复，最大限度减小原生植被的破坏面积。施工时临时占地植被恢复先进行土地整治以便于植被恢复，采用乔灌草相结合的方式进行植被恢复，应首选当地物种。临时占地恢复面积178882m2。具体措施为：

①施工前，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，既少占草地，少占耕地，又方便施工。

②严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

③新建道路尽量避绕植被覆盖度高的草地，针对确实无法避绕的区域建议进行植被移栽工作。

④工程施工过程中，禁止将工程临时废渣随处乱排；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶。

⑤施工营地等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

⑥凡因风电场施工破坏植被而造成裸露的土地应在施工结束后立即整治利用，尽量采用当地土种进行植被恢复。

⑦施工结束后对临时道路进行恢复，尽量恢复为原有植被类型。

⑧基础、电缆沟等开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤理性；临时表土堆场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。对于在坡度大于15°的地区放置风机的区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生；在施工结束后，临时占地应立即覆土恢复植被，采用当地土种进行植被恢复。

5.3.1.2野生动物保护措施

施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，其栖息和繁殖环境需要相对的安静，因此，在施工期间因避免野生动物的繁殖高峰期施工。

5.3.1.3土壤保护措施

对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。施工期挖方时将表层土与下层土分开，集中堆放并采取堆积土体表面及临时施工面采用纤维布苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀。保护措施，待施工结束后将表层土回复土壤理性，以利于下一步生态恢复。施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染时长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少污染的产生。

5.3.1.4工程措施

施工前对临时占地进行表土剥离，用于施工结束后绿化覆土。施工结束后，及时清理地表，对施工场地进行表土回填、土地平整，以便恢复植被。在工程完工后，对周边临时占地、吊装场地等临时施工设施区进行土地平整，及时进行绿化。

5.3.1.5临时措施

风机及箱变建设开挖大量松散土方堆积在其周边，施工建设完毕后进行基础回填，因此在施工过程中在临时堆土周边设置临时装土袋挡墙拦挡；对堆积的剥离表土周边设置临时拦挡。临时苫盖：施工期间对堆积土体表面及临时施工面采用纤维布苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀。工程临时占用旱地的面积主要为安装场地、临建场地，施工期针对于临时占用的耕地采取的生态防治措施为：表土剥离、堆土采取挡护、苫盖及洒水措施；施工结束后，进行场地平整，表土回覆后将土地还给当地农民复耕。

### 5.3.2运营期生态保护措施

5.3.2.1植被的生态保护措施

升压站场区内、道路两侧实施绿化工程，采用当地物种以乔、灌、草相结合的方式进行绿化，使受损的生态系统得以最大化的恢复。

5.3.2.2野生动物的生态保护措施

运营期的野生动物的影响主要是针对鸟类的影响，主要的生态保护措施有以下几点：

（1）在风机上描绘对鸟类有警示作用的鹰眼，在风机上图上亚光涂料，防止鸟类看到转动的风机光亮去追逐风叶。

（2）在恶劣天气派专人巡视风电场，遇到有撞击受伤的鸟类要及时送到鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。

5.3.2.3水土流失的生态保护措施

在项目运营期间，要坚持利用与管护相结合的原则，经常检查，保证环保措施发挥应有效应。

（1）完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施。确保项目建设区内（除永久占地）植被覆盖率和成活率。

（2）施工期临时堆土水土预防措施按照水土保持防治原则，首先应防止堆土塌落，堆土表面应采用密目网或苫布遮盖等临时防护措施，防止强降雨及大风对堆土表面的吹蚀和冲刷。

（3）项目运营期可能存在主体工程（风电机组等）的维修，在维修过程中，存在周边植被被占压破坏等情况，因此，需对破坏后植被进行恢复，防止水土流失加剧。

（4）保证主体工程完成后生态恢复费用的落实和兑现。

# 5.4生态监测及环境监理

### 5.4.1生态监测

本项目地面动态监测针对水土流失进行监测。

项目的水土保持监测工作由工程建设单位负责组织实施，委托具有水土保持监测资质的单位承担，监测单位按方案中的监测要求和《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），编制监测方案和实施监测计划，开展水土保持监测工作，监测成果实行年报制度定期向水保行政主管部门报告，并在水土保持设施竣工验收时提交专项监测报告。监测时段为2020年～2022年，结合本工程的实际情况，采用简易风蚀观测、实地调查、定位监测、巡查监测相结合的方法进行监测。其监测布点、内容、方法、时段及频率见表5.4-1。

表5.4-1   本项目水土保持监测计划表

| 监测地段 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.7~2022.7 | 地形、地貌、植被覆盖度 | 实地调查 | 施工前后各一次、每年两次 |
|  | 工程扰动地表 | 实地调查 | 每月监测一次 |
|  | 扰动地表水蚀量 | 径流小区 | 每月监测一次， 日降雨量大于50mm加测 |
|  |  | 沉砂池法 |  |
|  |  | 侵蚀沟量测 |  |
|  | 扰动地表风蚀量 | 测钎法 | 每月监测一次，风速大于8级时加测 |
|  |  | 集沙仪法 |  |
|  | 植被恢复状况监测 | 植被样方 | 每3个月监测一次 |
|  | 防治措施实施效果监测 | 实地调查 | 每月监测一次 |

### 5.4.2环境监理

依据国家、部门、地方制定的相关环境保护法律法规，环境监理工程师在不同工作阶段对工程所在区域及工程影响区域进行环境监理，对重要的环境保护设施和措施实施旁站监理制度，确保环保设备工程质量和环保措施的实施，以减小项目实施对环境的影响。

（1）本工程环境监理的工作阶段：施工准备阶段环境监理，施工阶段环境监理，工程验收阶段环境监理。

（2）本工程环境监理的工作范围为：施工现场、办公区、附属设施及上述范围内的生产施工对周围造成的生态破坏的区域。

（3）环境监理工作应委托有相关资质的技术机构承担。并在环境保护竣工验收时提交专项环境监理报告。其工作要点见表5.4-2。

表5.4-2   本项目环境监理工作内容

| 序号 | 监理项目 | 监理内容 | 监理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘 | ①风机机组、施工运输道路定期洒水 ②不及时回填的土石方采取篷布遮盖 | ①遇4级以上风力天气，禁止施工 ②减少原有地表植被破坏，减少扬尘污染 |
| 2 | 施工废水 | 施工废水、生活污水经沉淀池回收后用于施工场地 | 废水不外排 |
| 3 | 施工噪声 | ①选用噪声低、效率高的机械设备 ②对距离施工区较近的居民点监测施工噪声 | ①施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） ② 22时～06时严禁高噪声设备施工 |
| 4 | 施工固废 | ①废弃土方回填于低洼处 ②生活垃圾经收集后的固体废弃物应集中收集并及时外运，运往周边垃圾处理厂进行处理 | 固废合理有效处置，不随意排放 |
| 5 | 生态环境 | ①及时平整，植被恢复 ②易引起水土流失的土石方堆放点采取土工布覆盖等措施 ③施工结束后按评价提出的生态保护及恢复措施进行植被恢复或土地复垦 | 施工时表土应集中存放和保护，施工完成后要及时利用原表土对施工造成的裸露地面进行覆土，减低环境影响，种植当地植被 |

# 6生态环境专章评价结论

# 6.1 结论

本工程的建设采取优化施工方式，减少对植物的破坏。施工期进行环境监理，限定施工期作业带范围，减少施工临时占地，施工结束后对临时占地及时恢复，合理绿化。本工程已采取工程措施、植物措施相结合控制项目区水土流失量。在采取工程措施、植物措施以及临时措施后，会使项目区的水土流失量减少，所有临时占地均进行植被恢复并进行绿化。当恢复措施的效果全部显现后，项目区恢复地区的林草覆盖率可以得到恢复，周围环境因项目施工造成的影响可以得到改善。综上所述，本工程的建设对周围生态环境影响较小。

# 6.2建议

为减少项目对生态环境的影响，本评价建议：

（1）项目限定施工期作业带范围，并严格施工界限，施工过程不得超出划定施工范围，减少临时用地，并于项目施工完成后及时对场地进行恢复及绿化，避免场区土地受到破坏，造成水土流失。

（2）设计中应落实本评价提出的生态环境保护措施，加强施工期的环境管理，要求合理安排施工时间，避免在雨季施工，减少施工对生态环境的影响。

（3）项目建设过程中尽量减少对项目区土壤及原有植被的破坏，建设完成后，应尽快进行土地恢复和植被恢复，做好防风固沙，水土保持工作。

（4）建议项目进行施工期环境监理。

# Text boxes

佳县新创元新能源有限公司上高寨乡20MW分散式风电项目

环境影响报告表

生态破坏、水土流失、扬尘、噪声等

生态破坏、施工噪声、扬尘等

道路施工

埋设电缆

架空线路

基础施工

场地平整

风机安装

生活污水

生活垃圾

施工营地

生活垃圾、生活污水、食堂油烟等

噪声、检修危废

噪声、检修危废

35kV升压站

箱式变电器

风力发电机

4.3-1-1