# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 佳县污水处理厂提标改造建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 佳县住房和城乡建设局 |
| 法人代表 |  | 联系人 | 韩树佳 |
| 通讯地址 | 佳县住房和城乡建设局 |
| 联系电话 | 13572631453 | 传真 | / | 邮政编码 | 719200 |
| 建设地点 | 佳县佳芦镇龙虎湾村 |
| 立项审批部门 | 佳县发展改革和科技局 | 批准文号 | 佳政发科发[2019]109号 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□技改 | 行业类别及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 （平方米） | / | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 2247.82 | 其中：环保 投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 1.78% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 年 月 |
| 工程内容及规模： 1、概述 ⑴ 建设项目特点 佳县城区污水处理厂位于佳县佳芦镇龙虎湾村，污水处理采用氧化沟+二沉池工艺，设计处理规模为3000m3/d。2013年4月6日，榆林市环保局以榆政环发[2013] 77号《关于佳县城区污水处理项目环境影响评价报告表的批复》予以项目进行了批复。2014年8月，该污水处理厂建成，工程共分两条线（南线、北线，处理规模均为1500m3/d），由于城区污水产生量有限，仅投运一条线（南线），2015年12月11日，榆林市环保局以榆政环发[2013] 440号《关于佳县城区污水处理项目竣工环境保护验收的批复》予以项目南线验收进行了批复。目前，污水总排口各污染物监测指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准，最终排入佳芦河。 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中3.1.2条：自2020年4月1日起，设计处理规模Q≥2000m3/d的现有城镇污水处理厂的水污染物排放限值应按表1中A标准要求执行，因此，需对佳县污水处理厂（2×1500m3/d）进行提标改造。2019年7月30日，佳县发展改革和科技局以佳政发科发[2019]109号《关于佳县污水处理厂提标改造建设项目可行性研究报告的批复》予以项目进行了批复。 ⑵ 环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，佳县污水处理厂提标改造建设项目应编制环境影响报告表。2019年9月，佳县住房和城乡建设局委托榆林市环境科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我单位组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对厂址周围的自然环境状况进行了详细调研考察和资料收集，根据当地环境特征和项目工艺特点，对该项目的环境影响因素做了初步的识别和筛选，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，结合项目实际情况编制完成了《佳县污水处理厂提标改造建设项目环境影响报告表》。 ⑶ 分析判定相关情况 ① 产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目属鼓励类（三十八、环境保护与资源节约综合利用—15.“三废”综合利用及治理工程），2019年7月30日，佳县发展改革和科技局以佳政发科发[2019]109号文予以项目可行性研究报告进行了批复，项目符合国家产业政策。 ② 项目 “三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性分析见表1。 “三线一单”符合性分析表 表1 “三线一单” 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于佳县佳芦镇龙虎湾村，项目不触及生态保护红线 环境质量底线 ①当地大气环境质量为非达标区，项目所在区域6项基本污染物中，其中PM2.5、SO2、NO2、和CO共4项指标达标，PM10、O3 2项指标超标，占标率分别为110.00%、104.38%。评价区NH3、H2S 1小时平均值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的标准值要求。②佳芦河监测断面各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。③评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。④项目区东、南、西、北厂界昼间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 资源利用上线 本项目能源消耗合理分配，不触及资源利用上线 负面清单 本项目属于D4620，不属于负面清单内禁止新建、扩建产业 ③ “多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表2，“多规合一”控制线检测报告见附件。 与榆林市“多规合一”符合性分析表 表2 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 备注 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 榆林市国土资源局于2013年4月8日以榆政国土资预审字[2013]19号文予以项目占地进行了批复，本次改造不增加占地面积。 城镇总体规划 建议与规划部门对接 佳县住房和城乡建设局于2019年8月8日选字第610828201900045号文同意项目选址 林地保护利用规划 符合 / 生态红线 符合 / 文物保护紫线 （县级以上保护单位） 符合 / 基础设施廊道控制线 （电力线） 符合 / 基础设施廊道控制线 （长输管线类） 符合 / 基础设施廊道控制线 （交通类） 以实地踏勘结果为准 根据实地踏勘，项目不占用公路，西南侧紧邻过境线 项目位于佳县污水处理厂厂区内，属市政基础工程建设，符合佳县县城总体规划，符合榆林市“多规合一”要求，满足生态红线管控要求。 ④与《榆林市铁腕治污二十二项攻坚行动方案》（榆办字[2019]107号）的符合性分析 项目与《榆林市铁腕治污二十二项攻坚行动方案》的符合性 表3 序号 二十二项攻坚行动要求 本项目情况 相符性 1 （四） 建筑工地扬尘专项治理行动 严格监管施工扬尘，督导所有建筑工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染 符合 2 （十七）污水处理厂新建、扩建及提标改造行动 按照陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018），加速推进全市城市、镇村生活污水处理厂提标改造和建设工作。2019年10月底前完成榆林市污水处理厂、闫庄则污水处理厂及其它11县市区共13座县城污水处理厂提标改造任务，其余设计日处理能力2000吨及以上生活污水处理厂完成主体工程建设。 项目属佳县城区污水处理厂提标改造，改造后确保污水总排口各污染物监测指标均满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）。 符合 ⑤ 分析判定结果 项目符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合榆林市“多规合一”要求，符合《榆林市铁腕治污二十二项攻坚行动方案》（榆办字[2019]107号）相关要求。 ⑷ 关注的主要环境问题及环境影响 ① A2/O池、膜池、反硝化滤池、污泥脱水机房等产生的恶臭气体； ② 污水处理厂出水对佳芦河的影响，对周边地下水水质的影响； ③ 泵类、搅拌机、风机、压滤机等设备噪声对声环境的影响； ④ 污泥对周围环境的影响。 ⑸ 环境影响评价的主要结论 佳县污水处理厂提标改造建设项目符合国家产业政策，污水处理工艺可行。在落实项目可研及环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。 2、评价工作等级和评价范围 ⑴ 环境空气 ① 评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）确定评价工作等级，评价工作分级判据见表4。 评价工作等级判据表 表4 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 其中Pi定义为： 式中：Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 C0i选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 项目改造后恶臭气体NH3、H2S排放量均减少，故改造后减轻了对周围环境空气的影响，因此本次大气环境仅做简要分析。 ② 评价范围 本次评价不设置大气环境影响评价范围。 ⑵ 地表水环境 ① 评价等级 根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价分级判据，确定项目地表水评价等级为三级B。项目地表水评价工作等级判据详见表5。 地表水评价工作等级判据一览表 表5 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目情况 本项目属于依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B 评价等级 三级B ② 评价范围 佳芦河，项目污水处理站上游500m（城关村断面）至污水处理站下游1000m。 ⑶ 地下水环境 ① 评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），生活污水集中处理属于Ⅲ类项目，项目区地下水环境敏感程度为不敏感。因此，项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级。项目地下水评价等级确定见表6。 地下水评价工作等级判据表 表6 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 本项目 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），生活污水集中处理属于Ⅲ类项目，项目区地下水环境敏感程度为不敏感。因此，项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级。 ② 评价范围 建设项目所在地水文地质条件相对简单，因此，评价依据厂址地形地貌、水文地质单元特征及项目区沿地下水流向，项目地下水评价范围定为：南侧至佳芦河，东、西、北侧分别以边界外扩100m。 ⑷ 声环境 ① 评价等级确定 项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，项目建设前后敏感点噪声级增高量小于3dB(A)，受项目噪声影响人群变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级为二级。 ② 评价范围 评价范围为项目厂界外1m。 ⑸ 生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）：“位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。”项目位于现有厂区内，故仅对生态影响进行分析。 3、项目组成 工程内容：将预处理工艺粗格栅改造为细格栅，同时增加过滤旋转微滤机，将现状氧化沟+二沉池处理工艺改造为A2/O+MBR+反硝化滤池工艺，将现有二氧化氯消毒改造为次氯酸钠消毒，新增加容压一体化污泥深度脱水设备，同时改造其他相关配套设备等。项目组成见表7。 项目组成一览表 表7 类别 项目 建设内容 主体工程 预处理 工艺 现状采用粗格栅提升泵房+细格栅旋流沉砂池。本次将现有栅间隙为20mm的粗格栅更换为栅间隙为5mm的细格栅，其后增加1mm精细过滤旋转微滤机1台。 主体处理 工艺 现状采用氧化沟+二沉池处理工艺。本次改造为A2/O+MBR+反硝化滤池工艺，将现有氧化沟（缺氧池、好氧池）和厌氧池改造为A2/O池；现有二沉池改造为膜池；新建1套处理量为3000m3/d的反硝化滤池系统。 污水消毒 工艺 现状采用二氧化氯消毒，本次改造为次氯酸钠消毒。 污泥脱水 改造现有污泥脱水机房，增加污泥处理系统1台，新建污泥回流泵房1座，采用容压一体化污泥深度脱水技术。 辅助 工程 配电室 粗格栅间局部改造配电室1座，建筑面积22.52m2 柴油发电机 新增加发电机房1座，建筑面积15 m2，砖混结构。设300KW柴油发电机1台 环保 工程 废气治理 A2/O池、膜池、反硝化滤池、污泥脱水机房均密闭设置，安装通风设施，投放活性炭吸附除臭 废水治理 各构筑物采取钢砼结构，防止跑、冒、滴、漏经土层渗透污染地下水 噪声治理 泵类、搅拌机、风机、压滤机等设备入室，采取基础减振等措施 固废治理 污泥经脱水压滤后经污泥运输车送至生活垃圾填埋场处置 依托工程 综合用房 1座，3层，建筑面积621m2，一层为机修间和仓库、2~3层为办公、化验、控制室 变配电室 1座，建筑面积291.2 m2 门卫 1座，建筑面积24m2 给水工程 市政供水管网 排水工程 污水处理厂处理后最终排入佳芦河 供电工程 区域电网引入 供热工程 自备1台0.35MW常压燃气热水锅炉 工程规模：改造完成后，处理规模保持不变，为3000m3/d，共分两条线（2×1500m3/d）。 4、建设地点 项目位于佳县污水处理厂厂区内（佳县佳芦镇龙虎湾），地理坐标东经110°29′23″、北纬38°1′7″，海拔高度为802m。项目东邻空地；北依裸露山体，山上为城区居民；西南两侧邻过境线，交通便捷，地理位置及交通见附图1。项目四邻关系见图1。 图1 项目四邻关系图 5、改造说明 ⑴ 预处理工艺 ① 细格栅改造 佳县污水处理厂现状预处理工艺采用的是粗格栅提升泵站+细格栅旋流沉沙池，本次提标改造将现有栅间隙为20mm的粗格栅更换为栅间隙为5mm的细格栅，细格栅是由一组(或多组)相平行的金属栅条与框架组成，倾斜安装在进水的渠道，以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。 ② 新增加滚筒微滤机1台 滚筒式微滤机又叫全自动滚筒微滤机，是一种转鼓式筛网过滤装置，大部分用于污水处理系统前期固液分离的机械设备。 工作原理：微滤机在进入工作状态时，当含有悬浮物微粒的水进入滚筒微滤机内，悬浮物就会被不锈钢滤网截留，经过滤后不含悬浮物的水进入蓄水池。当滚筒微滤机的滚筒内悬浮物积聚到一定数量时，会引起滤网透水量下降，导致滚筒内水位上升，当水位上升到设定的高水位时，液位自动控制系统工作，此时，反清洗水泵和滚筒电机同时自动开启，反清洗水泵的高压水经微滤机的反清洗系统对旋转的滚筒滤网进行高压清洗，堵塞在滚筒滤网上的悬浮物在高压水的冲洗下，流入污物收集槽再经排污管排出。当滤网清洗干净后，滚筒滤网的透水量上升，滚筒内的水位下降，当水位降至设定的低水位时，反清洗水泵和滚筒电机将自动停止工作，微滤机又进入新一轮工作循环。 ⑵ 主体处理工艺 ① A2/O池改造 项目现生化系统按照3000m³/d进行设计运行，生化系统设有2组，每组处理水量为1500m3/d。本次提标改造在满足工艺要求的前提下，尽量减少土建工程量，将现有的氧化沟（主体缺氧池、好氧池）和现有厌氧池改造成A2/O池。 ② 膜池改造 现污水处理厂设2座二沉池，本次将二沉池均改造为膜池，1/2的池体设为MBR膜池、剩余1/2的池体三等份为碱洗池、酸洗池、中和水池。 在膜生物反应器中，将膜组件浸放于好氧曝气区中，由于中空纤维膜0.4微米的孔径可完全阻止细菌的通过，所以将菌胶团和游离细菌全部保留在曝气池中，只将过滤过的水汇入集水管中排出，从而达到泥水分离，无需设置二沉池，各种悬浮颗粒、细菌、藻类、浊度和有机物均得到有效的去除，保证了出水悬浮物接近零。 ③ 新增加反硝化滤池1套 反硝化滤池系统主要包括新建清水池1座（6.0×4.0×5.5m），新建反硝化滤池1座（8.40×11.0×7.19m），将现有加氯间（1座，12.9m×7.8m）改造为加药间，将现有废水收集池改造为反洗暂存池（1座）。 反硝化生物滤池属于生物滤池中的一种，反硝化的过程即反硝化菌在反硝化作用下将硝态氮转化为氮气的过程。依据生物反硝化时所用的碳源不同将其分为异养反硝化和自养反硝化。异养反硝化的优点是单位体积反应器的处理量大，反硝化速率比较快，启动时间短；异养反硝化指异养反硝化菌以有机物作为碳源，在缺氧条件下将NO3-N、NO2-N还原为N2的过程，属于传统的生物脱氮技术。异养反硝化的反应方程式通常如下： ⑶ 消毒工艺改造 由于制取二氧化氯需要使用氯酸钠和盐酸，运行成本很高，大约为次氯酸钠运行成本的5倍以上，此外，由于盐酸容易挥发，并具有强烈腐蚀性，因此，本次将二氧化氯消毒改造为次氯酸钠消毒。 次氯酸钠的灭菌原理主要是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病源微生物致死。氯气消毒的原理也主要是以产生出次氯酸方式。 ⑷ 污泥脱水改造 佳县污水处理厂现有处理工艺为“氧化沟+二沉池”，现状污泥脱水后经污泥运输车送至填埋场处置。本次提标改造工艺为“A2/O+MBR+反硝化滤池”，其产生的污泥量将会增大，现有污泥处理系统将无法满足处理需求，因此需新增1套污泥处理系统。 改造后污泥处理工艺选用容压一体化污泥深度脱水技术：其先将原生污泥经污泥浓缩系统浓缩后，在污泥调理罐中投加三氯化铁和镁系胶凝调理剂，改性后的污泥再用高压泵送至高压弹性压榨机，得到含水率为50%以下的块状泥饼。泥饼由运输车送至填埋场处置。 改造工程主要构筑物见表8。 改造工程构筑物一览表 表8 序号 名称 规格尺寸 材质/结构 单位 数量 备注 一 二沉池改造膜池 座 2 1 MBR膜池 φ×H=1/2φ12×3.5m 钢砼 座 2 改造 2 酸洗池 φ×H=1/6φ12×3.5m 钢砼 座 2 改造 3 碱洗池 φ×H=1/6φ12×3.5m 钢砼 座 2 改造 4 中和池 φ×H=1/6φ12×3.5m 钢砼 座 2 改造 二 污泥回流泵房 座 1 1 污泥回流泵房 L×B×H=6.0×4.0×4.2m 彩钢 座 1 新建 三 生化处理系统 1 MBR电控间 L×B×H=5.0×4.5×3.6m 彩钢 座 1 新建 2 MBR水泵间 座 1 利旧 3 MBR风机房 座 1 利旧 4 MBR加药间 座 1 利旧 5 储药间 座 1 利旧 四 反硝化滤池 1 反硝化滤池 L×B×H=8.40×11.0×7.19m 钢砼 座 1 新建 2 配电室 4.8×9.0m 座 1 改造 3 加药间 8.0×9.0m 座 1 改造 五 反洗暂存池 1 反洗暂存池 / 钢砼 座 1 利旧 六 污泥脱水机房 1 污泥脱水机房 L×B×H=16×10×7.5m 框架 座 1 改造 七 清水池 1 清水池 6.0×4.0×5.5m 钢砼 座 1 新建 八 配电室 1 配电室 L×B×H=5.0×4.5×3.6m 彩钢 座 1 粗格栅间部分改造 九 发电机房 座 1 1 发电机房 L×B×H=5.0×3.0×3.6m 砖混 座 1 新建 6、污水处理厂进出水水质 根据《佳县城区污水处理厂建设项目竣工环境保护验收监测表》（榆环验字(2015)第39号）及《佳县污水处理厂提标改造建设项目可行性研究报告》，出水水质可达《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。佳县污水处理厂进出水水质见表9。 佳县污水处理厂改造项目进出水水质 表9 单位：mg/L 指标 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 进水 700 300 300 80 12 100 处理效率（%） 95.71 98.00 96.67 98.13 97.50 85.00 出水 30 6 10 1.5 0.3 15 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准 ≤30 ≤6 ≤10 ≤1.5(3) ≤0.3 ≤15 说明：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为≤12℃时的控制指标 7、原辅材料消耗 原辅材料消耗一览表 表10 序号 药剂名称 有效浓度 浓度 （ppm） 投加量 （kg/次） 备注 储存方式 1 次氯酸钠（CEB） 10% 300 146 7天1次 桶装 2 次氯酸钠（CIP） 2500 2200 180天1次 桶装 3 柠檬酸（CEB） 30% 1000 48 7天1次 袋装 4 柠檬酸(CIP) 4000 356 180天1次 袋装 5 乙酸钠 20% 20% 1734 一天 袋装 6 PAC 10% 30 90 一天 袋装 7 PAM 0.1% 0.5% 6.5 一天 袋装 8 铁盐 38% 15% 2.9t 15天1次 桶装 8、主要生产设备 改造工程生产设备见表11。 改造工程主要设备表 表11 序号 设备名称 参数要求 单位 数量 备注 一 预处理系统 1 细格栅 栅宽700mm，渠深4.7m，栅间隙5mm，功率0.75kW，角度75° 台 2 2 滚筒微滤机 Q=3000m3/d，网桶直径 600mm，过滤精度1000μm，过流部分不锈钢，自带含控制箱 套 1 二 A2/O处理系统 1 好氧至缺氧回流泵 150WQ100-10-5.5（I），Q=100m3 /h， H=10m，N=5.5kw，自耦安装，铸铁 台 4 2用2备 2 缺氧至厌氧回流泵 80WQ60-11-4.0（I），Q=60m3 /h，H=11m，N=4.0kw，自耦安装，铸铁 台 4 2用2备 3 潜水推进器 QJB3/6-1800/2-56/P，叶轮直径 1800mm，N=3.0kw 台 6 三 膜池 1 罗茨风机（MBR 池） Q=15.38m3/min，H=0.04MPa，13.67kw（轴功率），铸铁 台 3 2用1备 2 MBR至好氧回流泵 50WQ150-10-7.5（I），Q=150m3/h， H=10m，N=7.5kw，自耦安装，铸铁 台 3 2用1备 3 产水自吸泵 LSG-310-100，Q=72m3 /h，H=13m， N=5.5kw，铸铁 台 3 2用1备 4 MBR反洗泵 100WQ80-15-7.5（I），Q=80m3/h，H=15m，N=7.5kw，铸铁 台 2 5 反洗过滤器 5μm，Q=150 m3/h，SS304 套 2 6 酸碱废水排放泵 MA-75052，Q=530L/min，H=19m，N=3HP，50Hz 台 2 7 NaOH加药罐 加药箱1台：V=1000L，材质：PE 台 1 8 NaOH 加药搅拌机 配连杆浮球液位计（LG-1000，PP）；配套搅拌机 台 1 9 NaOH加药计量泵 机械隔膜计量泵：单台参数 Q=500L/h，H=0.5MPa，0.37kw，PVC 泵头 台 2 1用1备 10 柠檬酸加药罐 加药箱 1 台：V=1000L，材质：PE 台 1 11 柠檬酸加药搅拌机 配连杆浮球液位计（LG-1000，PP）；配套搅拌机 台 1 12 柠檬酸加药计量泵 机械隔膜计量泵：单台参数 Q=500L/h，H=0.5MPa，0.37kw，PVC 泵头 台 2 1用1备 13 次氯酸钠加药罐 加药箱 1 台：V=1000L，材质：PE 台 1 14 次氯酸钠加药搅拌机 配连杆浮球液位计（LG-1000，PP）；配套搅拌机 台 1 15 次氯酸钠加药计量泵 机械隔膜计量泵：单台参数 Q=500L/h，H=0.5MPa，0.37kw，PVC 泵头 台 2 1用1备 四 反硝化系统 1 反冲洗水泵 Q=100m³/h，H=10m,N=5.5kW 台 2 2 反冲洗风机 罗茨风机，Q=21.0m3/min，P=68.9kPa，N=50.37kw，带隔音罩 台 2 3 废水排放泵 Q=50m³/h，H=10m，N=4kW，带自耦式导杆 台 2 1用1备 4 移动式潜污泵 Q=10m³/h，H=10m，N=1.1kW 台 1 5 投药隔膜计量泵 投加量：Q=0-100L/h，扬程H=7bar， 台 3 2用1备 五 新增污泥脱水系统 1 浓缩进泥泵 XG050，15m3/h，0.3MPa，5.5kW 台 3 新增1台 2 叠螺浓缩机 TECN-301，60kg-120kgDS/h 台 2 新增1台 3 PAM 制备装置 TCZB-500，0.7kw 套 2 新增1套 4 PAM 加药泵 Q=500L/h，P=0.37kw，0.5Mpa 台 4 新增2台 5 污泥缓存罐 TCHG-3，V=3m3；配套搅拌机：1.5kW，超声波液位计 套 2 新增1套 6 浓缩转输泵 XG050，10m3/h，0.3MPa，4kW 台 2 利旧 7 污泥调理罐 TCHG-3，V=3m3；配套搅拌机：3kW，超声波液位计 座 2 新增1座 8 压榨进泥泵 YB120-7.1，5.9m/h，1.6Mpa，7.5kW，配套冷却风扇 台 3 新增1台 9 高压板框压滤机 TCYZ20(1250)，20m2 台 2 新增1台 10 FeCl3罐 PE，2m3，配套磁翻板液位计 台 1 利旧 11 FeCl3投加泵 Q=240L/h，P=0.25kw，0.7Mpa 台 2 利旧 12 空压机 7.5HP，1m3/min，0.55kw 台 1 利旧 六 新增发电机房 1 柴油发电机 300kW茶油发电机 台 1 9、占地及平面布置 本次提标改造工程位于佳县污水处理厂现有厂区内，预处理区位于厂区中间偏南侧，主反应区位于厂区东北侧，综合用房位于厂区南侧。 本次提标改造工程在现有污水处理厂的基础上进行，不新增加占地面积。厂区规划按照现有功能分区，本次提标改造主要是在主反应区进行。改造的A2/O池在现有氧化沟池体内进行，膜池利用现有二沉池改造。反硝化滤池处理系统在污泥处理间北侧现有空地上新建，为了保证污水厂在改造中能正常运行，将实行分步改造。项目总平面布置见附图2。 10、公用工程 ⑴ 给排水 依托现有工程给水，来自市政供水管网。 依托现有工程排水，项目自身为污水处理厂，经处理后污水排入佳芦河。 ⑵ 供电 依托现有供电系统，由区域电网引入。本次新增加300KW柴油发电机1台作为备用电源。 ⑶ 采暖 依托现有工程采暖，厂内设1台0.35MW常压燃气热水锅炉。 ⑷ 消防 依托现有消防系统，污水处理站内构（建）筑物的耐火等级、防火间距、消防给水、采暖通风及电力设备的选型和保护等按现行《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的有关规定设室外消火栓，主要建筑物按现行《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005)配置建筑灭火器。 11、劳动定员 改造项目不新增劳动定员，现有人员负责营运管理。 12、主要经济技术指标 改造项目主要技术经济指标见表12。 改造项目主要技术经济指标 表12 序 号 指 标 单 位 数 量 1 污水处理规 m3/d 3000 2 工作天数 天 365 3 占地面积 m2 21946.8 4 总投资 万元 2247.82 5 环保投资 万元 40 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程概况 佳县城区污水处理厂位于佳县佳芦镇龙虎湾村，佳芦河下游北侧河湾阶地上，过境线以北，项目采用氧化沟+二沉池处理工艺，设计污水处理规模3000m3/d，工程分两条线（2×1500m3/d）。2013年4月6日，榆林市环保局以榆政环发[2013] 77号《关于佳县城区污水处理项目环境影响评价报告表的批复》予以项目进行了批复。2014年8月，该污水处理厂建成，由于城区污水产生量有限，仅投运一条线（南线），2015年12月11日，榆林市环保局以榆政环发[2013] 440号《关于佳县城区污水处理项目竣工环境保护验收的批复》予以项目验收进行了批复。现有工程项目组成见表13。 现有工程项目组成表 表13 类别 项目 建设内容 主体 工程 污水处理工程（采用氧化沟+二沉池 工艺） 粗格栅及提升泵房 1座，设计水量230m³/h，地上尺寸8.4×9.9×6.3m，建筑面积83.16㎡，内设2条进水渠道及一座泵房，其中进水渠道渠宽0.7m，渠内安装2台格栅除污机、4台手电两用启闭机；泵房内设3台潜水排污泵 细格栅及旋流沉砂池 1座，设计水量230m³/h，地上尺寸17.1×9.9×9.3m，建筑面积169.3㎡，内设2条进水渠道，渠宽0.6m，渠道安装2台格栅除污机、6台手电两用启闭机、2台旋流沉砂器 氧化沟 2座，单座尺寸38.4×14.0×3.5m，单座处理量1500m³/d，包括选择池、厌氧池、氧化沟三部分，选择池内设4台潜水搅拌器；厌氧池内设6台潜水推进器；氧化沟内设4台表曝机、8台潜水推进器、2个内回流控制门 二沉池 2座，设计水量115m3/h，单池直径12m，总高度4.55m，内设2台φ12m的中心传动桥式刮泥机 中间水池 1座，建筑面积30㎡，容积135m³，设计水量125 m3/h，内设2台二级提升泵、2个电动蝶阀、2个闸阀、2个止回阀等 活性砂过滤间 1座，12.9m×9.0m，建筑面积116.1㎡ 接触消毒池 1座，建筑面积36㎡，容积162m³，设计水量125 m3/h，内设2台潜污泵、1台管道混合器、2台静压液位计等 加氯间 1座，12.9m×7.8m，建筑面积100.6㎡ 加药间 1座，9.0m×8.1m，建筑面积72.9㎡ 污泥处理 污泥脱水 车间 1座，24.0m×11.8m，建筑面积283.2㎡，内设1台带式浓缩脱水一体机、2台螺杆泵、1套PAM一体化溶解加药装置、1台反冲洗水泵、2台计量泵、2台空压机、1台无轴螺旋输送机、1台倾斜皮带输送机、1个管道混合器、1套电动葫芦及2台轴流风机 污泥回流泵房 1座，建筑面积19.6㎡，容积98m³，设计水量128m3/h，内设3台污泥回流泵、3个电动蝶阀、3个微阻缓闭止回阀、1台静压液位计，对污泥起调节均化作用 均质池 1座，建筑面积16㎡，容积88m³，设计水量83m3/h，内设2台潜水搅拌器 辅助 工程 综合用房 1座，3层，建筑面积621㎡，一层为机修间和仓库、2~3层为办公、化验、控制室 变配电室 1座，建筑面积291.2㎡ 门卫 1座，建筑面积24㎡ 锅炉房 1座，内设一台0.35MW常压燃气热水锅炉 公用 工程 给排水工程 给水：城市供水管网 排水：通过厂区内污水管线收集后排放至进水格栅进行处理 供热工程 自备一台0.35MW常压燃气热水锅炉 供电工程 区域电网引入 环保 工程 废气治理 恶臭 粗格栅、细格栅及旋流沉砂池、活性砂过滤池及污泥脱水机房等设备入室，安装通风设施；投放活性炭吸附除臭；各处理单元周围用绿化带隔开 锅炉废气 0.35MW常压燃气热水锅炉+15m排气筒 噪声治理 泵、风机、空压机等设备入室、设隔声罩、采取减振等措施 固废治理 污泥栅渣经脱水后经污泥运输车送至填埋场处置 绿化 绿化面积7600m2，绿化率34.63% 2、污水处理工艺 现有项目污水处理工艺包括污水预处理、生化处理、二沉池处理、深度处理、出水消毒、污泥处理等几个阶段，具体如下： ① 预处理工艺 本工程预处理采用格栅+旋流沉砂池工艺。 污水处理厂预处理构筑物主要有粗格栅、提升泵房、细格栅及旋流沉砂池等。粗格栅、细格栅及旋流沉砂池的作用是去除污水中大的漂浮物和砂砾，以避免损害后续工艺的机械设备，堵塞管道。格栅属于比较简单的机械设备，沉砂池主要去除污水中粒径较大的无机颗粒物，预处理后的污水通过泵直接提升进入氧化沟进行生化处理，栅渣等收集后同污泥一起处理。旋流沉砂池具有结构简单，占地少，沉砂效果好等优点，同时不需鼓入空气。 ② 生化处理工艺 本工程采用氧化沟工艺作为二级处理工艺。 氧化沟工艺设置好氧区和缺氧区，硝化和反硝化在不同区域进行，相互不存在干扰，工况比较稳定，反硝化速率高，结合厌氧选择池，脱氮除磷效果好。 ③ 二沉池处理工艺 经氧化沟处理后的污水通入二沉池进行固液分离，去除生物处理出水中的生物污泥，出水汇入中间水池（是二沉池和活性砂过滤间的调节水池），污泥通过管道重力排至污泥均质回流池。 ④ 深度处理工艺 本工程深度处理采用活性砂滤池工艺，活性砂过滤系统是一种集混凝、澄清、过滤为一体高效过滤系统。 污水经过中间水池调节后通过进水管进入过滤器内部，并经布水器均匀分配后上向逆流通过滤料层并外排。在此过程中，原水被过滤，水中的污染物含量降低；同时石英砂滤料中污染物的含量增加，并且下层滤料层的污染物含量高于上层滤料。位于过滤器中央的空气提升泵在空压机的作用下将底层的石英砂滤料提升至过滤器顶部的洗沙器中清洗。砂粒清洗后返回滤床，同时将清洗所产生的污染物外排。 由于石英砂滤料在过滤器中呈自上而下的运动状态，对原水起搅拌作用，因此搅拌絮凝作用可在过滤器内完成。过滤器内滤料清洁及时，可承受较高的进水污染物浓度。活性砂过滤器特殊的内部结构及其自身特点，使得混凝、澄清、过滤、清洗在同一个池体内全部完成。 因此深度处理采用活性砂滤池工艺，进一步降低总氮、总磷、及SS，保证出水完全达到国家一级A 排放标准。 ⑤ 消毒处理工艺 本项目采用二氧化氯消毒法。 二氧化氯是新一代高效，广谱的杀菌消毒剂，在发达国家中已得到较广的应用。二氧化氯消毒最大的优点是消毒过程中不产生“三致物质”（致畸、致癌、致突变）。近年来，我国亦已开始重视二氧化氯产品的推广，并在污水处理厂出水消毒方面得到一定的应用。关于二氧化氯的杀菌机理，一般认为是基于二氧化氯释放的新生态原子氧化微生物细胞中可溶部分，包括细胞质和酶系统，从而达到快速杀灭微生物的目的。由于二氧化氯的杀菌效果受温度、pH和有机物的影响较小，杀菌效果稳定。该消毒方法的主要问题是二氧化氯具有爆炸性和剧烈的腐蚀性，二氧化氯贮存难度大，必须在现场制备，立即使用。 ⑥ 污泥处理 带式浓缩脱水一体机是一种将浓缩于压榨脱水集于一体的污泥脱水设备，其主要工作原理是：经过絮凝的污泥在浓缩段均匀分布到滤袋上，依靠重力作用分离掉其中大量游离水分，污泥得到浓缩后流动性变差，再进入带式压滤机，经一、二级重力脱水及楔形区预压脱水、系列压榨辊的压榨脱水，污泥逐渐成饼并受到有小到大的挤压，剪切作用力，从而达到污泥脱水的最终目的。浓缩段主要由框架、进料装置、滤带承托、进料混合器、动态泥耙、滤带、冲洗、纠编装置等组成，压榨脱水段由常用的带式浓缩压滤机具有如下优点：①应用结果表明，脱水性能良好；②采用封闭式机架结构，无溅溢，操作环境良好；③污泥处置系统中可省却传统污泥浓缩池，结构美观、较紧凑。污泥经浓缩池浓缩、带式浓缩脱水一体机处理后，污泥含水率可以降至80%以下，送至污泥干化池自然干化，待含水率降至50%以下后送垃圾填埋场卫生填埋。 ⑦ 恶臭气体处理 项目恶臭污染源主要来自粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、氧化沟、二沉池、中间水池、活性砂过滤池、污泥回流泵房、均质池及污泥脱水机房等，是一种无组织排放的多成份混合气体，主要成份为硫化氢、氨气、VOCs(挥发性有机物)等。 本项目各污水处理间安装通风设施、投放除臭剂消毒剂等措施；同时处理单元周围用绿化带隔开，且在厂界外将设置1~5m宽的绿化带，对恶臭气体有较强的吸附和阻滞作用。 现有工程污水处理工艺流程见图2。 图2 现有工程污水处理工艺流程图 3、现有工程“三废”排放量 根据《佳县城区污水处理厂项目环境影响报告表》，同时结合《佳县城区污水处理厂建设项目竣工环境保护验收监测表》（榆环验字(2015)第39号），项目（2×1500m3/d）单线（南线）验收期间运行负荷在27.1%~28.2%之间，日处理污水量约416m³。现对污染物总量按照全厂3000m3/d污水处理规模进行核算，现有工程“三废”排放量见表14。 现有工程“三废”排放一览表 表14 单位：t/a 类别 排放源 污染物 排放量 废气 厂界恶臭气体 NH3（t/a） 0.131 H2S（t/a） 0.009 废水 处理污水（1095000m3/a） COD（t/a） 41.6 NH3-N（t/a） 3.6 SS（t/a） 7.665 TP（t/a） 0.34 TN（t/a） 16.43 固废 生活垃圾（t/a） 0 污泥量（t/a） 0 4、现有工程存在的环保问题 根据对厂区现有工程实际调查，对照项目环评、环评批复及验收批复，认为现有工程仍存在环保问题： ⑴ 因为进水量及进水水质情况变化较大，造成现场生化池发生污泥膨胀，污泥活性差，导致生化池内缺少足够的生物量，生化池处理无法正常达到设计处理效果。 ⑵ 佳县污水处理项目总进线电源目前只有1路，如果外网停电会导致全厂失去电源，污水厂所有设备全部停运。 5、现有工程整改要求 针对现有工程存在的环保问题，提出整改措施： ⑴ 对现有污水处理厂进行提标改造，现状采用氧化沟+二沉池处理工艺，本次改造为A2/O+MBR+反硝化滤池工艺，确保出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/ 224-2018）表1中A标准。 ⑵ 新增加300KW柴油发电机1台作为备用电源。

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境概况（地形地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 项目位于佳县佳芦镇龙虎湾村，佳芦河以东，黄河以西，属于毛乌素沙漠南缘，地势呈浑圆型长梁状，连绵起伏，沙丘波状相连，山大坡缓，沟梁相间，山梁向沟谷方向倾斜。 2、气候气象 评价区属于北温带半干旱大陆性季风气候区。佳县深处内陆，属暖温带大陆性半干旱季风气候。冬季漫长寒冷，夏季短促温差较大。日照时间长，光热资源较丰富。干旱是佳县最严重的自然灾害，多发生在春夏。多年年平均降水量386~404毫米，气候较干旱。降水年际变化率大，相对变化率达80%，年内分配不均，多年平均降水量只能满足农作物需水量的1/2。降水集中在7、8、9三个月，水分利用率极低。年极端最高气温为42.1℃，年极端最低气温为零下24.4℃。 3、地质 评价区位于鄂尔多斯台向斜陕北坳陷东部的单斜构造区。新构造运动以大面积振荡式抬升为主，地质构造相对稳定。评价区分布中生界三叠系及侏罗系陆相碎屑岩和新生界第四系风积黄土及河流相冲洪积物，局部有第三系泥岩（红粘土）出露。 评价区既无较大区域性断裂通过，也无规模较小的次级断层及隐伏活动断裂。评价区在地质历史上属于长期相对稳定，有史以来无6级以上地震发生。根据地质调查资料分析，历史地震对评价区的影响不超过Ⅵ度，区域地质构造相对稳定。 4、水文 ⑴ 地表水 距离项目较近的河流为项目南侧205m处的佳芦河，佳芦河为黄河一级支流，发源于榆林市榆阳区，于佳县县城南侧汇入黄河，全长93km，过境长度62.8km，河流水面比降为0.628‰，常年流量为3.29m3/s。 项目东侧1.3m处为黄河，黄河榆林段位于晋陕峡谷，由府谷入境，从清涧出境，榆林境内全长约270km，水资源较丰富。 ⑵ 地下水 评价区含水层主要为第四系松散层孔隙潜水，侏罗系层状碎屑裂隙水和三叠纪层状碎屑岩裂隙水。第四系冲洪积层潜水含水层主要分布在佳芦河的一级阶地区，沿河呈片状或带状分布，但由于河谷侵蚀作用强烈，破坏了地下水赋存条件，故该含水层多呈疏干状态，在阶地后缘及古河道内有零星潜水分布，仅能满足分散居民生活饮用水要求。第三层砾岩裂隙潜水含水层地层上部为泥岩，下部为砾岩分布，分布零星，在局部地区形成富水区，无集中供水意义。基岩风化裂隙潜水含水层主要为风化带含水，含水层为三叠系瓦窑堡组和永平组厚层砂岩夹泥岩。三叠系碎屑岩承压水含水层在本区普遍分布，含水层为三叠系永平组砂岩、泥岩不等厚互层，由于砂岩裂隙发育二泥岩隔水，且横向分布不稳定，导致承压水具有成层性、多层性，分布不连续，与潜水相互转化频繁等。 5、生态 项目周围无珍稀野生动植物分布，项目区植物以耐寒、耐风沙的杨树和柳树为主。 评价区内野生动物较少，有野兔、鸟类等；无特殊生态价值、物种保护价值的动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 ⑴ 区域环境质量状况 根据陕西省环境保护厅办公室发布的环保快报《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，区域空气质量现状评价见表15。 区域空气质量现状评价表 表15 序号 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率 （%） 达标 情况 1 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 77 70 110.00 不达标 2 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 35 35 100.00 达标 3 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 11 60 18.33 达标 4 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 25 40 62.50 达标 5 CO 24h平均第95百分位 浓度 mg/m3 1.3 4 32.50 达标 6 O3 8h平均第90百分位数 浓度 μg/m3 167 160 104.38 不达标 由以上监测数据可知，项目所在区域6项基本污染物中，其中PM2.5、SO2、NO2、和CO共4项指标达标，PM10、O3 2项指标超标，占标率分别为110.00%、104.38%。 ⑵ 其他污染物环境质量状况 ① 监测点位 污水处理厂厂址，共1个监测点位。 ② 监测项目及监测时间： 榆林市碧清环保科技有限公司于2019年9月2日-9月8日对评价区 H2S、NH3进行了监测。 ③ 监测项目分析方法 采样及分析方法详见表16。 监测项目及分析方法 表16 污染物 分方法 方法来源 检出限（mg/m3） 1小时平均 H2S 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版） 0.001 NH3 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 0.01 ④ 评价标准 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D (见表17)。 其他污染物空气质量浓度参考限值 表17 单位: μg/Nm3 污染物 1小时平均值 NH3 200 H2S 10 ⑤ 监测结果分析及评价 监测结果统计见表18-表19。 NH3监测结果统计表 表18 监测点位 1小时平均值 浓度(μg/m3) 超标率(%) 最大超标倍数 污水处理厂厂址 80-100 0 0 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 200 μg/m3 H2S监测结果统计表 表19 监测点位 1小时平均值 浓度 (μg/m3) 超标率(%) 最大超标倍数 污水处理厂厂址 4-6 0 0 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 10 μg/m3 由监测结果可知，评价区NH3、H2S 1小时平均值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的标准值要求。 2、地表水 ⑴ 监测断面 以佳芦河为对象，在城关村、污水处理厂下游1km处，各设置1个监测断面，共2个监测断面（见附图3）。 ⑵ 监测时间 榆林市碧清环保科技有限公司于2019年9月5日对佳芦河水质进行了监测，连续1天，每天采样1次。 ⑶ 监测项目及方法 pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、挥发酚共6项。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T-2002）的要求进行。监测项目分析方法见表20。 水质监测项目及分析方法 表20 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/L） pH 玻璃电极法 GB/T6920-1986 0.01pH单位 高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾法 GB/T11892-1989 0.5 化学需氧量 重铬酸盐法 GB/T11914-1989 5 生化需氧量 稀释与接种法 HJ505-2009 0.5 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 0.025 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法-萃取法 HJ503-2009 0.0003 ⑷ 监测结果 地表水监测结果统计见表21。 佳芦河断面监测结果统计 表21 项目 污染物 城关村断面 污水处理厂下游1km断面 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值 监测值 超标倍数 监测值 超标倍数 pH 8.64 0 8.56 0 6~9 化学需氧量 6 0 9 0 ≤15 生化需氧量 1.5 0 1.9 0 ≤3 氨氮 0.426 0 0.481 0 ≤0.5 高锰酸盐指数 2.1 0 2.3 0 ≤4 挥发酚 0.0003ND 0 0.0003ND 0 ≤0.002 由监测结果可知，佳芦河监测断面各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 3、地下水 ⑴ 监测点位 水质监测：木厂湾村、城关村、龙虎湾村，共设3个监测点位，见附图3。地下水监测点位与项目位置关系见表22。 地下水监测点位与项目位置关系 表22 监测点位 项目 木厂湾村 城关村 龙虎湾村 经度（E） 38°0′51.4″ 38°0′43.63″ 38°0′53.8″ 38°0′54.04″ 38°0′41.44″ 38°0′39.36″ 纬度(N) 110°29′35.31″ 110°29′44.48″ 110°28′43.72″ 110°28′43.31″ 110°29′14.84″ 110°29′14.06″ 井深（m） 12 15 4 5 18 16 水位埋深（m） 5 7 2 2 7 6 井口标高（m） 739 737 746 742 711 703 ⑵ 监测项目 pH、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共14项。 ⑶ 监测时间 榆林市碧清环保科技有限公司于2019年9月5日对评价区地下水进行了监测。 ⑷ 分析方法 监测方法采用国家标准方法和国家环保局《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中的监测方法。监测项目分析方法见表23。 地下水监测项目分析方法 表23 序号 污染物 监测分析方法 方法来源 检出限 （mg/L） 1 pH 玻璃电极法 GB/T6920-1986 0.01pH单位 2 耗氧量 酸式滴定法 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB11892-1989 0.05 3 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 0.025 4 亚硝酸盐氮 N－（1-萘基）－乙二胺分光光度法 GB/T7493-1987 0.003 5 总硬度 EDTA滴定法 GB/T7477-1987 5CaCO3mg/L 6 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法-萃取法 HJ503-2009 0.0003 7 K+ 原子吸收分光光度法 《水质 钾和钠的测定、火焰原子吸收分光光度法》GB 11904-1989 0.01 8 Na+ 原子吸收分光光度法 《水质 钾和钠的测定、火焰原子吸收分光光度法》GB 11904-1989 0.02 9 Ca2+ 原子吸收分光光度法 《水质 钾和钠的测定、火焰原子吸收分光光度法》GB 11905-1989 0.002 10 Mg2+ AA-7003原子吸原子吸收分光光度法 《水质 钾和钠的测定、火焰原子吸收分光光度法》GB 11905-1989 5 11 CO32- 滴定法 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》DZ/T 0064.49-93 5 12 HCO3 - 滴定法 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》DZ/T 0064.49-93 1.0 13 Cl- 硝酸银容量法 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(2.1) 5.0 14 SO42- 硫酸钡比浊法 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(1.1) 0.05 ⑸ 监测结果及分析评价 地下水监测结果统计见表24。 地下水水质监测结果表 表24 监测点位 污染物 木厂湾村 城关村 龙虎湾村 单位 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 7.72 7.66 7.24 / 6.5-8.5 氨氮 0.144 0.134 0.260 mg/L ≤0.50 耗氧量 0.95 0.79 0.79 mg/L ≤3.0 亚硝酸盐氮 0.014 0.009 0.050 mg/L ≤1.00 总硬度 583 318 595 mg/L ≤450 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND 0.0005 mg/L ≤0.002 K+ 3.32 2.17 3.67 mg/L / Na+ 187 67.9 194 mg/L / Ca2+ 99.4 50.0 97.4 mg/L / Mg2+ 231 144.6 243 mg/L / CO32- 0 0 0 mg/L / HCO3 - 405 279 339 mg/L / Cl- 107 63.3 158 mg/L / SO42- 139 57 182 mg/L / 由监测结果表明，评价区地下水木厂湾村、龙虎湾村总硬度超标，最大超标倍数分别为0.30、0.32，超标原因与当地所在区域地质条件有关。其余监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。 3、声环境质量现状 ⑴ 监测点位 项目厂址东、南、西、北厂界各设1个监测点位（见附图3）。 ⑵ 监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。 ⑶ 监测时间与频次 榆林市碧清环保科技有限公司于2019年9月4日对厂界噪声进行了监测。昼、夜各监测一次。 ⑷ 监测结果 监测结果见表25。 声环境质量监测结果统计表 表25 单位：dB(A) 序号 监测点位 9月3日 昼间 夜间 1 东厂界 51.1 43.1 2 南厂界 55.6 48.4 3 西厂界 52.3 44.5 4 北厂界 54.0 47.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 由监测结果可知，项目区东、南、西、北厂界昼间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、环境空气：项目区域及其周边环境 保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水：佳芦河 保护级别：佳芦河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； 3、地下水：项目区域及其周边环境 保护级别：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准； 4、声环境：项目区域及其周边环境 保护级别：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 5、生态环境：植被 保护级别：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关限值。 项目环境保护目标见表26。 环境保护目标 表26 环境 要素 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂址距离/m X Y 环境 空气 城南区 0 +230 村民 人群 健康 二类区 N 230 -79 +26 NW 120 个体商铺 0 -70 S 70 吕家坪村 0 +806 N 806 龙虎滩 +158 -53 SE 364 木厂湾村 +420 0 SE 601 地表水 佳芦河 地表水 地表水质 Ⅱ类 S 205 地下水 项目及周边区域 地下水 地下水水质 Ⅲ类 / / 声环境 项目及周边区域 声环境 2类 / / 生态 厂址四周外延200m范围 植被 / / / 注：项目以污水处理厂厂区中心为坐标原点。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、生态环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关限值。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工厂界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；运营期大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界废气排放标准。 2、污水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的有关规定。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求；污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中相关规定。 5、其它要素评价按国家有关标准执行。 |
| 总量控制标准 | 结合项目工艺特征和排污特点，确定改造后项目污染物总量控制指标如下： COD：32.85t/a、NH3-N：1.64t/a。 总量指标满足原环评总量批复要求，故本次不追加总量指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 项目建设内容主要包括改造污水处理工艺，主要为A2/O+MBR+反硝化滤池，新建柴油发电机房1座等。施工期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。项目施工流程及产污环节见图3。 图3 施工流程及产物环节示意图 2、运营期 改造项目工艺简述如下： ⑴ 预处理工艺 采用栅间隙为5mm的细格栅+旋转微滤机1台+旋流沉砂池。 ⑵ 主体处理工艺 采用A2/O+MBR+反硝化滤池工艺 ① MBR工艺 污水先进入厌氧区与缺氧区回流的污泥混合，在厌氧条件下聚磷菌对磷的释放，使污水中磷的浓度升高；厌氧区出水与好氧区回流污水相混合进入缺氧区，在此将大分子量长链有机物分解为易生化的小分子有机物，然后污水进入好氧区进行有机物微生物降解，同时进行生物硝化作用，并通过回流到缺氧区进行反硝化，完成脱氮功能，缺氧区中配有潜水搅拌器，达到混合作用。 ② 反硝化滤池 由于本项目对出水中TN要求很高，需要强化系统TN的去除，需增加反硝化滤池。 反硝化生物滤池脱氮的基本原理是，在反应器内填料附着的生物膜内部形成的微环境和缺氧条件下，并且在填料和生物膜发挥对有机质与硝酸盐氮的吸附截留作用、食物链的分级捕食作用下，微生物对硝酸盐氮进行生物氧化分解，从而达到缺氧反硝化脱氮的目的。 ⑶ 消毒 污水消毒采用次氯酸钠消毒。 次氯酸在杀菌、杀病毒过程中，不仅可作用于细胞壁、病毒外壳，而且因次氯酸分子小，不带电荷，可渗透入菌（病毒）体内与菌（病毒）体蛋白、核酸、和酶等发生氧化反应，从而杀死病原微生物。同时，氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压使其丧失活性而死亡。 ⑷ 污泥 将原生污泥经污泥浓缩系统浓缩后，在污泥调理罐中投加三氯化铁和镁系胶凝调理剂，使之与污泥快速有效地混合均匀，污泥达到改性。改性后的污泥再用高压泵送至高压弹性压榨机，由高压油泵提供强压压缩滤板之间空隙内的污泥，使滤板之间空隙内的污泥再次压滤，得到含水率为50%以下的块状泥饼。泥饼由运输车送至填埋场处置。 改造项目污水处理工艺流程见图4。 图4 改造项目污水处理工艺流程图

主要污染工序： 1、施工期 ⑴ 废气 主要为施工扬尘与运输车辆尾气。 ⑵ 废水 主要为施工废水和生活污水。 ⑶ 噪声 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工设备噪声。 ⑷ 固废 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾。 2、运营期 ⑴ 废气 A2/O池、膜池、反硝化滤池、污泥脱水机房等产生恶臭气体。 ⑵ 废水 本次改造项目不新增加劳动定员，故不增加生活污水。 ⑶ 噪声 项目运行期间提升泵、搅拌机、回流泵、风机、压滤机等设备产生的噪声。 ⑷ 固体废物 项目运行期间产生的污泥。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染源 （编号） | 污染物 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | A2/O池、MBR反应池、反硝化滤池等 | NH3 | / | 0.025t/a |
|  |  | H2S | / | 0.0009t/a |
| 水污 染物 | 污水处理（3000m3/d） | COD | / | 30mg/L，32.85t/a |
|  |  | NH3-N | / | 1.5mg/L，1.64t/a |
|  |  | TP | / | 0.3mg/L，0.33t/a |
|  |  | TN | / | 15mg/L，16.43t/a |
| 固体 废物 | 污泥 | 317.55t/a | 经处理后送生活垃圾填埋场处置 |
| 噪声 | 提升泵、搅拌机、回流泵、风机、压滤机等 | 设备噪声 | 83.6-88.5dB（A） | 2类： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 污水处理厂工程施工期生态影响主要表现在拟建反硝化滤池、污泥回流泵房、发电机房等临时占地及少量的弃土、弃渣对局部生态环境的影响。 项目施工结束后立即进行地表恢复，对破坏的植被采取补偿措施，采取以上措施后对生态环境的影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期主要环境影响为工程对土地的占用，地表开挖对生态环境的影响，土石方挖掘、物料装卸产生的扬尘，施工机械和运输车辆产生的噪声影响，施工产生的建筑垃圾、土石方挖掘等产生固体废弃物，施工期雨水径流产生的污染等。 1、大气环境影响分析 ⑴ 施工扬尘 施工扬尘主要来自建筑材料如石灰、砂子、工程土石方等在装卸与运输过程中因风力作用产生的扬尘，运输车辆往来造成的地面扬尘。据类比监测资料，施工场地扬尘一般在2.2-3.4mg/m3，施工场地下风向10m处施工扬尘可控制在0.7mg/m3范围内，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求；施工扬尘影响主要在距离下风向200m范围内。只要在施工中采取必要的防治措施，加强管理，提高施工作业队伍的环境意识和作业水平，与各施工队实行保洁责任制，认真落实防尘污染措施，严格按照工程设计与施工方案进行施工，对环境空气的影响可降到最低。依据《榆林市铁腕治污二十二项攻坚行动方案》（榆办字〔2019〕107号） 进一步加强扬尘污染控制，评价提出以下具体要求： ① 施工场地应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”； ② 严格按照榆林市有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理和监理，加强全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ③ 施工场地应每天定期清扫洒水，防止浮尘产生。 ④ 对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ⑤ 运输车辆应保持工况良好，不应超载运输，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水抑尘，减少运输扬尘。 ⑥ 施工现场尽量实施建材料统一堆放管理，尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。 ⑦ 遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 ⑧ 响应落实《陕西省“治污降霾•保卫蓝天”五年行动计划》，各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边必须设置围挡，湿法作业、场地覆盖；建筑工地施工现场主要道路必须进行硬化处理，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。减少露天装卸作业，严查渣土车沿途抛洒，在建筑工地集中路段设置拉土保洁指定通道，规定时间、路线、流程进行拉土作业；对渣土运输车辆安装GPS定位系统进行全面监控。 经采取以上措施后，施工期扬尘对外环境影响小。 ⑵ 汽车尾气 施工所需要的各种机动车辆、施工机械如推土机、铲车、运输卡车等在施工过程中会产生一定的尾气排放，尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及运行的工况有关。 项目在建设过程中，随着各类机动车辆和施工机械进入施工地区，必然造成车辆尾气排放量的相应增加，释放出一定量的NO2、CO、CmHn等大气污染物，且随着车辆行驶形成流动污染源，对区域环境空气造成污染。但由于施工机械数量不大，分布较为分散，施工期较短，因此尾气影响范围小、时间短，且随施工期的结束而终止。 2、水环境影响分析 施工期的废污水主要来自施工废水和生活污水。 ⑴ 施工废水 施工废水经沉淀处理后全部回用于场地洒水，不外排。 ⑵ 生活污水 本工程平均施工人数以30人计，人均盥洗水产生量按30L/d计，则施工期的生活污水产生量为0.9m3/d。污水中主要污染物有SS和COD等，污染物成分较简单。生活污水进入污水处理厂进水口处理。 综上，施工期对水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 ⑴ 施工噪声 工程施工期间，主要噪声设备机械有挖掘机搅拌机等，属高噪声设备。据类比调查，主要噪声源声压见表27。 主要施工设备噪声表 表27 施工阶段 设备 声级dB(A) 距声源距离(m) 结构阶段 搅拌机 89 1 土石方阶段 挖掘机 85 1 ⑵ 影响预测 在不考虑声传播过程中屏障隔声、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减前提下，利用室外点声源几何发散衰减模式，估算声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 计算公式： 式中：LA(r)—距声源r米处的A声级dB(A)； LA(r0)—噪声源r0米处的A声级dB(A)； r—噪声源距受声点的距离，m。 通过上述预测模式，施工设备噪声随距离衰减结果见表28。 施工机械噪声达到噪声限值的衰减距离表 表28 单位：dB（A） 施工机械 受声点不同距离处噪声级 10m 30m 60m 120m 240m 挖掘机 79 69 63 57 51 搅拌机 69 59 53 47 41 由预测结果可以看出，在声源60m外，施工噪声可衰减至63dB(A)，在240m处，可衰减至51dB(A)；在积极采取隔声屏障、加强管理等措施后，项目施工场界噪声可达标排放，对周围环境的影响较小。 ⑶ 污染控制措施及要求 ① 合理安排施工时间； ② 合理布置施工场地，采取适宜的施工方式； ③ 严格按规范操作，降低人为噪声，尽量减少碰撞声音； ④ 尽可能选择性能好、噪声低的设备； ⑤ 对位置相对固定的机械设备，尽量置于室内操作。 4、固体废弃物影响分析 项目施工期的固体废弃物主要为生活垃圾及施工中产生的建筑垃圾等。 在整个项目施工期产生的固废主要有污水处理厂施工时产生的各种废建筑材料等建筑垃圾。建筑垃圾处置不当，由于扬尘和雨水冲淋等原因，将会引起对空气环境和水环境造成二次污染，会对周围环境产生不利影响，因此，环评要求建设单位应严格要求施工单位按规范运输施工固废。建筑垃圾应运输至建筑垃圾填埋处置，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。 施工人员生活垃圾必须集中收集后送垃圾填埋场卫生填埋处置，不得随地堆放。 5、生态影响分析 项目工程建设开挖与占地，将改变地表形态，破坏地表植被，引发水土流失。施工期比较短暂，对周围生态环境的影响相对轻微，且该影响是可逆的。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。因此，施工期对项目区的生态影响是可以接受的。 施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施的落实，施工期环境影响将得到有效控制。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ⑴ 恶臭气体 《佳县城区污水处理厂建设项目竣工环境保护验收监测表》（榆环验字（2015）第39号）中对现有污水处理厂厂界恶臭气体进行了监测，监测结果为：NH3在下风向的最高浓度值为0.265mg/m3，H2S在下风向的最高浓度值为0.015mg/m3，均低于GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准要求，验收报告中未对排放速率进行监测。《佳县城区污水处理厂建设项目环境影响报告表》中恶臭气体排放速率见表29。 改造前项目恶臭气体污染源排放强度 表29 单位：kg/h 类别 NH3 H2S 改造前项目 0.015 0.001 本次改造前后污水处理规模保持不变，均为3000m3/d。改造后恶臭气体主要来自细格栅、A2/O池、膜池、反硝化滤池、污泥脱水机房等，均密闭设置，安装通风设施，投放除臭剂消毒剂等措施。通过调查相关资料，确定改造后项目NH3、H2S排放强度见表30。 改造后项目恶臭气体污染源排放强度 表30 单位：kg/h 类别 NH3 H2S 改造后项目 0.0029 0.0001 改造前后恶臭气体变化情况见表31。 项目改造前后恶臭气体污染源变化情况一览表 表31 单位：kg/h 类别 NH3 H2S 改造前项目 0.015 0.001 改造后项目 0.0029 0.0001 变化情况 -0.0121 -0.0009 由上表可知，项目改造后恶臭气体NH3、H2S排放量均减少，故改造后减轻了对周围环境空气的影响，因此项目改造后NH3、H2S环境空气影响维持改造前环境影响评价结论，即项目采取措施后产生的恶臭气体对周围环境空气影响较小。 ⑵ 卫生防护距离 改造项目完成后，项目卫生防护距离保持不变（100m），经现场勘察，项目100米范围内无环境敏感目标。 2、地表水环境影响 ⑴ 污水排放情况 改造项目完成后，污水处理规模不变，按3000m3/d计，采用“A2/O+MBR+反硝化滤池”工艺。改造项目完成后项目主要污染物出水浓度见表32。 改造项目完成后项目运行正常情况下污染物产排情况 表32 污染物 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 接纳污水水质(mg/L) 700 300 300 80 12 100 排放水量（t/a） 1095000 接纳污染物量(t/a) 766.5 328.5 328.5 87.6 13.14 109.5 处理后排放水质(mg/L) 30 6 10 1.5 0.3 15 排放污染物量(t/a) 32.85 6.57 10.95 1.64 0.33 16.43 处理效率(%) 95.71 98.00 96.67 98.13 97.50 85.00 削减量(t/a) 733.65 321.93 317.55 85.96 12.81 93.07 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准 ≤30 ≤6 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 ≤15 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 说明：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为≤12℃时的控制指标 ⑵ 污水排放去向 污水处理厂出水排入佳芦河，设计出水水质符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。 ⑶ 污水对水环境的影响分析 改造完成后，处理规模保持不变（3000m3/d），依托现有排放口排放，根据本次对佳芦河断面的监测，现有排污口上、下游水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。改造后项目排入佳芦河各类污染物相应减少，故改造后项目污水排放减轻了对佳芦河的影响，因此项目改造后地表水环境影响维持改造前环境影响评价结论，即项目污水排放对地表水环境影响可以接受。 ⑷ 排污口依托可行性分析 根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中4.1.5条：GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区，GB3097中一类海域，禁止新建排污口，现有排污口应按水体功能要求，实行污染物总量控制，以保证受纳水体符合规定用途的水质标准。改造后项目污水排入佳芦河，属于GB3838-2002中Ⅱ类水域现有排污口，由于改造后除总氮排放量保持不变外，其余污染物化学需氧量、氨氮和总磷均有所削减，污染物总量满足现有环评批复总量要求。现有排污口已安装在线监测装置，改造后污水处理规模不变，且改造后出水水质可实现稳定达标排放，混合断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准的要求，故改造后项目排污口可依托现有排污口。 3、地下水环境影响 ⑴ 影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定，项目为III类项目，项目区地下水环境敏感程度为不敏感。因此，本次地下水环境影响评价工作等级确定为三级。 项目对地下水的污染途径主要来自厂区内各类储水设施的跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透污染地下水。根据现场调查，厂区内现有储水设施已经做防渗处理，评价要求本次新增加反硝化滤池、清水池均做防渗处理，各构筑物采取钢砼结构，并保证渗透系数应≤10-7cm/s，防止污染物下渗对浅层地下水造成污染。采取以上措施后，项目运行期对水环境影响小。 ⑵ 污染防治措施 ① 源头控制措施 A、新增加污水处理厂的主要构筑物反硝化滤池、清水池在施工中应采取严格的防渗措施，保证施工质量。 B、设计及施工过程中，严把质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成的泄漏； ② 分区防控措施 改造项目设一般防渗区：主要为反硝化滤池、清水池。 根据项目可行性研究报告，改造项目采用碎石垫层压实处理，保证基础的稳定性，池体采用C30钢筋混凝土进行浇筑，池体内壁采用20mm厚的防水水泥砂浆，池体一次浇筑完成，控制浇筑温度并保证砼浇筑的连续性和密闭性，具备良好的防渗性能。 防渗措施有效性的分析：查阅地下水导则表7地下水污染防渗分区参照表，一般防渗技术要求是等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1.0×10-7cm/s。混凝土防渗系数为1.3×10-8cm/s，经计算混凝土的防渗层Mb≥19.5mm。则可知池体采用C30钢筋混凝土进行浇筑，池体内壁采用20mm厚的防水水泥砂浆的防渗是可以满足一般防渗的要求的。 4、声环境影响分析 ⑴ 噪声源强 改造项目主要噪声源为泵类、风机类等设备，其噪声源强状况见表33。 改造项目噪声源强表 表33 噪声源 车间 数量 噪声值 dB（A） 运行 工况 治理措施 治理后噪声值dB（A） 好氧至缺氧回流泵 A2/O池 4台（2用2备） 85.3 连续 选用低噪声设备，基础减振 73.1 缺氧至厌氧回流泵 4台（2用2备） 连续 风机 膜池 3台（2用1备） 88.5 连续 选用低噪声设备，基础减振，安装消声器 73.2 回流泵 3台（2用1备） 连续 选用低噪声设备，基础减振 自吸泵 3台（2用1备） 连续 反洗泵 2台 连续 废水排放泵 2台 连续 NaOH加药计量泵 2台（1用1备） 连续 NaOH 加药搅拌机 1台 连续 柠檬酸加药计量泵 2台（1用1备） 连续 柠檬酸加药搅拌机 1台 连续 次氯酸钠加药计量泵 2台（1用1备） 连续 次氯酸钠加药搅拌机 2台（1用1备） 连续 反冲洗水泵 反硝化系统 2台 86.6 连续 选用低噪声设备，基础减振 76.5 反冲洗风机 2台 连续 废水排放泵 2台（1用1备） 连续 移动式潜污泵 1台 连续 投药隔膜计量泵 3台（2用1备） 连续 污泥进泥泵 污泥脱水机房 新增1台 83.6 间断 选用低噪声设备，置于室内，基础减振 72.4 PAM 加药泵 新增2台 间断 压榨进泥泵 新增1台 间断 高压板框压滤机 新增1台 间断 置于室内，基础减振 ⑵ 预测点位置 预测点选择在厂址厂界四周，东南西北各1个点。污水处理站各噪声预测点位置分布见表34。 各噪声预测点位置 表34 工段 噪声源距各预测点距离(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 A2/O池 42 100 35 72 膜池 38 130 40 48 反硝化系统 86 143 36 50 污泥脱水机房 90 135 26 84 ⑶ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，推导其预测模式如下： 式中： LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LP0—参考位置处的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取20dB(A)； α—车间平均吸声系数；取0.2； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m； ⑷ 预测结果及评价 根据项目特点，预测厂界噪声结果见表35。 厂界噪声影响预测结果表 表35 单位：dB(A) 噪声值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 贡献值 35.6 35.6 45.7 45.7 43.1 43.1 36.2 36.2 背景值 51.1 43.1 55.6 48.4 52.3 44.5 54.0 47.5 预测值 51.2 43.8 56.0 50.3 52.8 46.9 54.1 47.8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 由表可知，项目在采取基础减振、消声、隔声等措施后，项目厂界各点位噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对声环境影响小。 5、固废影响分析 ⑴ 污泥产生量 改造完成后污泥产生量为317.55t/a，本次新增污泥脱水系统，污泥经浓缩压滤后送生活垃圾填埋场处理。固废处置率100%。 ⑵ 污泥处理工艺可行性分析 在污水处理过程中必须产生大量含水率很高的污泥。它具有容积大、不稳定、易腐败、有恶臭的特点，若不加处理，任意排放，会引起严重的二次污染。因此污泥的处理和处置是十分重要的。污泥处理与处置应尽量降低污泥含水率，减少污泥最终处置前的体积，以降低污泥处理及最终处置的费用。 《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）可知：污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下。 本项目采用污泥经浓缩压滤后，将污泥含水率降低至50%以下，最后送生活垃圾填埋场处理，措施可行。 ⑶ 污泥处置及转运要求 ① 污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。 ② 鼓励在安全、环保和经济的前提下，回收和利用污泥中的能源和资源。 ③ 建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。 参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度。污水处理厂转出污泥时应如实填写转移联单；禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥。 ④ 规范污泥运输。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 ⑤ 实施信息公开。各级地方环保部门应当参照《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》(原环保总局公告2006年第33号)，定期向社会公开发布本地区污水处理厂污泥产生、处理处置等信息。 6、改造前后项目污染物产排情况 ⑴ 改造前后项目污染物产排情况 改造前后项目污染物产排情况见表36。 改造前后项目污染物产排情况一览表 表36 单位：t/a 类别 污染物 改造前排放量 改造后排放量 变化量 改造后全厂排放总量 废气 恶臭 气体 NH3 0.131 0.025 -0.106 0.025 H2S 0.009 0.0009 -0.0081 0.0009 废水 废水处理量 1095000 1095000 0 1095000 COD 41.6 32.85 -8.75 32.85 NH3-N 3.6 1.64 -1.96 1.64 TP 0.34 0.33 -0.01 0.33 TN 16.43 16.43 0 16.43 固废 生活垃圾 0 0 0 0 污泥 0 0 0 0 根据污水处理厂在线监测数据，总氮可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求（15mg/L），而《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准总氮标准值仍为15mg/L，故本次提标改造后污水中总氮排放量保持不变。 改造后，污水中其余污染物均大量削减。全年外排的化学需氧量、氨氮和总磷分别削减21.03%、54.44%和2.94%。因此，本项目的建设对保护城市环境质量将产生积极作用，具有明显的环境效益。 ⑵ 改造前后总量变化情况 项目改造前后污染物总量控制指标见表37。 污染物总量控制指标表 表37 单位：t/a 污染物 现有项目 总量控制指标 （验收） 环评批复 总量指标 改造后全厂总量控制建议指标 本次追加总量指标 COD 41.6 54 32.85 0 NH3-N 3.6 6 1.64 0 7、环境风险影响分析 本项目环境风险主要为污水非正常排放和次氯酸钠的泄漏。 ⑴ 污水非正常排放 一般污水处理厂运行期发生非正常排放的原因有以下几种： ① 由于出水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除低于设计去除率，另外，进厂污水水质负荷变化，也会导致污水处理厂去除率下降，出水出现超标情况。 ② 温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致生化处理效率下降。 ③ 污水处理站停电，机械故障，将导致事故性排放。 ④ 操作不当，污水处理系统运行不正常，将降低活性污泥浓度，使得生化效率下降，出现事故性排放。 上述事故发生后，排水将超标排放。发生事故性排放情况下，若排水污染物化学需氧量、氨氮排放浓度按进水原始浓度计，则会对受纳水体造成一定程度的影响。因此，为了保障项目冬季稳定运行，项目将所有污水处理设施置于室内，大大提高了设施的保温效果，确保生化处理设施可以稳定运行，同时，建设单位应加强管理，尽可能杜绝事故性排放的发生。建设单位应加强管理，确保设备正常运营，尽可能杜绝非正常情况及事故工况的发生，降低对地表水质的污染。 ⑵ 次氯酸钠的泄漏 ① 评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险评价工作等级应根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，然后根据风险潜势确定评价等级。 A、危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 项目涉及的危险物质主要为次氯酸钠，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B和附录C中危险物质数量与临界量比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）对项目危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 当功能单元内存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= 式中：q1、q2…qn — 每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2…Qn — 与各危险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 次氯酸钠储量情况表 表38 化学品名称 临界量（t） 本工程量（t） q/Q 次氯酸钠 5 0.5 0.1 根据导则要求，Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 B、评价等级确定 环境风险评价工作等级划分 表39 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a 本项目情况 项目环境风险潜势为Ⅰ 本项目评价级别 简单分析 ② 环境敏感目标概况 环境敏感保护目标情况见表26。 ③ 环境风险识别 次氯酸钠在储存过程中发生泄漏。 ④ 环境风险分析 次氯酸钠是一种强氧化剂，放出的游离氯有可能引起中毒。主要环境危害包括具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。为防止出现各种事故，次氯酸钠的储存应注意以下事项： A、储存周期，次氯酸钠液不宜久藏，一般可按夏季使用1周、冬季使用2周存储。 B、储存方法：储存量较小时可采用散装水桶，储存量较大时可采用储液罐。 C、注意事项：次氯酸钠储存时应与酸类分开存放，需存储在仓库内阴凉、通风处，库温不宜超过30℃，远离火种、热源，仓库内应备有泄漏应急处理设备和泄露溶液收集罐。 泄露应急处理措施：人员应从泄漏污染区迅速撤离至安全区，严格限制出入。建议应急处理人员应穿防酸碱工作服，载自给正式压呼吸器，不要直接触摸次氯酸钠。尽可能的切断泄露源。小量泄漏时则要围堤或挖坑收集，用泡沫对泄漏物进行覆盖，降低蒸汽的危害。 ⑤ 分析结论 本项目主要涉及的危险物质为次氯酸钠，主要风险因素为次氯酸钠泄露对周边环境的影响。环评认为，在认真落实并采取工程设计以及环评建议的措施基础上，项目环境风险可控，在可接受的范围内。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | A2/O池、膜池、反硝化滤池、污泥脱水机房等 | NH3、H2S | 密闭设置，安装通风设施，定期投放活性炭吸附 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准 |
| 水污 染物 | 出水 | pH、COD、NH3-N、SS | 各构筑物采用钢砼结构，防止跑、冒、滴、漏水经土层渗透污染地下水 | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准 |
| 固体 废物 | 污泥 | 污泥污泥经浓缩压滤处理后（含水率≤50%）送生活垃圾填埋场处置 | 处置率100% |
| 噪声 | 泵类、搅拌机 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 风机 |  | 选用低噪声设备，基础减振，安装消声器 |  |
|  | 压滤机 |  | 选用低噪声设备，置于室内，基础减振 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 绿化是建设地生态平衡的重要手段，应因地制宜，利用一切空闲地，广泛地进行种树、种草、养花，进一步提高厂区绿化率使绿化系数。经现场勘察，本项目厂区内空地及道路两侧已进行了绿化，绿化面积7600m2，绿化率达到34.63%，符合相关环保要求，改造项目不新增绿化面积。 环境保护投资： 本项目总投资2247.82万元，其中环保投资40万元，占总投资的1.78%，环保投资见表40。 环保投资一览表 表40 类别 污染源 污染物 治理措施 数量 费用 （万元） 废气 A2/O池、膜池池、反硝化滤池、污泥脱水机房等 NH3、H2S 密闭设置，安装通风设施，定期投放活性炭吸附 / 10 废水 各构筑物采取钢砼结构，防止跑、冒、滴、漏水经土层渗透污染地下水 / 计入主体工程 噪声 泵类、搅拌机 噪声 选用低噪声设备，基础减振 / 30 风机 选用低噪声设备，基础减振，安装消声器 / 压滤机 选用低噪声设备，置于室内，基础减振 / 固废 污泥脱水机房 污泥 地面应做防渗处理 / 计入主体工程 合计 40 环境管理与监测计划 1、环境管理 ⑴ 污染物排放管理 ① 污染物排放清单 项目污染物排放清单见表41。 污染物排放清单 表41 一、工程组成 主体工程 预处理工艺：将现有栅间隙为20mm的粗格栅更换为栅间隙为5mm的细格栅，其后增加1mm精细过滤旋转微滤机1台。主体处理工艺：本次改造为A2/O+MBR+反硝化滤池工艺，将现有氧化沟（缺氧池、好氧池）和厌氧池改造为A2/O池；现有二沉池改造为膜池；新建1套处理量为3000m3/d反硝化滤池系统。 污水消毒工艺：本次改造为次氯酸钠消毒。 污泥脱水：增加污泥处理系统1台，新建污泥回流泵房1座，采用容压一体化污泥深度脱水技术。 辅助工程 改造配电室1座，新增加柴油发电机房1座。 公用工程 依托现有工程 二、工程规模 改造项目完成后污水处理规模不变，为3000m3/d 三、环境保护措施及运行参数 污染物种类 处理措施及效率 运行参数 A2/O池、膜池、反硝化滤池、污泥脱水机房等产生恶臭气体 密闭设置，安装通风设施，定期投放活性炭吸附 / 出水 各构筑物采用钢砼结构，防止跑、冒、滴、漏水经土层渗透污染地下水 / 泵类、搅拌机、风机、压滤机等设备噪声 选用低噪声设备，采用基础减振、置于室内、风机安装消声器 降噪量：15-20dB(A) 污泥 污泥经浓缩压滤处理后（含水率≤50%）送生活垃圾填埋场处置 / 四、污染物排放种类 大气污染物 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) NH3 0.0029 0.025 H2S 0.0001 0.0009 废水污染物 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 污水 废水量 / 1095000 TP 0.3 0.33 TN 15 16.43 COD 30 32.85 氨氮 1.5 1.64 噪声 数量 源强（dB(A)） A2/O池 好氧至缺氧回流泵 4台（2用2备） 85.3 缺氧至厌氧回流泵 4台（2用2备） 膜池 风机 3台（2用1备） 88.5 回流泵 3台（2用1备） 自吸泵 3台（2用1备） 反洗泵 2台 废水排放泵 2台 NaOH加药计量泵 2台（1用1备） NaOH 加药搅拌机 1台 柠檬酸加药计量泵 2台（1用1备） 柠檬酸加药搅拌机 1台 次氯酸钠加药计量泵 2台（1用1备） 次氯酸钠加药搅拌机 2台（1用1备） 反硝化系统 反冲洗水泵 2台 86.6 反冲洗风机 2台 废水排放泵 2台（1用1备） 移动式潜污泵 1台 投药隔膜计量泵 3台（2用1备） 污泥脱水机房 污泥进泥泵 新增1台 83.6 PAM 加药泵 新增2台 压榨进泥泵 新增1台 高压板框压滤机 新增1台 固体废物 固废类别 产生量(t/a) 污泥 一般固废 317.55 五、总量指标 污染物名称 总量指标 总量来源 COD 32.85t/a 原环评批复总量指标：COD为54t/a、NH3-N为6t/a，符合总量控制指标要求 NH3-N 1.64t/a 六、污染物排放分时段要求 无分时段要求 七、排污口信息、执行的环境标准 名称 排污口信息 执行标准 A2/O池、膜池、反硝化滤池、污泥脱水机房等恶臭气体 污染物种类（NH3、H2S）、无组织排放 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准 污水排口 污染物种类pH、COD、NH3-N、SS 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准 厂界 计权等效A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 八、环境监测 见表42（运行期监测计划一览表） 九、向社会公开信息内容 名称 公开信息 基础信息 建设项目基本情况、环境质量状况 排污信息 项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施。 ② 项目竣工环境保护验收清单 项目竣工环境保护验收清单见表42。 竣工环境保护验收清单 表42 类别 污染源 污染物 治理措施 数量 验收标准 废气 A2/O池、膜池池、反硝化滤池、污泥脱水机房等 NH3、H2S 密闭设置，安装通风设施，定期投放活性炭吸附 / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准 废水 各构筑物采取钢砼结构，防止跑、冒、滴、漏水经土层渗透污染地下水 / 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准 噪声 泵类、搅拌机 噪声 选用低噪声设备，基础减振 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 风机 选用低噪声设备，基础减振，安装消声器 / 压滤机 选用低噪声设备，置于室内，基础减振 / 固废 污泥脱水机房 污泥 地面应做防渗处理 / 处置率100% ② 在线监控 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）等相关要求，污水厂在进水口、及排放口应设污水水量自动计量装置，安装pH、SS、COD、氨氮等水质指标在线监测装置，并与当地环保部门监管平台联网。 项目现有工程已安装在线系统，改造完成后直接依托。 ③ 信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），建设单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ⑵ 环境管理体系 项目运营期应设专人进行环境管理工作，改造项目环境管理直接纳入现有体系之中。检查污水处理设施的运行效果，了解污水处理站进出水水质变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，佳县污水处理厂现有环境管理具体内容如下： ① 严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护设施的验收工作。 ② 建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ③ 环保人员应及时汇报、处理污水处理厂运行中存在的环境污染问题。 ④ 后续应加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本污水处理厂的环保工作。 2、监测计划 为了掌握项目内部的污染状况和项目所产生的污染物对周围环境的影响，必须对建设项目所产生的污染物和污染防治设施进行日常检测，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环保部门的业务指导、监督和检查。 污染源监测计划见表43。 污染源监测计划表 表43 类 别 监测项目 监测点位置 监测频率 臭气排放 NH3、H2S 厂界上风向10m处设1个点，下风向10m处设2个点 一次/每年 进水水质 pH、COD、NH3-N、SS及水量 总进水口 在线监测 出水水质 pH、COD、 NH3-N、SS及水量 总出水口 在线监测 噪声 厂界噪声 布设4个点，厂界四周各设1个点 一次/季度 环境监控计划中所有监测项目的采样和分析方法应严格按照环境监测相关技术规范要求进行。 |

# 结论

1、建设项目概况 佳县污水处理厂提标改造建设项目位于佳县佳芦镇龙虎湾村（佳县污水处理厂厂区内）。将预处理工艺粗格栅改造为细格栅，同时增加过滤旋转微滤机，将现状氧化沟+二沉池处理工艺改造为A2/O+MBR+反硝化滤池工艺，将现有二氧化氯消毒改造为次氯酸钠消毒，新增加容压一体化污泥深度脱水设备，同时改造其他相关配套设备等。改造完成后污水处理规模不变，为3000m3/d。工程总投资2247.82万元，环保投资40万元，占总投资的1.78%。 2、环境质量现状 ⑴ 区域环境空气质量状况 当地大气环境质量为非达标区；项目所在区域6项基本污染物中，其中PM2.5、SO2、NO2、和CO共4项指标达标，PM10、O3 2项指标超标，占标率分别为110.00%、104.38%。 ⑵ 其他污染物环境质量状况 评价区NH3、H2S 1小时平均值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的标准值要求。 ⑶ 地表水 佳芦河监测断面各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 ⑷ 地下水 评价区地下水木厂湾村、龙虎湾村总硬度超标，最大超标倍数分别为0.30、0.32，超标原因与当地所在区域地质条件有关。其余监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。 ⑸ 声环境 项目区东、南、西、北厂界昼间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、污染物排放情况 ⑴ 废气 改造后NH3排放量为0.025t/a、H2S排放量为0.0009t/a。 ⑵ 废水 改造后COD排放量为32.85t/a、NH3-N排放量为1.64t/a。 ⑶ 固体废物 项目产生的固体废物均得到合理处置，处置率为100%。 4、主要环境影响及保护措施 ⑴ 大气环境影响分析及污染防治措施 恶臭污染源主要来自A2/O池、膜池、反硝化滤池、污泥脱水机房等。评价要求上述反应池均密闭设置，安装通风设施，定期投放活性炭吸附除臭；污泥应及时处理，采取措施后，恶臭气体污染物排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准要求，对周围大气环境影响小，措施基本可行。 ⑵ 水环境影响分析及污染防治措施 改造完成后，污水处理规膜不变，污水经处理后出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准排入佳芦河，对水环境影响较小。 改造项目对地下水的污染途径主要来自各类储水设施的跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透污染地下水。改造项目新增储水设施均采用钢砼结构，防渗性能强，防止污染物下渗对地下水造成污染，项目运营期对地下水环境影响较小，措施基本可行。 ⑶ 声环境影响分析及污染防治措施 改造项目主要噪声源为提升泵、搅拌机、回流泵、风机、压滤机等设备，项目通过选用低噪声设备、做好基础减振等措施后，运营期噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围环境影响较小。 ⑷ 固体废弃物及污染防治措施 污泥经浓缩压滤处理后（含水率≤50%）送生活垃圾填埋场处置。项目固废处置率100%，对环境影响较小，措施基本可行。 ⑸ 环境风险 当污水非正常排放事故发生后，排水将超标排放。建设单位应加强管理，确保设备正常运营，尽可能避免非正常情况及事故工况的发生，降低对地表水质的污染。 次氯酸钠泄露应急处理措施：人员应从泄漏污染区迅速撤离至安全区，严格限制出入。建议应急处理人员应穿防酸碱工作服，载自给正式压呼吸器，不要直接触摸次氯酸钠。尽可能的切断泄露源。小量泄漏时则要围堤或挖坑收集，用泡沫对泄漏物进行覆盖，降低蒸汽的危害。 5、环境管理与监测计划 ⑴ 环境管理 佳县污水处理厂设安全环保科，设专职人员进行安全环保管理，对企业安全环保进行归口管理。项目在施工期制定安全环境管理制度，贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规。 ⑵ 监测计划 本次评价监测计划包括监测因子、监测点位布设、监测频次等内容，企业应严格按照监测计划内容对项目建设过程中所产生的污染物和污染防治设施进行监测，以便掌握项目内部的污染状况和项目所产生的污染物对周围环境的影响，根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 6、总结论 佳县污水处理厂提标改造建设项目符合国家产业政策，污水处理工艺可行。在落实项目可研及环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：佳县污水处理厂提标改造建设项目

建设单位(盖章)：佳县住房和城乡建设局

编制日期：2019年9月

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2 平面布置图 附图3 监测点位图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行忖项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。