# 建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称 ： | 榆佳工业园区吉园路排洪应急工程建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 榆佳经济技术开发区管理委员会 |

# 编制日期：2020年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆佳工业园区吉园路排洪应急工程建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆佳经济技术开发区管理委员会 |
| 法人代表 | 杨政 | 联系人 | 魏刘安 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市佳县榆佳经济技术开发区 |
| 联系电话 | 15609127008 | 传真 | / | 邮政编码 | 719208 |
| 建设地点 | 榆佳经济技术开发区吉园路 |
| 立项审批 部门 | 佳县发展改革和科技局 | 批准文号 | 佳政发改发[2018]273号 |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 | 行业类别 及代码 | E4852管道工程建筑 |
| 占地面积 （平方米） | 临时占地2088m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 295.65 | 其中环保投资（万元） | 15.31 | 环保投资占总投资比例 | 5.18% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 榆佳经济技术开发区规划占地规模为38.16km2。根据建设时序把规划区分为三大块区域，一期工程位于中部，在已建区（占地1.5km2）的基础上适当向西扩展，合理安排陕西有色集团等企业的用地布局，完善区内办公、居住、市政设施等各项配套服务的建设，完成二类工业集中区的建设。二期工程主要是在一期工程基础上向西北发展，占地面积为14km2，强化工业大道为城市主轴线，完成南北两侧居住片区、行政中心区、综合一级公共中心以及城市生态公园的建设，区内西侧建设榆佳高速公路下线口，加强新区与外界的联系。三期工程主要是向西北、东南跳跃式发展，向西扩展形成新的居住片区，在新区东南侧合理利用打火店林场绿地打造新区公园，集中建设三类工业片区及仓储物流片区。三个区域均由园区道路相连。 目前，一期工程路网基本形成，但是市政基础设施比较滞后，如吉园路道路东侧半幅现已建成通车，现已修建吉园路雨水出口位于道路西侧，雨水沿自然沟渠排放，雨季来临，受地势影响，吉园路一带易造成内涝，且对下游冲刷严重。因此，为消除洪涝隐患，服务好园区企业及周边群众出行，本工程拟敷设一段雨水排水管道，管道起点接现有吉园路雨水管出水口，出口接排水渠，就近排入芹涧沟，管道全长348m。 2、环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价。本项目为排水管道建设项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业，175城镇管网及管廊建设（不含 1.6兆帕及以下的天然气管道）”，应编制环境影响报告表。 2020年1月3日，榆佳经济技术开发区管理委员会正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后我单位组织相关技术人员进行现场踏勘和资料收集，并依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制完成了《榆佳工业园区吉园路排洪应急工程建设项目环境影响报告表》。 3、分析判定相关情况 ⑴ 与产业政策符合性分析 依据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，本项目属于第一类鼓励类第二十二条“城镇基础设施”中第23条“城市积劳监测预警技术开发与应用，城市排洪防涝工程”。2018年10月30日，佳县发展改革局出具了《关于榆佳工业园区吉园路排洪应急工程建设项目可行性研究报告的批复》（佳政发改发[2018]273号），予以项目备案，项目代码：2018-610828-76-01-051941，项目符合国家产业政策。 ⑵ 与《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）》符合性分析 2012年12月，西安建大城市规划设计研究院编制完成了《榆佳产业新区总体规划》，2012年12月3日，榆林市发展和改革委员会以榆政发改发[2012]936 号文予以《榆佳产业新区总体规划》批复；2013年1月，榆林市环境科技咨询服务部对《榆佳产业新区总体规划》进行环境影响评价工作，于2013年10月9日取得榆林市环境保护局的审查意见（榆政环函〔2013〕387 号）。考虑到区域经济社会条件已发生了较大变化，原总体规划已无法满足园区发展，2018年7月，榆佳经济技术开发区管委会委托长安大学城市规划设计研究院组织编制《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）》。 2019年1月18日上午，在榆林天然气大厦12楼会议室召开了榆佳经济技术开发区总体规划修编方案评审会，方案经过了专家组评委意见的一致通过，认为本方案具有实际可操作性，并对评审稿提出修正改进意见若干，项目组针对本次评审会提出的问题，对方案进行了系统性的梳理和进一步的优化，形成成果。 根据总体规划修编“第十五章、市政公用设施”中关于“排水工程规划”中雨水系统：雨水按照“就近、分散、简捷、自流”的原则，就近排入周边河沟。规划中充分利用现有河道，将其作为雨水排放的重要渠道。 本项目排水管线布置充分利用地形自然坡度，雨水收集后靠重力流就近排入现有河沟—芹涧沟。因此，项目符合《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）》中“排水工程规划”对雨水系统的规划。 ⑶ 与榆佳经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书 2019年3月，榆佳经济技术开发区管委会委托榆林市环境科技咨询服务有限公司组织编制《榆佳经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》，2019年5月形成征求意见稿，目前暂未取到审批意见。 根据榆佳经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书，“第二章、规划分析”中关于“公用工程规划”中雨水系统：雨水按照“就近、分散、简捷、自流”的原则，就近排入周边河沟。规划中充分利用现有河道，将其作为雨水排放的重要渠道。 本项目排水管线布置充分利用地形自然坡度，雨水收集后靠重力流就近排入现有河沟—芹涧沟。因此，项目符合榆佳经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书中对雨水的排放措施。 ⑷ 环境管理政策相符性分析 表1 项目与环境管理政策相符性分析 序号 文件 环境管理政策要求 本项目情况 符合性 1 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年） 建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” 物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业 符合 2 《榆林市铁腕治污二十二项攻坚行动方案》 严格监管施工扬尘，督导所有建筑施工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” 物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业 符合 3 《佳县铁腕治污十八项项攻坚行动方案》 严格监管施工扬尘，督导所有建筑施工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” 物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业 符合 ⑸ 与榆林市“多规合一”符合性分析 项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析件见表2，控制线检测报告见附件。 表2 项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告相符性分析 序号 控制线名称 检测意见 1 土地利用总体规划 建议与国土部门对接 2 产业园区总体规划 建议与规划部门对接 3 林地保护利用规划 建议与林业部门对接 4 生态红线 符合 5 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 6 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 7 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 8 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 根据检测结果，项目涉及土地利用、产业园区、林地保护规划，本工程为园区基础设施建设项目，占地均为临时占地，且施工完毕后对管道沿线进行覆土及绿化恢复，能够基本恢复原貌，未占用其他各项控制线。因此，项目建设符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线要求。 ⑹ 与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见表3。 表3 项目与“三线一单”相符性分析 序号 “三线一单”内容 符合性 1 生态保护红线 项目位于榆佳经济技术开发区，，依据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，项目不在生态保护红线管控范围内 2 环境质量底线 项目施工期扬尘、废气均可达标排放，废污水不外排，噪声排放满足标准要求，固体废物均合理处置；本项目为基础设施建设工程，属于非污染型项目，运营期无污染物排放，项目建设符合环境质量底线要求 3 资源利用上线 本项目不触及资源利用上线 4 负面清单 项目建设符合相关产业政策，布局选址、资源利用效率、资源配置等均不触及榆林市负面清单 ⑺ 选址环境符合性分析 本项目位于榆佳经济技术开发区吉园路，依据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告，项目不在生态红线管控范围内。根据现场踏勘并结合项目环境质量保护目标，项目选址不在县级及乡镇级集中供水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护区、珍惜动物保护区等保护范围内，距居民、学校等其他环境敏感点较远。因此，项目选址合理。 主要环境问题及环境影响 根据工程特点、周边环境特征，本项目关注的主要环境问题有： ⑴ 项目施工期产生的施工扬尘，运输车辆产生的汽车尾气对大气环境的影响。 ⑵ 项目施工期产生的清管废水、闭水试验废水、冲洗废水对水环境的影响。 ⑶ 项目施工期各机械设备、运输车辆产生的噪声对声环境的影响。 ⑷ 项目施工期产生的施工废弃物、施工人员产生的生活垃圾等对周边环境的影响。 ⑸ 项目施工期工程占地及管沟开挖对生态环境的影响。 5、环境影响评价结论 榆佳工业园区吉园路排洪应急工程建设项目符合国家产业政策，选址合理。项目在采取可研及环评报告提出的各项污染防治措施后，各污染物可实现达标排放，对环境影响较小。从满足环境质量目标要求的角度分析，本项目建设可行。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：榆佳工业园区吉园路排洪应急工程建设项目 项目性质：新建 建设单位：榆佳经济技术开发区管理委员会 建设地点：榆佳经济技术开发区吉园路，建设项目地理位置见附图1。 项目投资：项目总投资295.65万元，其中环保投资约14万元，占总投资的4.74%。 建设规模及内容：榆佳工业园区吉园路排洪应急工程建设项目拟建雨水排水管网总长约348m，采取管径为DN1400的玻璃钢夹砂管。 2、项目组成 项目建设内容主要包括主体工程、附属工程、环保工程、公用工程，各工程具体内容见表4。 表4 项目组成表 类别 项目 建设内容 主体工程 排水管线 全长348m，采用玻璃钢夹砂管，管道管径DN1400mm 附属工程 检查井 共4个，采用混凝土结构，规格1800mm×1100mm 跌水井 共8座，采用混凝土结构，规格分为3500mm×1950mm、4000mm×1950mm 出水口石笼防护 石笼尺寸2.0m×1.0m×0.5m，用8mm钢筋作骨架，4.0mm钢丝编网，网孔大小为15cm×12cm 环保工程 施工期 废气 施工材料装卸、运输、堆放产生的扬尘，采取洒水、篷布遮盖等抑尘措施 施工机械及运输车辆产生少量废气，主要污染因子为CO、NOx等，施工过程中应加强施工机槭和车辆的维护保养，选用低能耗、低污染排放的施工机械 废水 施工人员大多来自周边村民，不在施工现场食宿，不产生生活污水；施工废水主要为管道清管废水、闭水试验废水、混凝土养护、施工机械和车辆清洗废水，经沉淀后回用于施工场地降尘洒水 噪声 用低噪声设备，管道分段施工 固废 生活垃圾经分类收集后，交园区填埋场卫生填埋处置；建筑垃圾经分类收集，部分回收利用，剩余不可回收的集中堆放，定时清运到指定建筑垃圾填埋场处理；废弃土石方用于施工场地两侧低洼处回和园区建设 生态 对临时占地进行恢复 运营期 本项目为基础设施建设项目，属非污染型项目，运营过程中无“三废”排放 3、项目设计方案 ⑴ 管线布置与走向 项目建设地点位于榆佳经济技术开发区吉园路，排水管线布置充分利用地形自然坡度，起点接现有吉园路雨水管出水口，出口接排水渠，就近排入芹涧沟，最终汇入佳芦河。管线敷设见图1。 ⑵ 雨水收集范围 根据《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）》，规划新区功能分区和污水性质的不同，规划建设两个污水排水片区。第一片区位于西北侧，为生活、商贸等综合片区，第二片区位于东南侧，为工业片区。 本项目位于园区西北侧，属第一片区，且园区排水采用雨、污分流制系统。因此，本项目排水管网主要负责收集园区西北侧的雨水，不涉及工业废水及生活污水。 图1 管线敷设图 4、施工说明 ⑴ 施工前应复合水准点及起终点接入井的高程，无误后方可施工； ⑵ 管材：本项目排水管均采用玻璃钢夹砂管，环刚度10KN/m2； ⑶ 管道接口：玻璃钢夹砂管采用双橡胶圈接口，橡胶圈应满足《橡胶圈性能指标》（045516-40）要求； ⑷ 管道基础：管道基础采用200mm厚中粗砂基础，其中K0+220-K0+348填方段管道基础粗砂下设60cm厚铁渣土垫层。管道基础支承角2α+30为180°，回填密实度应符合排水管管道工程技术规程； ⑸ 检查井：全段d1400mm雨水管道采用混凝土检查井和阶梯式混凝土跌水，检查井基础下设-层粘土砖(侧铺、厚12cm) 并用砂浆灌缝，其中位于填方段Y9、Y10、Y11检查井基础粘土砖下设60cm厚镁渣土垫层，检查井井筒、井室内外壁及流槽放水采用1:2放水水泥砂浆抹面，厚20mm，检杳井周围采用3:7灰土回填至路床，回填范围为井外壁0.8米宽；为防止砂埋，检查井高出地面50cm； ⑹ 检查井框盖:采用φ700mm轻型树脂复合框盖； ⑺ 踏步：采用球墨铸铁（TQ）踏步； ⑻ 在施工中，检查井可根据施工情况及用户情况适当调整； ⑼ 防滑平台：管道纵坡大于5%每间隔6.0米设一组防滑平台以增加管道的稳定性，管道沟槽底换填镁渣土垫层，防滑平台设计见下图； 图2-1剖面图（1:50） 图2-2 断面图（1:50） ⑽ 沟槽开挖应严格控制基底高程，不得扰动基底原状土层。基底设计标高以上0.2-0.3m的原状土，应在铺管前用人工清理至设计标高。如遇超挖或发生扰动，可换填10-15mm天然级配砂石料或最大粒径小于400mm的碎石，并整平夯实，其密度应达到基础层密实度要求，严禁用杂土回填。槽底如有尖硬物体必须清除，用砂石回填处理； ⑾ 沟槽回填应分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于0.2m，并确保管道和构筑物不产生位移，必要时宜采取临时限位措施，防止上浮；从管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填，管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压；回填时沟槽内应无积水，不得回填带水、淤泥、有机物和冻土，回填土中不得含有石块、砖及其他杂硬物。管槽回填如下图所示。 图3 管槽回填刨面图 5、项目主要工程数量 本项目使用主要工程数量见下表。 表5 本项目工程数量一览表 序号 名称 规格（mm） 数量 单位 备注 1 玻璃钢夹砂管 （环刚度10.0KN/m2） DN1400 348 米 水撼砂基础 3 阶梯式混凝土跌水井 4000×1950 5 座 06MS201-3/111 4 阶梯式混凝土跌水井 3500×1950 3 座 06MS201-3/111 5 矩形混凝土雨水检查井 1800×1100 4 个 / 6 轻型树脂复合框盖 Φ700 12 个 / 7 管道防滑平台 / 28 座 / 6、工程占地 ① 施工作业带 本项目为排水管线建设，排水管线管道直径为DN1400mm，施工作业带宽度为6m。对临时性使用的管道施工作业带，施工完毕立即恢复植被。 ② 施工道路 项目开挖沟槽较小，同时利用已有的道路运输，不设置施工便道。 本项目建设无永久占地，临时占地为2088m2。 7、土石方量和平衡调配 依据工程初步设计，在项目进行开挖土石方前，需对场地进行清理，包括清除残渣、去除表土、去除和处理规定范围内的所有草木和石砾，去除后的表土用作绿化回填土或填方土，增加草坪和绿化树种的成活率。 项目土石方开挖方式以机械开挖为主，人工开挖进行配合。土石方采用分段开挖的方式进行，土方应分层堆放、分层填埋，弃土产生量主要为管线埋设产生的多余土量，少量弃土可在施工场地两侧低洼处回填，剩余量用于园区建设，工程弃土能够做到合理处置，因此项目不设置弃土场可行。依据设计，工程土石方测算见表6。 表6 土石方汇总表 项目 挖方量 填方量 弃方量 备注 排水管线 30764m3 7751m3 23013m3 弃土用于场地两侧低洼处及园区建设 8、临时工程 本项目施工作业带宽6m，管沟开挖工程以机械开挖和人工开挖相结合的方式进行，土方采取分层堆放、分层填埋方式。本工程在施工过程中不设混凝土拌合站，所需混凝土外购，不设灰土拌合站，所需灰土由商品拌合站外购，施工场地位于施工用地范围，不外设施工场地。 9、公用工程 ⑴ 给水 项目施工期用水由园区供水管网供给，就近取用。 ⑵ 供电 项目施工期用电由园区电网引入。 ⑶ 劳动定员 项目无新增的劳动定员，管理人员由管委会统一调配，不产生额外生活污水、生活垃圾。 10、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表。 表7 主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数量 1 临时用地 m2 2088 2 排水管线长度 m 348 3 总投资 万元 295.65 4 环保投资 万元 15.31 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 佳县王家砭镇位于佳县北部，佳芦河上游，北距陕北能源重化工基地榆林市48公里，南距佳县县城40公里，位于榆林市区与佳县县城的中央节点，位于佳县县城的门户位置。榆佳经济技术开发区位于王家砭镇西北部，本项目位于榆佳经济技术开发区吉园路，地理坐标：东经110°12′12″- 110°12′1″，北纬38°18′2″- 38°17′56″。 2、地形地貌 榆佳经济技术开发区位于佳县的北部风沙区，沙漠呈片状覆盖地面，厚度不一，部分地段山峁裸露。地势较高，沟壑密度小，地貌呈浑圆形，连绵起伏，沙丘断续分布，沟梁相间，中部有老汉沟及芹涧沟两条自然沟谷，其余地区地势相对平缓。 3、地质构造 项目拟建地位于鄂尔多斯台向斜陕北坳陷东部的单斜构造区。新构造运动以大面积振荡式抬升为主，地质构造相对稳定。项目区域分布中生界三叠系及侏罗系陆相碎屑岩和新生界第四系风积黄土及河流相冲洪积物，局部有第三系泥岩（红粘土）出露。 项目拟建地既无较大区域性断裂通过，也无规模较小的次级断层及隐伏活动断裂。评价区在地质历史上属于长期相对稳定，有史以来无6及以上地震发生。根据地质调查资料分析，历史地震对评价区的影响不超过Ⅵ度，区域地质构造相对稳定。 4、气候气象 项目区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬长夏短，四季分明，雨量不足气候干燥。年平均气温10.3℃，最热为7月，平均24.9℃；最冷为1月，平均-7.3℃。极端最高气温41.1℃，极端最低气温-24.4℃，无霜日平均157天。佳县降水的年际变化较大，年最大降水量为581.7mm，年最小降水量为245.5mm；年平均降水量为368.8mm。全年及四季主要风向为西北风。气候灾害主要有干旱、暴雨、大风等。 水文特征 佳芦河流经榆佳工业园区南侧，为黄河一级支流，发源于榆林市榆阳区双山公社断桥村，从源头起流经25km进入佳县，于县城南侧汇入黄河，全长93km，总流域面积1134km2，过境长度62.8km，流域面积894km2，常年流量为3.29m3/s。 6、生态 ⑴ 植物 项目所在地属北部防风固沙林带区，植被呈多样性，主要由杨树、沙柳、沙蒿等组成。 ⑵ 动物 佳县野生动物有兽类、禽类和虫类。由于植被和生态平衡的破坏，兽类和禽类日趋减少。野生兽类主要有：草兔、松鼠、田鼠、獾和家鼠等；野生禽类有：灰斑鸠、喜鹊、乌鸦、山鸡、麻雀、猫头鹰、黄雀、大雁等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目地表水质量现状监测数据引用《榆佳经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》中部分监测资料。根据调查评价区无重大污染型项目建设，环境质量未发生重大变化，监测资料引用符合3年时效性要求；引用的监测数据可以反映拟建项目周围环境现状。 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标情况，优先采用国家或生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态主管部门公开发布的环境质量现状数据”。本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省环境保护办公室2019年1月11日发布的环保快报“附表5、2018年1～12月陕北地区25个县（区）空气质量状况统计表”中相关数据，项目所在区域环境空气质量现状评价见表8。 表8 佳县环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 单位 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 77 70 μg/m3 110.0 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 35 μg/m3 100.0 达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 μg/m3 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 25 40 μg/m3 62.5 达标 CO 第95百分位浓度 1.3 4 mg/m3 32.5 达标 O3 第90百分位浓度 167 160 μg/m3 104.4 不达标 根据上表可知，佳县2018年1～12月环境空气质量现状6项基本污染物中，PM2.5、SO2、NO2、CO现状浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的浓度限值；PM10、O3现状浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的浓度限值。综合评价，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 2、地表水质量现状 ⑴ 监测点位 地表水环境质量现状监测在佳芦河园艺场、佳芦河康家崖窑共设置2个监测断面。 监测点位与拟建项目位置关系见表9。 表9 监测点位基本参数与拟建项目位置关系表 监测断面 与本项目的相对方位和距离 方位 距离（km） 佳芦河园艺场 NW 3.7 佳芦河康家崖窑 SE 4.8 ⑵ 监测时间及频次 榆林市碧清环保科技有限公司于2019年4月28日-29日对项目区域地表水断面水质进行监测，连续监测2天，每天采样1次。 ⑶ 监测项目 pH、化学需氧量、生化需氧量、挥发酚、氨氮、石油类、溶解氧、氯化物、氟化物，共计9项。 ⑷ 监测依据、方法 各监测因子的监测依据、具体分析方法及检出限见下表。 表10 现状监测分析方法 序号 监测项目 监测方法 方法来源 检出限 1 pH 便携式 pH 计法 水和废水监测分析方法（第四版） 0.01pH单位 2 化学需氧量 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4mg/L 3 生化需氧量 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5mg/L 4 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 0.0003mg/L 5 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L 6 石油类 紫外分光光度法 HJ970-2018 0.01mg/L 7 溶解氧 便携式溶解氧仪测定法 水和废水监测分析方法（第四版） 0.2mg/L 8 氯化物 硝酸银滴定法 GB/T11896-1989 1.0mg/L 9 氟化物 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 0.05mg/L ⑸ 监测结果及分析评价 监测结果统计见下表。 表11 现状监测分析方法 项目 1#断面 2#断面 GB3838- 2002Ⅱ类 达标情况 4.28 4.29 4.28 4.29 pH 8.46 8.40 8.52 8.48 6-9 达标 化学需氧量 9 8 12 11 ≤15 达标 生化需氧量 2.4 2.6 2.7 2.8 ≤3 达标 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND ≤0.002 达标 氨氮 0.263 0.270 0.146 0.129 ≤0.5 达标 石油类 0.02 0.02 0.02 0.02 ≤0.05 达标 溶解氧 9.82 9.77 9.72 9.56 ≥6 达标 氯化物 9.8 10.1 17.1 16.3 ≤250 达标 氟化物 0.38 0.40 0.63 0.64 ≤1.0 达标 由现状监测结果可知，佳芦河监测的2个断面中，各监测因子均满足地表水环境质量（GB3838-2002）表1中Ⅱ类、表2的标准要求。 地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于地下水Ⅳ类项目，不需开展地下水环境现状监测。 土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目不需开展土壤环境影响评价工作，故不进行土壤环境现状调查。 5、声环境质量现状 ⑴ 监测点位 在项目起点、终点各设1个噪声监测点，监测点位置见表12，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。 表12 声环境质量现状监测布点 编号 监测点 备注 1 吉园路排洪管道起点 环境噪声 2 吉园路排洪管道终点 环境噪声 ⑵ 监测时间及频次 陕西标研环境能源检测咨询有限公司于2019年11月25日-26日对项目区域进行了噪声监测，昼夜各1次。 ⑶ 监测结果及评价 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，监测结果见表13。 表13 噪声监测结果统计表 dB（A） 序号 监测点位 2019.11.25 2019.11.26 昼间 夜间 夜间 昼间 1 吉园路排洪管道起点 53 42 53 41 2 吉园路排洪管道终点 52 41 51 41 3类标准 昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A） 由监测结果可知，评价区昼、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： ⑴ 环境空气：项目区及周边区域 保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； ⑵ 地表水：佳芦河 保护级别：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准； ⑶ 声环境：厂界外1m 保护级别：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准； ⑷ 生态环境：植被、水土流失 保护级别：生态环境影响执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中的标准。 建设项目环境保护目标见表14。 表14 环境保护目标一览表 环境 要素 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址 方位 相对厂址距离/m 地表水 佳芦河 地表水水质 Ⅱ类水体 W 3024 声环境 管道沿线200m 声环境 3类区 / / 生态环境 管道两侧200m范围区域 植被、水土流失 / / /

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴ 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求； ⑵ 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准； ⑶ 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准； ⑷ 生态环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴ 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准； ⑵ 项目产生的废水全部综合利用，不外排； ⑶ 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； ⑷ 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求； ⑸ 其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 依据本项目特点，本次评价无需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为排水管道工程，主要以施工期为主，因此，本次环评主要针对项目施工期进行分析。 1、施工期 根据项目的工程特点，施工期的主要工程活动为管道敷设，工程采用开挖埋管的方式，项目施工组织方式采取逐段施工的方式。建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。 施工流程及各阶段主要污染物产生见图2。 图4 施工期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 1、施工期 ⑴ 废气 施工期的废气主要来源于土石方挖填，材料运输产生的扬尘以及各种施工机械、运输车辆排放的尾气等。 ⑵ 废水 施工期不设施工营地，施工人员依托园区基础设施，无生活污水产生。 施工过程中会产生少量对的施工废水，主要为管道清管废水、闭水试验废水、混凝土养护、施工机械和车辆清洗废水。 ⑶ 噪声 施工期的主要噪声源为土石方开挖、管沟回填、场地平整的机械噪声以及出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声，噪声级一般在85-89dB(A)之间。 ⑷ 固体废物 施工期固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及废弃土石方等。 ① 生活垃圾 施工人员平均每人排放生活垃圾很小，本项目施工人数15人，施工天数30天，施工期生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾约0.225t。 ② 建筑垃圾 施工期产生少量的建筑垃圾，主要包括废料、钢筋、废水泥、废弃装修材料和废包装袋等。 ③ 废弃土石方 本项目建设土方开挖主要为排水管道施工，根据设计文件可知，废弃土石方约为23013m3。 ⑸ 生态环境 管道开挖会对施工作业带（6m宽）造成较大的扰动，生态环境的影响主要是管线施工对植物及植被的影响，从而引发水土流失等环境问题。 2、运营期 项目在营运期正常状态时无“三废”排放，因此不进行营运期污染源分析。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 土石方挖填，材料运输 | TSP | 短期、无组织排放 | 少量 |
|  | 施工机械及运输车辆 | CO、NOx、总烃 | 短期、无组织排放 | 少量 |
| 水污 染物 | 清管废水 | SS | 少量 | 沉淀后全部用于洒水抑尘，不外排 |
|  | 闭水试验废水 |  |  |  |
|  | 冲洗废水 |  |  |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 施工人员生活垃圾 | 0.225t | 集中收集后送垃圾填埋场 |
|  | 建筑垃圾 | 废料、废水泥、废包装袋等 | 少量 | 分类收集，回收或送垃圾填埋场 |
|  | 废弃土石方 | / | 23013m3 | 用于施工场地两侧低洼处回和园区建设 |
| 噪声 | 施工机械及运输车辆 | 噪声 | 施工期噪声源主要来自施工设备噪声及交通噪声，选用低噪声设备，施工周期短，随着施工期的结束，影响消失 |
| 主要生态影响： 项目在建设过程中对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期土建工程扰动和破坏地表，侵占土地、破坏植被、造成水土流失。由于建设项目施工期工程量很小，且随着建设期的结束，通过一系列措施将会使项目周围的生态环境得到改善，对生态环境的影响将会逐渐减弱。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 工程施工期对环境的影响主要表现在施工过程中产生的扬尘、机械废气对大气环境的影响，施工机械噪声对声环境的影响，建设垃圾对周围生态环境的影响等。 根据工程特点，本项目施工期间主要环境污染因子来源于土地平整、施工机械、土建等环节。按污染种类分为废气、废水、噪声和固体废物。从环境污染影响程度分析，施工作业产生的扬尘及噪声对环境影响较大；废水和固体废物对环境的影响相对较小。施工期环境污染特征见下表。 表15 施工期环境污染特征 影响分类 影响来源 污染物 影响范围 影响程度 特征 大气 施工扬尘、机械废气 颗粒物、NO2、CO 施工场所 TSP严重 环境空气、地表水、噪声和土壤污染 废水 浇筑废水、机械冲洗废水 SS 施工场所 一般 噪声 施工机械 噪声 施工场所周围 较严重 固体废物 清理杂物 有机物 无机物 施工场所 一般 生态 表土、土石方开挖 土石方 建设场所 较严重 植被破坏、水土流失 1、环境空气影响分析 ⑴ 施工扬尘污染 管线工程施工期大气污染主要是扬尘污染，主要来自施工作业带清理、土方开挖、堆放、回填以及车辆行驶的动力起尘等。为最大减小施工对大气环境的影响，评价要求管线施工中应采取分段施工、及时回填沟槽等措施。 为降低扬尘对施工场地环境空气质量的影响，根据陕西省人民政府《关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》陕政办发（2018）29号及《榆林市铁腕治污二十二项攻坚行动方案》、《佳县铁腕治污十八项攻坚行动方案》中关于“建筑工地扬尘专项治理行动”相关要求，本评价对施工期环境空气污染防治提出如下要求： ① 做到六个百分百相关要求，“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”。 ② 基础施工前，设置硬质围挡高度不低于2.5 m，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、清理杂物应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、清理杂物应当进行资源化处理。 ③ 原辅材料运输应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。根据天气情况洒水2-4次，减少扬尘；水泥、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 ④ 合理安排车辆运输，减少车辆运输路线，减少尾气排放，对原辅材料的堆放进行苫盖。 ⑤ 施工现场出现四级及以上的大风天气时禁止进行土方施工。运输沙石，清运余土和清理杂物时，要捆扎封闭严密，防止遗撒飞扬，造成二次污染；遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。 ⑥ 在项目管理方面设置专门的环保管理员，负责与当地环保部门联系沟通有关环保方面的事宜，并负责对施工场区环保措施进行监督管理。 在施工中要加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘及废气经过减少或延缓对环境影响较小，同时该环境影响将随施工的结束而消失。经参考其他同类项目，经过采取上述措施后颗粒物周界外浓度最高点≤0.8 mg/m3，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准，因此项目施工期对周围大气环境产生影响较小。 ⑵ 施工机械和运输车辆尾气 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气，主要为SO2、NOx、CO 以及烃类等污染物。施工过程中应加强施工机槭和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，机械废气排放具有流动、分散的特点，施工场地开阔，污染物扩散能力强。同时，建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品，工程运输和施工过程中的施工机械及运输车辆尾气对区域环境空气质量影响较小。 2、水环境影响分析 废水主要为管道清管废水、闭水试验废水、混凝土养护、施工机械和车辆清洗废水。 ① 清管废水 清管废水经沉淀后就近回用于施工场地降尘洒水。 ② 闭水试验废水 本工程管道闭水试验用水采用洁净水。闭水试验废水中只含少量在施工过程中进入管道的机械杂质、泥沙等，主要污染物为悬浮物，经沉淀后用于沿线道路洒水。 ③ 混凝土养护、施工机械和车辆清洗废水 与大多数建筑工程一样，本项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙、悬浮物。根据类比同类工程施工废水资料，混凝土养护、施工机械和车辆清洗废水主要污染物为悬浮物，产生量较小且水质较为简单，项目施工期拟设置临时沉淀池，将产生的施工废水引入沉淀池中的进行沉淀处理，以降低废水中SS的含量，经沉淀处理后的施工废水用于建筑材料冲洗和施工场地洒水降尘，不外排。 3、声环境影响分析 ⑴ 施工作业噪声 ① 噪声源 工程施工期间，主要噪声设备机械有挖掘机、搅拌机等，属高噪声设备。据类比调查，施工过程中产生的噪声级一般在85-89dB(A)之间。主要噪声源声压级见表16。 表16 主要施工设备噪声表 施工阶段 设备 声级dB(A) 结构阶段 搅拌机 89 土石方阶段 挖掘机 85 ② 影响预测 在不考虑声传播过程中屏障隔声、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减前提下，利用室外点声源几何发散衰减模式，估算声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 计算公式：LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)—距声源r米处的A声级dB(A)； LA(r0)—噪声源r0米处的A声级dB(A)； r—噪声源距受声点的距离，m。 通过上述预测模式，施工设备噪声随距离衰减结果见表17。 表17 施工机械噪声达到噪声限值的衰减距离表 单位：dB（A） 施工机械 受声点不同距离处噪声级 10m 30m 60m 120m 240m 挖掘机 65 55 49 43 37 搅拌机 69 59 53 47 41 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工场界噪声限值为昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。从上表的预测结果可以看出，各施工机械在距声源60m处，昼夜间施工均可达到相应场界标准。由于项目施工期较短，在加强管理后，项目施工噪声对周围环境的影响较小。 ⑵ 运输车辆交通噪声 施工期运输车辆交通噪声主要是建筑材料运输产生的噪声。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类及施工队伍的管理水平有关，各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为85-100dB(A)，噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，噪声随施工结束而消失。因此，运输车辆交通噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾以及废弃土石方等。 ⑴ 生活垃圾 本项目施工期产生的生活垃圾约0.225t。生活垃圾经分类收集后，交园区填埋场卫生填埋处置，不会对周围环境造成明显影响。 ⑵ 施工建渣 施工建渣主要是废料、钢筋、废水泥、废弃装修材料和废包装袋等。建筑垃圾经分类收集，部分回收利用，剩余不可回收的集中堆放，定时清运到指定建筑垃圾填埋场处理。 ⑶ 废弃土石方 本项目建设土方开挖主要为排水管道施工，少量弃土可在施工场地两侧低洼处回填，剩余量用于园区建设以及临时占地植被恢复，工程弃土能够做到合理处置，项目不设专门的弃土场。 综上所述，施工期固体废物在加强管理、定点堆放、及时清运的前提下，对环境的影响可以得到有效控制和治理，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 5.1生态环境影响分析与评价 管道开挖会对施工作业带（6m宽）造成较大的扰动，生态环境的影响主要是管线施工对植物及植被的影响，从而引发水土流失等环境问题。 ① 对植物及植被的影响分析 项目区植被类型主要为草丛、灌丛，施工期对植被的影响主要为占地面积原有植物的清理、占压及施工人群的干扰。在施工过程中，管沟范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。在项目区施工期完成后对该部分土地进行绿化恢复，绿化时将会增加植物种类及植物数量，能增加植被覆盖率，因此本项目的建设对植被的影响较小。 ② 对水土流失的影响分析 本项目水土流失的影响主要是管线建设带来的对地表自然植被、土地的扰动和破坏，改变了原有的相对稳定性，破坏地表植被和现有的水土保持设施，增大地表裸露面积，造成该区大面积的地表扰动，使其抗蚀能力和水土保持功能减弱或丧失。排水管道建设过程通过加强施工管理、有计划的合理安排施工程序，同时在施工结束后采取植被恢复措施，可尽量减少水土流失。 5.2生态治理措施 为了弥补管道工程引起的植被破坏和水土流失，本项目拟采取柴草沙障植草护坡法对项目区进行生态恢复。 根据项目设计文件，防护工程草籽用量为1.75公斤/千平方米，柴草用量为2000公斤/千平方米，防护工程面积约为21000m2，则草籽需求总量为36.75公斤，柴草需求总量为42000公斤，防护工程费用估算如下表。 表18 防护工程估算一览表 项目 名称 用量 单价 面积 小计 柴草网格防护 草籽 1.75公斤/千平方米 20元/公斤 21000m2 735元 柴草 2000公斤/千平方米 15元/公斤 6.3万元 合计 6.31万元 5.3环境保护措施 为消减管道施工对生态环境的影响，采取以下措施： ① 建设单位应委托有资质的施工单位进行施工，与施工方签订的合同中，应有生态环境保护责任方面的内容；应将环保条款和环保措施纳入施工经济合同和工程监理行动中； ② 施工开始前，对施工人员进行生态环境保护业务培训；并要求施工方配备现场生态环境管理监督人员；加强生态环境的管理措施，提高施工人员的环保意识； ③ 做好施工中的水土保持工作，尽量避免施工人员进入施工范围以外活动，以减少对道路沿线土壤与植被的破坏； ④ 施工中尽量利用现有道路和生活设施，减少施工临时用地； ⑤ 合理安排施工进度，要尽量避开雨季施工； ⑥ 施工中要作到分段施工，随挖、随运，随铺、随压，不留疏松地面。提高工程施工效率，缩短施工时间，同时采取边铺设管道边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间； ⑦ 管沟开挖执行分层开挖的操作制度，即表层土与底层土分开堆放。管沟填埋时，也分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。回填时，还将留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失； ⑧ 在修筑作业带时，最大程度的减小对原有地貌和植被的破坏，对确需破坏的植物，尽可能的保护其在土壤中的根茎。 综上所述，项目在施工期认真落实以上生态恢复和保护措施的条件下，对生态环境的影响可以得到有效控制和治理，对环境影响较小。 运营期环境影响分析： 本项目为基础设施建设项目，属非污染型项目，本项目的建设对工业园区的防洪排涝起到重要作用，有利于服务好园区企业及周边群众的出行。因此，项目运营期基本不会对环境产生不利影响。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 土石方挖填，材料运输 | TSP | 施工材料遮盖、运输车辆加盖篷布等，场地区定期洒水 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中有关规定 |
|  | 施工机械及运输车辆 | CO、NOx、总烃 | 车辆减速慢行，定期洒水抑尘 |  |
| 水污 染物 | 清管废水 | SS | 沉淀后全部用于洒水抑尘 | 综合利用，不外排 |
|  | 闭水试验废水 |  |  |  |
|  | 冲洗废水 |  |  |  |
| 噪声 | 施工机械及运输车辆 | 噪声 | 选取低噪声设备，基础减振降噪措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 施工人员生活垃圾 | 集中收集后送垃圾填埋场 | 固废妥善处置，不外排 |
|  | 建筑垃圾 | 废料、废水泥、废包装袋等 | 分类收集，回收或送垃圾填埋 场 |  |
|  | 废弃土石方 | / | 用于施工场地两侧低洼处回和园区建设 |  |
| 生态保护措施及预期效果 管道开挖会对施工作业带（6m宽）造成较大的扰动，生态环境的影响主要是管线施工对植被、景观等影响，从而影响局部生态系统或引发相关环境问题。 排水管道建设过程通过加强施工管理、有计划的合理安排施工程序，同时在施工结束后采取植被恢复措施，将会增加植物种类及植物数量，增加植被覆盖率，可减少水土流失现象，区域生态环境的质量得到改善。 |
| 建设项目环保投资： 环保投资是建设项目投资的重要组成部分，是确保企业建成后污染物达标排放的资金保障，也是初步审查设计和“三同时”验收的依据。项目总投资295.65万元，其中环保投资估算为15.31万元，占项目总投资的5.18%，环保投资最终以环境治理设施设计投资为准，环保投资估算见表19。 表19 建设项目环保投资估算一览表 污染源 污染物 治理措施 费用（万元） 废气 施工扬尘 洒水防尘、覆盖、设置连续、封闭围挡 1.0 废水 施工废水 施工废水临时沉淀池1个 1.0 固废 施工期生活垃圾 集中清运至垃圾填埋场 1.0 施工建筑垃圾 分类收集，回收或送垃圾填埋场 噪声 施工噪声 选用低噪声设备，设置减震措施 3.0 生态 / 柴草防护工程 6.31 环境管理费用 3.0 合计 15.31 建设项目竣工环境保护验收清单见下表。 表20 项目竣工环境保护验收清单 污染源 治理措施 验收标准 生态 柴草防护工程 恢复率≥95% |

# 环境管理与环境监测

1、环境管理 为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ① 施工单位要严格执行施工前的HSE培训考核制度，施工人员必须经过相关部门的环保知识宣传、教育和培训考核之后，成绩合格者方能进行施工，施工时要做到文明施工，环保施工。 ② 施工单位要严格执行施工期的各项环保规定，落实各项环保措施，按要求选择适宜的施工时间、尽量缩小施工范围、垃圾集中堆放等按规定进行处置、施工结束后做到工完料净、按规定对土地进行恢复。 ③ 在施工作业带两侧树立明显标志，严禁跨区域施工。 ④ 建设单位的环境监管人员应随时对施工现场的环保设施、作业环境，以及环保措施的落实执行情况进行认真检查，并做好记录。 ⑤ 对施工中出现的与环保有关的问题进行及时协调和解决。 环境管理方案应包括以下措施： a、减少施工扬尘、粉尘、施工机械及车辆尾气排放等大气污染防治措施； b、降低施工机械及车辆噪声、施工噪声等防治噪声污染的措施； c、减少施工废水、生活污水排放，并加以妥善处理，防止污染地表水环境的措施； d、施工废渣、生活垃圾等处理处置措施； e、限定施工活动范围、减少施工作业对土壤和植被的扰动和破坏、保护动植物等生态保护措施。 结合本次评价，施工期环境管理计划建议清单见表21，施工期重点环境管理内容见下表。 表21 工程施工期环保管理 项目 环 保 要 求 废水 1、应尽量避免雨季施工，确实要在雨季管线施工的，需采取防护措施防止水土流失 施工 扬尘 1、施工期时做好扬尘防护，严禁在大风天气下土方作业； 2、施工材料堆放在下风向，并用蓬布等遮盖； 3、运输车辆慢行，严禁抛撒。 噪声 1、施工过程中，选用效率高、噪声低的设备，并注意设备的正确使用和经常性维护，把噪声影响降到最低； 2、运输车辆限速。 固体 废物 1、施工人员生活垃圾集中收集后统一送至附近垃圾点，禁止在施工场地随意抛洒固体废弃物。 生态环境保护 1、严格控制管线两侧施工作业带面积，减少对周边土壤的扰动； 2、施工道路尽量利用现有道路； 3、管线建设过程中，尽量控制占地面积和动土的宽度、深度等，平衡土方量，建设工程中应循序渐进，对可以不扰动的地方尽量不要破坏地表植被； 4、施工完成后及时对破坏及临时用地占压的植被进行恢复； 5、加快建设进度，严禁在大风、大雨天气下进行土方施工，减少水土流失。 2、 污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表22。 表22 项目污染物排放清单 一、工程组成 主体工程 全长348m排水管道 附属工程 检查井、跌水井、出水口石笼防护 公用工程 给水、供电 二、主要原辅材料 名称 消耗量 单位 备注 / / / / 三、环境保护措施及运行参数 污染物种类 处理措施及效率 运行参数 废气 TSP 施工材料遮盖、运输车辆加盖篷布等，场地区定期洒水 / CO、NOx、总烃 车辆减速慢行，定期洒水抑尘 / 废水 清管废水 经沉淀处理后回用于洒水抑尘 不外排 闭水试验废水 冲洗废水 噪声 施工机械及运输车辆 选取低噪声设备，基础减振降噪措施 达标排放 固废 生活垃圾 集中收集后送垃圾填埋场 处置率100% 建筑垃圾 分类收集，回收或送垃圾填埋 场 废弃土石方 用于施工场地两侧低洼处回和园区建设 四、污染物排放种类 污染物名称 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） / / / 五、总量指标 污染物名称 总量指标 总量来源 本次评价无需申请总量控制指标 六、污染物排放分时段要求 无分时段要求 七、排污口信息、执行的环境标准 名称 排污口信息 执行标准 / / / 八、环境风险防范措施 无 九、环境监测 / 十、向社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），项目不属于重点排污企业，故不需向社会公开信息内容 3、环境监测计划 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 本项目为基础设施建设工程，属于非污染型项目，正常状态下无“三废”排放，因此本项目运营期不进行环境监测。

# 环境影响评价结论

1、项目概况 榆佳工业园区吉园路排洪应急工程建设项目建设排水管线全长348m，临时占地2088m2。项目总投资295.65万元，其中环保投资15.31万元，占总投资的5.18%。 2、环境质量现状 ⑴ 环境空气 根据陕西省环保厅发布的全省2018年环保快报中榆林市佳县2018年1-12月环境质量状况统计结果，2018年榆林市佳县主要大气污染物中PM2.5、SO2、NO2、CO第95百分位浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，PM10、O3第90百分位浓度值均有所超标。项目所在区属于环境空气质量不达标区。 ⑵ 地表水 项目区地表水监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 ⑶ 声环境 项目厂界各监测点噪声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 3、环境影响分析及防治措施 ⑴ 施工废气 施工扬尘主要来自施工地平整、开挖、回填等过程产生的扬尘。要求采取洒水、保持施工场地路面清洁、避免大风天气施工作业、限制施工运输车速等防尘措施。采取以上防尘措施后，施工扬尘可得到有效控制，大大降低对周围空气环境的影响。 施工机械和运输车辆尾气主要为SO2、NOx、CO 以及烃类等污染物，施工过程中通过加强施工机槭和车辆的维护保养，选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品，施工机械及运输车辆尾气对区域环境空气质量影响较小。 ⑵ 施工废水 施工废水主要为管道清管废水、闭水试验废水、混凝土养护、施工机械和车辆清洗废水。施工废水现场设临时集水沉淀池等临时性污水处理设施，处理后回用于施工，不外排。 ⑶ 施工固废 施工期的固体废弃物主要为生活垃圾、建筑垃圾以及废弃土石方。生活垃圾经分类收集后，交园区填埋场卫生填埋处置；建筑垃圾经分类收集，部分回收利用，部分回收利用，剩余不可回收的集中堆放，定时清运到指定建筑垃圾填埋场处理；废弃土石方主要用于施工场地两侧低洼处回和园区建设。施工期固体废物处置率100%，对周围环境影响较小。 ⑷ 施工噪声 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工过程中通过合理安排施工时间、合理布置施工机械设备等措施，施工期噪声对声环境影响较小。 ⑸ 生态影响 管道开挖会对施工作业带（6m宽）造成较大的扰动，生态环境的影响主要是管线施工对植物及植被的影响，从而引发水土流失等环境问题。项目在施工期通过加强施工管理、有计划的合理安排施工程序，同时在施工结束后采取植被恢复等措施，对生态环境的影响可以得到有效控制和治理，对环境影响较小。 5、环境管理与监测计划 项目运营期应严格执行各项生产及运行环境管理制度，定期检查、维护项目环保设施的正常进行，发现问题及时处理；重视公众监督作用，提高企业职工环保意识，提高企业管理水平，积极配合环保部门的检查、验收等。 6、总结论 榆佳工业园区吉园路排洪应急工程建设项目符合国家产业政策，选址合理。项目在采取可研及环评报告提出的各项污染防治措施后，各污染物均可实现达标排放，对环境影响较小。从满足环境质量目标要求的角度分析，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 环境质量监测点位图 附图4 环境空气保护目标图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

吉

园

路

芹涧沟

噪声、扬尘

地基处理

测量放线

基础开挖

管道安装

噪声

噪声

噪声、废气、废渣

边坡支护

闭水试验

检查井施工

土方回填

表层恢复

废水

噪声、扬尘、固废

噪声、扬尘

噪声、固废

表层清理

噪声、固废

扬尘