# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组米164勘探项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组 |
| 法人代表 | 朱浩平 | 联系人 | 刘峰 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市沙河路长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组 |
| 联系电话 | 15319662533 | 传真 | - | 邮政编码 | 719100 |
| 建设地点 | 佳县坑镇镇峁上村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | M7471能源地质矿产勘查 |
| 占地面积 | 10.5亩（临时用地） | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保 投资(万元) | 40.5 | 环保投资占总投资比例 | 13.5% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期施工时长 | 60天 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 1、项目特点 天然气是优质高效的清洁能源，二氧化碳和氮氧化物的排放仅为煤炭的一半和五分之一左右，二氧化硫的排放几乎为零。但是，我国天然气消费占一次能源消费的比重仅为5%，不仅远低于美、欧等发达国家，而且远低于24%的国际平均水平。清洁能源比重过低，成为影响我国大气质量，造成雾霾天气多发的原因之一。为了改善人民生活环境，改善环境空气质量，应当大力鼓励发展天然气，增加天然气供应。积极开发利用天然气，对于改善城市能源结构，保护生态环境，保持资源、环境、经济的协调发展，提高人民的生活质量，促进可持续发展具有重要的意义。因此，加大资源勘探开发力度，是增加天然气供应、改善能源结构的重要措施。 钻井是天然气开发的主要工艺过程之一，是确认地下含气构造，进行开采天然气的手段。钻井一般分为探井和生产井，探井是为了进一步了解地下构造，并不断取岩心进行分析，以确认是否找到储气层，储量多少，有无开采价值等，对于有开采价值的含气构造，就需要钻生产井进行开采生产。 为满足当前经济发展和人民生活对天然气日益增长的需求，长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组拟对米164井进行勘探，通过完井测试评价气藏情况，若测试具有工业产能，后期进行站场建设和采气生产，将另外办理环评手续；若不具备开采条件，则进行封井并进行占地生态恢复。国土资源部于2016年11月4日特发探矿权许可证“证号：0200001630387”同意中国石油天然气股份有限公司对佳县地区开展天然气勘探工作（见附件3）。本次评价主要对勘探过程中对环境的影响进行分析，不包括站场建设、采气生产站外管道建设的评价。 2、相关情况判定 （1）产业政策符合性 本项目为常规天然气勘探钻井工程。根据国务院发布实施《促进产业结构调整暂行规定》，以及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的有关规定：天然气勘探项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”。 根据《佳县国民经济和与社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》，十三五期间投资0.42亿元新建石油、天然气等矿产资源勘探、开发项目，本项目属于天然气勘探项目，因此符合佳县“十三五规划”。 本项目符合国家和地方产业政策。 （2）榆林市“多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表1-1，控制线检测报告见附件5。 表1-1 本项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 备注 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 项目为勘探井，为临时用地，项目已取得临时用地协议(见附件2) 城镇总体规划 符合 林地保护利用规划 该项目涉及二级保护林地，建议与林业部门对接 正在与林业部门对接 生态红线 符合 文物保护紫线 （县级以上保护单位） 符合 基础设施廊道控制线 （电力类） 符合 基础设施廊道控制线 （长输管线类） 符合 基础设施廊道控制线 （交通类） 符合 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，本项目不触及生态红线，但用地不符合现行土地利用总体规划，占用限制建设区。2018年5月11日，佳县国土资源局以佳国土资临发〔2018〕12号文同意了本项目的临时用地。 （3）选址合理性分析 米164井勘探工程选址位于佳县坑镇镇峁上村，井场周围没有其他工业污染源。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，本项目影响区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。 根据项目工程分析，项目施工期较短，施工过程中废气污染物均能达标排放，不会对当地空气环境造成大的影响；废水零排放，不会对当地地表水及地下水产生影响；工程施工结束对施工过程中产生的固废均委托有资质部门进行处理；工程施工过程中废水、废气、固废均做了合理处置，对环境影响较小。 根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中3.2.2节规定，井口位置应满足“距高压线及其它永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等密集型、高危性场所不小于500m”的规定。根据现场勘探，本项目距离最近敏感点为选址西侧0.5km处的峁上村，米164井选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中3.2.2节规定。 因此，本项目井场选址合理。 3、环评工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。因此长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组于2020年4月14日委托太原核清环境工程设计有限公司对《长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组米164勘探项目》开展环境影响评价工作。 接到委托后，我单位即派工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对项目周边的自然环境进行了详细的调研考察和资料收集，根据当地环境特征和自然条件状况，对该项目的环境影响因素做了识别和筛选，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，结合项目实际情况进行环境影响预测分析、环保措施评价等一系列工作，在此基础上编制完成了《长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组米164勘探项目环境影响报告表》。 二、项目概况 1、基本情况 （1）项目名称：长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组米164勘探项目 （2）建设单位：长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：项目场址位于陕西省佳县坑镇镇峁上村，井口地理坐标为北纬37°47′9.28364″，东经110°39′13.4896″。项目地理位置见附图1。 2、项目外环境状况 （1）外环境关系 米164井勘探项目位于陕西省佳县坑镇镇峁上村，项目区四周为灌木草地和农田；项目区外已有乡村道路通过，道路宽度可满足项目车辆运行，本工程新建井场道路，与现有乡村道路相连，临时道路长约450m，宽至4m。与现有乡村道路相连，现有乡村道路宽6m。距离项目最近的敏感点为场址西侧0.5km处的峁上村，项目区四邻关系见附图4。 （2）人居分布及敏感目标情况 通过踏勘及查阅资料，米164井勘探项目附近人居分布情况及敏感目标分布情况见表1-2。 表1-2 米164井人居分布及外环境关系情况统计表 调查项 钻前工程及井场布置技术要求（SYT5466-2013） 本项目 井口周围 井口距高压线及其它永久设施不下于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m 距离井场厂界最近的居民区为500m处的峁上村，因此井口100m范围内无集中居民区；200m范围内无高速公路、铁路；75m范围内无高压线及其它永久设施；井口500m范围内无煤矿、大型厂矿，也无医院、无中学和小学，无自然保护区、饮用水源保护区 3、气质组成、地层 （1）气质组成 根据项目设计资料，米164井目的层为山西组，类比周边同层位气井洲6-13井气质组成，洲6-13井天然气组分中的H2S含量为31.29mg/m3，预计米164井可能为含硫化氢天然气井，环评建议建设方在勘探过程中应加强H2S监测，提高井控能力，并提高风险防范能力，风险评价见风险评价专题。 （2）工程地层分层数据表 米164井地层分层数据表见表1-3。 表1-3 米164井地层分层数据表 地层 设计分层 岩性 故障提示 界 系 统 组 厚度 m 倾角（°） 新生界 第四系 ＜1 黄土层 防塌、防斜、防漏、防涌 三叠系 上统 延长组 ＜1 灰绿、深灰泥岩与灰色砂岩互层 中统 纸坊组 285 ＜1 灰绿、棕紫色泥岩夹灰绿色砂岩、砂砾岩 防卡 下统 和尚沟组 120 ＜1 棕红色泥岩夹同色砂砾岩 防泥包、防卡 刘家沟组 350 ＜1 灰紫色、灰白色块状砂岩 防漏 古生界 二叠系 上统 石千峰组 278 ＜1 棕红色、紫红色泥岩夹砂岩 放喷、防塌 中统 石盒子组 278 ＜1 上部为紫红色、黄绿色泥岩夹砂岩，下部为浅灰色块状砂岩、含粒砂岩与泥岩互层 放喷、防塌 下统 山西组 70 ＜1 深灰、灰色泥岩、煤、灰白色砂岩 放喷、防塌、防漏 根据米164井地层分层数据可知，在地层新生界、三叠系、二叠系无煤层与盐矿；在地层古生界二叠系山西组有煤层。根据地层分层数据表，在山西组显示有气层，流体性质为天然气。刘家沟组及石盒子组为区域漏失层；山西组煤层发育，单层厚1-2m，易坍塌，应在该层位防止坍塌。 4、工程建设规模与建设内容 本项目建设勘探井一口，井名为米164，设计2385m，完钻层为二叠系山西组。工程钻井工期约为60天。项目概况情况见表1-4。 表1-4 项目概况一览表 井号 建设性质 井别 设计井深（m） 地面海拔（m） 井型 完井方法 目的层位 建设周期 米164 新建 预探井 2385 878 直井 下套管完井固井 山西组 60天 本项目建设内容包括钻前工程（建设内容主要为井场的平整、办公生活区的建设等）、钻井工程（建设内容主要为钻井台和压裂台的建设，钻井、固井和压裂等）及相应地面配套设施等。工程主要建设内容及组成见表1-5。 表1-5 项目建设内容一览表 工程类型 工程名称 工程组成内容 主体工程 钻前工程 井场1座，占地面积约10.5亩（不包括临时道路面积） 钻井工程 设计井深2385m 地面设施 钻井台、压裂台等 辅助工程 工作区 计量阀组、MCC房（电机控制中心）、配电柜、原料库、柴油储罐 办公生活区 井场办公生活区占地面积900m2，办公室、宿舍、会议室、食堂均为集装箱式房。 储运工程 柴油储罐区 L×B=10m×8m，2座柴油罐（双层），单罐容积30m3，地面进行防渗处理，设置围堰 压裂液储罐区 L×B=30m×10m，1座压裂液储罐容积200m3，地面防渗处理，设置围堰 材料房 集装箱房，L×B=10m×5m，存放探头等钻井生产工具 进场道路 本工程新建井场道路，与乡村道路连接，临时道路长约450m，宽至4m 公用工程 供水 钻井补充用水以及生活用水均来自附近村庄饮用水源，通过罐车运入 供电 自备柴油发电机发电 环保工程 生产废气处理措施 测试废气 气井试气段天然气引至放喷器经火炬点燃 柴油机械废气 钻机、柴油发电机等燃油机械废气无组织排放 生产废水处理措施 钻井泥浆 包括5个循环泥浆罐，泥浆罐上分别安装有振动筛、除气器、除砂器、除泥器和离心机，钻井期间泥浆循环使用。定期清运或钻井结束后，废泥浆送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理 钻井废水 收集至箱式沉淀池（200m3），经沉淀处理后上清液作为钻井配液回用，完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理 压裂返排液 1套压裂返排液处理设备和压裂返排液处理液储罐（200m3）。钻井结束后，废压裂返排液送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理 生活污水处理设施 设置旱厕、隔油池、沉淀池，食堂废水经隔油池处理后与其他生活废水一同进入沉淀池沉淀后用于泼洒抑尘或周边植被绿化。旱厕、隔油池、沉淀池等均进行防渗处理 固体废物收集 弃置泥浆、 岩屑 弃置泥浆和泥浆暂存循环泥浆罐（5×50m3），定期清运或完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理 压滤渣 压滤返排液处理后压滤渣收集至滤渣罐（10 m3）中，完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行无害化处理 废油 废油收集至有油桶（1m3）中，委托有资质单位处置 生活垃圾、废棉纱 集中收集，交环卫部门统一处理 隔声减振 主要产噪设备安装隔声罩、基础减振等 地下水防治 柴油储罐区设防渗围堰，高1m，底部及墙体内侧作防渗处理；固废暂存区设防渗围堰，高1m，底部及墙体内侧作防渗处理 风险防范 井场选址及平面布置满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的规定，编制环境风险应急预案并组织演练，配备相应的应急器材和物资 绿化 钻完井后对井场进行植被恢复 依托工程 废弃钻井泥浆、钻井岩屑等依托陕西朗新环保科技有限公司统一负责收集、运输及无害化处置 当钻至目的层后，对天然气进行测试放喷，如果天然气井测试结果表明勘探井有工业开采的价值，勘探井在规模化生产前拆除与采气无关的设备，安装采气树及放喷器。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物需进行无害化处理处置，做到“工完、料尽、场地清”，并办理竣工环保验收合格后方可交井。交井后进行后续的征地工作，在取得相关部门的许可后进行站场建设及采气工作。若勘探井不产天然气或所产天然气不具有工业开采价值，则用水泥封井后搬迁，将放弃的井场针对临时占地类型恢复为原有地貌。若井场有工业开采价值，需建设站场进行开采，需另办理环评手续，本次评价仅针对气井的勘探过程，不对后续站场建设及采气过程进行评价。 5、总平面布置 工程平面布置按照《钻井工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）进行。本项目布置1个井场，井场临时占地面积约10.5亩（不包括临时施工道路），井场内设置竖直勘探钻井1口。井场工作区主要包括钻铤区、钻台、机房、发电房、泵房、MCC房（电控中心）、材料房、柴油罐、水箱、循环泥浆罐、废渣和危废贮存箱等。井场办公生活区包括办公室、宿舍、厨房、旱厕等。井场总平面布置见附图2。 米164井占用土地采用临时征用，佳县国土资源局以佳国土资临发〔2018〕12号文同意了本项目的临时用地。钻井结束后，如具有开采价值则留有检修道路、采气树和围栏，占地约100m2，后续用地手续另行办理，其余全部进行场地平整并进行生态恢复。 6、主要设备 本工程主要生产设备见表1-6。 表1-6 主要生产设备 设备类型 设备名称 型号 单位 数量 备注 动力系统 柴油发电机组 G12V190PZL-3 台 3 2用1备 钻井设备 钻机 ZJ40 台 1 井架 JJ225/43-K 套 1 底座 DZ225/6-K 底座 套 1 高度≥5m 天车 TC-225 台 1 绞车 JC-40B 台 1 游动滑车 YC-225 台 1 大钩 DG-225 台 1 转盘 ZP-205 台 1 钻井泵 F-1000 台 2 钻井液罐 40 m3 3 另备储备罐 除砂器 ZCS250×2 个 1 处理量200m3/h 除泥器 ZQJ125×10 个 1 处理量200m3/h 离心机 LW450-1000 台 1 处理量50m3/h 除气器 台 1 处理量240m3/h 振动筛 GPS-1 台 2 钻机控制系统 自动压风机 个 1 电动压风机 个 1 刹车系统 PSZ75液压盘刹车系统 套 1 辅助刹车 SDF50L 套 1 井控装置 环形放喷器 FH28-35 台 1 闸板放喷器 2FZ28-35 台 1 四通 FS28-35 个 1 节流管汇 JG-35 个 1 压井管汇 YJ-35 个 1 控制装置 FKQ3204B 套 1 检测系统 固定式多功能气体检测仪 套 1 便携式复合气体检测仪 台 5 呼吸器 正压式空气呼吸器 当班生产人员每人1套，并配备几套作为公用 消防设施 干粉灭火器 具 14 消防斧 把 2 消防钩 把 2 消防锹 把 6 消防桶 只 8 消防毡 条 10 7、原辅材料消耗 本项目原辅材料及能源消耗见表1-7、1-8。 表1-7 原辅材料及能源消耗 序号 名称 数量 备注 1 新鲜水 954m3 购自周边村庄，罐车运输，清水罐储存。 2 钻井液（泥浆）添加剂 53.9t 袋装，存储于原料库中，主要为膨润土，不含放射性和重金属材料。 3 压裂液添加剂 40.3t 袋装，存储于原料库中，主要为氯化钾、瓜胶，不含放射性和重金属材料。 4 柴油 47.7t 当地购买，罐车运输，柴油罐（30m3×2）储存；储罐区设围堰，围堰底部及四周进行防渗处理。 5 机油 10m3 当地购买，桶装，存储于材料室中；材料室用地应进行防渗处理，储存区设围堰. 表1-8 钻井液添加剂主要成分 序号 名称 单位 数量 主要成分 1 膨润土 t 43.12 / 2 纯碱 t 1.22 Na2CO3 3 增粘剂 t 2.71 聚丙烯酰胺（PAM） 4 降失水剂 t 4.32 Ca-HPAN 5 NaOH t 1.59 / 6 固态降滤失剂 t 0.47 / 7 无机盐 t 0.47 KCl或NaCl 8、公用工程 （1）给排水 1）给水：项目用水包括生产用水和生活用水两部分。 ①生产用水：生产用水主要用于钻井液和压裂液配置以及井筒冲洗，由场内自备罐车从附近村庄运水供给。根据长庆油田分公司对钻井工程的统计分析，常规钻井阶段平均每米进尺用水量约0.4m3（新鲜水），因此米164井需新鲜水954m3。 ②生活用水 A、日常生活用水 项目施工期间钻井队共有职工50人，班制为3班，员工日工作时间8h/d。项目区内设置卫生防渗旱厕，办公生活用水定额按20L/人·d计，则项目施工期间钻井队生活用水量为1.0m3/d，钻井周期按60天计，钻井期间施工队生活用水量为60m3。 B、食堂用水 参照陕西省人民政府关于印发《陕西省行业用水》定额的通知（陕政发【2004】18号），食堂用水定额为15L/人·次，本项目施工期共有员工人数为50人，日供应3餐/人·d，施工周期按60天计，则食堂用水量为2.25m3/d，整个施工期食堂用水量为135m3。 2）排水：项目排水包括生产排水和生活排水两部分。 ①生产废水：生产废水主要来源于钻井废水、钻井泥浆析出液和压裂返排液，钻井结束后送陕西朗新科技有限公司进行处理，不外排。 ②生活污水： 日常生活用水排污系数取0.8，则本项目生活污水排放量为0.8m3/d，整个施工期生活污水产生量为48m3。 食堂用水排污系数取0.8，则本项目施工期间食堂废水排放量为1.8m3/d，整个施工期生活污水产生量为108m3。 （2）供电 本项目井场供电来源主要为柴油发电机组。 （3）供热 一般冬季不施工。 图1-1 项目水平衡图 9、劳动制度与定员 勘探人员共50人，三班倒，勘探时间为60天。 10、项目投资 项目总投资300万元，资金来源全部为企业自筹。 11、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表1-9。 表1-9 经济技术指标一览表 序号 项目名称 数量 单位 1 总占地面积 10.5 亩 2 总建筑面积 1640 m2 3 总投资 300 万元 4 环保投资 40.5 万元 5 钻井工期 60 d 6 劳动定员 50 人 7 用水量 954 m3 8 柴油量 47.7 t |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目所在地为生态脆弱区，水土流失与粉尘污染比较严重。本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 佳县位于陕西省东北部，榆林市东南部，黄河中游西岸。东隔黄河与山西临县相望，南邻绥德县、吴堡县，西连米脂县，西北接榆阳区，北以秃尾河与神木为界，地处北纬37°41′47"～38°23′34″、东经110°0′45"～110°45′10″之间，距榆林市71千米。南北长85公里，东西宽23.9公里，总面积2029.28平方公里。 项目位于陕西省佳县坑镇镇峁上村，井口地理坐标为北纬37°47′9.28364″，东经110°39′13.4896″。区域附近已有乡村道路引至井场外，交通运输便捷。 2、地形地貌 佳县北依大漠，广袤无际，东奔黄河，奔腾浩荡，境内沟壑纵横，地势西北高，东南低。在漫长的地质演变中，逐步形成了3个地貌明显差异的地区即北部丘陵片沙区、西南丘陵沟壑区及东南黄河沿岸土石山区。 主体山脉有两条：一条由西北自榆阳区入境，沿佳芦河岸向东南延伸120公里于县城落脉；另一条始于榆阳区、米脂县，分布于本县西北、西南境内。两条山脉中，沟、涧、坡、梁、峁纵横交错，地形复杂。境内海拔最高点位于方塌镇马能峁村寨则梁顶，海拔1339.5米。最低点位于螅镇刘家坪村，海拔675米。 平均每平方公里有沟壑33条，平均长2.12公里。山峁顶与沟底部相对高差为30～200米。地势西北高，东南低；山脉起于西北，终至东南，西北山峰卑小，东南高峻，延伸至黄河沿岸成绝壁悬崖。 本项目位于佳县东南黄河沿岸土石山区。 3、地质条件 项目位于鄂尔多斯台向斜陕北坳陷东部的单斜构造区。新构造运动以大面积振荡式抬升为主，地质构造相对稳定。项目区分布中生界三叠系及侏罗系陆相碎屑岩和新生界第四系风积黄土及河流相冲洪积物，局部有第三系泥岩（红粘土）出露。 项目区既无较大区域性断裂，也无规模较小的次级断层及隐伏活动断裂。项目区在地质历史上属于长期相对稳定，有史以来无6级以上地震发生，表现出地震强度小面频度低的特点。根据地质调查资料分析，历史地震对评价区的影响不超过Ⅵ度，区域地质构造相对稳定。 4、水文特征 （1）地表水状况 佳县境内有6级以上河流9条，即黄河、秃尾河、佳芦河、螅镇河、店镇河、乌镇河、金明寺河、五女河、车会河，平均径流深75.46mm，过境河主要分布在佳芦河和乌镇河。 距离项目较近的河流主要为项目东侧1.25km处的黄河。 （2）地下水 佳县境分布有第四系松散层潜水和中生界碎屑岩类潜水。由于该区域特定的自然条件，加之干旱少雨，蒸发强烈，只是大部分地段地下水贫乏，纬度沙漠滩地区地下水较为丰富。第四系松散层潜水有三种，期中沟谷冲积层孔隙水，分布于沿河谷两岸及较大的支沟中，组成漫滩及阶地；涧滩地冲湖积层孔隙潜水，主要分布于西部沙滩地区及河谷盆地；黄土层裂隙孔洞潜水，在沙漠边缘地带，黄土梁峁区断续分布。 区域地下水集中分布在黄河、秃尾河、佳芦河河谷地带，总储量约2.48×108m3。其中黄河河谷年储量约为1.87×108m3，佳芦河河谷约0.08×108m3，秃尾河河谷约0.04×108m3，其它河谷梁峁区约0.55×108m3，地下水年开采储量约为7140×104m3。 5、气候气象 佳县属于北温带半干旱大陆性季风气候区，主要气候特点是冬长夏短，春秋不明显，昼夜温差大，无霜期短，春季多风沙、夏季多雨，主要集中在七八九三个月。据佳县气候站资料统计，区域年平均气温10℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-21.7℃，最大冻土深度130cm，年温差和日温差较大；年平均降雨量507.2mm，年内降水季节分配不均，降水主要集中在7-9月，占全年总降水的60%以上，多暴雨；年平均蒸发量为2363.3mm，是降水量的5.9倍；常年主导风向为西北风，平均风速为2.4m/s，最大风速为25.0m/s。 6、土壤特征、水土流失与动植物 （1）土壤类型及分布 佳县主要是黄土母质的黄土，占土壤总面积的86.73%。此外，还有风沙土、红土、黑垆土、淤土、潮土5个土类，8个亚类，14个土属，34个土种。土壤的总特点是：贫瘠，含有机制；结构松散，保温、保水性能差；土地坡度大，水土易流失。各类土壤的大致分布式：由北向南为绵沙土——风沙土——绵沙土——黄土；由西向东为绵沙土——黄绵土——硬黄土或硬红土。 佳县境内土壤质地以砂壤质、轻壤质为主，属砂壤质面积125.99万亩，占47.5%；属轻壤质面积100.41万亩，占37.8%；中壤质面积13.51万亩，占5.1%；重壤质面积16.18万亩，占6.1%；沙土面积10.77万亩，占3.5%。 项目位于佳县北部风沙区，区域内地势平缓，植被覆盖率较差，风大沙多，土壤沙化严重，肥力极差。土壤类型主要以风沙土为主，此外还有黄土、潮土等。 （2）土壤侵蚀现状 评价区为沙漠滩地区，地势平缓，主要为风沙土，结构松散，植被覆盖率低，春季西北冷空气入侵持续时间长，强度大，使大量的沙土发生风力侵蚀，因此土壤侵蚀以风力侵蚀为主。风力侵分布规律是由东南向西北逐渐增大的趋势。根据《榆林国土资源》，佳县土壤侵蚀模数为500～5000t/km2·a，平均3800t/km2·a，按照国家标准SL190-90《土壤侵蚀分类分级标准》，属于土壤轻度～中度侵蚀区。 （3）植被类型及特征 植被分为自然植被和人工植被。自然植被分为典型草原植被和沙生植被，其中自然植被中包含有大量的野生植物，以草本类居多，经济价值较高的是药用植物和经济林类；人工植被包括农田植被和人工林植被两类，农田植被农作物品种单一，主要种植土豆，其次为玉米、豆类和谷子等。由于当地气候干旱，农业生产条件差，产量低且不稳定，土豆亩产约2000kg，玉米亩产量约600～650kg。人工植被分为牧草类、灌木类、乔木类。 该区具有温带草原植被景观。地带性植被为干草原，是我国北方草原组成部分，属欧亚草原区的一部分。随着干燥度从东南向西北逐渐增加，植被也从草原地带向荒漠草原地带过渡，水平地带性明显；评价区地处毛乌素沙漠的南缘，沙地基质疏松而不稳定，使地带性草原植被不能发育，形成沙生植被的生态序列；与同纬度的其他地区相比，植物种类少，且以草本植物为主，仅有部分木本和灌丛植物。 （4）动物 佳县的动物分布趋势大致为：由东南向西北，种群数逐渐递减，它与动物的生活条件逐渐恶化趋势相一致。根据现场调查和收集的资料，区内野生动物组成简单，种类较少。评价区常见的野生动物有：狐狸、野兔、黄鼬、獭、蝙蝠、松鼠、田鼠、中华鼢鼠、獾子。常见禽类有：岩鸡、褐虎、灰斑鸡、乌鸦、山鸟、水鸭、布谷鸟、石鸡、鹰、猫头鹰、野鸡等。家养的动物中，家禽主要有羊、猪、牛等，家禽主要为鸡。 7、矿产资源 通过调阅地质考察资料，境内蕴藏着较为丰富的岩盐、煤炭和天然气等矿产资源。境内90%的区域储仓有岩盐，陕北盐田位于鄂尔多斯盆地内伊陕斜坡的东部，为一个向西环倾斜的大斜坡，在早奥陶纪形成的米脂凹陷内，盐类矿物沉积形成盐类矿产。佳县位于陕北奥陶纪盐盆东部，已探明储量1000亿吨以上。同时，佳县境内蕴藏着天然气矿产资源，主要成分为干气，甲烷含量为90％以上，主要分布在金明寺镇以北地区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目处于榆林市佳县坑镇镇峁上村。山西绿澈环保科技有限公司于2020年4月15日~4月21日对区域环境空气、声环境质量进行了监测，具体监测点位见附图4。 1、环境空气质量现状 （1）基本因子 本项目位于榆林市佳县坑镇镇峁上村，根据陕西省生态环境厅2019年1月23日发布的陕西省环保快报，2019项目所在区域空气质量现状见下表： 表3-1 2019年项目所在区域环境空气质量状况 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 67µg/m3 70µg/m3 95.7 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35µg/m3 35µg/m3 100 达标 SO2 年平均质量浓度 14µg/m3 60µg/m3 23.3 达标 NO2 年平均质量浓度 31µg/m3 40µg/m3 77.5 达标 CO 24小时平均第95百分位数浓度 1.9mg/m3 4mg/m3 47.5 达标 O3 最大8小时平均值的第90百分位数浓度 148µg/m3 160µg/m3 92.5 达标 由表3-1可知，项目区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达标，项目区属于达标区。 （2）补充监测 根据工程分析，项目特征因子为非甲烷总烃、H2S，本次评价特征因子的补充监测委托山西绿澈环保科技有限公司进行实测： 监测布点 本次评价拟设1个监测点，监测点的方位、距离及监测点布置原则见表3-2，监测点具体位置见附图4。 表3-2 环境空气质量现状监测点位布置 编号 点位名称 方位 相对距离（km） 布点原则 1# 厂区内 / / 厂区内 ②监测因子 根据建设项目排污特征、环境影响因子识别结果和评价级别，选取非甲烷总烃、H2S作为特征污染物监测项目；同步记录风向、风速、云量、气温以及气压等资料。 （3）监测时段及频率 山西绿澈环保科技有限公司于2020年4月15日～4月21日对项目区环境空气进行了监测。 特征监测项目非甲烷总烃和H2S进行1小时平均浓度的测定，连续监测7天，每天监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00，H2S进行一次浓度测定，非甲烷总烃进行1小时平均浓度的测定，在1h内，以等时间间隔采集不少于4个样品，并计算算术平均值；或在1h内，以等时间间隔采集不少于4个样品，并测定等比例混合样品。 （4）监测结果及分析评价 H2S、非甲烷总烃监测结果见表3-3。 表3-3 项目厂区内特征因子现状监测统计结果 监测结果 监测项目 1h平均浓度 浓度范围（mg/m3） 最大浓度（mg/m3） 标准值 超标率（%） 最大浓度占标率（%） 非甲烷总烃 0.10~0.89 0.89 2.0mg/m3 0 44.5 H2S 0.002~0.004 0.004 10μg/m3 0 40 由表3-3可知，项目区在监测期间，非甲烷总烃在监测期间浓度范围为0.10~0.89mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（详解）中限值要求；H2S在监测期浓度范围0.002～0.004mg/m3，监测浓度小于《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录D中相关限值；因此，评价区硫化氢、非甲烷总烃环境空气质量现状良好。 2、声环境质量现状 （1）监测点位 在项目东、南、西、北侧共设4个噪声监测点。 （2）监测时间及方法 山西绿澈环保科技有限公司于2020年4月19日对项目区进行了噪声监测，监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》进行。 （3）评价标准 采用GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （4）监测结果与评价 噪声监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位 等效声级 2类区标准 昼间 夜间 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 1#：厂区北侧 50.5 52.6 49.6 46.6 42.7 44.2 42.0 41.0 60 50 2#：厂区西侧 53.6 54.8 49.6 47.6 43.5 43.8 43.4 42.4 3#：厂区南侧 50.5 51.8 50.2 49.2 43.6 44.2 43.4 42.8 4#：厂区东侧 51.5 52.6 51.2 50.2 42.3 43.0 42.2 41.6 由上表可以看出，厂界噪声监测昼间声级范围为46.6~54.8dB(A)，夜间声级范围为41.0～44.2dB(A)，项目区四周各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目区声环境质量较好。 3、生态环境质量现状 区域土壤主要有风沙土、黄土性土、红土性土、淤土、沼泽土、粟钙土等。风沙土广泛分布于风沙、盖沙区和丘陵区的梁面低凹处和背风地上，该类土壤质地为沙土或沙壤，结构松散，透水性强，保水保肥能力差，土壤贫瘠，易遭风蚀、易流动。当地土壤的共同特点是：干旱贫脊，沙化严重，质地较粗，易受侵蚀，肥力较低。 由于当地气候干旱，自然灾害频繁，对农作物危害大，水利设施缺乏，农业生态条件差，农作物品种单一，产量低而不稳定。 评价区主要为黄土丘陵地貌，由于地表物质组成疏松，植被稀少，气候干旱，生态环境现状比较脆弱。 主要环境保护目标： 项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等。根据本项目的特点及外环境特征，本项目主要环境保护目标为井场周边村庄居民，具体保护目标见表3-7。 表3-7 米164井环境保护目标 环境 要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂址距离/km 经度 纬度 环境空气 110°39'24.74" 37°48'27.41" 关口村 人群健康 《环境空气质量标准》（GB/3095-2012）环境空气二类区 N 2.4 110°40'18.81" 37°48'25.21" 寨沟村 NNE 2.6 110°40'54.96" 37°47'44.20" 天洪村 ENE 2.3 110°40'53.11" 37°47'04.39" 荷叶坪村 E 2.0 110°38'22.01" 37°46'10.17" 高崖畔村 SW 2.6 110°38'03.47" 37°46'06.02" 新舍窠村 SW 3.0 110°38'54.15" 37°47'27.84" 峁上村 NW 0.5 110°38'23.25" 37°47'23.44" 富家焉村 WNW 1.8 序号 环境要素 保护目标 保护目标功能区划情况 保护要求 1 地下水 区域地下水 地下水Ⅲ类水体 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准 2 地表水 井场东北侧1.25km黄河 地表水Ⅲ类水体 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 3 声环境 井场外1m范围内 2类声环境功能区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 4 土壤 厂区范围内 建设用地第二类用地 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）的第二类用地标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量标准 项目所在区域属环境空气质量二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征污染物非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值要求执行；特征污染物硫化氢按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录D中相关限值要求执行。 2、地表水环境质量标准 依据地表水水域环境功能和保护目标，本项目评价区内地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量标准 评价区地下水环境属Ⅲ类水体（以人类健康基准为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业、农业用水），执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、声环境质量标准 评价区环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5、生态环境质量 生态环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地相关限值。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）排放限值要求；本项目主要大气污染物为无组织排放的非甲烷总烃，非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准对恶臭污染源排放的限值。 2、废水排放标准 生产生活废水全部回用，不外排。 3、噪声排放标准 钻井施工期的建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对应施工阶段限值要求。 4、固废排放标准 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及及其修改单中有关要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定。 其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目仅含施工期，营运期采气阶段另行申请总量指标，因此本次评价无建议总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述 天然气勘探工艺主要包括钻前工程、钻井工程（钻井和固井等）、压裂工程和测气工程。天然气勘探工艺流程及产污环节见图4-1。 图4-1 天然气勘探工艺流程及产污环节示意图 图4-2 压裂工艺流程图 图4-3 井身结构图 （1）钻前工程 根据周围环境情况（包括交通、人居分布等）确定井位后，按照工程钻井设计开展钻前工程。钻前工程包括：新建工程，主要工程量为沿线植被清除，修建路基和浆砌挡土工程，以及铺碎石等。同时开展井场占地范围及放喷器周围50m范围内植被的清除。之后开始进行井场场地土石方开挖（开挖工程主要是以人工开挖为主），当其满足设施要求时，开始进行场地平整、各类设施基础建设等。在这些设施建成并验收合格后进入钻井作业工序。井场场区设计清污分流系统，可及时对雨水进行导流，井场防渗区域铺设相应厚度的HDPE材料。 （2）钻井及取岩心 本项目在钻井过程中，一开钻井液选择清水+坂土钻井，以利于钻井生产正常。二开钻进开始，用低固相做钻井液，密度在1.05-1.08g/cm3，含沙量<1%，pH值8-10。由于地层中的砂岩和泥岩造浆，返排出的钻井液（又称泥浆）含有岩屑，带岩屑泥浆通过泥浆管输入振动筛进行固液分离，将泥浆中粒径大于0.1mm的固相物质留于筛上，振动筛筛下的液相进入循环罐暂存，再依次通过除砂器、除泥器分离出粒径大于0.01mm的固相物质后，用于钻井作业和后续的配浆作业。当循环泥浆中含砂率过高时，在除泥器后续启动离心机，进一步对循环泥浆进行固液分离，以降低循环泥浆中岩屑含量，确保钻井作业的稳定运行。振动筛、除砂器、除泥器、离心机分离出的固相物质即岩屑，暂存于泥浆罐中。但由于钻头切削造成的岩屑在不能被及时携带到地面后造成二次或多次破碎，有些岩屑颗粒极小，使用泥浆循环系统也不能及时清除时，即废弃泥浆，暂存于泥浆罐中。 泥浆循环系统主要包括钻井泥浆振动筛、除砂器、除泥器、离心机、泥浆循环罐等钻井固控设备及成套泥浆循环系统。 本项目直井2385m左右，每钻进0.1m记录一个钻时，采集足量的岩屑标本。根据地质设计，准确判层，确定标志层深度：通过准确计算岩屑迟到时间，捞准岩屑，判准地层底界。 （3）下套管及固井 ①下套管 下套管是将套管进入到产气层中，然后用射孔或割裂实现地层进入的一种方式，保持井筒稳定，防止井壁坍塌，以有利于后续的强化作业。下套管前将套管逐一用通径规进行通径，用柴油将套管丝扣清洗干净。下套管时用干抹布擦净后再公扣上涂抹丝扣油，保证丝扣连接紧密，既要上紧套管，又不能因为用力过大上坏丝扣。下套管中途要分两次向套管柱内注入钻井液，保证液柱压力。下完套管后要连接主动钻杆，开泵循环，保证循环通畅。 ②固井 固井中先注入前置液洗井，洗井完成后开始注入水泥浆，要求平均密度在1.80g/cm3，采用开始密度小，中间大，最后小的办法，连续注入。注水泥完成后开始顶替，顶替量就是阻流环以上套管柱的内容积。 由于固井车和钻机现场的泥浆泵泵量很大，洗井、注水泥、顶替过程中，井内都会有大量钻井液排出，要及时排入泥浆净化系统。 固井结束后，固井侯凝48h后开始测固，严格按固井工程设计的时间和取样的实际凝固情况侯凝。 （4）压裂工程 钻井后，为了消除井筒附近地层渗透率低的不良影响，以达到增产的目的，需进行压裂作业，主要是通过向井下注入压裂液进行压裂。压裂改造过程中，大量压裂液将进入地层进行储层改造，压裂结束后，需要快速的排液。 压裂后需要关井一段时间，使压裂裂缝闭合，施工造成的压力波在地层中有逐步扩散，液体逐渐水化。压裂放喷一般分为两个阶段。第一阶段：压裂后，由于地层弹性能量较足，加之施工过程中伴注液氮，井筒可实现自喷。初放喷时，使用油嘴使控制排量，根据井口压力及出液量情况确定更换油嘴，要求井口压力只降不升。待地层不出砂且压力较低后，敞放排液，总体要求尽可能多的排出压裂液，同时准确计量出液量。第二阶段：关放排液，压裂后第一次放喷连续2~3小时不出液后，即可以关井，等压力恢复起来后再放喷。每次关放应遵循长关短放原则。放喷时要通过针阀或油嘴控制，使压力缓慢下降，待开始出液后，逐步增大针阀开启程度或更换更较大的油嘴，直至全开敞放，不出液后关井，如此往复关放，直至彻底不出液。 （5）测气工程 完井测试主要是掌握目的层天然气产能情况。当钻井钻至目的层后，将对产层进行完井测试。主要包括洗井、酸化压裂、测试等工序，先采用洗井液进行洗井处理，再用胶凝酸体系进行酸化压裂（酸化压裂是指在高于储层破裂压力或天然裂缝的闭合压力下，将酸液挤入储层，在储层中形成裂缝，同时酸液与裂缝壁面岩石反应，非均匀刻蚀缝壁岩石，形成沟槽状或凹凸不平的刻蚀裂隙，施工结束裂隙不完全闭合，最终形成具有一定几何尺寸和导流能力的人工裂缝，改善气井的渗流状况，从而使气井获得增产）。 本项目测井过程中涉及到的物质主要为压裂液，成分为水凝胶、支撑剂（一般为石英砂或陶粒）等，不涉及放射源。 为了解气井的产气量，在完井及压裂后，需进行测试放喷。测试放喷是在固井、压裂作业后，利用测试放喷专用管线将井内天然气引至放喷池点火燃烧对天然气产量进行测试的过程，放喷前需接一条可测试流量的专用管线。依据测试气量，采用间歇性放喷，每次放喷时间约4~6h，废气排放属不连续排放。 （6）完井搬迁 完井测试结果若表明勘探井有工业开采的价值，拆除与采气无关的设备。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物需进行无害化处理处置，做到“工完、料尽、场地清”，并办理竣工环保验收合格后方可交井，后续进行站场建设和采气生产将另外办理环评手续。若勘探井不产天然气或所产天然气不具有工业开采价值，则用水泥封井后搬迁，将放弃的井场针对工程临时占地类型恢复为原有地貌。 二、主要污染工序 本项目为天然气勘探工程，主要污染表现在施工期，无运营期污染影响。 1、废气 本项目废气主要是钻前工程井场平整将产生扬尘、柴油发电机废气、完井测试产生的废气。 2、废水 本项目废水主要是钻井废水（钻井井筒和平台清洁废水）、泥浆析出水、压裂废水及生活污水。 3、噪声 本项目噪声主要为钻前施工过程中挖掘机、推土机、电焊机、轮式装载车等机械设备产生的噪声；钻井过程中的噪声主要包括柴油发电机组、泥浆泵、振动筛等钻井设备产生的噪声、测试放喷噪声以及事故放喷噪声。 4、固废 本项目固废主要有废弃钻井泥浆、钻井过程中产生的钻井岩屑、机械设备清理保养过程中产生的废油及废棉纱、工人生活产生的生活垃圾。 三、污染源强分析 1、钻前工程污染源及源强分析 钻前工程主要包括修建井场道路、平整场地、开挖土方、钻井设备安装等。钻前施工期间主要污染源为施工扬尘、噪声和弃土。 （1）扬尘 钻前施工由于土方开挖和露天堆放，有可能在风速较大时起尘，使空气中悬浮颗粒增加，给周围环境带来一定不利影响。 扬尘产生几率和强度与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速为4.0m/s。根据当地条件分析，一般情况下，施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。但春季由于风力相对较大，有可能在小范围内形成扬尘，对周围空气质量造成不利影响。据类比资料调查，在风速为4.0m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表4-1。 表4-1 井场下风向不同距离的扬尘浓度 单位：mg/m3 污染物距离 1m 25m 50m 80m 150m TSP 3.744 1.630 0.785 0.496 0.246 （2）噪声 钻前施工期间主要有挖掘机、推土机、电焊机、轮式装载车等机械设备产生的噪声。主要噪声源见表4-2。 表4-2 钻前施工期间噪声源 序号 噪声源 声级dB（A） 备注 1 挖掘机 83 间歇 2 推土机 86 间歇 3 电焊机 85 间歇 4 轮式装载车 90 间歇 2、钻井工程污染源及源强分析 钻井工程主要包括钻井、固井和压裂。钻井工程期间主要污染源有柴油机等产生的废气、生产废水和生活废水、设备噪声、生产固废和生活垃圾等。 （1）废气 钻井期废气主要为柴油发电机、柴油机和钻机使用柴油产生的废气，废气主要污染物为SO2、NOX、烟尘、烃类等。柴油发电机组G12V190PZL-3，功率为300KW。 根据对项目附近已施工井场钻井柴油机耗油量调查，每百米进尺平均消耗柴油量为2t，参考《工业源产排污系数手册（2010修订）下册》中关于常压工业锅炉（燃油）产排污系数，本项目钻井过程大气污染物排放系数为：燃烧1t柴油（根据《普通柴油》（GB252-2011）中工程机械使用柴油含硫率≤0.035%，本项目柴油含硫约0.035%），排放烟气量约2.6万m3，SO2排放量约为0.665kg，NOX排放量约为3.67kg，烟尘排放量约为0.26kg。 米164井勘探项目钻井进尺为2385m，则单井消耗柴油量为47.7t。由此估算单井废气污染物排放量见表4-3。 表4-3 钻井期废气污染物排放量 井号 排放烟气量（万m3） 排放SO2量（t） 排放NOX量（t） 排放烟尘量（t） 米164井 124.02 0.032 0.175 0.012 （2）废水 ①生产废水 钻井期生产废水主要来源于钻井过程中钻井井筒和平台清洁废水、钻井泥浆析出水和压裂返排液等废水，主要污染物为pH、石油类、悬浮物、COD等。 A、钻井泥浆析出水 井底返排泥浆中含有大量岩屑，经振动筛筛分后，粒径大于70mm的岩屑暂存于泥浆罐中；泥浆与小碎屑经泥浆泵打入泥浆罐中回用于钻井；循环过程中无法再重复利用而废弃的泥浆（损失泥浆）和钻井完工后地面泥浆循环系统和井筒内贮存的钻井泥浆全部排入泥浆罐储存，本项目废弃钻井泥浆产生量约143.1m3，根据钻井泥浆配比，这部分泥浆完钻后在泥浆罐内经静止沉淀后，约85.86m3上清液析出，作为钻井配液回用。 由于废泥浆沉淀上清液是直接从钻井泥浆中析出的，其主要污染物成分与钻井冲洗废水类似，主要污染物为pH、色度、COD、石油类、SS等，但浓度较钻井冲洗废水高。 B、钻井废水 钻井井筒和平台清洗废水产生量随井深和钻井周期变化，通过对长庆油田分公司勘探井资料调查，每钻进1m平均产生钻井废水0.05m3，本项目进尺为2385m，则钻井废水产生量为119.25m3。钻井废水全部进入井场箱式沉淀池中，经沉淀处理后上清液作为钻井配液回用。钻井废水在井场内不落地和不外排，钻井工程结束后，送陕西朗新环保科技有限公司进行处理。 钻井废水主要污染物成分与钻井泥浆成分相似，其性质是钻井泥浆的高倍稀释废水。采用的水基钻井泥浆不含重金属等有毒物质，钻井冲洗废水在自然状态下通常呈褐、黑色，主要污染物为pH、色度、COD、石油类、SS等。 C、压裂返排液 完井后，为了消除井筒附近地层渗透率低的不良影响，以达到增产的目的，需进行压裂作业，主要是通过向井下注入压裂液进行压裂。压裂液的主要原料是清水、支撑剂陶粒及一些外加剂如粘土稳定剂等。压裂作业阶段配备压裂液储存在集污罐中（在压裂作业前，将集污罐清空），可满足压裂液临时储存的要求。根据勘探项目组多年勘探经验，每次注入压裂液量约150m3（通过泵注入，每次注入时间约2-3h），共注入2次，注入压裂液总量约300m3。受地层压力作用，压裂后会产生压裂返排液，返排时间约为6-10天，每天返排压裂废水量约15-25m3，返排液量总计约100-180m3，本次工程按180m3计。工艺上可通过控制放喷嘴的尺寸控制返排量。压裂返排液经集装箱式压裂返排液处理装置处理后排入储罐中再次作为压裂液配液重复使用。待完井后，压裂返排液全部送至陕西朗新环保科技有限公司进行处理。 ②生活污水 职工生活用水 项目施工期间钻井队共有职工50人，班制为3班，员工日工作时间8h/d。项目区内设置卫生防渗旱厕，办公生活用水定额按20L/人·d计，则项目施工期间钻井队生活用水量为1.0m3/d，钻井周期按60天计，钻井期间施工队生活用水量为60m3，排污系数取0.8，则本项目生活污水排放量为0.8m3/d，整个施工期生活污水产生量为48m3。 B、食堂废水 参照陕西省人民政府关于印发《陕西省行业用水》定额的通知（陕政发【2004】18号），食堂用水定额为15L/人·次，本项目施工期共有员工人数为50人，日供应3餐/人·d，施工周期按60天计。则食堂用水量为2.25m3/d，整个施工期食堂用水量为135m3，排污系数取0.8，则本项目施工期间食堂废水排放量为1.8m3/d，整个施工期食堂废水产生量为108m3。 （3）噪声 钻井和压裂期间噪声源可分为连续噪声源和流动噪声源，固定连续噪声源以泵站的各类机泵、柴油发电机等噪声为主，噪声强度为85dB(A)左右，流动噪声源主要是机动车辆等。项目钻井期间主要噪声源见表4-4。 表4-4 各种机械设备的噪声值 序号 噪声源 声级dB（A） 备注 1 泥浆泵 90 固定连续 2 压裂液泵 90 固定连续 3 柴油发电机 90 固定连续 4 振动筛 85 固定连续 5 空压机 90 固定连续 6 中型货车 75 流动间歇 （4）固废 钻井期间的固体废物主要有弃置泥浆、泥浆净化系统产生的岩屑、压裂返排液处理过程产生的压滤渣、工作人员的生活垃圾以及废机油、废棉纱。 弃置泥浆 弃置泥浆是指钻井完工后弃置的泥浆。根据设计资料，本项目采用常规钻井技术，泥浆用量为0.3m3/m，总用量为715.5m3。钻井设备采用移动式收集容器对泥浆进行收集，然后全部进入泥浆循环系统，处理后的泥浆80%回用于本井场钻井使用，剩余20%暂存于循环泥浆罐，约产生量143.1m3，其中40%为泥浆析出废水，产生量约56.93m3，作为钻井配液回用；60%为弃置泥浆，约为85.56m3，定期清运或钻井结束后，由专用车辆将废泥浆送陕西朗新环保科技有限公司进行处置，可实现《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法知》（榆政环发[2015]170号）泥浆不落地要求。本项目泥浆循环利用工艺流程图见图4-4。 图4-4 泥浆循环利用工艺流程图 岩屑 钻井岩屑是钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑和土层，经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛和离心机分离出来存放于井场的废渣箱中。钻井岩屑产生量与井眼长度，平均井径及岩石性质有关。根据类比调查，大约单位进尺产生岩屑为0.01m3/m，本项目钻井岩屑产生量为23.85m3。 根据本地区同类项目工程经验，钻井岩屑中不含重金属和放射性含量物质，属于Ⅱ类一般固废，委托陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 压滤渣 压裂返排液处理系统会产生压滤渣，压滤渣存放于废渣箱中。根据类比调查，压滤渣产生量为压裂返排液的3%，则本项目压滤渣产生量为5.6m3。 ④生活垃圾 生活垃圾来源于钻井施工作业人员的日常生活，其产生量按每人每天产生0.5kg计算，施工期间，井队工作人员按50人计算，则本项目生活垃圾产生总量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为1.5t，生活垃圾集中存放在生活垃圾桶中，委托当地环卫部门进行处置。 ⑤废油、废棉纱 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洁、保养产生的废油，如更换柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。这部分废油属于危险废物，本项目钻探过程产生的废油约0.5m3。工程钻井过程中会产生一定的废棉纱，主要来源为机械保养、清洁后的擦拭，工程钻井过程中产生废棉纱量为10kg。 根据《国家危险废物名录》（2019年）废油与废棉纱均属于危废（HW08），其中含油废棉纱属于《危险废物豁免管理清单》中的物质（废物代码为900-041-49），其收集、处置全部环节均属于豁免环节，可混入生活垃圾中进行处理；废油采用专用容器收集，委托有资质部门处理，环评要求建设单位在收集、贮存、转运废油过程中严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求执行。 3、试气工程污染源及源强分析 试气工程期间污染源主要有放喷产生的废气、废水和设备噪声。 （1）废气 为了解气井产层的产气量，在完井后，需进行测试放喷，测试放喷产生的废气量取决于所钻井的产气量和测试时间，一般产气量大的井其放喷量也较大。测试放喷的天然气经点火燃烧，其主要污染物为SO2、NOx、硫化氢（H2S）、总烃（HC）。测试放喷时间一般为4-6h，属短期排放，试气工程结束后，影响将结束。 （2）废水 项目区域天然气井为致密砂岩气井，属于常规天然气井，属于游离气藏，储层一般不含水。试气期生产废水主要为压裂返排液后续排水。压裂返排液和天然气一同排出，经气相分离器分离后，压裂返排液排入压裂返排液储罐中。根据建设单位提供的资料，预计试气期压裂返排液量为0~2m3/d。 （3）噪声 试气期间产生的噪声主要有柴油发电机组噪声和测试放喷噪声。要噪声源见表4-5。 表4-5 试气期间噪声源 序号 噪声源 声级dB（A） 备注 1 柴油发电机 90 连续 2 测试放喷 90 连续 4、封井工程污染源及源强分析 封井工程污染源主要是设备拆除及场地清理过程中产生的扬尘及施工建筑垃圾。 （1）废气 关井期地面设施拆除、场地清理过程中会产生少量扬尘，受影响人群主要为拆除人员，项目建构筑物均为简易活动房，拆除作业工程量少，且地区扩散条件较好，拆除作业扬尘造成的环境影响可忽略不计。 （2）固废 关井期地面设施拆除、场地清理过程会产生废弃管线和建筑垃圾，废弃管线应分类回收再利用，不能回收利用的与建筑垃圾外运至城建部门指定场所处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染物 | 钻前工程 | 土方开挖 | 扬尘 | 少量 | 少量，无组织排放 |
|  | 钻井工程 | 废气 | 烟气量 | 124.04万m3 | 124.04万m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.032t | 0.032t |
|  |  |  | NOX | 0.175t | 0.175t |
|  |  |  | 烟尘 | 0.012t | 0.012t |
|  | 试气工程 | 废气 | SO2、NOx、总烃、H2S | 产生量较少 | 产生量较少 |
|  | 封井工程 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 钻井工程 | 生产废水 | 钻井废水 | 119.25m3 | 0 |
|  |  |  | 压裂返排液 | 180m3 | 0 |
|  |  |  | 弃置泥浆析出水 | 56.93m3 | 0 |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 156m3 | 食堂废水经隔油处理后与生活污水一起进入箱式沉淀池，经沉淀处理后回用于绿化，不外排 |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L | 0.039t |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.00468t |  |
|  | 试气工程 | 生产废水 | 压裂返排液 | 0~2m3/d | 0 |
| 噪声 | 钻前工程 | 施工场地 | 施工设备噪声 | 83~90dB(A) | 83~90dB(A) |
|  | 钻井工程 | 工作区 | 设备噪声 | 75~90dB(A) | 75~85dB（A） |
|  | 试气工程 | 工作区 | 放喷和设备噪声 | 90dB(A) | 85dB（A） |
| 固体废物 | 钻井工程 | 钻井固废 | 弃置泥浆 | 85.56m3 | 0 |
|  |  |  | 岩屑 | 23.85m3 | 0 |
|  |  |  | 压滤渣 | 5.6m3 | 0 |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 1.5t | 1.5t |
|  |  | 钻井区 | 废棉纱 | 10kg | 10kg |
|  |  |  | 废油 | 0.5m3 | 0 |
|  | 封井工程 | 拆除固废 | 建筑垃圾 | 少量 | 少量 |  |
| 主要生态影响 本项目钻前工程施工时对场地进行平整、开挖、施工车辆碾压等活动会对活动范围内的土壤质地和性质以及地表植被造成影响，从而造成一定量的水土流失，随着施工的结束并对临时占地进行植被恢复，对周边生态环境影响不明显。 |

# 环境影响分析与污染防治措施

一、环境影响分析与污染防治措施 （一）大气环境影响分析及防治措施 本项目大气污染源主要有钻前施工扬尘、钻井期使用柴油产生的废气和试气期间产生的燃烧废气。 1、钻前施工扬尘 根据工程分析可见，在不利天气条件下，施工扬尘可在150m范围内超过国家二级标准，对大气环境可造成不利影响；150m范围外，一般不会有大的影响。项目区年平均风速为2.4m/s，小于含水率0.5%的灰尘的启动风速4.0m/s，因此一般情况下，工程施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。但如果堆土风干、春季风速较大的情况下，有可能在一定范围内形成扬尘，对周围空气质量造成不利影响。井场附近最近的敏感保护目标为场址西侧500m处的峁上村居民，位于施工扬尘影响范围外，因此，井场施工扬尘对周边主要敏感目标基本无影响。 为防止扬尘对施工人员的影响和减少交通运输扬尘，评价要求钻前施工时对各扬尘点采取以下控制措施： （1）根据主导风向和工地的相对位置，对施工现场合理布局，建材堆场应尽量远离环境保护目标。施工现场的的各种设施、物料应当按照施工总平面图划定的区域存放。 （2）装卸物料时尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚或覆盖，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 （3）主要气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 （4）对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；提高场内硬化覆盖率，对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。 （5）施工单位文明施工，不得在附近村庄进行运输作业和任意扩大施工路线，并在施工场地四周设置不低于2.5m的围挡。 本项目钻前工程施工期短，产生的扬尘量较少，而且山区场地空旷，加之通过加强对材料运输的管理，合理布置材料堆放临时场地，对材料进行覆盖以及及时清运弃渣等措施，可以有效降低施工扬尘对当地大气环境的影响。随着施工的完成，水土保持和生态恢复工程的实施，这些影响也将消失，不会对周围环境产生较大影响。 2、钻井期废气 钻井期间使用的柴油发电机、柴油机和钻机产生的废气中主要污染物为SO2、NOx、烟尘、烃类等，对周围大气环境产生一定影响。但钻井期是相对短暂的，废气污染属于间断性局部污染。井场位于农户稀少的山区，周边地势开阔，扩散条件良好，经自然扩散后能达标排放。从影响时间、范围和程度来看，钻井和压裂期产生的废气对周围大气环境的影响是有限的。 为了减轻钻井期废气对周围大气环境的影响，评价提出应使用高效节能环保型柴油动力机组和优质燃油，定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护。对柴油动力机组燃烧烟气排气筒也采取相应的环保措施，排气筒的排放口朝向远离人群处并增加水平烟气通道，使得污染物尽快落入地面，减少空气中污染物的浓度。 3、试气期废气 测试放喷采用空中灼烧降低废气的毒性，放喷废气通过燃烧后进行排放。本项目采用放喷器主要由储气罐（5m3）、火头、电子点火棒、遥控器、管线等组成。储气罐末端连接火头。需要点火时，操作者远距离操作遥控发生器，火头处的高能电子打火嘴放电，放喷出来的天然气被点燃排空烧掉。本项目放喷器位于项目区西北侧，放喷器与周边散户居民的最近距离超过100m，且位于散户居民的侧风向，周边地势空旷便于废气扩散。虽然放喷器周边100m范围内无居民居住，但为减轻工程放喷对过往农户的影响，环评建议在放喷前，建设方应根据安全需求对距放喷口100～150m范围建立警戒点并进行24小时警戒，在放喷期间告诫附近村民不要在项目区周边活动，减轻放喷废气对附近农户的影响。 由于本项目可能为含硫气井，因此测试放喷的废气引入放喷器燃烧后排放的主要气体为SO2、NOx、H2S和微量烃类。虽然产生的废气对环境影响微小，但为了最大程度降低测试放喷废气对环境的影响，测试放喷时，要选择合适的时间，在天气晴朗，且风较大的天气进行，便于废气扩散。加之测试放喷时间短，对大气环境的影响较短，测试完毕，影响很快消除，因此对环境的影响不大。根据项目钻井工艺，环评要求建设单位完井试气前对天然气进行取样测试硫化氢浓度。 综上所述，在严格执行《石油天然气钻井、开发、储运、防火防爆安全生产技术规程》(SY5225-2012)、《钻井井控规定实施细则》等对探井选址、选线及防火间距、撤离要求等的前提下。本项目的实施不会造成该区域的环境空气质量发生改变，不会对周边保护目标造成明显不利影响。 （二）水环境影响分析及防治措施 本项目水污染源主要有钻井期的生产废水和职工生活废水。 1、地表水环境影响分析及污染防治措施 （1）钻井期生产废水 钻井期生产废水全部排入箱式沉淀池中，经沉淀处理后上清液作为钻井配液回用。钻井期生产废水不落地收集和不外排，钻井工程结束后，送陕西朗新环保科技有限公司进行处理，因此不会对周边地表水体产生影响。根据类比分析，本项目钻井废水污染物浓度见表5-1。 表5-1 钻井废水污染物浓度 污染物名称 pH COD SS 石油类 挥发酚 水基钻井液钻井废水 7.5-9.0 ≤5000mg/m3 ≤2500mg/m3 ≤70mg/m3 ≤7.0mg/m3 （2）压裂期生产废水 压裂期生产废水为压裂返排液，共产生180m3，采用撬装式装置处理后作为压裂液重复使用，钻井结束后，处理后的压裂液返排液存入储罐用于下一井场或送陕西朗新环保科技有限公司进行处理，不外排。因此不会对周边地表水体产生影响。本项目压裂返排液处理工艺流程图见图5-1，处理后指标见表5-2；处理后的压裂返排液可以满足《压裂液通用技术条件要求》（SY/T6376-2008）中的规定。 图5-1 压裂液处理工艺流程图 表5-2 压裂返排液处理后指标 检测指标 单位 Cl- Mg2+ Ca2+ SS 观感 压裂返排液（处理前） mg/L 3000-15000 100-150 2100-2500 色度、浊度大 压裂返排液（处理后） 3000-15000 <10 <10 5-20 澄清 （3）试气期压裂返排液 试气期压裂返排液为0~2m3/d，压裂返排液排入储罐中，处理后作为压裂液配液回用，不外排，因此不会对周边地表水体产生影响。 （4）职工生活废水 餐饮污水经隔油池（2m3）处理后与盥洗废水排入箱式生活污水沉淀池（5m3），沉淀后回用于周边场地洒水抑尘和绿化用水。井场建设旱厕，收集后供农灌施肥。隔油池、沉淀池及旱厕应进行防渗处理。职工生活废水不外排，因此不会对周边地表水体产生影响。 （5）废水污染防治措施及处理效果 本项目设置200m3钻井废水箱式沉淀池1个，200m3压裂返排液收集罐1个，生活废水2m3隔油池和5m3沉淀池各1座，用于收集项目产生的钻井废水、压裂返排液及生活污水。 经核算，本项目钻井期间共产生钻井废水约119.25m3，压裂返排液约180m3，钻井废水箱式沉淀池、压裂返排液收集罐容积能够容纳钻井期间产生的全部生产废水，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防溢流的运输车辆送陕西朗新环保科技有限公司进行处置。因此，本项目水污染防治设施设置合理，处理措施可行，能够确保钻井废液在井场内不落地、不外排。 钻井废水箱式沉淀池为碳钢结构，其本身具有防渗作用，与其他储罐一同置于防渗围堰内，底部压实后铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，使渗透系数≤10-10cm/s，可有效防止污染物入渗土壤。 2、地下水环境影响分析及污染防治措施 （1）对区域地下水环境影响污染源分析 根据钻井施工特征分析，浅层地下水污染来源主要包括钻井液漏失、钻井废水、含油气废水、废弃泥浆等。 ①井筒磨损、碰撞导致破裂等因素都将可能造成钻井泥浆的漏失导致污染地下水。 ②柴油罐区、泥浆罐储存区的防渗施工不严格，运行中出现渗漏或是在雨季发生排污池外溢情况，井场设备机油泄漏，生活污水、固废以及钻井所需化学品堆放不当，在雨季产生淋滤及地面溢流等都有可能造成不同程度的地下水环境污染。 （2）钻井过程中钻井液漏失对地下水的影响 由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，压裂过程中压裂液的漏失对地下水也有一定的影响。 污染防治措施：由于本项目钻井段的地层岩性以砂岩为主，地层孔隙度小，渗透率极低，泥浆和压裂液漏失的几率很小。此外，本项目导管段钻井阶段利用清水泥浆钻井，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水；每开钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间，也可降低污染物进入地层的风险；在钻井过程，采用便携式监测仪对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施。因此，本项目钻井过程对地下水环境的影响较小。 （3）井场污染物入渗对地下水的影响分析 井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：泥浆罐、压裂液返排罐、废机油储存罐等防渗措施不到位，运行中出现渗漏；沉淀池雨季发生废水外溢，外溢废水进入井场地面入渗；井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆、废水进入井场地面入渗。 污染防治措施：本项目设置200m3的沉淀罐对钻井废水和作业废水进行收集，同时钻井过程中产生的废弃钻井泥浆也排入泥浆罐中，泥浆罐及沉淀池区域及四周均做防渗处理，可以降低污水渗漏的风险；在井口作业区、泥浆循环系统区、泥浆罐周边采用HDPE材料防渗，并对散落在井场的污染物及时收集，可有效避免地表污染物入渗；沉淀池边缘均高于周围地表，可有效避免雨水倒流沉淀池，沉淀池出现外溢的可能性较小；柴油罐置于防雨棚内，底采取HDPE材料防渗处理，油罐区设置有围堰，高约1m，其有效容积约80m³，可防止油罐破损泄漏。废水渗漏造成地下水污染的可能性较小。 （4）地下水串层影响 在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。因此工程施工时必须做好防治地下水串层的措施。 污染防治措施：在钻井过程中防止地下水污染的途径主要是封堵串层污染通道： 钻井中遇到浅水层，下套管时应注水泥封固，防止地下水层被地层其它流体或钻井泥浆污染； 工程导管段利用高坂含钻井液迅速钻井，在套管的保护下能有效保护浅层地下水； 每开钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防治污染地下水； 表层钻进时，使用高坂含泥浆；尽可能采用低毒、低碱泥浆； 井场储备足够的封堵剂，钻井过程中应密切注意钻井液的漏失情况，一旦出现漏失，应立即采取堵漏措施，防止钻井液的漏失污染地下水；堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害、环境污染轻的种类，建议使用水泥堵漏。通过采取以上措施，可有效预防地下水串层污染。 （5）其他地下水污染防治措施 ①工程措施 a、在工艺允许的情况下，尽量采用新工艺和新技术，提高钻井效率，减少废水产生量； b、钻井过程中采取平衡钻进，避免因压力挤动和开泵过猛使泥浆憋入地层； c、对勘探井要及时关井，以免地面水渗漏污染地下水，同时封隔浅部孔隙水与裂隙水的联系，防止各含水层的相互径流影响； d、应定期对井内套管和井壁进行检查、修缮，防止套管和井壁发生损坏。 ②防渗措施 废机油为危险废物，由专用容器收集临时贮存在钻井平台南侧危险废物贮存区内，属重点防渗区。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）“危险废物的堆放基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”的要求对危险废物临时贮存区地面铺设防渗层为至少1m厚粘土（渗透系数≤10-7cm/s）；同时对泥浆储备罐区、柴油罐区地面铺设2mm厚度的HDPE材料，使渗透系数≤10-10cm/s，可满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》对Ⅱ类场防渗要求，有效防止地下水污染。 表5-3 项目防渗分区一览表 防渗分区 储存设施 分区布局 防渗措施 重点防渗区 废油贮存桶 钻井平台南侧 危险废物临时贮存区域内 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s 一般防渗区 沉淀罐 钻井平台南侧防渗围堰内 铺设2mm厚度的HDPE材料，渗透系数≤10-10cm/s 循环泥浆罐 压滤返排液废液罐 废渣罐 废棉纱收集桶 柴油罐（双层） 钻井平台东北侧防渗围堰内 简单防渗区 垃圾桶 钻井平台西侧 砖混硬化 办公生活区 物料堆存区 钻井平台北侧 ③布局和管理措施 a、在钻井施工时合理布局井场，避免生产用水和非生产用水合流、清水和污水混流； b、泥浆材料不能露天堆放，油料实行密封式保存，防止散落的混浆材料和油料进入混浆； c、井口作业区铺设相应厚度的HDPE材料，并设置导流沟，将废水等导流至废水箱中； d、油罐、柴油动力机和柴油发电机房配备油桶集中收集贮存，完钻后交由有资质单位妥善处置，现场无遗留。企业应与资质单位签订处理协议，执行危险废物联单转运制度，做到贮存、运输、处置安全。 工程采取以上措施后，可有效避免地下水受到污染，措施可行。 （三）声环境影响分析及防治措施 1、声环境影响分析 本项目钻前工程噪声源主要为施工场地使用的设备产生的噪声，噪声值在83~90dB(A)之间。本项目的钻前工程施工量少，而且施工时间短，所需设备数量有限，根据现场踏勘，项目井场附近无居民聚居区，其余地方也无敏感点，因此本项目产生的钻前施工噪声基本不会对周围居民产生影响。 （1）噪声衰减模式 项目噪声源主要来源于柴油发电机组、各类泵和测试放喷等，针对源强采取相应的降噪措施，采取降噪措施后其噪声值在75~85dB(A)之间，见表5-4。 表5-4 各种机械设备的噪声值 序号 噪声源 降噪措施 采取措施后声级dB（A） 1 泥浆泵 加衬弹性垫料 80 2 压裂液泵 加衬弹性垫料 80 3 柴油发电机 隔声屏障、消声器 75 4 振动筛 加衬弹性垫料 80 5 空压机 隔声屏障、加衬弹性垫料 80 6 测试放喷 挡风罩 85 钻井和压裂过程的噪声源为点源，井场所在位置一般较空旷，噪声向外传播的过程中，仅考虑几何发散衰减。因此本次噪声衰减预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的点声源几何发散衰减的基本公式： L2=L1-20Lg(r2/r1) 式中：L2-----距离声源为r2处的声级，dB（A）； r1、r2---距离声源的距离，m，计算时，r1=1米。 L1----距离声源r1处的声级，dB（A）； 本项目设备作业时噪声值随距离衰减值见表5-5。 表5-5 设备噪声衰减一览表 噪声级dB（A） 序号 声源 噪声强度 距声源不同距离处的声级 20m 40m 60m 80m 100m 200m 300m 500m 1 泥浆泵 80 57 51 47 45 43 37 - - 2 压裂泵 3 振动筛 4 空压机 5 柴油发电机 75 49 43 39 - - - - - 6 放喷 85 59 53 49 47 45 39 35 31 （2）噪声预测模式 预测点为最近敏感点峁上村，距离本项目西侧500m，由于预测点距声源远远大于声源本身的尺寸，各噪声源设备辐射的噪声在户外传播可视为点声源。因此采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声室外声源预测模式和多声源噪声叠加公式进行预测。 预测点等效声级贡献值计算公式如下： 式中： ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，； ——声源在预测点产生的声级，； ——预测计算的时间段，； ——声源在时间段内的运行时间，。 预测点等效声级计算公式如下： 式中： ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，； ——预测点的背景值，。 （3）噪声预测结果 ①钻井期声环境影响分析 距离项目最近敏感点峁上村为0.5km，现预测噪声对敏感点的影响。钻井期昼间和夜间均作业，运转设备有泥浆泵、振动筛和柴油发电机，利用噪声衰减模式和噪声预测模式，噪声预测结果见表5-6。 表5-6 钻井期噪声影响预测 单位：dB(A) 预测点 项目 泥浆泵贡献值 振动筛贡献值 空压机贡献值 柴油发电机贡献值 峁上村 昼间、夜间 26.02 26.02 26.02 21.02 钻井期，项目运行对最近敏感点峁上村的贡献值为26.02dB，不会对峁上村声环境质量产生影响。 ②压裂期声环境影响分析 压裂期仅昼间作业，运转设备有压裂泵和柴油发电机，利用噪声衰减模式和噪声预测模式，噪声预测结果见表5-7。 表5-7 压裂期噪声影响预测 单位：dB(A) 预测点 项目 压裂泵 空压机贡献值 柴油发电机贡献值 峁上村 昼间、夜间 26.02 26.02 21.02 压裂期，项目运行对最近峁上村的预测值为26.02dB，不会对峁上村声环境质量产生影响。 ③试气期声环境影响分析 试气期昼间和夜间均作业，运转设备有放喷器（采用火炬点燃方式），利用噪声衰减模式和噪声预测模式，噪声预测结果见表5-8。 表5-8 试气期噪声影响预测 单位：dB(A) 预测点 项目 放喷器 峁上村 昼、夜间 31.02 试气期，项目运行对最近峁上村的贡献值为31.02dB，不会对峁上村声环境质量产生影响。 综上所述，本项目对周边声环境影响较小。 2、噪声污染防治措施 项目区最近敏感点为厂址西侧0.5km的峁上村，钻井噪声对周围居民的影响较小。因此，主要考虑钻井噪声对项目区工作人员的影响。 （1）钻井噪声：平面布置时将主要噪声源布置于距离工作人员办公生活区较远的方位；项目选用的柴油发电机组已配套安装消声装置，运行时排气口朝向避开工作人员办公生活的方位，并设置隔声罩等降噪措施；管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。这些措施可以大大降低钻井噪声，根据已有项目经验，通过采取以上措施可有效降低井场产生的噪声值5～15dB(A)。 （2）完井测试噪声：在放喷、测试作业前，对井口周边村民进行测试作业的告知和安全防范知识宣传，放喷、测试作业禁止在夜间进行；100～150m范围建立警戒点并进行24小时警戒，禁止过往村民进入警戒区，以防止与钻井作业无关的人员进入井场发生意外事故。该措施虽为安全措施，但同时也可有效的避免测试放喷时产生的放喷噪声对周围居民的影响。 目前钻井噪声的治理难度较大，当前降低钻井噪声的影响，主要采取的噪声治理措施为：a、合理布置柴油机消声器的方向，不朝向工作人员办公生活的方位；b、尽量使用噪声较低的设备；c、柴油机设置特殊的减振基础、隔声罩等，进气口安装消声器；d、泥浆泵等主要噪声源设置减振基础；e、发电机房采用特殊的减振基础，并安装吸声材料；f、满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）规定。 此外，建设单位还应严格控制施工时间，尽可能避开夜间和午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象，车辆进入施工现场应减速，禁止鸣笛。 （四）固体废物环境影响分析及防治措施 本项目固体废物主要有弃置泥浆、岩屑、压滤渣、废机油、废棉纱等和生活垃圾。 （1）弃置泥浆、钻井岩屑、压滤渣 ①防治措施 A、配备废弃钻井泥浆和岩屑地上移动式收集设施，对钻井过程中废弃钻井泥浆岩屑进行不落地收集，收集的泥浆岩屑、循环系统废弃泥浆暂存于废弃泥浆岩屑罐，不得混合收集其它废弃物。废弃泥浆罐根据泥浆岩屑产生量设置5个，总容积250m3。 B、废弃钻井泥浆岩屑须在油（气）井完井后3天内，由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。严禁废弃钻井泥浆岩屑井场处理、就地固化或随意抛洒、掩埋。 C、弃置泥浆和岩屑暂存于循环泥浆罐，压滤返排液处理后压滤渣收集至滤渣罐。泥浆罐和滤渣罐罐体采用平板锥形结构，钢板与型钢组焊。罐面及走廊采用防滑钢板和防滑条形网板,罐面栏杆采用方钢管制作，为无障碍可折叠结构，插接牢固。另外，在泥浆池、污水池下铺垫防渗布，用环氧乙烯基酯树脂衬里对泥浆罐、浆泥储备罐、泥浆池进行防护。 D、废弃钻井泥浆岩屑转移前须向榆林市环保部门申领《榆林市油（气）开采废弃物转移联单》，运输过程实施全程GPS定位及监控；严禁运输过程中随意掩埋、抛洒废弃钻井泥浆岩屑。 E、井场内可循环利用泥浆量约572.4m3，运至周边其他井场用于钻井施工。 F、由10m3滤渣罐对压滤返排液处理后压滤渣进行收集，待完井后3日内由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 ②可行性分析 根据调查，榆林市现已建成油气勘探废弃物处置单位3所，分别位于靖边、榆阳区、定边；本项目距离榆阳区最近，因此完井后本项目产生的勘探废弃物全部运至榆阳区勘探废弃处置单位陕西朗新环保科技有限公司处置。钻井废弃物处置合同见附件6。 该公司位于榆林市麻黄梁镇乔堡村旧堡组，主要处理油气开采过程中产生的钻井废弃物，该项目已取得了榆林市环境保护局的批复（榆政环批复〔2016〕292号）。陕西朗新环保科技有限公司占地60亩，设计年固体废物处理能力为28万m3（实际废弃泥浆处理量8万m3/a，岩屑处理量20万m3/a），压裂液、返排液年处理量为2万m3。因此，依托有保证。 ③合规性分析 钻井过程泥浆岩屑采用地上移动式收集设施收集，与泥浆循环处理系统排出的岩屑、废弃泥浆暂存于废弃泥浆岩屑罐，最终由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至陕西朗新环保科技有限公司进行处置，符合《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法》（榆政环发[2015]170号）中相关规定。 废机油、废棉纱 按照《国家危险废物名录》（2019），本项目产生的废机油和废棉纱属于危险废物（HW08），其中含油废棉纱属于《危险废物豁免管理清单》中的物质（废物代码为900-041-49），其收集、处置全部环节均属于豁免环节，可混入生活垃圾中进行处理。 废机油应采用专用容器收集，现场设置1个1m3的废油回收桶（PE材料），完钻后委托有资质单位处理；废油收集桶临时储存在钻井平台东南侧危险废物暂存区域内，搭设防雨篷、地面作防渗处理，防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，具体防渗措施见表33。同时要求建设单位在收集、贮存、转运废油过程中严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求执行，并保证废油收集桶完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他导致施工能效减弱的缺陷，措施合理可行。 （3）生活垃圾 生活垃圾暂存于防渗、防雨的垃圾桶中，定期由封闭式车辆运至当地政府指定的垃圾场统一处理，对周边外环境影响较小。 综上，在落实施工期各项环保措施后，项目施工期污染物能够做到达标排放，对周围环境影响较小。本项目产生固体废物处置情况见表5-9。 表5-9 本项目固废产生处置一览表 固废名称 产生量 类别 收集设施 规格 布局 处理措施 弃置泥浆 85.56m3 II类一般工业固废 泥浆罐 5个50m3 钻井平台南侧防渗围堰内 送陕西朗新环保科技有限公司进行处置 岩屑 23.85m3 II类一般工业固废 压滤渣 5.6m3 II类一般工业固废 废渣罐 10m3 废机油 0.5m3 危险废物 废油 贮存桶 1m3 钻井平台东南侧危险废物临时贮存区内 完钻后委托有资质单位进行处置 废棉纱 10kg 危险废物 （豁免） 废棉纱 收集桶 1m3 钻井平台南侧防渗围堰内 交环卫部门处置 生活垃圾 1.5t 生活垃圾 垃圾桶 4个 钻井平台西侧生活区 图5-2 弃置泥浆、岩屑和压裂返排液物料去向示意图 （五）生态环境影响分析及防治措施 钻前工程期间，井场道路修建和井场土建会对所征用土地上的作物、植被进行清除。作物和植被的清除使地表裸露，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时堆放，防护措施不当也会引起水土流失。 （1）土地利用 本项目井场占地为灌木草地，不占用基本农田等保护用地。其中井场占地7000m2，放喷器周围50范围内植被清除，面积为3000m2，临时道路长度约为450m，宽至4m，面积约为1800m2，共占用临时占地11800m2。临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复。根据现场调查，项目的井场选址占地在当地现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。 （2）土壤 钻前工程期间的开挖和填埋行为将会破坏土壤结构。对场地平整产生的剥离表层土在井场的临时土石方堆存点集中临时堆放，完井后用于场地复垦用土。剥离表层土临时堆场地设置截排水沟等严格的水保措施防止水土流失。完井后，随着生态保护和临时占地植被恢复措施的进行，井场对土壤的影响将得到尽快恢复。 （3）植被 本项目占地无基本农田和天然林地，区域内未发现珍稀保护植物。井场占地以灌木草地为主，主要植被为灌草木。本项目对植被的影响主要表现在占地对少量灌草木的破坏。临时占地在完井后应尽快恢复其原有植被。 （4）水土流失 钻前工程建设需开挖土石方，将对地表进行剥离、挖掘和堆积，使原来的地表结构、土地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。开挖土石方的临时堆放也会产生一定的水土流失。本项目开挖面积小，施工期短，土石方就近占地进行临时堆放，无转运丢弃，实际新增水土流失量小。本项目土石方最终可做到挖填平衡。土石方临时堆放场设置挡土墙，可有效减少水土流失。同时，应利用土工布或塑料膜遮盖或采用水泥砂浆抹面的方法来减少水土流失。完钻后作表层的覆土复植用，对临时堆放场地也进行复垦。 本项目由于施工期短，土石方可场内平衡，无外运量，工程实际新增的水土流失量小，在环境可接受范围内。 本项目采取的具体生态保护措施如下： ①施工中尽量缩小影响范围，合理布置井场，挖好井场四周的界沟，选择合适的设备搬迁路线，合理布置钻井设备，减少井场占地面积。提高工程施工效率，减少工程在空间上、时间上对生态环境的影响； ②根据植被生态、生理学特征，因地制宜的选择施工季节，避开植物的生长期，可减缓这种不利影响； ③恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中要尽量保护土地资源，不要打乱土层，要先挖表土层单独堆放，然后挖心、底土层另外堆放。复原时要先填心、底土，然后平复表土，以尽快恢复耕作层土地原貌； ④施工过程中路干线和井区临时道路施工作业带两侧宽度控制在4m范围内； ⑤迅速恢复植被破坏的地表形态，填埋废土坑、平整作业现场、改善植被更新生长条件，防止局部土地退化； ⑥为防止井场作业加剧水土流失，进场前集中收集表土，并进行遮盖围堵以防风吹雨淋流失，作业结束后再覆盖表土等措施后，可有效减少水土流失； ⑦井场内禁止废水、废弃泥浆、废弃岩屑、以及其他废物流失和乱排放，严禁机油、柴油等各种油料落地，擦洗设备和更换的废油品料要集中到废油回收罐，如果发现外溢和散落必须及时清理； ⑧完井后回收各种原料，清理井场上散落的泥浆、污水、油料和各种废弃物。泥浆药品等泥浆材料及废油必须全部回收，不得随意遗弃于井场，完井后做到作业现场整洁、平整、卫生、无油污、无固废。 通过采取相应的生态保护对策，本项目生态环境的影响是可以减缓的，对区域生态系统的完整性、稳定性及生物多样性影响较小，不会对各生态系统造成显著的影响。 （六）临时道路影响分析及环保措施 工程施工前期新建井场道路，与现有乡村道路相连，道路长度约为450m，宽至4m，面积约为1800m2。道路沿线没有居民分布，因此本项目运输车辆对乡村道路沿线噪声、扬尘影响较小，主要是废弃泥浆在运输过程中可能会存在废液泄漏问题，以及对乡村道路路沿线居民的噪声和扬尘的影响。因此评价提出以下防范措施： （1）要加强对车辆运输管理，进入村庄道路时严禁鸣笛； （2）废弃钻井泥浆岩屑采用防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆，严禁出现跑冒滴漏现象，严禁超容积装载，严禁运输过程中随意掩埋、抛洒废弃钻井泥浆岩屑； （3）出入井场的车辆要进行检查，并由专人负责管理。严禁车辆车身带有废弃泥浆等污物，确保车容整洁不遗洒； （4）对进出井场的所有车辆驾驶员进行环保教育，加强交通安全管理，严格遵守道路交通法规和交通管理部门的规章制度，防止发生交通事故造成环境污染问题。 本项目在施工期中严格按照上述内容进行管控，基本不会对周围环境质量造成不良影响。结合本项目测试情况，若进入下一步气田开发，则交由开发单位完善道路永久占地手续和实施道路边坡修整和硬化作业；若完井测试情况不佳，井场将封井报废，则需按照临时占地恢复要求，将新增井场道路占地恢复原有地貌，同时应广泛征询周边居民对井场道路恢复或保留的意见，尽可能的方便周边居民出行。 （七）封井期环境影响分析及恢复措施 （1）影响分析 本项目为勘探项目，封井分为临时封井和永久封井，当勘探井具有开发价值时对采气井进行管网建设用于生产输送，或采取临时封井等待管网建设以及开发生产。当勘探井不具有开发价值时，采取永久封井。 1）临时封井 临时封井时按行业规范进行封井作业，对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，天然气井口安装采气树。在井口位置设标记，注明该井的启用与封闭时间及使用单位等，在封井结束后清理井场，然后对场地的植被予以恢复。 2）永久封井 封井的目的主要包括：保护淡水层免收地层流体或地表水窜入的污染；隔离开注采井段与未开采利用井段；保护地表土壤和地面水不受地层流体污染；隔离开污水的层段；将地面使用冲突降低到最小的程度。 弃井封井措施按照中石油企业标准《废弃井封井处置规范》（QSH0653-2015）要求执行，关键性层段之间应隔离开，主要包括以下工作： ①天然气井封井时，封固位置须包括气层、窜漏位置、水泥返高位置、井筒完整性的薄弱点（尾管悬挂器顶部、分级箍等位置）及井口等位置。 ②天然气井产层应采用防气窜泥浆进行封堵。封井施工要在压稳气层后进行，水泥塞封堵井段要大于待封堵层位顶界200m以上，井口水泥塞的长度不少于100m； ③打地表水泥塞，阻止地面水渗入井内，并流入淡水层，同时限值境内流体流出地表，从而保护土壤和地面水； ④封堵技术套管或表层套管井口带压或井口冒泡的天然气井前，应先对井口气样进行取样分析，确定窜漏位置，采用相应措施对窜漏井段进行挤注封堵。 ⑤恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，使气井与土地使用的矛盾最小化。封井后使用GPS重新定位，建立档案。 封井结构如图所示。 图5-2 封井结构示意图 3）其他影响 ①此外，闭井期还需对采气井场的地面设施进行拆除，在拆除过程中会产生少量扬尘，受影响人群主要为拆除人员，项目建构筑物均为简易活动房，拆除作业工程量少，且地区扩散条件较好，拆除作业扬尘造成的环境影响可忽略不计。 ②地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣，对这些废弃管线、残渣将进行集中清理收集，管线外运清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至当地指定填埋场填埋处理。 ③闭井期作业车辆应固定线路，禁止随意开路，践踏和破坏植被，应尽量减少占用和破坏植被，把破坏和影响严格控制在征地范围内。 封井后应采取的环保措施 1）若为临时封井，除预留转成生产井所需的面积（2000m2）外，对其余临时占地（5000m2）覆土并恢复为灌木草地；若为永久封井，对整个施工区域（7000m2）覆土并恢复为灌木草地； 2）气井测试完毕后，拆除放喷池周围的砖墙，并进行回收。清除放喷测试留下的痕迹，再用井场建设时的表层土进行覆盖，然后进行植被恢复。 3）人工拆除临时占地基础。将井场建设保留的耕植土直接摊铺覆盖于场面上，然后进行植被恢复。 4）为尽快恢复土地功能，可增施肥料，加强灌溉，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。 ①植被恢复系数＞90%，草地覆盖率＞70%，复垦区单位面积产草量达到周边地区同等土地利用类型水平，具有生态稳定性和自我维持力； ②植被选用当地耐寒、保水固土能力强根系发达的物种，优先考虑灌木树种，其次为草本植物。本区域种植较成功的乔木树种有新疆杨、油松、龙抓槐、云杉、旱柳、榆树等；灌木树种有柠条、沙棘等；草本有冰草、沙打旺、沙嵩、黄蒿等。 ③井场弃土弃渣边坡土地整治后，在外边坡采取植物防护措施，种植草灌混交林。可选择披碱草、柠条、紫花苜蓿、白三叶等，披碱草、紫花苜蓿、白三叶撒播量45kg/hm2，灌木株行距2×2m，行间种植三百叶； ④若永久封井，检修道路两侧布设道路防护林带，种植乔木林。乔木林选用3年生壮苗，春季、秋季植苗造林； ⑤后期需派专职人员进行封育管护工作。 （八）清洁文明井场建设 根据陕西省环保厅关于《陕北油气开采清洁文明井场验收标准》（陕环发〔2010〕78）的要求，长庆油田分公司要严格对照该标准要求组织开展清洁文明井场自查自验工作，务必做到排查全面，不留死角。对自查不符合清洁文明井场验收标准的井场，由长庆油田分公司清洁文明井场建设专项领导小组结合企业实际制定建设计划，分阶段实施改造，重新治理。 钻探井场 ①钻井作业的泥浆池和泥浆槽必须采取防渗漏、防外溢措施。泥浆上清液应循环使用。钻井废弃泥浆、钻井岩屑、压滤渣分别由专用容器收集，定期清运或完井后，送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 ②试气作业必须采取防喷、导流等有效措施。 2.生态环境修复 关闭气井应封堵气层、封闭井口，并同步实施井场复垦还田或植树种草工程措施。 3、清洁文明井场管理 1）井场应做到清洁卫生，无跑、冒、滴、漏现象，场外无油污、无垃圾，杜绝污染物乱堆乱放。 2）泥浆池、泥浆槽、污油回收池及钻井作业的防渗漏措施必须经环保部门验收合格后，方可投入使用。 3）按照环境事故应急预案，要对井场操作人员进行应急培训，并储备相应抢险应急物资。 4）清洁文明井场实行动态管理。县级环保部门负责日常监督管理，市级环保部门负责验收并颁发统一制式的清洁文明井场牌匾。出现达不到本标准情况的，由市级环保部门收回牌匾。 二、环境风险影响评价 本项目的环境风险主要是井喷造成的环境污染事故。从环境风险源识别、风险源强估算、风险影响预测、应急救援体系等方面进行了环境风险影响分析和评价，并提出了相应的环境风险防范措施和风险应急预案。在落实环境风险防范措施、环境风险应急预案以及生态保护措施后，预计可大幅降低本项目的环境风险，使其对环境的风险影响最小，从而使本项目的环境风险处于可接受的水平。 本次评价增加了环境风险专项评价，具体环境风险专项评价见后附专项。 三、监测计划 钻井期间，公司可委托当地环境监测公司定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测。工作职责：根据环境质量标准，污染物排放标准以及环保监测系统要求，制定全场监测计划和工作方案，对井场污染物排放进行日常监测、监督，检查井场内执行环保法规情况，整理监测数据报上级主管部门及当地环保局，建立项目井场污染源档案，分析监测结果和发展趋势，防止污染事故的发生，为井场污染防治和领导决策提供科学依据。 项目环境监测计划见表5-10。 表5-10 监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测项目 监测频次 废气 厂界上风向1个背景点，下风向3个控制点 H2S 试气前：每周1-2次 试气期：每天1-2次 试气结束：1-2次 噪声 厂界外1m 等效A声级 试气前：每周1-2次 试气期：每天1-2次 试气结束：1-2次 固废 各类固废产生地点 产生量、处理方式、去向 试气前：每周1-2次 试气期：每天1-2次 试气结束：1-2次 同时，企业应用便携式测定仪加强对H2S和泥浆的测定，具体监测频次见表5-10。 （2）监测方法 无论是采样方法还是监测方法，统一按照国家环保总局颁布的标准方法进行。在新标准方法颁布之前，按照下列方法进行。 ①废气：按国家环保总局颁布的《环境检测技术规范》（大气部分）执行；按《大气污染物综合排放标准》中有关规定进行监控。 ②噪声：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定执行。 管理措施 （1）井场应当建立包括泥浆、岩屑、废油等产生量及处置量等内容的明细台帐。 （2）井场应做到清洁卫生，无跑、冒、滴、漏现象，场外无油污、无垃圾，杜绝污染物乱堆乱放。 （3）钻井作业的防渗漏措施必须经环保部门验收合格后，方可投入使用。 （4）按照环境事故应急预案，要对井场操作人员进行应急培训，并储备相应抢险应急物资。 （5）井场内罐区、危险废物暂存区等及井场周边应设置警告标示、道路指引标示等。 五、环保投资及污染物排放清单 本项目环保投资主要包括治理污染，保护环境所需的设备、装置等工程设施费用与绿化费用。单井环保投资见表5-11。 表5-11 米164井环保投资明细表 项目 内容 投资（万元） 废水治理 雨污分流水沟 2 在泥浆储备罐区、柴油罐区、废油存区域等危险废物储存区域设围堰并进行防渗处理，铺设2mm厚度的HDPE材料，使渗透系数≤10-10cm/s。 5 钻井废水、压裂返排液、泥浆析出水收集后委托陕西朗新环保科技有限公司处置。 4 生活污水经隔油、沉淀池处理后回用于绿化，处理规模3.0m3/d 1 噪声治理 消声器、隔声罩、减振垫 1 固体废弃物处置 泥浆循环利用，弃置泥浆、钻井岩屑、压滤渣分别由专用容器收集；定期清运或待完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 10 废油设专用容器收集，委托有资质单位处置。 2 生活垃圾、废棉纱集中收集，由环卫部门统一清运。 0.5 水土保持与植被恢复 采用本地植物进行生态恢复 15 合计 / 40.5 项目属于勘探工程，钻井完成，封井或弃井后项目即结束，无营运期生产过程，因此本项目污染物排放清单主要是施工期，本项目污染物排放清单见表5-12，竣工环保验收清单见表5-13。

表5-12   本项目污染物排放清单

| 污染 类别 | 污染源 | 污染物 | 污染物排放清单 | 总量控制指标（t/a） | 排污口位置 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 | 排放量 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 钻前工程 | 土石方开挖 | 扬尘 | 少量 | 少量 | 无 | 无组织排放不设排污口 | 合理布局，物料棚储、洒水抑尘 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 钻井工程 | 柴油机 | 烟气 | / | 124.02万m3 | 五 | 无组织排放 不设排污口 | 使用环保节能型柴油机和油脂柴油，加强维护等 | / |  |
|  |  |  | SO2 | / | 0.032t | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | / | 0.175t | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | / | 0.012t | 无 |  |  |  |  |
|  | 试气工程 | 试气 | SO2 | 少量 | 少量 | 无 | 不设排污口 | 选择在天气晴朗，风较大的天气进行 | / | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | NOx | 少量 | 少量 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总烃 | / | 少量 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S | / | 少量 | 无 |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | / | 156t | 无 | 不设排污口 | 食堂废水经隔油池（2m3）处理后与生活污水一起进入沉淀池（5m3），经沉淀处理后回用于绿化，不外排；池底进行防渗处理。 | 各1座 | 不外排 |
|  |  | COD | 250mg/L | 0 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0 | 无 |  |  |  |  |
|  | 钻井工程 | 钻井废水 | SS、COD | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 设置1个沉淀罐（200m3），沉淀后作为钻井液配水回用；储存区进行防渗处理；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 1个 | 不外排 |
|  |  | 压裂返排液 | SS、氯化物 | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 排入压裂返排液收集罐，经处理系统处理后，暂存于处理储罐中（200m3），作为压裂液重复使用；储存区进行防渗处理；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 处理系统1套，储罐1个 | 不外排 |
|  |  | 弃置泥浆析出水 | SS、COD | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 进入循环泥浆罐，作为钻井配液回用；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | / | 不外排 |
|  | 试气工程 | 压裂返排液 | SS、COD | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 排入压裂返排液收集罐，完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 1个 | 不外排 |
| 固体废物 | 钻井工程 | 废弃钻井泥浆和岩屑 | SS、有机物等 | 0 | 无 | 不设排污口 | 设5个50m3泥浆罐，定期清运或完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置；储存区进行防渗处理 | 5个 | 《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法知》（榆政环发[2015]170号）规定 |
|  |  | 压滤渣 | SS | 0 | 无 | 不设排污口 | 1个10m3滤渣罐，待完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 1个 |  |
|  | 钻井区 | 废油 | 废油 | 0 | 无 | 不设排污口 | 暂存于1m3的收集桶（塑料桶）中，委托有资质单位进行处理；储存区进行防渗处理 | 1个 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  |  | 废棉纱 | 废棉纱 | 0 | 无 | 不设排污口 | 设收集箱收集，送环卫部门指定收集点，由环卫部门统一清运。 | 1个 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 无 | 不设排污口 |  |  |  |
|  | 封井工程 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 0 | 无 | 不设排污口 | 统一运输至城建部门指定场所处置 | / | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 泥浆泵 | 噪声 | / | 80dB（A） | 无 | 不设排污口 | 选用低噪声设备，设置独立基础，柔性接头，隔声罩，加强管理，定期维护等 | / | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 压裂泵 | 噪声 | / | 80dB（A） | 无 | 不设排污口 |  | / |  |
|  | 振动筛 | 噪声 | / | 80dB（A） | 无 | 不设排污口 |  | / |  |
|  | 空压机 | 噪声 | / | 80dB（A） | 无 | 不设排污口 |  | / |  |
|  | 柴油发电机 | 噪声 | / | 75dB（A） | 无 | 不设排污口 | 选用低噪声设备，设置隔声罩 | / |  |
|  | 放喷 | 噪声 | / | 85dB（A） | 无 | 不设排污口 | 合理安排时间，加强与周边居民的沟通 | / |  |

表5-13  建设项目环境保护竣工验收一览表

| 类别 | 污染源 | 验收内容 |
| --- | --- | --- |
| 固废 | 废油、废棉纱、生活垃圾建筑垃圾、废料 | 工程产生的废油、废棉纱、生活垃圾安全处置；项目区无残留废油、废棉纱、生活垃圾、建筑垃圾、废料。 |
|  | 废弃钻井泥浆、钻井岩屑 | 无残留钻井泥浆和岩屑。 |
|  | 钻前工程 | 项目场区无残余耕植土与土方残留，耕植土全部用于项目区复垦，土方全部回填。 |
| 井眼 | / | 井眼覆盖密实，无水流、油气逸出。 |
| 生态恢复 | 临时封井后永久占地范围外 | 1、区域内建构筑物等彻底清除； 2、有效土层厚度≥40cm； 3、回填后的地面以0-15°为宜，最大坡度不超过25°； 4、永久占地外，临时占地和渣场全部恢复植被。 |
|  | 永久封井后井口范围外 | 1、区域内建构筑物等彻底清除； 2、有效土层厚度≥40cm； 3、回填后的地面以0-15°为宜，最大坡度不超过25°； 4、井口范围以外，临时占地和站场全部恢复植被。 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 定期洒水；避免在大风天气土地开挖和回填作业；尽量减少开挖土方的露天堆放时间。 | 达标排放 |
|  | 柴油发电机 | NOX、SO2、烟气、烟尘 | 用低硫柴油，加强机械保养，降低柴油消耗。 |  |
|  | 排采废气 | NOX、SO2、总烃、硫化氢 | 火炬点燃，自然扩散 |  |
| 水污 染物 | 钻井废水 | SS、COD | 井场设置1个箱式沉淀池，钻井废水排入沉淀池中，经处理后循环使用；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 不外排 |
|  | 压裂返排液 | SS、氯化物 | 井场设置压裂返排液储罐，压裂返排液全部排入储罐中，经处理后循环使用；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 |  |
|  | 泥浆析出废水 | pH、COD、SS等 | 作为钻井配液回用；完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 |  |
|  | 生活区 | SS、COD、BOD以及植物油 | 井场设置1个隔油池和1个生活污水沉淀池，生活污水经隔油、沉淀处理后回用于井场洒水抑尘和植被浇洒。 |  |
| 噪声 | 施工机械、发电机、泵类 | 噪声 | 用环保低噪设备、采取加强机械保养、减振、隔声等措施。 | 达标排放 |
| 固体污染物 | 钻井工程 | 弃置泥浆、岩屑和压滤渣 | 泥浆循环利用，弃置泥浆、钻井岩屑、压滤渣分别由专用容器收集；定期清运或待完井后送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 | 合理处置 |
|  |  | 废油 | 委托有资质单位进行处理。 | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾、废棉纱 | 在井场定点收集后，由汽车定期运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门统一清运。 | 合理处置 |
| 生态保护措施及预期效果 根据本项目对生态环境的影响，同时结合本项目的特征，主要提出以下生态保护措施： （1）应严格按施工设计进行施工范围的划定，禁止超计划占用土地和破坏施工范围外植被，禁止进入水土保持功能区生态保护红线，尤其是关键物种及遗传资源红线； （2）合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季，尤其是基础开挖应避免在雨天进行； （3）工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方作为施工场地平整回填之用； （4）为减少雨季地表径流对施工场地的冲刷，减少项目区域内的水土流失，在施工区外设置排洪沟，将区外地表径流排出； （5）开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失； （6）对道路及井场附近树林中、灌木丛中野生动物、鸟类，杜绝捕食或捕杀； （7）工程在井场完井搬迁后，对临时占地的土地进行恢复，可增施肥料，把有机肥和无机肥结合起来用，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。 （8）建设单位应成立生态恢复小组，施工期结束后，从筹资、种植到养护全过程落实好生态恢复工作，保证项目占地区域生态系统恢复原貌。 采取以上措施后，不仅能有效的进行生态破坏防治，减少水土流失，还能通过生态恢复保持当地生态系统的连续性和稳定性。 |

# 结论

1、建设项目情况 长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组米164勘探项目，位于陕西省佳县坑镇镇峁上村，项目总占地面积约10.5亩，占地性质为灌木草地，项目设计井深为2385m，目的层位为山西组，项目总投资300万元，其中环保投资40.5万元，占总投资的13.5%。 2、环境现状评价结论 （1）环境空气：根据陕西省生态环境厅2019年1月23日发布的陕西省环保快报，项目区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达标，项目区属于达标区。H2S监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录D中相关限值；非甲烷总烃在监测期间浓度满足《大气污染物综合排放标准》（详解）中限值要求，项目区域环境质量现状良好。 （2）声环境：项目区四周各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目区声环境质量较好。 3、环境影响分析及防治措施 （1）环境空气 本项目钻前工程产生的粉尘量较少，通过采取加强对材料运输的管理、合理布置材料、对原料进行覆盖，以及及时清运弃渣等措施，可使扬尘影响降低到可接受程度；测试放喷和事故放喷废气引入放喷器燃烧后排放，可有效减少废气污染物的产生量；放喷时间选择在气象条件好的时间，可以充分自然稀释；柴油机尾气可通过自然稀释扩散后，满足环境空气质量标准要求。本项目施工期较短，项目周边地势开阔，废气一经产生便可迅速扩散，施工废气对周围环境影响较小。 关井期地面设施拆除、场地清理过程中会产生少量扬尘，拆除作业工程量少，且地区扩散条件较好，拆除作业扬尘造成的环境影响可忽略不计。 （2）水环境 本项目生产废水主要为钻井清洗废水和压裂废水，钻井清洗废水全部进入井场箱式沉淀池中，经沉淀处理后全部回用作为钻井配液，钻井废水在井场内不落地和不外排；压裂返排液经集装箱式处理装置处理后排入储罐中再次作为压裂液配液重复使用，待完井后，钻井清洗废水和压裂返排液全部送至陕西朗新环保科技有限公司进行处理。 生活污水主要为食堂废水与日常生活用水，食堂废水经隔油池处理后与日常生活污水经沉淀处理后用于项目区洒水抑尘；项目区生产废水与生活污水均得到合理处置，对地表水影响较小。 同时，只要做好油罐区、泥浆罐区等设施的防渗和防护，本项目基本不会对地下水造成污染。此外，井场还修建了雨污分流系统，可以避免污染物由地表下渗污染浅层地下水。 （3）声环境 由于钻井施工作业时间段，施工完成后影响即消除，对井场产噪声设备进行隔声、消声、减振处理后，噪声对周围环境的影响可接受，且项目井场附近无居民居住，施工期噪声不会对当地环境及居民产生影响。 （4）固体废物 本项目固废主要为弃置泥浆、钻井岩屑、压滤渣和生活垃圾。钻井废弃泥浆、钻井岩屑、压滤渣分别由专用容器收集，定期清运或完井后，送至陕西朗新环保科技有限公司进行处置；钻井过程中产生的废机油委托有资质单位进行处理；生活垃圾、废棉纱集中收集，委托当地环卫部门进行处置。因此，本项目各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 关井期地面设施拆除、场地清理过程中会产生少量扬尘，拆除作业工程量少，且地区扩散条件较好，拆除作业扬尘造成的环境影响可忽略不计。 （5）生态环境 本项目对所产生的各类废物需进行妥善处理处置，并使其符合相关的环保标准和技术规范的规定；对工程临时堆土(料)采取拦挡、覆盖等措施；完井后，对临时占地按照原土地利用类型恢复其地表植被，减少水土流失；对井场临时占地进行地表植被恢复等措施，可以有效防止本项目对生态环境造成的不利影响。 4、总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，区域环境质量现状较好，钻井期间产生的“三废”均能得到有效的处理和处置，可实现达标排放，对区域环境影响很小；在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实环评提出的各种污染防治措施后，从满足环境质量目标要求，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 国土文件 附件3 探矿权证 附件4 监测资料 附件5 多规合一 附件6 钻井废弃物处置合同 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目四邻关系图 附图4 项目监测布点图 附图5 项目环境保护目标分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组米164勘探项目环境风险专项评价

太原核清环境工程设计有限公司

二〇二零年四月

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 1.1.1 评价目的

本次环境风险评价的主要目的是分析本项目钻井过程中存在的危险、有害因素，可能发生的突发事件和事故，可能造成的危害，提出合理可行的风险防范措施、应急与减缓措施，保护井场周围居民和生态环境，以使钻井事故率和事故影响达到可接受水平。

预计米164井为含硫气井，风险的发生可能带来较大的安全和环境污染事故。由此，风险防范和风险预案的制定显得尤为必要。本环评力图通过风险分析和风险预案的制定达到以下目的：

（1）分析可能发生的潜在危险，便于钻井作业单位有针对性的加强防范措施；

（2）采取应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低；

（3）提供应急预案，为突发事故提供应急措施，提高风险防范意识。

一、评价依据

1.1风险调查

根据本项目建设内容，本项目储存的主要危险物质是柴油，勘探过程中可能发生的井喷事故造成天然气的泄漏。不涉及剧毒化学物。本项目建设两座单罐容积为30m3的柴油储罐。柴油与天然气为高度易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。接触可引起皮肤、眼睛和呼吸道刺激，中枢神经系统抑制。正常运转情况下，一般不会出现渗漏，但如果受到外环境影响，则可能出现油品泄漏，可能会对周围土壤、地下水环境造成影响。

1.2环境风险潜势初判

危险性物质数量与临界量比值（Q）

本项目柴油储罐两座，类比同类型天然气井，本项目15min井喷过程泄漏的天然气量预计为1.8t。

表1  危险物质与临界量比值Q一览表

| 所属单元 | 危险物质名称 | 最大储存量q（t） | 临界量（t） | 危险物质与临界量比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#柴油储罐 | 柴油 | 25.2 | 2500 | 0.01 |
| 1#柴油储罐 | 柴油 | 25.2 | 2500 | 0.01 |
| 勘探井 | 天然气 | 1.8 | 10 | 0.18 |
| 合计 | 0.20 |

因此，本项目Q=0.20，Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。

1.3评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。

表2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险评价简单分析。

二、环境敏感目标概况

环境敏感目标概况见表3。环境敏感保护目标见附图5。

表3   环境风险保护目标表

| 环境要素 | 保护对象 | 方位与距离 | 人群健康 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（km） |  |
| 大气环境 | 关口村 | N | 2.4 |  |
|  | 寨沟村 | NNE | 2.6 |  |
|  | 天洪村 | ENE | 2.3 |  |
|  | 荷叶坪村 | E | 2.0 |  |
|  | 高崖畔村 | SW | 2.6 |  |
|  | 新舍窠村 | SW | 3.0 |  |
|  | 峁上村 | NW | 0.5 |  |
|  | 富家焉村 | WNW | 1.8 |  |

三、环境风险识别

钻井作业是多专业工种的野外作业，且地下情况复杂，钻井作业隐藏着对环境的多种不安全因素。钻井作业可能出现的环境事故主要为废水箱泄露、柴油使用和储运过程中的风险及井喷。

米164井的目的层位为山西组，类比同类型天然气井，本项目主要环境风险类型为井喷风险。

3.1环境风险物质识别

各物质具体主要物质理化性质见表4、表5和表6。

（1）天然气物料性质

表4   天然气主要物料性质

| 标识 | 中文名 | 天然气 | 英文名 | methane；Marsh gas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | CAS号 | 74-82-8 |
| 理化 特性 | 沸点 | -189.91℃ | 相对密度(空气=1) | 0.5742 |
|  | 外观性状 | 无色或无臭气体（天然气中已加入识别臭味）。 |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
|  | 稳定性 | 稳定 |
| 燃爆 特性 | 闪点 | -189.91℃ | 爆炸极限 | 5.3～15% |
|  | 自燃点 | 538℃ |  |  |
|  | 火灾危险类别 | 第2.1类，易燃气体 | 爆炸危险组别类别 | T3／ⅡΑ |
|  | 危险特性 | 易燃，与与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火易引起燃烧爆炸，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氮及其它强氧化剂接触能发生剧烈反应。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 灭火剂种类 | 泡沬、干粉、CO2、雾状水 |
| 毒性 及 健康危害 | 毒性 | 微毒类 |
|  | 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |
|  | 短期暴露影响 | 皮肤接触 | 皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
|  |  | 眼睛接触 | 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  |  | 吸入 | 在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |

（2）硫化氢物料性质

表5   硫化氢对人的生理影响及危害

| 在空气中的浓度 | 暴露于硫化氢的典型特性 |
| --- | --- |
| %（V） | ppm | mg/m³ |  |
| 0.000013 | 0.13 | 0.18 | 通常，在大气中含量为0.0215mg/m3(0.13ppm)时，有明显和令人讨厌的气味，在大气中含量为6.9mg/m³(4.66ppm)时就相当显而易见。随着浓度的增加，嗅觉就会疲劳，气体不再能通过气味来辨别 |
| 0.001 | 10 | 15 | 有令人讨厌的气味。眼睛可能受刺激。美国政府工业卫生专家协会推荐的阈限值（8h加权平均值）。 我国规定几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的最大硫化氢浓度 |
| 0.0015 | 15 | 21.61 | 美国政府工业卫生专家联合会推荐的15min短期暴露范围平均值 |
| 0.002 | 20 | 30 | 在暴露1h或更长时间后，眼睛有灼烧感，呼吸道受刺激，美国职业安全和健康局的可接受上限值。工作人员在露天安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度 |
| 0.005 | 50 | 72.07 | 暴露15min或15min以上的时间后嗅觉就会丧失，如果时间超过1h可能导致头痛、头晕和（或）摇晃。超过75mg/m³(50ppm)将会出现肺浮肿，也会对人员的眼睛产生严重刺激或伤害 |
| 0.01 | 100 | 150 | 3min~15min就会出现咳嗽、眼睛受刺激和失去嗅觉。在5min~20min过后，呼吸就会变缓、眼睛就会疼痛并昏昏欲睡，在1h后就会刺激喉道。延长暴露时间将逐渐加重这些症状。我国规定对工作人员和生命健康产生不可逆转的或延迟性的影响的硫化氢浓度 |
| 0.03 | 300 | 432.40 | 明显的结膜炎和呼吸道刺激。 注：考虑此浓度定为立即危害生命或健康（IDLH)，参见（美国)国家职业安全和健康学会DHHS No85-114《化学危险袖珍指南》 |
| 0.05 | 500 | 720.49 | 短期暴露后就会不省人事，如不迅速处理就会停止呼吸。头晕、失去理智和平衡感。患者需要迅速进行人工呼吸和（或）心肺复苏技术 |
| 0.07 | 700 | 1008.55 | 意识快速丧失，如果不迅速营救，呼吸就会停止并导致死亡。必须立即采取人工呼吸和（或）心肺复苏技术 |
| 0.10+ | 1000+ | 1440.98+ | 立即丧失知觉，结果将会产生永久性的脑伤害或脑死亡。必须迅速进行营救，应用人工呼吸和（或）心肺复苏 |

（3）二氧化硫物料性质

表6  二氧化硫对人的生理影响及危害

| 在空气中的浓度 | 暴露于二氧化硫的典型特性 |
| --- | --- |
| %（V） | ppm | mg/m3 |  |
| 0.0001 | 1 | 2.71 | 具有刺激性气味，可能引起呼吸改变 |
| 0.0002 | 2 | 5.4 | ACGIH TLV，NIOSH REL，我国规定的阈限值 |
| 0.0005 | 5 | 13.50 | 灼伤眼睛，刺激呼吸，对嗓子有较小的刺激 |
| 0.0012 | 12 | 32.49 | 刺激嗓子咳嗽，胸腔收缩，流眼泪和恶心 |
| 0.010 | 100 | 271.00 | 立即对生命和健康产生危险的浓度（IDLH)，见DHHS No.85-114，NOISH化学危险品手册 |
| 0.015 | 150 | 406.35 | 产生强烈的刺激，只能忍受几分钟 |
| 0.05 | 500 | 1354.50 | 即使吸入一口，就产生窒息感。应立即救治，提供人工呼吸或心肺复苏技术（CPR) |
| 0.10 | 1000 | 2708.99 | 如不立即救治会导致死亡，应马上进行人工呼吸或心肺复苏（CPR) |
| 注：表中数据来源于《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》（SY/T5087-2005) |

- 柴油物理化学性质

表7  柴油主要物料性质

| 标识 | 中文名：柴油 | 英文名：Diesel oil |
| --- | --- | --- |
|  | UN： | CAS号：68334-30-5 |
| 理化 性质 | 分子式： | 外观与形状：少有粘性的棕色液体 |
|  | 相对密度(水=1)0.86； | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 |
|  | 熔点：<-18℃ 沸点：283～338℃ | 稳定性：稳定 |
| 危险 特性 | 危险标记：7（易燃液体） | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点(℃)：-50℃ | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |
| 健康 危害 | 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能通过胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |

3.2生产设施风险识别

结合物质危险性识别结果，钻井工程生产设施危险性主要存在于储油罐爆炸。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目使用的柴油属于附录B表B.1中的油类物质，其临界量为2500t。本项目柴油在井场的最大临时贮存量为47.7t，小于临界量，不属于重大危险源。

3.3生产过程潜在危险性识别

钻井作业是多种工种的野外作业，且地下情况复杂，钻井作业隐藏着对环境的多种不安全因素。钻井过程中的危险因素及可能发生的事故为：废水泄漏或外溢、井喷等。废水泄漏或外溢会污染地表水和农田；井喷失控会导致H2S泄漏，事故点火产生热辐射、爆炸冲击波、套管破裂天然气泄漏。

3.4环境风险因子和风险类型

经环境风险识别，类比同层位洲6-13井气质组成，洲6-13井组分中的H2S含量为31.29mg/m3，米164井可能为含硫气井。本项目的环境风险因子和风险类型如下。

（1）环境风险因子：H2S、SO2

（2）环境风险类型：井喷失控引起含H2S天然气泄漏扩散中毒，井喷失控点火燃烧废气SO2扩散中毒，以及高压天然气形成蒸汽云爆炸冲击波。

类比同类层位型天然气井，预计米164井测试产气量为15×104m3/d，天然气中H2S浓度为31.29mg/m3。

3.5事故风险源分析

（1）废水泄露或外溢

废水箱防渗不当或失效，可能导致废水箱渗漏，废水外渗污染土壤；暴雨造成钻井废水大量外溢造成环境污染。废水的主要危害表现在：可溶性盐含量高，含石油类的钻井污水影响土壤结构，危害植物生长；污水所含的其他有机处理剂使水体的COD、BOD增高，影响水生生物的生长。

（2）井漏

井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，污染地下水水质。另外，钻井过程可能破坏含水层结构，影响地下水流场，造成井场周边的农户水井出现水量减少，严重情况下可导致水井完全干涸。

（3）柴油运输和存储中的风险

柴油在使用、储运过程中的风险主要来自于柴油罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄露以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗因素。柴油泄露可能污染河流、地表水和地下水，对生态环境和社会影响很大，也可能引起火灾爆炸。造成人员伤亡及财产损失。

（4）井喷失控

钻井过程中遇到地下气、水层时，气或水窜进井内的泥浆里，加快了泥浆流动和循环的速度，如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动泥浆外溢，即发生溢流。此时如果对地下气压平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成气、水或其混合物沿着环形空间迅速喷到地面，即发生井喷。井喷后大量的天然气逸散到空气中，对周围的空气环境造成一定的影响。

（5）废油收集和运输风险

本项目产生废油若处置不当会污染周边的环境。此外，废油转运过程中若出现交通事故，导致污染物泄露，会造成水体和土壤污染。

四、环境风险分析

4.1井喷对环境和人群健康的影响分析

由于本工程所开采天然气可能含H2S，因此，井喷对环境和人群健康的影响主要有以下几点：

（1）由于井喷失控，可能造成燃烧、爆炸等重大伤害事故。

（2）井喷失控后，由于井底压力过高，泥浆将随天然气从井筒喷出，泥浆洒落到井场附近，可能污染周围的农田和土壤，对农户的农作物造成影响，建设单位应按照损害程度向农户进行赔偿。

（3）同时，井喷失控后，可能出现两种情况：释放的含硫天然气立即被点燃排放；其二是因某种原因未能立即点火。其影响分别为二氧化硫影响和硫化氢的影响。

本项目实施过程中可能出现的最大可信事故为井喷失控，一旦出现井喷失控，地层内的天然气在地层压力作用下，将以极高的动能速度从井口垂直喷出，其喷射速率，将随着井内泥浆液柱的减小而增大，当井内的泥浆喷完后，达到最大喷射释放速率。喷射出的含硫化氢的天然气将随风扩散，对人群造成硫化氢中毒影响。

释放出的含硫天然气，若自始至终未遇火源，将在其自身动量与气象条件下，与空气混合、扩散形成含硫化氢的毒性云团。开始阶段毒性云团在自身动量和气象条件下迅速向前移动，随着自身动量的消耗，其移动速度逐渐降低，当降低到一定风速时，其扩散速度将只受气象条件和地形的影响。

4.2事故放喷和测试放喷的环境影响分析

本项目在钻井过程中出现事故和了解气井的产气量，在完井后，需进行测试放喷，测试放喷产生的废气量取决于所钻井的产气量和测试时的释放量，一般产量大的井气放喷量也较大，类比同层位气井，预计本项目放喷量为15×104m3/d，浓度为31.29mg/m3。测试放喷的天然气经点火燃烧，预测钻井目的层天然气属于含硫化氢，其主要污染物硫化氢和CH4，燃烧后转化成二氧化硫、水和二氧化碳。测试放喷时间一般为4～6小时，属短期排放，此处以6小时计。则该区块气井的硫化氢含量计算得测试放喷期间二氧化硫产生量为2.2kg，属于无组织排放。

吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。有报告指出，长时间暴露于二氧化硫中可能导致鼻咽炎，嗅、味觉的改变、气短和呼吸道感染危险增加。有些人明显对二氧化硫过敏。肺功能检查发现在短期和长期暴露后功能有衰减。

二氧化硫对植被的影响主要体现在对植物叶片的影响，叶片受二氧化硫影响的主要原因为二氧化硫从叶孔进入叶片后，会逐步扩散到海面组织和栏栅组织细胞，其伤害始于细胞膜，改变细胞膜的通透性，对叶片造成伤害。该影响同叶龄有关，最先受影响的是老叶，其次是新叶、再次为幼叶。二氧化硫对叶片伤害主要表现为叶片退绿，变为黄白色，叶脉间出现黄白色斑点，轻者只在叶背气孔附近，重者从叶背至页面均出现斑点，随时间推移，斑点扩散成面，造成叶片枯萎，植被死亡。

本项目在事故放喷和测试放喷期间，二氧化硫产生量很小，且项目周边地势开阔，极易扩散，项目周边农户距放喷口都较远，对周边农户影响很小。并且项目出现事故放喷时，应紧急启动紧急预案，对受影响范围内的农户进行临时撤离，待影响消除后再返回。在测试放喷期间，在距放喷口100m范围内不得有居民活动，并设置警戒线，严禁居民靠近，待影响消除后再返回。周边植被主要是灌木草地，其次为当地农户的耕地，如果放喷废气对周边农作物造成了严重影响，建设单位应根据实际农作物的损伤程度，对农户进行相应的赔偿和沟通，避免发生因放喷引起扰民现象。

4.3地表水环境影响分析

事故状态对地表水的影响包括钻井废水和泄漏柴油等对地表水的影响。其对地表水的影响一般有以下几种途径：一种是泄漏后直接进入地表水体；另一种是柴油或钻井废水泄露于地表，由降雨形成的地表径流将落地油或受污染的土壤一起带入水体造成污染。

本项目设有防渗、防漏的废水沉淀罐，能够有效的防止沉淀罐内的钻井废水渗入周边水环境。采取了这些措施后，本项目废水箱不会对地表水造成影响。为防止风险事故对周围环境造成影响，环评建议建设单位采取以下措施进行管理。

（1）对沉淀罐的选址和施工质量应予以重视，沉淀罐要避开不良地质或岩土松散的地段，防止钻井过程中因滑坡、暴雨等自然灾害导致钻井废水渗漏或溢出、垮塌污染附近农田土壤、作物、地下水以及灌溉渠等。

（2）为了防止污水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水，要求建设方在修建沉淀罐时留有一定的富余容量，以容纳暴雨增加的水量，防止外溢；在暴雨季节，加强对井场内废水储存设施巡查，防止场地内废水溢出井场污染环境。

（3）井场采用清污分流系统，防止井场雨水进入废水箱，并定期进行维护，从而有效控制因暴雨而导致沉淀罐的外溢。

（4）一旦发生废水外溢，要立即启动废水外溢应急预案，对井场周边地表水进行应急监测，同时与当地政府和居民进行及时沟通，对废水外溢造成的农业损失进行赔偿，避免居民投诉事件发生。

4.4生态环境影响分析

事故状态下对生态环境的影响包括井喷燃烧产生的热辐射、钻井废水外溢、柴油泄漏等。

（1）热辐射影响

在钻井过程中，井喷产生的燃烧热，将对产生点周围植被产生灼烧影响，并引发灌草木燃烧，导致灌草木火灾，将对灌草木造成影响。但事故后可进行复耕，因此，热辐射对生态环境的影响是暂时的、可逆的。

（2）钻井废水和柴油等外溢事故影响

钻井废水的危害主要表现在：可溶性盐含量高，含石油类的钻井污水影响土壤的结构，危害植物生长；污水所含的其他有机处理剂使水体的COD、BOD增高，影响水生生物的生长。

事故外溢的钻井废水和柴油等将会对周围土壤的结构造成不利影响，同时影响作物的生长。

4.5井漏对地下水的影响分析

（1）井漏

钻井作业下钻时，有可能破坏表层导管的几率很小，因而引起钻井泥浆漏失，造成地下水（含水井）污染的几率很小。本工程选用的钻井液材料皆为低毒和无毒材料，因此，钻井液漏失对地下水（含水井）的影响较小。

（2）套管破裂

在施工中，出现套管破裂的概率很小。由于地下岩层的阻隔，事故发生后串层泄漏进入地表的天然气量、压力、速率比井喷量小很多，影响程度比井喷小很多。

该事故主要控制措施是加强对周边3km居民的教育培训，遇到此类事故应立即撤离泄漏点，撤离距离根据应急监测确定，一般为200m，因距本项目400m无居民居住，因此对周围居民影响极小。

企业应在可能的泄漏点周边设置便携监测仪，确定浓度，根据浓度确定具体撤离范围。企业同时应对事故后主要是堵漏，通过井口周边放喷管放喷燃烧泄压，减少周边地表泄漏点泄漏量，对地表泄漏点进行点火燃烧。

若上述事故，应立即对周边水井进行监测，如监测结果表明井水受到污染，则需采取应急供水措施确保周边居民的用水。

五、环境风险防范措施及应急要求

5.1钻井过程风险防范措施

5.1.1钻进过程井控要求

（1）钻井过程中要求安装好井控装置，井控装置包括以下六部份，其安装、试压、使用及管理符合相关要求。

①以液压防喷器为主体的井口装置，包括防喷器及其控制系统、四通、套管头等；

②以节流管汇为主的井控管汇，包括防喷管汇、压井管汇、放喷管线、回收管线等；

③钻具内防喷工具，包括旋塞阀、钻具回压阀、旁通阀等；

④以监测溢流为主的井控仪器仪表；

⑤钻井液加重、除气和起下钻灌钻井液等设备；

⑥用于特殊作业或处理井喷失控的专用设备和工具，包括旋转防喷器、自封头及灭火专用设备等。

（2）制定检验测试程序确保设备处于最佳运行条件，特别是防喷器的压力等级应与相应井段中的最高地层压力相匹配，同时综合考虑套管最小抗内压强度的80%、地层流体性质等因素。根据不同的井下情况选用各次开钻防喷器的尺寸系列和组合形式，以防发生井控事故。

（3）井口防喷器和配套的井控系统应符合钻井设计要求，采用70MPa压力等级防喷器及节流控制设备，并配有相应的井内工具尺寸一致的防喷器芯子，并备用防喷器闸板芯子。对防喷器的使用要建立使用卡片备查。

（4）技术套管固井后，储备1～1.5倍井筒容积、密度高于设计地层压力当量钻井液密度0.3g/cm3～0.4g/cm3的加重钻井液，及足够的加重材料和处理剂；

（5）放喷管线采用抗硫管材，布局要考虑当地季节风向、道路情况，接出井口不少于100m并具备点火条件；

（6）对工作人员进行井控程序培训和演习。所有涉及钻井操作、技术和安全管理的人员必须参加井控培训并获得“井控操作证书”。

（7）针对具体的每口井制定井喷应急预案，包括针对硫化氢井喷和放喷点火的具体详细程序和设备规范，并对相关人员进行井喷应急预案培训。

（8）定期进行设备有效性的检验和人员操作演习。

5.1.2固井作业井喷防范措施

（1）通井期间应处理好钻井液性能，符合固井设计要求，坚持平衡压力固井，确保钻井液和水泥浆液柱压力压稳油、气、水层。

（2）下套管前检查好井控系统，更换半封防喷器芯子，与套管尺寸一致，并按井控规定试压合格；下尾管作业前准备好防喷单根。

（3）下套管前，应换装与套管尺寸相同的半封闸板。固井全过程应保持井内压力平衡，防止固井作业中因井漏、候凝期间因水泥浆失重造成井内压力平衡被破坏而导致的井喷。

（4）下套管过程中，应专人负责观察钻井液出口、钻井液循环罐液面变化情况，如有异常，要及时按程序汇报与处理。

（5）整个固井施工和候凝过程应严格执行井控有关规定。

（6）固井水泥的选择，在确定国内生产厂家后，对生产厂家的制造工艺和质量控制进行审核，确定制造商的水泥的批次规模和产量，对合格批次水泥从制造到使用点进行全程跟踪。另外，对多产层等关键的井段采用进口水泥，确保更稳定的质量和可预测的性能。

5.1.3测井过程井喷风险防范措施

（1）测井作业人员充分了解钻井防喷器顶部法兰连接规范。

（2）电缆防喷管底部法兰与钻井防喷器顶部法兰连接密封可靠；防喷管中应配备测井仪器的防落装置；电缆防喷装置满足井口控压要求并试压。

（3）电测时发生溢流应尽快起出井内电缆；如果条件不允许，则立即剪断电缆，按空井溢流关井操作程序关井，不允许用关闭环形防喷器的方法继续起电缆。若是钻具传输测井，则剪断电缆按起下钻中发生溢流进行处理。

5.1.4钻井过程中井喷风险消减措施

（1）预防措施

对钻井过程中可能导致井喷的各种原因都应列为措施中的预防对象：

①施工设计的安全要求：如对井内带有大直径工具的井，设计应规定上提钻具的速度，以及详细的防喷措施，严禁高速提钻抽汲井筒。

②防喷工具准备：如以半封和全封防喷器为主体的作业井口；以节流管汇为主体的井控管汇(包括放喷管线、压井管线等)；井下灌注防喷工具(包括钻具、防喷单流凡尔等)；压井液储备系统要具有净化、增加密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能；能适用与特殊作业和失控后处理事故的专用设备、工具(包括高压自封、不压井起下管柱装置、消防灭火设施等)；施工现场必须配有通讯工具；大队级施工单位应配备抢险工程车，配齐各种井控工具等。

③施工现场布置要求：井场平整无积水，锅炉房、发电房、工具房、值班房、爬犁等摆放整齐，距离井口和易燃物品的距离不得小于25m；井场电线架设应采用正规绝缘胶皮软线，禁止用裸线；照明灯具采用防爆低压安全探照灯，距井口不少于5m；井场周围要有明显的防火、防爆标志；按规定配置齐全消防器材，并安放在季风的上风方向。

（2）控制措施

施工中当出现各种井喷异常情况时（如地层严重漏失，井口外溢量增大，气体增强或油管自动上顶等），当班人员的主要处理方法是：

①坚守工作岗位，服从现场指挥，沉着果断地采取各种有效措施，防止井喷的继续发展和扩大。

②迅速查明井喷的原因，及时准确地向有关部门汇报，并做好记录。

③当井下钻具出现自动上顶时，要尽快座上悬挂器，对角上紧全部顶丝，快速装上井口或防喷装置，做好下步措施的准备工作，泵人适当密度的压井液，提高井筒内液柱压力，待压力平衡稳定后再继续施工。

④当发现井筒内压井液被气浸，密度降低时，要及时替人适当密度的压井液，将原井筒液体全部替净，或用清水循环脱气。

（3）善后措施

①造成作业过程中的井喷事故，无论大小都要认真分析原因，接受教训，并做好善后工作，以便把损失降至最低程度。

②井喷制止后要进一步加固井口和防喷装置，泵人适当密度的压井液，重新恢复井筒液柱压力，平衡地层压力。继续按照原设计要求施工达到作业修井目的。

③有关部门和施工单位要分析事故原因，总结经验，从中吸取教训，并将经过详细记载，以备今后引以为戒。

④调查因井喷事故造成的地面污染情况：如农田、房屋、树木等的污染面积及数量，设备工具损坏情况以及经济损失等；环保部门要组织清除地面环境污染，恢复地貌。

⑤地质部门要认真分析地下油、气层井喷带来的新变化，估算喷吐出井的流体数量(原油、天然气、水、砂量等)，作为以后油田开发的参考资料。

5.1.5完井与修井作业风险防范措施

（1）射孔作业

①射开天然气层前，按设计要求储备压井液或加重材料，井控装备（包括采气井口装置、地面流程等）按照要求试压合格，内防喷工具配备齐全并试压合格，井控监测仪器、仪表、辅助及安全防护设施配套齐全，按要求开展防喷演习。

② 射孔作业前重点检查放喷管线、压井管线，检查封井器，使之开关灵活。

③ 常规电缆射孔时，先要压稳油气层，安装带全封闸板的防喷器组合，射孔过程中由专人负责观察井口显示情况，若液面不在井口，应及时向井内灌入同样性能的压井液，保持井内液柱压力不变；电缆射孔时应有专人看管电源，防止发生误射，导致井涌、井喷。

④ 射孔过程中发生溢流时，停止射孔并及时起出枪身，来不及起出枪身的应剪断电缆，迅速控制井口。

⑤ 过油管射孔、取油管内堵塞器作业前，安装相应的采油（气）树、防喷器、防喷盒等井控装置，并按标准试压至额定工作压力，稳压30min；

⑥ 射孔作业时，钻台和压井液返出口应配置H2S报警仪和正压式空气呼吸器，配备防爆排风扇。

（2）修井作业

① 修井前进行全面评估，以确定从气藏到其上部地层是否有气窜存在。

② 防喷器到井前，进行BOP（防喷器）组、盲板、法兰和各接头进行试压。

③ 现有井要进行温度/声波测井，以便在所有井眼封堵塞被清除前探知套管外是否存在窜流，以免井漏后，修井时井内修井液柱压力降低，当液柱压力低于地层压力时就会发生井侵，井涌乃至井喷。

④ 钻水泥塞和钻桥塞等执行钻井作业的井控程序。

⑤ 起管柱前应落实好防喷、防火、防爆、防掉油管及其它落物等安全措施。井口应装有相应压力等级的防喷器、与入井管柱外径尺寸相匹配的半封闸板，回压阀或旋塞阀、旋塞阀扳手、油管挂、配合接头等应备齐置于钻台上。

⑥ 起下管柱作业过程将严格执行液面坐岗制度，观察出口和作业液液面变化，对作业液的进、出量进行计量，每隔15min记录一次液面的变化，遇特殊情况加密观察并记录，及时发现溢流，按起下管柱作业关井操作程序关井。

5.1.6 测试放喷过程风险防范措施

（1）试气作业前按《气井试气、采气及动态监测工艺规程》（SY/T 6125-2006）等相关标准要求进行设气设计。

（2）按照有关标准及试气设计对井口装置、测试管线、地面测试流程进行安装固定、试压，并测试是否达到设计和标准的要求。

（3）测试现场做好安全警戒工作，以及治安保卫、交通管制工作。

（4）施工作业前安排组织进行技术交底，施工过程中应安排安全环保监督全程参与。

（5）放喷点火时，使用点火枪或海军信号弹，点火人员应佩戴好空气呼吸器。

（6）井口产出的流体经分离计量后液体进入储罐，天然气进入测试放喷火炬点火烧掉；分离器距井口30m以上，火炬应距离井口100m以外，距离建筑物及森林50m以外。

（6）测试期间如发生井口超压，应及时开启放喷管汇降压，同时作好压井准备。

5.2储罐泄漏及废水外溢的防范措施

（1）储罐设置应避开不良地质或岩土松散的地段等地质结构不稳定的地方。

（2）储罐均应置于进行防渗处理的防渗池内，防渗池使用前底部及墙体内侧铺设相应厚度的HDPE材料，使渗透系数≤10-10cm/s，可有效防止污染物入渗。

（3）加强员工操作规范管理，尽量避免废水装车失误。装车过程若遇到废水泄漏，立即停止装车作业，减少废水泄漏量，并利用井场内的污水沟将泄漏废水收集至废水箱内，不外流。

（4）为避免突降大雨引起雨水进入池体，从而引发废水外溢，应在雨季对废水箱加盖防水篷布或架设雨篷。

5.3柴油使用、储运过程中的风险防范措施

（1）提高柴油危险性的认识。根据燃烧的条件，当油罐内液面空间油蒸汽浓度达到爆炸极限范围，遇到点火源时，就会产生爆炸，因此，应给予高度重视，从柴油的燃烧爆炸危险性分析可以看出，正常条件下，如炎热干燥的天气、附近存在火源、工作中违章操作、油库油库的安全设备、设施配备不合理或管理使用不当等，都有可能将超有引燃、引爆。

（2）本项目设置两个柴油储罐，单个储罐容积30m3，在项目施工过程中应加强对柴油的储存管理，应采取减少油品蒸发、防止形成爆炸性油品混合物的一次防护措施。工程采用柴油罐对柴油进行储存，确保呼吸阀、测量孔、接地装置等附件完整可靠，防止油蒸汽的产生和积聚。本项目柴油最大储量为50.4m3，油罐区设置有围堰，长×宽×高约为10.0m×8.0m×1m，其有效容积80m3，大于柴油最大储量容积的58.7%，即29.6m3，足够将截留液体留在围堰内，可有效防止油罐破损泄漏的柴油污染地表土壤、地表水等。油罐区使用前底部及墙体内侧铺设相应厚度的HDPE材料，使渗透系数≤10-10cm/s，可有效防止污染物入渗。

（3）柴油储存和使用场所要设置在通风条件较好的地方，最好设置机械排风系统。柴油储存和使用场所内的通风、照明、通信、控制等电气设备的选型、安装、电力线路敷设等，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

（4）建设方将柴油储存和运输列入环境事故应急处置预案，且应与当地政府的环境事故应急处置预案相衔接。

5.4井喷事故风险防范措施

1、井喷事故工程防范措施

（1）应对拟定井位探井周围3km范围内的居民住宅、学校、公路、铁路、厂矿、地下管道、隧道等进行勘测，在设计书中绘图标明其位置。

（2）应进一步分析和准确预告地层压力等基本参数，并对可能出现的变化在设计上有足够准备和分析。

（3）在工程设计书中应有可操作性的安全（HSE）设计篇章。其安全（HSE）设计以国家有关法律、法规，国家标准和行业标准以及安全预评价报告和环境影响评价报告为设计依据。

（4）设计书必须按照有关审批程序进行严格审批。钻井承包商在未收到设计书前禁止组织施工。

（5）应利用各种作业所获得直接或间接地层压力数据进行数理统计分析资料，划分出不同地层压力区带，与邻井可比地层压力进行分析对比，提供地层压力预测或监测曲线（值），并对漏失层段、浅层气分布情况、油气水显示和其他复杂情况进行预告。

（6）应在钻井周边地区多设置广播设施、警示牌和风向标，使周边居民第一时间井喷事故的发生，并通过广播指导周边居民沿当时的风向逆风逃离危险区域。

（7）井场平面布置应按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）的规定进行设置，保证能满足井喷或H2S溢出时人员和设备撤离的要求。

（8）钻井作业前，建立应急预案，并报当地县、镇（乡）政府审查或备案。钻至天然气层前100m，应将可能钻遇H2S层位的时间及危害、安全事项、撤离程序等告知5km范围内人员。

5.5环境风险应急预案

由于工程有可能含有硫化氢，因此在制定应急预案时，必须遵守《含硫化氢天然气井公众安全防护距离》（AQ2018-2008）、《含硫化氢天然气井失控井口点火时间规定》（AQ2016-2008）、《含硫化氢天然气井公众危害程度分级方法》（AQ2017-2008）的相关规定，制定行之有效的应急预案。参考其他钻井好的应急预案，编制项目应急预案，见表8。

表8   应急预案主要内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：钻井过程中穿过地层和产气层。 环境保护目标：测试放喷时，井口周边0~500m为紧急撤离距离。一般撤离范围为井口周边2000m。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 组织机构为长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组，钻井队及其管理单位、当地政府。关键依靠钻井队、当地政府充分、重点发挥地方镇乡、村级政府的组织能力，纳入应急组织机构中。 |
| 3 | 预案分级相应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序： 把重大环境污染事故定为三级。定性为一般，涉及组织单位为长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组、钻井队和佳县环保局。 井喷和井控定为一级。涉及组织单位为长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组，钻井队及其管理单位、当地政府。响应程度依次增强。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等：井场配备硫化氢测试、防毒、医疗、消防、疏散等应急设施；同时钻开气层前通知道管庄乡卫生院、消防队等方面救援保障力量以及钻井队主管部门、长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组应急救援单位。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制： 协调井队通过广播系统和电话通知。至少在1个小组设立2个电话联络点，小组通知人员应指定4人负责通知本小组内的居民。并电话通知当地交警队负责交通保障、管制，不允许非救援车辆进入井口周边区域。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 环境应急监测可组织协调当地环境监测中心站监测。 抢险、救援组织协调当地消防队、医院和钻井主管部门及长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组的应急队伍。 控制措施主要由钻井队和其管理部门、长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组等部门共同协商控制。 井喷失控的关键控制措：应立即组织撤离井口周边500m的居民。同时保证井喷失控在5min内点火井口燃烧泄漏天然气。将剧毒气体硫化氢燃烧转化为SO2和H2O。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施 | 应急检测、防护采用井队配备的设备和消防队伍的设备，必要可增加长庆油田分公司第二采气厂产能建设项目组、钻井队主管部门的检测防护设备。清除泄漏必要时可通过消防车喷雾状水溶解将大气污染物转化为地表水污染物，再对废水收集处理。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划 | 紧急撤离区：井口外500m范围内居民。撤离路线应根据钻井井场风向标，沿发生事故时的上风向方向进行撤离。通过高音喇叭、广播、电话及时通知周边各户居民，保证全部及时通知撤离。 一般撤离区：一般撤离范围为井口周边2000m，当发生井喷失控时，一般撤离范围可根据监测情况决定。在发生事故时应自发和在应急组织机构的带领下及时撤离。撤离路线应根据钻井井场风向标，沿发生事故时的上风向方向进行撤离。由于涉及人员多，应通过应急组织机构负责组织撤离，通过广播系统和电话系统通知。由于远处居民不能看到风向标，在通知撤离时要由专业人员根据风向标说明撤离方向。可通过广播系统和电话系统通知，应通过协调村委会通过电话通知到小组，各组至少设立2个联络点。小组负责人指定4人负责通知小组内的居民。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 （1）井喷失控得到控制，伤亡人员得到全部救援和安置，危险区域的居民全部撤离。区域硫化氢浓度达标后应急救援程序关闭。 （2）恢复措施：对事故伤亡情况进行统计，应做好详细的记录并存档，行政领导组应尽快协调各部做好医疗救护工作，包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及善后赔偿等；钻井队主管单位配合相关部门人员对受损设备尽快安排修复并投入生产使用。钻井队主管部门、勘探事业部、榆林市政府成立事故调查小组，调查原因并按“四不放过”的原则进行事故处理；做出事故调查报告，同时总结事件教训，实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练： 着重在钻开含气层前的演练，把500m范围内居民纳入培训、演练队伍。井队安全监督要对井队全体员工进行应急救援培训，提高员工的应急救援能力。加强对组织人员向井场附近居民宣传井喷的危害及相关知识。井队队长及安全员负责指定应急培训计划，定期对应急组织机构成员和应急保障系统、应急信息的有关人员进行综合性应急培训并作好培训记录。应急演练应每个月开展1次，进入气层后半个月开展一次，通过演练掌握应急人员在应急抢险中对预案的熟悉程度和能力，二是加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料。 |
| 11 | 公众教育 | 对井场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息： 安全距离内居民进行公众教育，发宣传册。钻井工程前，要向可能危及居民安全范围内（井口周边3000m）进行H2S安全知识和遇紧急情况时的应急预案教育，提出紧急情况下的安全撤离要求。 施工单位应主动联系当地政府，对紧急撤离区500m内的居民通过发放宣传册普及安全知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。同时应在进入含硫气层前对500m内的居民进行应急演练一次。对一般撤离区内的居民发放宣传册普及安全知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。 |
| 12 | 夜间特别管理机制 | 井场配备高音喇叭、防爆灯具，以便夜间事故及时通知周边较近距离的居民，防爆灯具应布置在井场内风向标处，以便井场人员和周边较近居民可判断风向，带领其他人员撤离。 井场实行轮班制度，保证夜间各岗位有相应值班人员。对居民进行公众教育、培训中应强调夜间自救内容，要求居民夜间保持通讯设备的畅通，夜间不关手机等教育。强调在钻气层期间夜间保持一定的警惕，提出在夜间事故报警后应立即穿少量衣服，及时保证人员撤离。 |

5.5.1宣传、培训和演习

（1）公众信息交流：各级政府、各陆上石油天然气开采企业要按规定向公众和员工说明陆上石油天然气开采的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和陆上石油天然气开采事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。

（2）培训：陆上石油天然气开采有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；陆上石油天然气开采企业按照有关规定对员工进行应急培训；各级安全生产监督管理部门负责对应急救援培训情况进行监督检查。各级应急救援管理机构加强应急管理、救援人员的上岗前培训和常规性培训。

（3）演习：陆上石油天然气开采企业按有关规定定期组织应急救援演习；长庆油田有关专业应急机构和地方人民政府根据自身实际情况定期组织陆上石油天然气开采事故应急救援演习，并于演习结束后向安全监管总局提交书面总结。应急指挥中心每年会同有关部门和地方政府组织一次应急演习。

长庆油田分公司及所属单位每年至少组织一次井喷失控事故应急的桌面演习或全面演习，并将演习总结报应急办公室。

5.5.2井喷及井喷失控应急处理预案

根据事态发展变化情况，事故现场抢险指挥部根据应急领导小组的指令并充分考虑专家和有关意见的基础上，依法采取紧急措施，并注意做好以下工作：

（1）井喷失控后严防着火和爆炸。应立即停钻机、机房柴油机、切断井架、钻台、机泵房等处全部照明灯和用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。

（2）立即向当地政府报告，通知3km范围内的厂矿企业立刻进行沿反方向进行撤离，协助当地政府作好井口500m范围内居民的疏散工作。

（3）设置观察点，定时取样，监测大气中的天然气、H2S含量，划分安全范围。

（4）迅速成立现场抢险领导小组，根据失控状况制定抢险方案，统一指挥、组织和协调抢险工作。抢险方案制订及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。

（5）继续监测污染区有毒有害气体的浓度，根据监测情况决定是否扩大撤离范围。

（6）当空气中H2S浓度达到15mg/m3（10ppm）的阈限值时，现场应：

①安排专人观察风向、风速确定危险区。

②切断危险区不防爆电器的电源。

③安排专人佩戴正压式空气呼吸器到危险区检测泄漏点。

④非作业人员撤入安全区。

⑤继续监测空气中H2S浓度（进行监测）。

（7）当空气中H2S浓度达到30mg/m3（20ppm）的安全临界浓度时，应：

①启动报警音响，戴上正压式空气呼吸器。

②实施井控程序，控制H2S泄漏源。

③切断作业现场所有可能的着火源。

④立即向上级部门报告。

⑤指派专人在主要下风口100m、500m和1000m处进行H2S监测，需要时监测点可适当加密。

⑥设立警戒区，任何人未经许可不得入内。

⑦撤离现场的非应急处置人员。

⑧清点现场人员。

⑨通知救援机构，救护人员进入戒备状态。

（8）当井喷失控时，应：

①立即通知并协助当地政府疏散井口500m范围内的居民和其他人员。同时应根据监测情况，考虑风向、地形、人口密度、受污染程度等情况及时作出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围。

②关停生产设施。

③请求援助。

（9）当井喷失控、空气中H2S浓度达到150mg/m3（100ppm）的危险临界浓度时，现场作业人员应按预案立即撤离井场，通知当地政府和其它有关机构，同时向上级主管部门报告。

（10）在确保人员安全的前提下，将氧气瓶、油罐等易燃易爆物品撤离危险区。

（11）含硫天然气井井口点火程序：

①井喷失控后，在人员生命受到巨大威胁、撤离无望、失控井无希望得到控制的情况下，作为最后手段应按抢险作业程序对天然气井井口实施点火。

②天然气井点火程序的相关内容应在应急预案中明确；天然气井点火决策人宜由建设单位代表或其授权的现场负责人来担任，并列入应急预案中。

③点火人员佩带防护器具，在上风方向，尽量远离井口使用移动点火器具点火；其他人员集中到上风方向的安全区。

④点火后应对下风方向地区和井场生活区、周围居民区、医院、学校等人员聚集场所的SO2浓度进行监测。

（12）根据《含硫化氢天然气井失控井口时间点火规定》（AQ2016-2008），含H2S天然气井发生井喷，符合下述条件之一时，必须在15分钟内实施井口点火：

①气井发生井喷失控，且距井口500m范围内存在未撤离的公众；

②距井口500m范围内居民点的H2S3分钟平均监测浓度达到100ppm，且存在无防护措施的公众；

③井场周边1000m范围内无有效的H2S监测手段。

（13）井喷发生后，及时安排消防车、救护车、医护人员和技安人员到现场。

（14）在事故处理结束后，确认作业现场及其周边环境安全的情况下，和地方政府商定撤离群众的返回时间。

5.5.3应急疏散预案

根据《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》（SY/T 5087-2005）规定，当井喷失控时，现场总负责人或其指定人员向当地政府报告，协助当地政府立即疏散井口周围的居民。开发井应对周围3km范围内的居民住宅、学校、厂矿等进行勘测，并在钻井工程应急预案上标明具体的位置、数量等，在井喷失控时，应立即通知上述社会关注点沿井口相反方向进行撤离。

为了在紧急突发事件情况下防止H2S中毒，保障每位员工和井场周围群众的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的员工和群众应按下列程序撤离：

（1）群众由当地政府组织撤离，井队员工由井队组织撤离；

（2）现场作业人员戴上正压式空气呼吸器撤离逃生；

（3）无正压式空气呼吸器者用干净湿毛巾捂住口鼻逃生；

（4）逃生时，在避免直面井口的前提下，要注意风向，一要沿上风（逆风）方向逃生，二要沿着地面上的高处跑，不要接触低凹处的水源。若所处位置沿上风方向逃生时的近道要经过H2S严重污染区，则横向绕道避开井场吹来的下风，到达非污染区后，再沿上风方向逃生（离井场越远越好）；若所处位置在井场下风方向的较远处，且风速较小，不能沿上风方向逃生而又无横向逃生小道时，可以最快捷的方式顺风逃生到有横向绕道的地方，再横向逃生避开污染区后向上风方向及沿着地面上的高点方向逃生。

（5）时间就是生命，紧急逃生时，不要因收贵重物品等事宜延误时间，并且要轻装撤离逃生。

（6）当所处位置离井场很远时，则只要偏离风向往离井场越来越远的方向逃生即可。

5.5.4硫化氢中毒应急救援预案

（1）在钻井作业中严格执行《含硫气井钻井安全技术规范》的规定；在可能存在H2S的场所设立H2S中毒的警示标志和风向标，作业人员尽可能在上风口位置作业；为避免H2S外溢造成人、牲畜伤亡，在即将钻入含H2S地层时，应实施现场警戒，设置一级警戒区（井口以外200m～1km）、二级警戒区（井口以外2km）、三级警戒区（井口以外3km），施工当天及时提前疏散村民及牲口，疏散的范围由应急领导小组确定，提前24小时通知当地村社干部。

（2）在井场按规定配置H2S检测仪，并保证其灵敏可靠；在可能产生H2S的场所工作的员工每人配备防毒面具和空（氧）气呼吸器，并保证有效使用；

（3）向周围居民进行井喷和防H2S中毒的防护知识的宣传，并调查了解附近居民的分布情况，掌握其最有效的联系方式；

（4）听到H2S报警信号后立即戴上防毒面具或氧气呼吸器；

（5）发出警报信号（鸣喇叭），全队处于应急状态；当班人员按“四七”动作控制井口；非当班人员立即赶到井场作救护准备；卫生员准备担架、氧气袋和急救箱到井场；HSE监督（安全员）检查空气呼吸器并搬出备用；

（6）救护人员戴好空气呼吸器到岗位检查井口是否控制住，有无人员中毒；若发现有人员中毒立即抬至空气流通处施行现场急救，同时与挂钩医院联系；

（7）由队长和钻井技术员组织处理消除井内的H2S外逸工作。

综上所述：井场作业严格按照钻井作业操作规程进行，做好了防范措施，在落实风险防范措施的前提下，环境风险达到可接受水平。

5.5.5重大环境污染应急预案

当井场废水外溢造成环境污染时，废水处理工及时报告钻井队队长；队长尽快赶到现场，了解污染大致情况，视污染的不同程度采取不同措施；污染较小，本队友能处理时，队长可组织人员及时处理，控制污染扩大；当污染较大，处理难度较大，应立即向钻探公司调度室和质量安全环保部门汇报；队长组织其他队领导、废水处理工、当班人员，采取有力措施，控制污染扩大；彻底清理污染场地，彻底清除隐患；配合上级有关人员对污染事故进行处理。

（1）由高浓度硫化氢泄漏引发突发环境事件后，事件现场洗消工作一定要由专业消防人员进行，洗消队伍要有专业的资质，必须装备齐全。所有进入轻危区的人员必须配戴空气呼吸器，对进入重危区的消防人员要加强个人防护，配戴空气呼吸器、穿着全封闭式防化服，进行逐一登记。

当发生事件时，使用过的消防水会含有大量的有毒、有害物质，外排会对周边环境造成污染。为保证含有害物质的消防水和事件水不外排，将其收集于站内应急事故池。避免消防水、事件水等废水外排对环境造成污染。

对于堵漏过程中使用过的沙袋中的沙子；围堵、收容废液时用过的砂土、吸油毡等；受泄漏物污染的土壤；要统一收集送有关单位处理。

对于洗消过程中所使用过的器材、衣物、手套等受污染物品要集中收集，统一洗消，防止对环境造成二次污染。

（2）应急终止后，总指挥及企业负责人组织相关人员到现场勘查，对事故地的现场及厂区周围的水源、空气环境、生态环境等进行调查，组织专家拿出对受影响的生态环境恢复的措施和方案恢复周边生态环境，加强生态环境治理措施，确保在一定期限内恢复生态环境平衡。

将适于当地生长的花草树木选择性地种植于厂区及周边，以吸收有毒有害气体，滞留吸附粉尘、杀菌、净化水质、减噪以及监测大气污染程度。进一步控制厂区废弃物对周围环境的影响，不断搞好厂区绿化工作。

施工单位必须制定出应急救援预案和与当地政府和有关部门建立相衔接的应急救援体系，并按规定程序报批后进行宣传和演练，加强信息交流，建立与相关方面的通讯联系系统。

六、环境风险评价结论

综合以上分析，本工程的环境风险措施及制定的预案切实可行。在落实各种风险防范措施、含硫气井应急预案后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险达到可以接受水平。

表9  建设项目环境风险自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 柴油和天然气 |
|  |  | 存在总量/t | 柴油50.4、天然气1.8 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 周边200m范围内人口数（最大） | ≤100 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 □ | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1 ☑ | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 □ |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 □ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
| 环境风险潜势 | IV+ □ | IV □ | III □ | II □ | I ☑ |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级 □ | 简单分析 ☑ |
| 风险识别 | 物质风险 | 有毒有害 □ | 易燃易爆 ☑ |
|  | 环境风险类型 | 泄露 ☑ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |
|  | 影响途径 | 大气 ☑ | 地表水 ☑ | 地下水 ☑ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 □ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | （1）罐区、装卸区设置防渗措施。 （2）罐区必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。根据消防部门的要求配置消防设施。 （3）油品在运输过程中有很大的危险性，因此在运输过程中需小心谨慎，确保安全。 |
| 评价结论与建议 | 通过采取上述防范措施及应急措施，本项目的环境风险是可以接受的。 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# Text boxes

、固废

泥浆净化系统

（泥浆罐）

钻孔

压裂工程

噪声、岩屑、泥浆

柴油发电机组

压裂返排液、噪声

废气、废油

泥浆

一开钻进取岩心

下套管及固井

噪声

噪声、岩屑、泥浆

泥浆

二开钻进和辅助测试

下套管及固井

噪声

泥浆净化系统

（泥浆罐）

试气工程

废气、废水、噪声

井场平整与基础建设

废气、噪声

永久封井

弃井

撤离

噪声

噪声

泥浆

泥浆

永久封井

临时封井

洗井废水

植被恢复

废气、噪声

道路修建

絮凝沉淀

压滤

絮凝

深度处理

袋芯过滤

储罐