# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 佳县佳兴建筑有限责任公司商品混凝土

搅拌站建设项目

建设单位（盖章）： 佳县佳兴建筑工程有限责任公司

编制日期：        2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 佳县佳兴建筑有限责任公司商品混凝土搅拌站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-610828-04-01-903599 |
| 建设单位联系人 | 尹玉才 | 联系方式 | 13409173276 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 榆林 市 佳县 县（区）佳芦镇（街道） 屈家庄村 |
| 地理坐标 | （ 110度 27分 59.664 秒， 38 度 3 分 31.524 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 砼结构构件制造 C3022 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业——55、石膏、水泥制品及类似制品制造302中商品混凝土 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 榆林市生态环境局佳县分局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 46.67 | 施工工期 | 2021年7月~2021年12月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：该项目于2021年7月开工建设，属于未批先建，被纳入检查罚款对象，建设单位在规定时间内已经缴纳罚款，见附件 | 用地（用海） 面积（m2） | 2246 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、项目建设背景 商品混凝土是指在配有先进生产设备的工厂中进行精确计量、均匀搅拌而成的高质量混凝土，并以商品形式向建筑工地供应。这类混凝土是一种新型绿色建筑材料，它可以很好的在确保工程建设质量的前提下提高工程建设效率，同时减少资源能源消耗、城市噪声释放以及粉尘和建筑垃圾等污染物排放，改善城市环境质量，国家在城市建设中重视推广使用商品混凝土，并扶持商品混凝土产业的发展，这类产业的发展不仅充分体现国家节能减排的方针，还可以促进循环经济发展 随着佳县城市化进程加快，建设规模不断扩大，佳县佳兴建筑工程有限责任公司决定在佳县佳芦镇屈家庄村新建商品混凝土搅拌站建设项目。 2021年7月开工建设，目前项目主体工程已经建成，属于未批先建，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、第二十四条的有关规定，根据环境保护部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号，2018年2月22日）文件中“行政处罚法第二十九条规定：“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”、“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理”。2021年10月28日榆林市生态环境局对佳县佳兴建筑工程有限责任公司进行行政处罚，目前公司已交罚款。2021年8月，佳县佳兴建筑工程有限责任公司委托我单位编写项目环境影响报告表，拟主动报送榆林市生态环境局佳县分局。本次环评属补办环评。 2、分析判定相关情况 ⑴ 产业政策分析 商品混凝土是国家鼓励发展的建筑技术，是提高混凝土产品质量、降低混凝土生产造成环境污染的有效途径。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属限制类和淘汰类，为允许类。 因此，本项目符合国家产业政策。 ⑵ 与榆林市“多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表1-1，“多规合一”控制线检测报告见附件。 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 表1-1 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 备注 文物保护线分析 面积0公顷 符合 生态红线叠加情况 面积0公顷 符合 土地利用现状分析 占用农用地0.4142公顷、占用建设用地0.0058公顷 符合 矿区图层分析 面积0公顷 符合 林地规划分析 占用非林地0.4200公顷 符合 基本农田保护图斑分析 面积0公顷 符合 土地用途区分析 一般农地区0.34267公顷、村镇建设用地区0.0058公顷、牧业用地区0.0875公顷 符合 建设用地管制区 允许建设区0.0058公顷 限制建设区0.4142公顷 2021年8月16日，佳县自然资源和规划局佳政资规临发（2021[17]号）文关于项目临时用地的批复 供地项目分析 面积0公顷 符合 批地项目分析 面积0公顷 符合 不动产发证数据分析 面积0公顷 符合 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》分析可知，项目不涉及文物保护红线、不涉及生态红线、不涉及基本农田等保护目标，符合榆林市投资项目选址“一张图”要求。 综上所述，项目建设符合榆林市“多规合一”工作管理要求。 ⑶ “三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 项目与“三线一单”的符合性分析表 表1-2 “三线一单” 本项目 相符性 生态保护红线 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果，本项目不触及生态保护红线 符合 环境质量底线 根据项目区环境质量现状： 评价区环境空气中各监测点TSP监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 厂界处昼间和夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 若能按照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目年产商品混凝土10万m3，原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线 符合 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目无负面清单。 符合 ⑷ 与环境管理政策符合性分析 本项目与相关环境管理政策的符合性分析 表1-4 序号 相关要求 本项目实际情况 是否符合 榆林市 2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案（榆办字〔2021〕7 号） 深化施工扬尘污染整治。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路、商砼站）施工工地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染；视频监控、扬尘在线监测系统联网管理。2021年起，建立扬尘治理“红黄绿”联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改；一年内两次纳入“红牌”的建筑工地取消评选文明工地资格 建设单位严格按照方案中各项扬尘 控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"，地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。严格执行扬 尘治理'‘红黄绿"监督管理制度等。 符合⑸ ⑸ 环境可行性分析 ① 项目位于榆林市佳县佳芦镇屈家庄村，占地3.369亩，占地类型属村民集体土地。 ② 项目生产、生活用水由罐车拉运提供，水质和水量均可满足项目生产、生活用水需求；供电由附近供电电网接入，供电有保障；区内交通便利，有利于物流的转输。 ③ 项目对各污染物采取相应的污染防治措施后，可实现达标排放，对环境影响较小。 ④ 区内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区，受制约条件较小。 综上所述，项目供水、供电、交通及物流条件较好，在采取项目可研及环评提出的污染防治措施前提下，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内。从满足环境质量目标角度分析，项目建设可行。 3、报告编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，该项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十七、非金属矿物制品业——55、石膏、水泥制品及类似制品制造302中商品混凝土，故本项目应编制环境影响报告表。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设历程 本项目于2021年7月开工建设，预计2021年12月建设完成，目前项目主体工程已经建成，正在建设废水处理设施，砂石分离器、棚内喷雾降尘设施、危废暂存间等环保设施即将建设。 2、项目主要建设内容 项目组成见表2-1。 项目组成表 表2-1 项目 类别 建设内容 备注 主体 工程 搅拌楼 1座，彩钢结构，设置60型搅拌机1台 已建 水泥筒仓 2个钢制结构，储量150t/个 已建 粉煤灰筒仓 1个钢制结构，储量150t/个 已建 外加剂储罐 1个钢制结构，立式，储量2t/个，每个储罐设置3×3×0.5m围堰，并采取防渗、导流措施 已建 原料棚 1座，单层轻钢结构，占地面积1140m2（38m×30m），为全封闭式储棚，棚内设喷雾降尘设施，预留车辆出入口，出入口设置双开门，砂子与石子分区存放，棚内设置配料上料区，配料上料区设1个砂子斗式料仓，2个石子斗式料仓 已建 辅助 工程 化验室 1间，占地面积20m2，用于混凝土产品的检测 已建 库房 1间，占地面积40m2 已建 自动洗车台 位于厂区出口，用于车辆进出厂区时冲洗，配置30m3的沉淀池 待建 地磅 设置电子汽车衡1台，对进出车辆进行计量称重 已建 公用 工程 供水 由罐车从附近水井拉运，水质水量可满足生产生活用水 / 进场道路 厂区道路与通村路连接 已建 供电 厂区设置变压器1座，由附近供电电网接入 已建 供暖 办公楼采用电暖 已建 办公生活区 2F综合办公楼，占地面积为200m2，用于办公及员工宿舍 已建 环保 工程 废 气 仓顶粉尘 水泥、粉煤灰筒仓，仓顶设下饲式布袋除尘器（3套），经15m高排气筒排放（3根） 已建 搅拌粉尘 经搅拌机自带脉冲袋式除尘器处理后，由搅拌站顶部排气筒（高于地面15m）排放 已建 物料输送 设置密闭物料输送带 已建 砂石料储存粉尘 设置料棚1座，棚内设喷雾降尘设施（1台雾炮机），出入口设置双开门 待建 道路运输 水泥、粉煤灰原料采用罐车运输；砂子和石子运输车辆要严密遮盖并及时清扫进厂道路；设置洒水车1辆 在建 废 水 生活污水 厂区设置旱厕1座，定期清掏用作农田堆肥；生活污水仅洗漱废水，成分简单，用作道路洒水抑尘 已建 生产废水 设置沉淀池1座，容积60m3，生产废水经砂石分离器、沉淀池（兼做雨水收集池）沉淀处理后回用于生产 正建 厂区出入口设置自动洗车台，车辆冲洗废水经沉淀池（30m3）处理后循环利用 已建 噪声 高噪声设备置于室内，并采取减震、隔声、消声等措施 已建 固废 不合格混凝土 不合格混凝土用于低等级道路修建 / 收尘 搅拌站除尘器收尘回用于搅拌工序 / 砂石分离机分离出的砂石 全部回用于生产工序 / 废机油、废润滑油 新建危险废物暂存间，废机油、废润滑油于危废暂存间内暂存，及时交有资质的单位处置 待建 生活垃圾 设生活垃圾经垃圾桶，生活垃圾有垃圾桶集中收集后，定期交由当地环卫部门处置 已建 生态 厂区绿化面积为340m2，绿化率应达到可绿化面积80%以上 待建 3、地理位置 项目位于榆林市佳县佳芦镇屈家庄村，地理坐标为东经110°27'59.664"，北纬38°3'31.524"，海拔高度983m。项目东侧紧邻冷库，北侧、西侧、南侧均为空地，东北侧70m处为滨榆线。项目区交通便利。项目四邻关系见图1，地理位置见附图1。 4、占地及总平面布置 ⑴ 占地 项目位于榆林市佳县佳芦镇屈家庄村，占地类型属村民集体土地。 ⑵ 总平面布置 项目平面布置结合厂区地形，在满足生产工艺要求的条件下，力求“安全、适用、经济”，做到场地利用率高、占地少的原则。根据项目工艺特点，总体布置紧凑合理，功能分区明确，生产、办公、辅助设施较为齐全，其中办公生活区位于厂区西侧，生产区搅拌站位于厂区中心；厂区入口位于东北侧。项目总平面布置见附图2。 图1 项目四邻关系图 5、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-2。 项目主要设备一览表 表2-2 设备名称 规格型号 生产能力 数量 搅拌楼 HZS60 60m3/h 1座 螺旋式输送机 / / 3个 皮带输送机 / / 1个 混凝土搅拌运输车 12m3 / 5辆 水泵 / 2台 装载机 ZL50 1辆 6、主要原辅材料消耗 项目主要产品为商品混凝土。商品混凝土主要原辅材料及品质按设计需要进行配比，配比计算符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）及《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2019）要求，混凝土的质量品质经过试验进行确定。主要原辅材料根据市场要求及试验情况就近选择满足产品要求且节省生产成本。项目主要原辅材料消耗见表2-3，产品方案见表2-4，物料平衡见表2-5。 主要原辅材料消耗表 表2-3 名称 单位产品消耗量（t/m3） 年用量（万t） 来 源 水泥 0.265 2.65 北元水泥厂购进 砂子 0.725 7.25 附近购进 石子 1.16 11.6 附近购进 粉煤灰 0.08 0.8 国华电厂购进 添加剂 0.0025 0.025 榆林购进 水 0.155 1.55 由罐车拉运提供 合计 —— 23.875 / 建设项目产品方案表 表2-4 序号 产品名称 年设计生产能力 年运行时间 备注 1 商品混凝土 10万m3 240天 符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012） 注：水泥按产品要求进行选择主要包括325#，425#，525#，625#等，具体根据实际要求选择。粉煤灰增加时，水泥用量减少；添加剂是聚羧酸减水剂，其是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，氯离子含量低、碱含量低，有利用混凝土的耐久性，并且生产过程中无污染、不含甲醛，符合ISO14000环境保护管理国际标准，是一种绿色环保产品。 物料平衡一览表 表2-5 名称 投 入 产 出 原 料 数量（t/a） 产 品 数量（t/a） 搅拌站 水泥 26500 商品混凝土 238732.043 砂子 72500 有组织排放粉尘 0.164 石子 116000 无组织排放粉尘 0.017 粉煤灰 8000 收尘 17.776 添加剂 250 水 15500 合计 238750 合计 238750 7、公用工程 ⑴ 供配电系统 项目供电由附近供电电网接入。 ⑵ 采暖 办公区采用电暖，搅拌站冬季不生产。 ⑶ 给排水系统 本项目生产、生活用水由罐车从附近水井拉运，包括生产搅拌用水、设备、车辆冲洗用水、生活用水及料棚抑尘、厂区绿化用水。 ① 生产搅拌用水 根据建设单位提供资料，搅拌用水量为64.58m3/d（15500m3/a）。 ② 设备冲洗用水 搅拌机、混凝土罐车在暂时停止生产时须冲洗干净。搅拌机按每天冲洗1次计，冲洗水用量每次约为1m3；混凝土罐车运输量平均为417m3/d，按单车1次运输量为18m3计，则运输车辆为23次/d，每次均需冲洗，根据同类车辆冲洗水量约为0.4m3/辆，合计9.2m3/d。则项目搅拌机、混凝土罐车冲洗用水量为10.2m3/d（年用水量2448m3/a，其中新鲜用水量为489.6m3/a）。项目配置60m3沉淀池，冲洗废水经砂石分离器、沉淀池处理后循环使用。 ③ 车辆冲洗用水 项目设置洗车台，混凝土运输罐车及水泥、粉煤灰等运输车辆离开厂区时进行冲洗，用水量以0.4 m3/车次计，项目每天离开厂区车次约为47次，则项目运输车辆冲洗用水量为18.8m3/d（4512m3/a），其中新鲜用水量为3.76m3/d（902.4m3/a），回用水量为15.04m3/d（3609.2m3/a）。项目洗车台配置30m3沉淀池，冲洗废水经沉淀池处理后循环使用。 ④ 生活用水 项目劳动定员15人，根据陕西省居民用水定额规定，用水量按每人每天65L计，项目生活用水量为0.975m3/d（234m3/a）。生活污水产生系数按照0.8计，则生活污水产生量为0.78m3/d（187.2 m3/a），厂区设置旱厕1座，定期清掏用作农田堆肥；生活污水仅洗漱废水，成分简单，用作道路洒水抑尘。 ⑤ 厂区绿化、抑尘用水 根据建设单位提供资料，主要为喷淋洒水用水，项目抑尘用水量约2m3/d（480m3/a），项目厂区绿化用水量约2L/m2.d，则0.68m3/d（136m3/a）。 则项目总新鲜水用量为74.035m3/d（17742m3/a）。 项目水平衡见表2-6，项目水平衡图见图2。 项目水平衡表 表2-6 用水项目 新鲜用水量 回用量 (m3/a) 损失量 (m3/a) 备注 m3/d (m3/a) 生产搅拌用水 64.58 15500 / 15500 产品带走 搅拌机、混凝土罐车冲洗用水 2.04 489.6 1958.4 489.6 回用于罐车冲洗 车辆冲洗用水 3.76 902.4 3609.2 902.4 回用于车辆二次冲洗用水 生活用水 0.975 234 187.2 46.8 用于农田堆肥 原料棚抑尘用水 2 480 / 480 / 绿化用水 0.68 136 / 136 / 合计 74.035 17742 5754.8 17554.8 / 图2 项目水平衡图（单位：m3/d） 8、劳动定员与工作制度 ⑴ 劳动定员 项目新增劳动定员15人，其中生产人员12人，管理技术人员3人。 ⑵ 工作制度 项目搅拌站采用一班制，10小时按需生产，夜间不生产，生产天数为240天。 9、总投资及环保投资 项目总投资60万元，其中环保投资28.0万元，占总投资的46.67%。 10、项目施工进度 本项目施工期预计6个月，预计于2021年12月建成。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工人员的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图3。 图3 施工流程及产污环节图 2、运行期工艺流程 项目采用密闭自动控制搅拌生产工艺生产商品混凝土。符合生产粒度的石子和砂子分区存放在厂区原料棚内，砂子、石子由装载机送入料斗，由皮带输送机通过输送廊道送入搅拌站。散装水泥、粉煤灰经管道打入筒仓中，添加剂加水搅拌后贮存在罐内，然后由输送管道送入搅拌站，输送过来的原料及水搅拌后，经放料阀进入搅拌机内搅拌为混凝土，产品经放料口装入混凝土罐车送至施工现场使用，项目生产工艺流程及产污节见下图。 项目建成投产后，主要产品为C15-C60强度等级不同的商品混凝土，主要产品用于建筑等，根据其它混凝土搅拌站的生产经验，项目生产工艺能满足客户需要混凝土的品质要求，产品质量要求符合相关标准及客户需求。 生产工艺流程及产污环节见图4。 图4 搅拌站工艺流程及产污节点图 3、主要污染环节 ⑴ 施工期 ① 废气 施工期在主体工程和附属设施等建设过程中，因土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压形成细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。 ② 废水 施工期的废污水主要来自施工废水和生活污水，主要污染因子为SS、COD、NH3-N和石油类；施工人员产生的生活污水的主要污染物为COD、BOD5和SS等。 ③ 噪声 施工期间的噪声主要来自于施工机械设备，如挖掘机、装载机等机械所产生的噪声对施工现场周边的声环境有一定的干扰。 ④ 固废 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾，建筑垃圾包括废建筑材料等。 ⑵ 运营期 ① 大气 项目产生的废气主要包括水泥、粉煤灰筒仓压力加料时产生的有组织粉尘，砂石运输、堆存和装卸过程中产生的无组织粉尘、运输道路扬尘。 ② 废水 项目生产废水包括搅拌机冲洗废水、运输车辆冲洗废水等，主要污染物为SS；生活污水主要为职工洗漱废水，主要污染物为悬浮物、化学需氧量、生化需氧量。 ③ 噪声 项目噪声污染源主要有搅拌机、水泵、皮带输送机、螺旋输送机等各生产装置以及运输车辆。 ④ 固体废物 项目产生的固废主要有不合格混凝土、除尘灰、搅拌机和混凝土罐车冲洗废水中的沉淀物等固废及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场踏勘，不存在原有污染情况和环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 ⑴ 项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用《环保快报-2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的相关数据，区域空气质量现状评价见表3-1。 区域空气质量现状 表3-1 年评价指标 污染物 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 达标情况 年平均质量浓度 PM10 60 70 达标 PM2.5 35 35 达标 SO2 12 60 达标 NO2 23 40 达标 CO 1.2 4 达标 O3 150 160 达标 佳县2020年1~12月的空气质量状况较好，各污染物年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值。 综上，佳县为环境空气质量达标区。 ⑵ 特征因子监测 ① 监测点位 项目厂址，监测点位具体位置见附图3。 ② 监测时间 陕西阔成检测服务有限公司于2021年8月21日-27日对项目厂址环境空气进行了监测。在监测期间，项目还未运行。 ③ 监测项目：TSP ④ 监测结果及评价 分析方法按国家规范进行（见表3-2）。 分析方法及检出限 表3-2 单位：mg/L(pH除外) 分析项目 分析方法 方法来源 检出限 TSP 重量法 GB/T 15432-1995 0.001 ⑤ 监测结果及分析评价 环境空气监测结果见表3-3。 环境空气监测结果统计表 表3-3 单位：ug/m3 分析项目 监测日期 项目厂址 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 TSP 2021年3月7日 181 300 2021年3月8日 189 2021年3月9日 193 2021年3月10日 207 2021年3月11日 216 2021年3月12日 187 2021年3月13日 196 从表3-3可知，评价区环境空气中各监测点TSP24小时平均值监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境 ⑴ 监测点位 项目厂址东、西、南、北界各设1个监测点位（见附图3）。 ⑵ 监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行 ⑶ 监测时间及方法 陕西阔成检测服务有限公司于2021年8月21日-22日对项目厂界处声环境质量进行了监测，昼、夜各监测一次。在监测期间，项目还未运行。 ⑷ 监测结果与评价 声环境监测结果见表3-4。 声环境监测结果统计表 表3-4 检测点位 监测结果 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2021.8.21 2021.8.22 昼间LeqdB（A） 夜间LeqdB（A） 昼间LeqdB（A） 夜间LeqdB（A） 1#厂界东 57 53 55 54 2类标准： 昼间：60 dB（A） 夜间：50dB（A） 2#厂界南 46 42 47 42 3#厂界西 42 41 41 40 4#厂界北 52 46 52 48 表3-4可以看出，项目厂界处昼间和夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）环境保护目标确定内容： 1、大气环境 本项目厂界外 500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等，存在农村地区中人群较集中的区域，故主要保护目标为距离本项目南侧220m处屈家庄村、东南侧340m处的王家庄村，项目主要环境保护目标见表3-10，项目环境敏感保护目标见图6。 2、声环境 本项目厂界外 50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目属于产业园区外建设项目，占地为村民集体土地，无新增生态环境保护目标。 环境保护目标一览表 表3-10 环境 要素 保护对象 相对最近厂界 地理坐标 保护 内容 保护目标或保护对策 自然村 人数 方位 距离m 环境空气 屈家庄村 5户，15人 S 220 E：110°27′53.600″ N：38°3′21.655″ 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 王家庄村 20户，60人 E 340 E：110°28′16.002″ N：38°3′29.766″ 图5 环境保护目标图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)（见表3-5）；运营期搅拌站大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准（见表3-6），其余执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（见表3-7）。 施工场界扬尘排放限值 表3-5 标准名称 污染 因子 施工工序 无组织排放监控 浓度限值 监控点 浓度 《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017) 施工扬尘 拆除、土方、及地基处理工程 周界外浓度最高点 0.8mg/m3 基础、主体结构及装饰工程 0.7mg/m3 水泥工业大气污染物排放标准 表3-6 生产过程 生产设备 颗粒物（mg/m3） 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 20 无组织排放 0.5 大气污染物综合排放标准 表3-7 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度m，二级 15 粉尘 120 3.5 1.0 2、水污染物 污废水综合利用不外排。 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，具体见表3-8。 噪声排放标准 表3-8 类 别 标准名称及级(类)别 污染因子 标准值 单 位 数 值（≤） 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 噪声dB(A) 厂界 昼间 60 夜间 50 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声dB(A) 昼间 70 夜间 55 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部2013 年第36 号）中相关要求；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目工艺特征和排污特点，SO2、NOx、COD、NH3-N总量控制指标为零，不排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目于2021年7月开工建设，目前项目主体工程已经建成，正在建设环保措施，故本次对施工期进行回顾性评价。 1、施工期大气污染防治措施 ⑴ 施工扬尘污染防治措施 施工过程中主体设备间、原料棚及其附属设施建设过程中，其土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中，都会有部分抛洒，并经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气；另外运输建筑材料和工程设备的汽车尾气，也会对环境空气造成一定影响，现对扬尘污染进行分析。 施工期所用物料主要有砖、石子、砂、水泥及石灰（白灰）。砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；项目所用石灰（白灰）主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在2000～200μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；硅酸盐水泥的粒径一般0.7～91μm，一般气象条件下容易起尘，为主要粉尘、扬尘污染源；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因含水率较高，且多为块状或大粒径结构，只要及时清运出场不堆存，一般情况下不易起尘；地基开挖土方含水率一般较高，不会因长期堆积表面干燥而起尘。因此，主要考虑水泥在装卸及堆存、使用过程中的产尘情况。 项目施工扬尘应执行六个100%管理要求：施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业。项目汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输汽车严禁超载，在施工工地安装视频监控设施等。 同时根据《榆林市铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（2021年）、《佳县铁腕治污二十三项攻坚行动方案》的相关要求，环评要求建设单位在施工过程中采取以下防治措施： ① 施工单位做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ② 施工单位地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。 ③ 建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染。 ④ 视频监控，扬尘在线监测系统联网管理。 ⑤ 建立扬尘治理“红黄绿”联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的建筑工地取消评选文明工地资格。 ⑥ 强化施工期环境监督管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 采取上述措施后，可有效降低施工扬尘排放量，对周边环境空气质量影响较小。 ⑵ 施工机械废气 建设单位使用机动车辆运送原材料、施工设备以及建筑机械设备在运行的过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。评价要求施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单中相关标准限值，可减少尾气排放对环境的污染，同时本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气环境影响小。 2、施工期废水污水防治措施 施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水和施工期厂外废水。 ⑴ 施工人员生活废水 根据类比分析，估算本项目施工高峰期有施工人员15人左右，根据《陕西省用水定额》，生活用水按65L/人·d，生活污水产排系数按0.8计，则施工人员生活废水产生量约为0.78m³/d。施工生活污水依托现有项目处理设施收集处理后用于农田堆肥。 ⑵ 施工废水 施工废水主要来自于混凝土搅拌废水和施工机械冲洗水，该类废水含大量泥砂等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性。环评要求建设单位对施工废水采用自然沉降法进行处理，施工废水由沉淀池收集，经沉淀简单处理后，循环使用，不外排。 因此，项目施工过程中产生的废水对水环境影响较小。 3、施工噪声 ⑴ 主要施工设备及其噪声源强 工程施工期间，噪声来源于高噪声设备产生的机械噪声和空气动力性噪声，主要产噪机械设备有挖掘机、装载机、升降机、运输车辆等。 类比调查，施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表4-1。由表可以看出，施工机械对声环境影响最大的噪声源强达90dB(A)。 主要施工机械及其声源强 表4-1 序号 施工机械 噪声dB(A) 声源性质 1 装载机 90 间歇性 2 挖掘机 90 3 平地机 88 4 运输车辆 90 5 升降机 86 注：本表给出的施工机械噪声为1m处的实测值 ⑵ 噪声预测及施工边界确定 施工机械中除运输车辆外，其它施工机械可视为固定声源，将固定声源作为点声源处理。在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： 式中： ——距声源r处的A声级，dB(A)； ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； ——预测点距离声源的距离，m； ——参考位置距离声源的距离，m 施工设备噪声的距离衰减情况见表4-2。 主要施工噪声值随距离的衰减情况 表4-2 距离（m） 1 10 50 100 200 300 400 标准dB（A） 装载机 90 70 56 50 44 40.5 38 昼间：70 夜间：55 挖掘机 90 70 56 50 44 40.5 38 平地机 88 68 54 48 42 38.5 36 运输车辆 90 70 56 50 44 40.5 38 升降机 86 66 52 46 40 36.5 34 ⑶ 施工噪声影响缓解措施 根据上述计算结果分析可知，项目在100m处的噪声值符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中施工场界噪声限值要求。采用相应的措施可以减小施工噪声对周围环境影响。 施工期可采取的措施如下： a 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 b 合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工。 c 采用距离防护措施：在不影响施工情况下噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距敏感点较远处，同时对固定机械设备尽量入棚操作。 d 施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入时应低速、禁鸣。 e 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 4、固体废弃物环境保护措施 项目固体废物主要来源于施工期的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾，均属于一般固体废物。施工过程产生的建筑垃圾送到环保部门指定地点堆放，生活垃圾送垃圾填埋场统一处置。项目建设期固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，在采取以上各项措施后，项目施工对周围生态环境的影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目建设时间较短，对生态环境造成的影响为局部、短期、可恢复的，项目建成后可采取加强厂区空地的绿化，增加厂区绿化率等措施，项目的建设对区域生态环境影响较小。 综上，施工期对环境造成的影响大部分是暂时的，这些影响会随着施工的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目建成后对环境造成的影响主要是粉尘、噪声、固废等。本项目采取相应的污染防治措施，确保污染物达标排放，进一步减少污染物的排放量，减轻对环境的影响。 一、大气环境影响及污染防治措施 混凝土生产过程较简单，生产工序包括物料贮存、装卸、输送和搅拌四个工序大气污染物主要为生产过程中产生的粉尘。 1、有组织粉尘 ⑴ 水泥、粉煤灰筒仓粉尘 本项目设置2座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓。 外购的水泥、粉煤灰分别由专用罐车运输进厂，通过管道打入筒仓，粉料整个输送过程全部在封闭的管道中完成，每个筒仓顶部分别安装1台下饲式布袋除尘器，经处理后由各料仓顶的15m高排气筒排放，除尘效率可达到99.1%，根据企业提供的资料，每座筒仓自带布袋除尘器风机引风量为3200m3/h，总风量合计9600m3/h。 项目年耗粉状原料共34500t/a（其中水泥为26500t/a，粉煤灰为8000t/a），参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筒仓进料过程中逸散粉尘的排放因子0.12kg/t， 项目各料仓容量为150t/仓，每打满一个料仓需3h，则水泥筒仓需装177次，共需530h，粉煤灰筒仓需装54次，共需160h，水泥、粉煤灰筒仓产生粉尘均为6kg/h，筒仓产生总量为4.14t/a，废气总量为220.8万m3/a。 各个筒仓粉尘的产生浓度为1875mg/m3，经过下饲式布袋除尘器（除尘效率99.1%）除尘后排放浓度为16.88mg/m3，排放量为0.05kg/h，筒仓排放总量0.04t/a，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 ⑵ 搅拌产生的粉尘 本项目搅拌机拌料时需加水搅拌，搅拌机为密闭式结构，搅拌粉尘主要产生在粉状原料下料至搅拌机的过程中，搅拌机下料粉尘产生系数为0.4kg/t物料，根据企业提供的资料，项目搅拌机粉状原料下料量为34500t/a，则下料的粉尘产生量为13.8t/a（5.75kg/h）。本项目设置1台搅拌机，设一台脉冲袋式除尘器，经处理后由搅拌站顶部排气筒（高于地面15m）排放，除尘效率为99.1%，风机总风量为5000m3/h，则粉尘产生浓度为1150mg/m3，经除尘后粉尘排放浓度为10.35mg/m3，排放量为0.124t/a（0.052kg/h）。排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。粉尘产生及排放情况见表4-3。 搅拌站粉尘产生及排放情况 表4-3 气体特征 环保措施 入口含 尘浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 年总排放量(t/a) 产尘点 风量 (m3/h) 名称 台数 水泥、粉煤灰、矿粉筒仓 9600 下饲式布袋除尘器（3台）+15m高排气筒（3根） 3台 1875 6.0 16.88 0.05 0.04 搅拌机 5000 经脉冲袋式除尘器后，由搅拌站顶部排气筒（高于地面15m）排放 1台 1150 5.75 10.35 0.052 0.124 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值 / / 20 / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 / / / 3.5 / 2、原料装卸、贮存、输送粉尘 项目无组织粉尘包括项目原材料在转运、装卸、储存及上料等过程产生。 本项目砂子、石子全部采取棚储，分区存放，且上料设在原料棚内；原料棚采取封闭措施，预留车辆出入口，出入口设置双开门，并对内部物料定期进行洒水（设1台雾炮机），基本不会产生风吹扬尘；水泥、粉煤灰等物料装卸在封闭库内部进行，无装卸粉尘排放。物料输送采用密闭输送廊道，基本无粉尘排放。项目大气污染物防治措施符合《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》、《榆林市铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（2021年）、《佳县铁腕治污二十三项攻坚行动方案》等要求。 原料砂子、石子在装卸及上料工序时有一定无组织排放，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中 4.4.1 中公式： 原料砂子、石子装卸及上料工序过程粉尘排放系数的估算： 式中： Eh ——为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t； ki——为物料的粒度乘数，TSP 取 0.74； u——地面平均风速，m/s，取子长市平均风速1.8m/s； M——为物料含水率，%，砂子、石子取2%； η——为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，洒水作业控制效率为74%，封闭库沉降抑尘控制效率为90%。 经计算，贮存、装卸及上料工序扬尘产生系数为：砂子、石子为9.117×10-5kg/t，本项目砂子、石子贮存料为188500，则TSP产生量为0.017t/a；通过类比《横山县亚恒混凝土有限责任公司新建亚恒混凝土搅拌站项目现状环境影响评估报告》，项目采取以上措施，以厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点，颗粒物最高浓度值小于0.5mg/m3（监控点与参照点TSP 1小时浓度值的差值） ，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放限值的要求，对环境空气环境影响较小。 3、汽车运输扬尘 项目原料和产品运输均采用汽车运输，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，车辆行驶产生的扬尘量按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； M——汽车载重量，吨； P——路面状况，kg/m2. 本项目车辆在厂区行驶距离按100米计，运输空车重约10.0t，重车重约40t，以速度20km/h行驶，在不同路面情况下的单辆汽车的扬尘量见表4-4。 车扬尘量 表4-4 单位：kg/km.辆 路况 车况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 0.205/0.041 0.342/0.068 0.465/0.093 0.581/0.116 0.684/0.137 0.787/0.157 重车 0.521/0.104 0.868/0.174 1.181/0.236 1.476/0.295 1.737/0.347 1.998/0.400 注：表中结果为km尘量/200m尘量 从上表可以看出，硬化平坦、潮湿路面，车辆的起尘量最小，沙土干燥路面起尘量最大，是前者的3.8倍；空车起尘量为载重后的2.5倍。每辆车厂内起尘量最小起尘量为0.041kg，当路况为干燥沙土路时起尘量为0.157kg。因此，环评要求对200m长的进厂道路和厂区道路进行硬化处理，路面进行洒水抑尘及清扫，以减少道路扬尘污染。 汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2～30m范围内的影响较大(见表4-5)。为降低对沿线的扬尘污染影响，环评要求运输车辆必须采用密闭运输（搅拌站采用罐车），减少物料洒漏；并注意道路的维护，对进厂道路及时洒水清扫，减少扬尘污染；同时要求运输车辆在进出场时定时冲洗，以减少车辆运输过程产生扬尘，在进厂道路两侧植造高大乔木组成的防尘林带，以降低道路扬尘对道路两侧植被及环境空气的影响。 汽车行驶时道路扬尘扩散浓度计算结果 表4-5 距离 (m) 道路表面物料量（kg/m2） 0.1 0.15 0.2 0.25 2 0.0928 0.1228 0.1501 0.1774 5 0.0891 0.1180 0.1442 0.1704 10 0.0836 0.1106 0.1352 0.1598 15 0.0787 0.1041 0.1273 0.1504 20 0.0743 0.0984 0.1202 0.1421 25 0.0704 0.0932 0.1139 0.1346 30 0.0669 0.0886 0.1082 0.1279 有实验表明，车辆行驶的道路每天实施洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，抑尘效果明显。本项目运输量较大，若管理不善将造成较大的道路扬尘、污染道路两侧环境。总之，项目应对工业场地及进厂道路进行硬化，保持路面完好，经常洒水抑尘、并配专人清扫，洒水和清扫次数及洒水量视具体情况而定，可将道路扬尘污染降到最低程度。 4、大气污染物排放量核算 项目大气污染物排放核实见表4-10。 项目大气污染物排放量核算表 表4-10 污染物 废气收集点 环保设施及污染物产生、排放浓度 执行标准 年排放量（t/a） 备注 环保设施 排气筒数量 位置 产生速率 kg/h 产生 浓度 mg/Nm3 排放 速率 kg/h 排放 浓度 mg/Nm3 浓度限值 mg/Nm3 速率限值 kg/h 分别采取措施 处理后均能达标排放，对外界 大气环境影响 较小，处理措施可行。 有组织排放 筒仓粉尘 筒仓粉尘经自带除尘器除尘后由15m高排气筒排放 3 110°27′57.549″，38°3′30.095″ 6.0 1875 0.05 16.88 20 3.5 0.04 搅拌机粉尘 经脉冲袋式除尘器处理后，由搅拌站顶部排气筒（高于地面15m）排放 / 110°27′58.138″，38°3′31.263″ 3.75 1150 0.052 10.35 20 3.5 0.124 无组织排放 TSP 设储棚1座，棚内设1台雾炮机 110°27′58.766″，38°3′31.572″ 0.007 / 0.007 / 1.0 / 0.017 合计 粉尘 / / / / / / / 0.164 TSP / / / / / / / 0.017 排放标准：《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 5、大气污染防治措施 本项目产生粉尘的主要有搅拌机、粉煤灰筒仓、水泥筒仓、储存砂子以及石子的原料棚等建构筑物。本次环评要求搅拌机、粉煤灰筒仓、水泥筒仓安装布袋除尘器，砂子、石子全部入棚储存。此外，在厂内外通过乔灌结合的立体绿化阻隔对粉尘气体加以控制。同时根据上述源强核算，本项目废气排放浓度均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3排放限值要求，粉尘的去除率最高可达到99.1%，措施可行。 6、废气监测计划 本项目废气监测计划见表4-11。 监测计划一览表 表4-11 监测项目 监测点位 监测项目 监测频次 污染源 废气 厂界 颗粒物 2次/年 二、水环境影响及污染防治措施 ① 生产废水 搅拌机、混凝土罐车在暂时停止生产时须冲洗干净。根据水平衡可知，冲洗废水产生量为10.2m3/d（2448m3/a），经砂石分离器+沉淀池（60m3）沉淀处理后回用车辆冲洗，不外排。 项目设置洗车台，混凝土运输罐车及水泥、粉煤灰等运输车辆离开厂区时进行冲洗，用水量以0.4 m3/车次计，项目每天离开厂区车次约为47次，则项目运输车辆冲洗用水量为18.8m3/d（4512m3/a），其中新鲜用水量为3.76m3/d（902.4m3/a），回用水量为15.04m3/d（3609.2m3/a）。项目洗车台配置30m3沉淀池，冲洗废水经沉淀池处理后循环使用。 ② 初期雨水 佳县水资源相对短缺，因此建设单位必须树立节水意识，收集厂区初期雨水，经沉淀后全部回用于生产，降低初期雨水直接外排对水环境的影响。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目集水池容量确定如下： 雨水量采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下： 式中：q——暴雨强度，l/s·ha； P——重现值，年； t——降雨历时，min； 雨水设计流量：Q=ΨqF Ψ——径流系数 F——汇水面积，hm2 P取值1年，t取值30min，Ψ取值0.6，F为0.2hm2（有效收集雨水面积，以全厂计）。 经计算，一次(以30min计)强降水厂区收集水为18.8m3，本项目设置了1座容积为60m3沉淀池（兼雨水收集池），可满足本项目初期雨水收集，初期雨水经收集、沉淀后，全部回用于生产。 ③ 生活污水 项目定员15人，日用水量按每人65L计，排水按用水的80%计，项目生活污水产生量为0.78m3/d（187.2m3/a）。厂区设置旱厕1座，定期清掏用作农田堆肥；生活污水仅洗漱废水，成分简单，用作道路洒水抑尘。 通过上述分析，项目产生的污废水经处理后综合利用，不外排，对地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析及防治措施 ⑴ 主要噪声源及源强 本项目噪声主要来源于粉磨机、搅拌机、水泵、风机、装载机等。主要设备噪声源强见表4-12。 项目主要声源源强 表4-12 单位：dB(A) 设备名称 数量 单个设备声压级 采取降噪措施 采取措施后噪声级 搅拌站 搅拌机 1 90 设在搅拌楼内，搅拌机定期检查，保证设备正常运转 70 皮带输送机 1 85 定期加润滑油， 减少摩擦噪声，置于密闭输送廊道内 65 螺旋输送机 3 85 65 风机 4 90 基础减振，进出风口安装消声器，风机连同电机采用可拆卸式隔声罩等 70 水泵 1 83 选用符合国家的水泵，设备入室、基础减振、隔声 70 装载机 1 85 低速行驶，控制作业时间 75 ⑵ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行预测。 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB(A)； α—车间平均吸声系数；取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m。 ⑶ 噪声叠加公式： 式中：LP——某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数 ⑷ 整体声源的确定 本次环评将项目主要噪声源分别视为整体声源，预测其对环境的影响。项目主要噪声源及其所在车间的有关参数见表4-13。 项目主要声源参数 表4-13 声源名称 预测点到声源中心距离m 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 搅拌楼 25 38 17 20 皮带输送机 25 34 16 23 螺旋输送机 26 37 16 20 风机 22 39 18 18 泵房 27 30 14 27 ⑸ 计算结果 厂界噪声预测结果见表4-14。 厂界噪声预测结果表 表4-14 位置 噪声源 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 本项目声源贡献值 48.42 45.34 52.19 49.96 2类标准 昼间 60 夜间 50 备注：本项目夜间不生产。 由预测结果可以看出，采取基础减振、消声、隔声等措施处理后，且在夜间不生产的情况下，各厂界昼间等效声级均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。 同时，为了降低噪声对周围环境的影响。本项目噪声控制措施如下： ⑴ 工艺设计与设备选型 ① 本项目将高噪声车间如搅拌机等布置在厂区中部生产区，厂界外无噪声敏感保护目标，尽量利用地形、厂房、树木等阻挡噪声的传播，使厂界和周围声环境达到有关标准。 ② 从设备降噪考虑，将物料传输、泵类等噪声较大的设备置于室内，如建有密闭皮带走廊、密闭搅拌楼、泵房等，利用建筑物隔声。 ③ 选用低噪声设备及对环境影响小的产品，使设备运行噪声对环境的影响降到最低。 ④ 选用符合国家的水泵，基础减振、设置隔声罩。 ⑵ 绿化降噪 在项目厂界四周种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。 ⑶ 管理措施 运输车辆在经过村庄、居民区等环境敏感点处应减速慢行，禁止鸣笛。项目夜间尽可能避免输送原料，夜间生产应严格管理，水泥罐车在装卸料及运输过程中尽量减少鸣笛。 根据分析，通过采取上述措施后，项目营运时厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，噪声防治措施可行。 本项目噪声监测计划见表4-15。 监测计划一览表 表4-15 监测项目 监测点位 监测项目 监测频次 污染源 噪声 厂界外1m 等效A声级 2次/年 四、固体废物影响及污染防治措施 项目固废主要来源有废弃的砂石料和混凝土、除尘收尘、冲洗废水产生的沉淀物及职工生活垃圾等。 ⑴ 不合格混凝土 不合格混凝土产生量直接取决于生产管理。通过严格原料进货审验的方法，可杜绝不合格砂石料入厂；通过改善生产经营信息流的传输效率，可使不合格混凝土产生量减少。根据企业提供的相关资料，产生量约为25t/a，可用于低等级道路修建。 ⑵ 砂石分离机分离出的砂石 本项目混凝土搅拌机、车辆冲洗废水经砂石分离机分离后，产生的砂石量约为7.5t/a，回用搅拌工序。 ⑶ 除尘器收尘 搅拌机除尘器收尘产生量为13.676t/a，筒仓除尘器收尘产生量为4.1t/a，全部回用搅拌工序。 ⑷ 废润滑油、废机油 设备检修产生的废润滑油产生量约为500kg/a，于厂区危废暂存间内暂存，定期交有资质的单位处理。 ⑸ 生活垃圾 本项目建成后有员工15人，生活垃圾产生量为3.6t/a，集中收集后交由环卫部门统一处理。 固体废物产生及处置情况见表4-16。 项目固体废物产生量及处理方式汇总表 表4-16 固废种类 产生工序 废物 类别 处理方式 数量 (t/a) 不合格混凝土 生产过程 一般固废 用于低等级道路修建 25 砂石分离机分离出的砂石 砂石分离机 一般固废 回用搅拌工序 7.5 除尘器收尘 除尘器 / 搅拌站除尘器收尘回用搅拌工序 17.776 废润滑油、废机油 设备检修 危险废物 于厂区危废暂存间内暂存，定期交有资质的单位处理 0.5 生活垃圾 职工生活 一般固废 集中收集后交由环卫部门统一处理 3.6 本项目产生的砂石分离机分离出的砂石属一般固废，于厂区内暂存回用于搅拌工序，暂存场所简单防渗，需地面硬化且表面无缝隙。一般固体废物堆场，需设置提示性环境保护图形标志牌。 设备检修产生的废润滑油、废机油于危废暂存间内暂存，危废暂存间按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597- 2001)的规定设置，具体要求如下： ① 所有产生的危险废物均使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求，且完好无损，容器下放置防渗托盘； ② 禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； ③ 危险废物贮存间的地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ④ 厂内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称等； ⑤ 定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损。应及时采取措施清理更换； ⑥ 危险废物贮存设施按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 五、地下水、土壤环境影响分析 ⑴ 地下水影响分析 本项目根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表分析结果为：搅拌站属于Ⅳ类项目，故本项目不需开展地下水环境影响评价。 由于本项目在生产过程中会产生冲洗废水及生活污水，同时结合项目特点和当地实际情况，厂区除绿化面积外对地面进行硬化处理，沉淀池均做防渗处理，同时加强防渗措施的日常维护以及生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏，使防渗措施达到应有的防渗效果，对区域地下水环境影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 ⑵ 土壤环境影响分析 ① 项目类别 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别分析结果为：搅拌站属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中其他，属Ⅲ类项目。 ② 占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HI964-2018）6.2.2.1将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5 hm2），拟建项目占地面积2246m2，占地规模属于小型（≤5hm2）。 ③ 土壤敏感程度 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HI964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表，项目区土壤敏感程度为不敏感。 ④ 评价工作等级划分 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HI964-2018）规定的污染影响型评价工作等级划分的原则，对土壤评价进行等级划分，评价等级划分见表4-17。 污染影响型评价工作等级划分表 表4-17 占地规模 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据上表可知，本项目土壤评价等级为“—”，故不需开展土壤环境影响评价工作。 六、生态影响及生态保护措施 本项目运营后对项目区生态环境影响主要来自道路运输产生的扬尘污染，由于项目所在区域气候干燥多风，车辆在运输过程中会带来扬尘污染，对生态环境和人群健康会产生一定的不利影响；同时生产设备及运输噪声对周围栖息的动物会产生一定的干扰。在原料运输过程中，所有运输车辆上加盖篷布，可在一定的程度上减轻运输造成的污染。项目所在地周边无国家及地方重点保护的动植物。 此外，应采取绿化补偿、景观改善、水土流失等生态保护措施，合理布局和完善区域生态格局，提高区域生态系统功能。环评要求在厂区周围种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散；生产区要结合各种生产设施的特点进行绿化，如在办公生活楼前空地栽植观赏性较强的树木、花、绿篱，并辅以绿地；道路的绿化以种植行道树为主，选择适宜当地的树种乔木如：河北杨、旱柳、樟子松，榆树、槐树等，灌木如：沙柳、沙棘、柠条、沙蒿等进行栽种，形成道路两侧的绿化带，厂区除预留绿化空地外，其余地面均进行硬化处理。 因此总体来看，项目正常运行时对生态环境产生的不利影响是可以接受的 七、环境管理 ⑴ 环境管理机构的设置与职责 设置环境保护管理机构及专职负责人员2名，建立环境管理机构，在现有环境组织机构的基础上，重新安排人员职责，负责组织落实监督本项目的各项环境保护工作。 环保专职管理人员的职能是： a 贯彻执行国家有关法律、法规和政策； b 编制本公司环保规划和年度发展规划，并组织实施； c 执行建设项目的“三同时”制度； d 监督环保设计工程措施及运行管理； e 配合有关环保部门搞好监测与年度统计工作； f 搞好本企业环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 ⑵ 环境管理的工作计划 项目运营阶段制定的环保工作计划如下： a 严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，按照监测计划定期组织进行全场内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； c 向环保主管部门申请排污许可证，按时交纳排污费； d 重视公众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，提高企业环境管理水平； e 积极配合环保部门的检查、验收。 f 加强危险废物贮存台账、转运记录的等管理，在危险废物入库贮存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等，同时危险废物的记录和货单在危险废物转运后应继续保留3年。 g 加强对危废暂存库、事故池的管理，定期检查消防器材，保证环境保护工作的顺利进行。 h 定期按照本项目提出的监测方案进行监测。 ⑶ 环境管理内容 环保机构应把合理利用资源、提高资源利用率以控制环境污染和生态破坏作为其环境管理的主要任务。建设工程环保机构的环境管理主要内容(建议)见表4-19。 环境管理主要内容(建议) 表4-19 环 境 管 理 内 容 环境计划 管理 ① 制定企业环境保护计划 ② 制定运营期环境管理计划 ③ 组织编制本机构环境管理程序文件 ④ 参与制定环境风险应急预案 环境质量 管理 ① 组织企业污染源和环境质量状况的调查 ② 建立环境监测制度 ③ 实行排污口规范管理，立标、建档，申报排污许可证 ④ 处理污染事故 环境技术 管理 ① 组织制定环境保护技术操作规程 ② 开展综合利用、减少三废排放 ③ 参与编制、组织和实施清洁生产审计 环保设备 管理 ① 建立健全环保设备管理制度和管理措施 ② 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 环保宣传 教育 ① 宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 ② 组织企业环保专业技术培训，提高人员素质水平 ③ 提高企业职工的环保意识 ⑷ 环境管理要求 a工程建设必须严格执行“三同时”制度。并且项目建成投产后要加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，杜绝事故排放。 b加强环保设施的运行管理，确保项目运营期产生的废气等能够达标排放，以免对周围的环境空气、操作员工的身体健康以及厂区和周边的植被造成影响。 c 项目编制重污染天气应急预案。 八、环保投资 环保投资是建设项目投资的重要组成部分，是确保企业建成后污染物达标排放的资金保障，也是初步审查设计和“三同时”验收的依据。项目总投资60万元，环保投资28.0万元，占总投资的46.67%。环保投资概算见表4-20。 环保投资概算表 表4-20 类别 污染源 污染物名称 治理措施 数量 环保投资（万元） 大气 污染物 搅拌站 筒仓 粉尘 下饲式布袋除尘器3台+15m高排气筒（3根） 3台 4.5 搅拌机 粉尘 经脉冲袋式除尘器后，由搅拌站顶部排气筒（高于地面15m）排放 1台 1.5 物料输送、转载 粉尘 密闭输送廊道 / 2 原料贮存、装卸粉尘 粉尘 搅拌站原料贮存、装卸均在原料棚（1座，2592m2）内，地面硬化，棚内设1台雾炮机，及时洒水抑尘，出入口设置双开门 1座 纳入主体工程 道路运输 扬尘 运输车辆采用罐车、遮盖蓬布或采用箱式运输，对道路及时清扫，设置洒水车1辆，定期洒水抑尘。 / 4 水污 染物 生活污水 CODcr BOD5、SS 厂区设旱厕，生活污水仅洗漱废水，用作道路洒水抑尘 1座 0.5 罐车、设备冲洗废水 SS 设置砂石分离器，沉淀池（60m3）1座，经沉淀处理后回用于搅拌工序 1座 4.5 出厂车辆冲洗废水 SS 厂区门口设置1套自动洗车台，沉淀池（30m3）1座，经沉淀处理后循环使用 1座 4 噪声 搅拌机、输送机等 噪声 设备尽量置于室内，并采取减震、隔声、消声等措施 / 3 运输车辆 噪声 避免夜间运输，尽量减少鸣笛 固废 生活区 生活垃圾 垃圾桶 5个 0.5 生产区 不合格混凝土 不合格混凝土用于低等级道路修建 / / 除尘灰 搅拌站除尘灰全部回用于搅拌工序 / / 砂石分离机分离出的砂石 砂石分离器分离的砂石全部回用于生产 / 废机油、废润滑油 于危险废物暂存间内暂存，及时交有资质的单位处置 1间 0.5 生态 绿化面积1000m2 / 3 合计 28.0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌站 | 筒仓 | 粉尘 | 下饲式布袋除尘器3台+15m高排气筒（3根） | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求 |
|  |  | 搅拌机 | 粉尘 | 经脉冲袋式除尘器后，由搅拌站顶部排气筒（高于地面15m）排放 |  |
|  |  | 物料输送、转载 | 粉尘 | 密闭输送廊道 |  |
|  |  | 原料贮存、装卸粉尘 | 粉尘 | 搅拌站原料贮存、装卸均在原料棚（1座，2592m2）内，地面硬化，棚内设1台雾炮机，及时洒水抑尘，出入口设置双开门 |  |
|  | 运输道路 | 扬尘 | 运输车辆采用罐车、遮盖蓬布或采用箱式运输，对道路及时清扫，设置洒水车1辆，定期洒水抑尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | 悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、 | 厂区设旱厕，生活污水仅洗漱废水，用作道路洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 搅拌机、罐车冲洗废水 | SS | 设置砂石分离器，沉淀池（60m3）1座，经沉淀处理后回用于设备、罐车冲洗 |  |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 厂区门口设置1套自动洗车台，沉淀池（30m3）1座，经沉淀处理后循环使用 |  |
| 声环境 | 各产噪设备 | 等效 A 声级 | 选用高效低噪声 设备、基础减震、高噪声设备至于室内等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格混凝土用于低等级道路修建；搅拌站除尘灰全部回用于搅拌工序；设备、罐车冲洗废水中的砂石全部回用于生产工序；废机油、废润滑油于危废暂存间内暂存，及时交有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强操作管理，确保设备正常稳定运行，采取分区防渗，沉淀池按照一般防渗区采取防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）建设，其他厂区地面采取简单防渗区防渗。 |
| 生态保护措施 | 厂区空地绿化，道路硬化。 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理：项目针对建设阶段、生产运行阶段，提出了具体的环境管理要求。明确了环境管理机构的设置与职责，建设单位需强化企业的环境管理，使污染治理设施正常、可靠运行，把污染减至最低，同时，进一步实施资源的综合再利用。 |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

- 其他

附图与附件

附图1 项目地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附图3 项目监测点位图

附件1 委托书

附件2 项目备案文件

附件3 项目临时用地批复

附件4 榆林市多规合一检测报告

附件5 未批先建罚款单

附件6 监测报告

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0 | / |  | 0.164 | 0 | 0.164 | +0.164 |
| 废水 | COD | 0 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | / |  | 3.6 |  | 3.6 | +3.6 |
|  | 不合格混凝土 | / | / |  | 25 |  | 25 | +25 |
|  | 除尘灰 | / | / |  | 17.776 |  | 17.776 | +17.776 |
|  | 设备、罐车冲洗废水中的砂石 | / | / |  | 7.5 |  | 7.5 | +7.5 |
| 危险废物 | 废机油、废润滑油 | 0 | / |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 建设项目类别 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

# Text boxes

冷库

滨榆线

空地

空地

空地

项目厂址

新鲜水

64.58

74.035

搅拌用水

混凝土产品带走

64.58

冲洗用水

搅拌机

混凝土罐车

砂石分离器+沉淀池

2.04

1

9.2

10.2

2.04

生活用水

0.975

出厂车辆冲洗用水

沉淀池

3.76

3.76

经化粪池处理后，定期清掏用作农田堆肥

0.78

0.195

15.04

料棚抑尘用水

绿化用水

2

0.68

3

2

8.16

粉尘、噪声

噪声

搅拌机

混凝土罐车

储罐

计量

泵

皮带输送机

搅拌

进料口

水

螺旋输送机

装载机

铲车

添加剂

筒仓

原料棚

石子

砂子

水泥

粉煤灰

废水、废渣

废水、废渣

粉尘

噪声

计量

粉尘

建筑工地

项目厂址

340m

220m

王家庄村

屈家庄村

图例

项目厂址

敏感点

等级