# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西八方合创新材料有限公司橡塑助剂新材

料加工项目

建设单位（盖章）：陕西八方合创新材料有限公司

编制日期：       2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西八方合创新材料有限公司橡塑助剂新材料加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-610828-04-01-288793 |
| 建设单位联系人 | 张景佩 | 联系方式 | 15588773388 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市佳县榆佳经济技术开发区 |
| 地理坐标 | （ 110 度 13 分 36.116 秒， 38 度 16 分 31.062 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2661化学试剂和助剂制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26---44、专用化学产品制造266中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5150 | 环保投资（万元） | 34 |
| 环保投资占比（%） | 0.66 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13313.33 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1.规划文件名称：《榆佳产业新区总体规划（2011-2030）》 审批机关：榆林市发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《关于<榆佳产业新区总体规划>的批复》（榆政发改发[2012]936号） 2.规划文件名称：《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）》 目前未取得审批意见。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1.规划环评名称：《榆佳产业新区总体规划环境影响报告书》 审查机关：榆林市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于榆佳产业新区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（榆政环函[2013]387号） 2.规划环评名称：《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》 目前未取得审查意见。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于榆佳经济技术开发区，2021年8月17日，本项目已取得榆佳经济技术开发区管理委员会文件《关于济南翔宇化工有限公司新建橡塑助剂新材料加工项目入园建设的批复》（榆佳管委发〔2021〕71号），同意本项目入驻。本次评价分析项目与《榆佳产业新区总体规划（2011-2030）》及规划环评的符合性，详见下表。 表1 项目与《榆佳产业新区总体规划（2011-2030）》及规划环评符合性分析表 类别 规划（规划环评）内容 本项目情况 符合性 榆佳产业新区总体规划（2011-2030） 规划布局 总体规划布局为“综合服务基地位于西北侧+工业生产基地位于新区中部及东部” 本项目占地为工业用地，为工业生产基地符合园区规划布局。 符合 产业发展规划 ①榆佳产业新区形成“一大三小一特色”五个产业集群； “一大”指大力发展产业规模较大的能源化工产业集群，“三小”指积极发展先进制造业、生产性服务业、房地产业三个产业规模较小的产业集群，“一特色”指加快发展具有特色的工业旅游及文化旅游产业集群。 ②大力发展产业规模较大的能源化工产业集群； ③积极发展先进制造业、生产性服务业、房地产三个产业规模较小的产业集群； ④加快发展具有特色的文化旅游产业集群； ⑤最终形成五个产业集群。 本项目为橡塑助剂加工项目，在产业布局中属于工业生产基地，符合园区产业发展规划。 符合 榆佳产业新区总体规划环境影响报告书 控制盐化工、光伏产业中污染源的排气筒数量和污染物排放量，燃煤锅炉必须采取脱硫脱硝措施，有效预防有毒有害气体事故性泄漏，设置大气环境防护距离。 本项目设2台3t/h燃气导热油炉为项目生产提供热量，燃料为天然气，安装低氮燃烧器后NOx可实现达标排放，因此，符合规划环评。 符合 规划新区污水处理厂 在工业片区最南侧规划一处污水处理厂，生活区污水经隔油池、化粪池处理后，排入污水处理厂，工业区废水需自行预处理后达到二级以上标准排入污水管道，排入污水处理厂。 本项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理；无生产废水产生。 选用设备声源低噪设备，并进行减震处理；阻隔声传播途径，受声体防护。 本项目选用低噪声设备，采取基础减振措施，厂界周围50m范围内无噪声敏感点。 一般工业固废应尽量综合利用，不可回收利用的部分送至排渣场，危险废物各企业应自行落实危废处置措施，临时储存场所要规范建设。生活垃圾定点收存，定期送往园区生活垃圾填埋场处置。 本项目生活垃圾交由环卫部门运往生活垃圾填埋场处置；废包装材料定期外售综合利用，少量废活性炭暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 建设集中事故水池，统筹考虑物料贮存、输送，尽可能缩短物料输送距离；制定工业区环境风险应急预案，成立联合应急救援队，定期进行演习；加强宣传，提高周边居民对环境风险影响的防范意识。 本项目应制定建设项目环境风险应急预案，并与园区风险应急预案进行联合，定期进行演练。 《榆佳产业新区总体规划环境影响评价报告书》审查意见 合理安排建设时序。新区应先行建设给排水管网、集中供热、污水处理、中水回用及渣场等环保基础设施，确保入园项目建设后可依托利用。 项目位于工业生产基地，目前已建成污水管网，可满足本项目生活废水。生活垃圾填埋场已建成使用，本项目生活垃圾可依托。 符合 规划区采取集中供热、供气，严格限制分散小锅炉建设，燃煤锅炉必须采取脱硫脱硝措施。 园区目前未建设集中供热设施，本项目生产供热来自燃气导热油炉，燃气导热油炉采用天然气，属于清洁能源。 符合 园区应采用先进的环境管理模式，按照IS 14001标准的要求，严把建设项目环境准入关，必须按清洁生产和循环经济的要求明确入区企业的准入条件，按排污总量控制指标要求，控制入区企业的数量和规模，各单个建设项目均要依据环境影响评价的结论决定是否允许入区。严格落实禁建区、限建区的开发性建设。 本项目属于橡塑助剂加工项目，符合园区的入园规定。 符合 新区规划充分考虑了大气污染物可能对人体健康的影响，在规划的工业区和居住区之间设置了较大距离的防护带。在规划执行过程中，应严格遵循规划原则，禁止在规划的工业区和居住区之间新建集中居住区；对各项目确定的大气环境防护距离内的居住区应进行搬迁。 本项目废气均可达标排放。项目位于园区内，周边500m范围内无居民。 符合 由于佳县煤炭资源缺乏，新区在后续发展过程中不应再引进煤化工项目，只在现状基础上按照国家产业政策或行业要求，进行调整和整合提升。榆佳产业新区土地远期可承载的人口为7万人，规划预测的人口偏高，应加以限制。 本项目不属于煤化工项目，符合园区的入园规定。 符合 评价区目前声学环境质量较好，建设布局应严格按声环境功能区划的要求实施，结合环境保护规划，加强园区功能区间缓冲区及功能区内不同功能单元间的防护带、绿化隔离带建设，确保功能区噪声达标。 本项目正常工况下噪声达标排放。 符合 一般工业固废应立足综合利用，不可回收利用的部分送至排渣场，危险废物各企业应自行落实危废处置措施，临时储存场所要规范建设。生活垃圾定点收存，定期送往园区生活垃圾填埋场处置。 本项目生活垃圾交由环卫部门运往生活垃圾填埋场处置；废包装材料定期外售综合利用，少量废活性炭和废导热油暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 符合 新区应设立环境管理机构，建立污染源和环境质量监测网络。建立环境风险的区域应急机制，制定环境风险应急预案，成立安全及环境风险应急救援队，定期进行演练。加强对企业风险事故的防范和应急管理，防止风险事故在企业间产生连锁效应。 本项目应制定环境风险应急预案，并与园区进行联合演练。 符合 在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价。规划区出现重大环境事故或其他特殊情况下，可增加频次。在规划修编时应重新编制环境影响报告。 《榆佳经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》于2019年5月形成征求意见稿，目前尚未取得审批意见，属于《榆佳产业新区总体规划》的修编规划。 符合 2018年7月，榆佳经济技术开发区管委会委托长安大学城市规划设计研究院组织编制《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）》；2019年3月，榆佳经济技术开发区管委会委托榆林市环境科技咨询服务有限公司组织编制《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》，目前暂未取得规划批复和规划环评审查意见。 由于园区规划已修编，故本次评价分析项目与《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）》及规划环评的符合性，具体见下表。 表2 项目与《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035）》及规划环评符合性分析表 类别 规划（规划环评）内容 本项目情况 符合性 榆佳经济技术开发区总体规划修编（2018-2035） 规划定位 打造世界一流光伏产业基地，国家盐化工产业示范区，西北地区重要的清洁能源生产基地及物流基地，规划期末建成国家级产城融合示范区。 本项目为新材料制造项目，符合园区规划定位和规划目标。 符合 规划目标 远期2035年规划期末，榆佳经济技术开发区工业建设面积达到11.02km²，工业产值达到1000亿。全面实现产城融合，形成以盐化工业、光伏产业、LNG产业和现代服务业为主，集装备制造、科技创新、新材料制造、医疗医药、教育培训、金融保险、生活居住等功能于一体的生态宜居产业新城。 符合 产业发展目标 轻工业： 规划近期产业链（2025）：主要发展包装印刷，年产10000吨基酒制造，甜叶菊加工，农副产品加工，新材料、建筑材料等。 本项目为橡胶助剂制造项目，属于规划产业发展目标中轻工业中的新材料产业。 符合 近期建设规划 近期重点建设项目 二、产业项目 5.其他工业项目：橡胶塑料助剂材料（陕西八方合创新材料有限公司）。 本项目为橡胶塑料助剂材料制造项目，属于园区近期建设规划中近期重点建设项目的其他工业项目。 符合 规划环境影响报告书结论 榆佳经济技术开发区发展以盐化工、光伏、LNG、轻工业、装备制造等产业为主，规划定位、规划目标及产业类型符合国家产业政策，符合《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《榆林市国土空间综合规划（2015-2030）》、《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030）》，规划的环保要求基本符合国务院《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤防治行动计划》等相关环保政策。 规划区用地范围内不涉及国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园、水源地保护区等国家禁止开发区域。 从大气环境影响角度，在资源、能源消耗达到国内先进水平（清洁生产一级），并严格落实脱硫脱硝措施、燃煤锅炉实现超低排放的前提下，规划规模能够满足二氧化硫、二氧化氮环境容量的要求，大气环境影响可以接受。 从水环境影响角度，如能严格控制废水产生量，加大中水回用力度，同时，采取有效防范措施，预防水环境风险事故的发生，可保证废水零排放。 综上，规划的实施对对区域经济增长和社会发展将起到巨大的带动作用，但会给区域资源环境带来一定的压力，但可以通过采取相应措施减缓将不利影响降至可接受的程度。因此，在采取本报告建议的相应替代方案和环境保护对策的前提下，从环境保护的角度分析，规划方案基本可行。 本项目为新材料制造项目，符合园区规划定位和规划目标。在采取评价提出的环保措施后，项目运营期产生废气可达标排放，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理；事故消防废水收集后进入事故水池。 符合 综上，本项目符合榆佳经济技术开发区总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 1.1《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号） 经对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在禁止准入类和许可准入类之列，按照《市场准入负面清单（2022年版）》中“一、对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。”的规定，本项目可进入市场。 1.2与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于允许类，符合当前国家产业政策，且项目已在佳县行政审批服务局备案（见附件2），备案文号为：2111-610828-04-01-288793，本项目的建设符合国家当前的相关产业政策。 1.3与《陕西省化工项目安全准入条件(试行)》相符性分析 经对照《陕西省化工项目安全准入条件(试行)》，该《准入条件》所指的化工项目是指主要原辅料为化学原料、最终产品为化学品、生产工艺中存在化学反应或涉化环节的项目。本项目主要原辅料为化学原料、最终产品为化学品，但生产工艺仅为涉物理过程的混合分装，不涉及化学反应和涉化环节，故《陕西省化工项目安全准入条件(试行)》中相关要求不适用于本项目。 2、“三线一单”符合性分析 生态保护红线 项目所在地位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，项目不触及生态保护红线。 资源利用上线 项目属于橡塑助剂加工项目，本项目运营消耗资源主要为电、水、天然气等，项目耗电量和消耗水量相对区域资源利用总量较少，项目用水为生活用水，不触及资源利用上线。 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》，本次收集了2021年连续一年佳县城区环境空气质量数据，本项目区域PM10、PM2.5、SO2、CO、NO2、O3均达标，在监测期间，其它项目均满足相应环境质量标准，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。 （4）与《榆林市生态环境准入清单》相符性分析 本项目位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区，属于榆林市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单）生态环境分区管控中的重点管控单元，环境要素类别：大气高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区。根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发【2021】17号文）相关要求，与榆林市生态环境总体准入要求相符性分析见表3，和佳县榆佳经济技术开发区生态环境准入要求相符性分析见表4。 表3 项目与榆林市生态环境总体准入要求相符性分析 管控要求 本项目情况 相符性 空间 布局 约束 .以生态保护红线为核心，严格保护各类自然保护地和特色自然景观风貌，建设和修复生态空间网络，构筑以自然资源集中分布区域为生态源地、重要自然保护地为生态节点、河流水系廊道为纽带的“三廊三带多点”的生态安全格局。基于区域生态安全格局，维育以黄土高原生态屏障、长城沿线防风固沙林带为主的陕北“一屏一带”生态屏障，重点协同建设“北部防风固沙生态屏障、东部黄河沿岸水土流失防治带、南部黄土高原水土流失防治带”三条防风固沙固土生态带。 项目位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，项目不触及生态保护红线 相符 构建“一核三区、一轴二带”绿色低碳、多极多元的产业空间布局结构。其中三区，北部煤电化工发展区包括榆阳、横山、神木、府谷4个县市区，依托榆神工业区、榆横工业区、神木高新区、府谷煤电化工业区等重点园区发展以煤为主的煤炭、煤电、煤化工等能源化工主导产业和有色、新能源、装备、建材、物流、文化旅游等产业。西部油气综合利用区包括定边和靖边两县，依托靖边能源化工综合利用产业园、定边工业新区等重点园区，发展原油、天然气、油气化工等产业，加快培育风能和太阳能等新能源产业。南部生态产业区包括南部六县，重点发展建材、特色轻纺和文化旅游、现代物流等产业，培育农产品加工产业集群。 另外，在榆林市老城区、高新区、横山新区、东沙新区、芹河新区、空港生态区等组团，重点发展现代服务业、特色轻纺、装备、战略性新兴产业以及都市农业等。。 项目位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区 相符 建设世界一流高端能源化工基地。推动兰炭全产业链升级改造，重点发展北部煤电化工发展区（榆神工业区、榆横工业区、神木高新区、榆阳产业园区、府谷循环经济产业区），西部油气综合利用区（靖边经济技术开发区）和榆佳经济技术开发区，完善其他县域的产业园区建设。 项目位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区 相符 “两高”项目的准入需严格执行中央和我省相关政策。严格“两高”项目准入，石化、现代煤化工项目纳入产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 本项目不属于所列“两高”项目 相符 以“一山（白于山）、四川（皇甫川、清水川、孤山川、石马川）、四河（窟野河、秃尾河、佳芦河、无定河）、三区（长城沿线沙化土地治理区、定边北部盐碱地整治区、沿黄水土流失治理区）”为生态修复重点修复区域，协同推进“南治土、北治沙、全域治水”，打造黄土高原生态文明示范区，构筑黄河中游生态屏障。 本项目不在所列区域内 相符 沿黄重点县市区工业项目一律按要求进入合规工业园，严控高污染、高耗能、高耗水项目。 项目位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区，不属于高污染、高耗能、高耗水项目 相符 污染排放管控 水污染防治：全面加强城镇生活污水处理设施建设和运行管理；因地制宜建设农村污水处理设施，有效减少农村污水直排现象，到2025年，城市、县城污水处理率分别达到95%、93%；开展入河排污口、饮用水水源地以及黑臭水体专项整治，到2025年，水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，消除国考劣Ⅴ类断面（不含本底值影响的断面）和城市黑臭水体。 / 相符 大气污染防治：强化区域联防联控、多污染物协同治理以及重污染天气应对；调整优化能源结构，控制温室气体排放，打造低碳产业发展格局。 / 相符 土壤污染防治：加强农用地分类成果应用；实施土壤污染状况调查、治理及修复等措施。 / 相符 固体废物污染防治：2025年底前，市中心城区污泥无害化处理率达到95%以上，其他县市区达到80%以上；促进生活垃圾减量化资源化无害化，全市城镇生活垃圾无害化处理率进一步提升。 / 相符 工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市化工、建材等行业超低排放改造。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的区域污染物削减措施，腾出足够的环境容量。 本项目不属于“两高”项目 农业源污染管控：新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。 / 环境风险防控 坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。各级人民政府及其有关部门和企事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 / 相符 加强饮用水水源地环境风险管控。编制水源地突发环境事件应急预案，定期开展环境应急演练，提升应急监管能力。 / 相符 禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥等。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放,落实土壤污染隐患排查制度。到2025年，受污染耕地安全利用率达95%，重点建设用地安全利用率得到有效保障。 / 相符 重点加强化工园区环境风险防控。 要求企业运营后，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 相符 加强危险废物、核与辐射等领域环境风险防控。 项目产生的危险废物主要为废活性炭，在危废暂存间暂存后，定期交有资质单位安全处置。 相符 表4 项目与佳县榆佳经济技术开发区生态环境总体准入要求相符性分析 管控单元分类 管控要求 项目建设情况 相符性 水环境工业污 染重点管控区 空间布局约束 充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模。 本项目不属于高排放、高污染项目；项目所在地未列入列入疑似污染地块名单；不属于“两高”项目。 相符 污染物排放管控 1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。 2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，应严格控制相应污染物的排放量。 3.严控高含盐废水排放。 本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。 相符 环境风险防控 1.深入开展重点企业环境风险评估，摸清危险废物产生、贮存、利用和处置情况，推动突发环境事件应急预案编制与修编，严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批，强化工业园区环境风险管控。 2.加强涉水涉重企业和危险化学品输运等环境风险源的系统治理，降低突发环境事故发生水平。 要求企业运营后，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 相符 资源利用效率要求 提高工业用水重复利用率，强化再生水利用 本项目冷却水循环使用 大气高排放重点管控区 污染物排放管控 1.完善大气污染防治设施，全面提高污染治理能力。 2.关注氮氧化物和挥发性有机物的一次排放。 3.新建“两高”项目需要依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。大气污染防治重点区域内采取增加散煤清洁化治理，为工业腾出指标和容量等措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目不属于“两高”项目，项目粉尘废气经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；有机废气经水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；导热油炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术。 相符 3.项目与相关产业政策及当地相关规划相符性分析 项目与相关产业政策及当地相关规划相符性分析见表5。 表5 项目与相关政策符合性分析 名称 内容 本项目情况 符合性 《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》（中共榆林市委办公室2022年2月10日印发）及《佳县2022年生态环境保护三十七项攻坚行动方案》（中共佳县县委办公室2022年3月11日印发） （一）坚决打好党中央和我省环保督察反馈问题整改攻坚战。2.能耗管控行动。根据国家发改委等四部委《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）和省发改委等四部门《关于贯彻落实“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目有关工作的通知》（陕发改办工业〔2021〕1429号）及市发改委《关于继续做好“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目有关工作的通知》（榆政发改发〔2021〕313号）文件精神，全县现有不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的工业企业，在2022年前完成整改；严控新上高污染、高耗水、高耗能项目，确有必要建设的新建高污染、高耗水、高耗能项目必须进行规范性评估后方可立项。严格实行能耗双控管理和节能审查，完成年度能耗双控目标任务，建立项目用能预审制度，未通过节能审查的项目不得开工建设，已停工的不得复工复产；实行用能权动态管控，实施能耗预警通报、停产限产等措施。按照市上要求系统推进企业能耗在线监测系统建设，实现能耗双控科学化、规范化管理。 本项目不属于“高污染、高耗水、高耗能”项目 符合 持续打好蓝天保卫战。 7.建筑工地精细化管控行动。县城及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格；县城施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆。3月起，县住建局牵头每月组织开展一次建筑施工联合执法检查，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。 本项目施工期严格按照方案中的要求施行，采取工地周边设围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、洒水降尘等措施来控制扬尘污染，落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌联席管理”的防治联动制度。 符合 全力打好黄河流域高质量发展生态环境保护持久战。 30.工业园区清洁发展行动。榆佳经开区要完善园区道路及平交路口硬化，配备道路湿式清扫车，湿式清扫率达到70%；工业园区内裸露土地全部绿化或覆盖；完善园区内污水处理设施及管网建设，园区内所有生产废水和生活污水全部收集处理；加强工业固体废物综合利用，不能利用的进入园区固体废物贮存场，禁止随意倾倒、掩埋；工业固废贮存场易产生扬尘的物料应密闭贮存，不能密闭的实施分区作业并采取有效覆盖措施防止扬尘污染。12月底前，各工业企业完成无组织排放深度治理，工业园区基本实现清洁化。加强执法监管，督促入园企业完善易产生烟、粉尘生产工段密闭及除尘设施建设，严厉打击超标排污等违法行为。如空气质量、水环境质量超标严重，坚决暂停新增工业污染项目入园。 本项目无生产废水产生，生活污水生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。生产过程中产生的颗粒物经收集后通过一套袋式除尘器处理后通过15米排气筒排放。导热油炉配套安装低氮燃烧器。本项目一般工业固体废物均得到综合利用，危险废物在危废间暂存后定期交由有资质单位安全处置。 符合 （五）全力打好黄河流域高质量发展生态环境保护持久战。 37.污染隐患排查整治行动。规范入河排污口设置审核。榆佳经开区所有工业企业工业废水达标处理，实现零排放；持续开展黄河（佳县段）干支流域涉水、气、固废、重金属及环境污染风险专项检查，严厉打击偷排、直排、超标排污及乱倾乱倒等环境违法行为。 本项目无生产废水产生，生活污水生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。本项目一般工业固体废物均得到综合利用，危险废物在危废间暂存后定期交由有资质单位安全处置。 符合 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）、《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》陕环函﹝2019﹞247号 加大产业结构调整力度，新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施 本项目属于新建项目，位于佳县榆佳经济技术开发区内，配套建设低氮燃烧+烟气循环治理技术。 符合 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代 本项目工业炉窑采用天然气作为原料 符合 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行 本项目工业炉窑配套建设低氮燃烧+烟气循环治理技术，确保稳定达标排放。 符合 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施 本项目工业炉窑采用天然气作为原料，且不涉及粉状物料。 符合 以煤、煤矸石等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施 本项目工业炉窑采用天然气作为原料 不涉及 《生态环境部关于重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号） （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原料的使用 符合 （二）全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。提高废气收集率。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 本项目含VOCs液态物料为液体石蜡，储存于高效密封储罐内。生产过程中产生的有机废气经“水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置”处理后通过15米排气筒排放。集气罩可以满足距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置风速应不低于0.3米/秒 符合 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目生产过程中产生的有机废气经“水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置”处理后通过15米排气筒排放。去除效率可以达到90%，满足要求 符合 《生态环境部关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号） 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原料的使用 符合 （二）全面落实标准要求，强化无组织排放控制。2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。 本项目含VOCs液态物料为液体石蜡，储存于高效密封储罐内。装卸采用罐车进行装卸，场内输送采用密闭管道进行输送。 符合 （三）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 本项目生产过程中产生的有机废气经“水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置”处理后通过15米排气筒排放。去除效率可以达到90%，满足要求 符合 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》 （二）推进产业结构优化保障专项行动。 4．优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。推动有条件的高炉转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。关中地区逐步淘汰步进式烧结机、球团竖炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。重点区域严禁新增化工园区。 本项目不属于“两高”项目 符合 （五）开展挥发性有机物排查整治专项行动。 10．强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。11．开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整顿。各市（区）对照排查整治清单，全面梳理挥发性有机物治理设施台账，分析治理技术、处理能力与挥发性有机物废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保稳定达标排放。 本项目含VOCs液态物料为液体石蜡，储存于高效密封储罐内。生产过程中产生的有机废气经“水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置”处理后通过15米排气筒排放。 符合 （六）推进清洁能源优化保障专项行动。 15．持续推进锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，确保采暖期稳定达标排放。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。加大燃煤小锅炉淘汰力度，到2022年底，县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 本项目燃气导热油炉采用低氮燃烧工艺，污染物排放可以满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》 符合 （九）推进扬尘综合整治专项行动。 22．推进建筑施工扬尘精细化管控。到2022年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比提升到60%、装配式建筑占比达到24%。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的施工单位依法依规实施联合惩戒。 本项目施工期严格按照方案中的要求施行，采取工地周边设围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、洒水降尘等措施来控制扬尘污染，落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌联席管理”的防治联动制度 符合 《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》 深入打好城市黑臭水体治理攻坚战。 8．深入推进工业污染防治。加快产业结构调整，坚决遏制“两高”项目盲目发展，沿黄重点地区严控高污染、高耗水、高耗能项目，依法依规淘汰落后产能。加快工业园区污水集中处理设施建设，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。严格落实排污许可制度，确保企业持证排污、按证排污。在黄河流域逐步开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产。 本项目不属于“高污染、高耗水、高耗能”项目。本项目无生产废水产生，生活污水生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。 符合 《陕西省净土保卫战2022年工作方案》 （二）防范工矿企业新增土壤污染。 3．严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新改扩建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施。 本项目依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施 符合 推进地下水污染防治。 19．加强地下水污染源头防控。统筹推进土壤和地下水污染风险管控与修复。指导地下水污染防治重点排污单位开展地下水污染渗漏排查，针对存在的问题采取防渗改造措施。探索开展城镇地下水型饮用水水源保护区、补给区及供水单位周边环境状况调查评估，推进傍河地下水型饮用水水源地环境风险管控。 本项目建设严格落实防腐蚀、防渗漏等地下水和土壤污染防治具体措施 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，该项目属于二十三、化学原料和化学制品制造业26---44、专用化学产品制造266中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响报告表。 本项目基本情况见表6。 表6 本项目主要经济技术指标一览表 项目基本内容 项目名称 陕西八方合创新材料有限公司橡塑助剂新材料加工项目 建设单位 陕西八方合创新材料有限公司 建设性质 新建 环评文件类别 登记表□报告表■报告书□ 劳动定员 40人 工作制度 单班12小时，年工作日300天 产业特征 投资额（万元） 5150 环保投资（万元） 18 产业类别 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业） 行业类别 二十三、化学原料和化学制品制造业26---44、专用化学产品制造266中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）” 产业结构调整类别 允许类 5个行业总量控制行业 不属于 投资主体 私有企业 厂址 省辖市名称 榆林市 县（市） 佳县 是否在产业集聚区 或专业园区 是 排水去向 本项目无生产废水产生，废水主要为员工办公生活产生的生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。 本项目污染因子 ①废气：加热成型工序产生的非甲烷总烃经一套“水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置”处理后通过15米排气筒排放。导热油炉废气通过1套低氮燃烧措施处理后，烟气经一根15m高的排气筒排放。滚筒熔化炉加热废气通过1套低氮燃烧措施处理后，烟气经一根15m高的排气筒排放。 ②废水：生产过程中无生产废水产生，废水主要为员工办公生活产生的生活污水。 ③噪声：主要为生产机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70~85dB(A)。 ④一般固体废物：主要为生产过程中废包装材料、废边角料、不合格产品和员工办公生活产生的生活垃圾。 ⑤危险废物：主要为定期更换的废活性炭。 2、项目周围环境概况 本项目位于榆佳经济技术开发区，项目厂区西侧为天瑞路，隔路为陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司，其余三侧均为空地。距离本项目最近的环境敏感点为项目东北侧1750m的稍店则村。 3、建设内容 3.1、主要建设内容 本项目主要建设生产车间、原料仓库、成品仓库、办公用房、锅炉房、罐区及其他配套用房等。本项目主要建设内容见表7，主要设备清单见表8，主要原辅材料见表9。 表7 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 项目 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1F建筑，建筑面积2079m2 新建 辅助工程 原料仓库 1F建筑，建筑面积1462m2 新建 成品仓库 1F建筑，建筑面积1200m2 新建 锅炉房 1F建筑，建筑面积80m2 新建 办公用房 1F建筑，建筑面积208m2 新建 配电室 1F建筑，建筑面积208m2 新建 罐区 占地面积约为1800m2，位于厂区东侧，设有1000m3保温储罐2座，500m3保温储罐2座，200m3保温储罐1座，四周设有0.8m高围堰，围堰容积1440m3。 新建 门卫室 1F建筑，建筑面积30m2 新建 公用工程 给水 由榆佳经济技术开发区自来水公司提供 新建 供电 由榆佳经济技术开发区电网统一供给 新建 供气 由榆佳经济技术开发区天然气管网统一供给 新建 供热、制冷 项目生产供热设2台2100kW导热油炉（一用一备）为生产工序提供热量，办公生活区冬季供热采用分体空调 -- 环保设施 废气 喷雾成型工序产生的粉尘和加热成型工序产生的非甲烷总烃经一套“水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置”处理后通过15米排气筒排放。 导热油炉废气通过2套低氮燃烧措施处理后，烟气经一根8m高的排气筒排放 滚筒熔化炉加热废气通过2套低氮燃烧措施处理后，烟气经一根15m高的排气筒排放 -- 废水 无生产废水产生，生活污水生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。 -- 固废 废包装袋收集后暂存一般固废暂存间，定期外售，废边角料和不合格产品回用于生产，生活垃圾交由环卫部门统一处置。废活性炭收集后暂存在危废暂存间，定期交有资质单位安全处置。 -- 噪声 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、隔声等措施。 -- 表8 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 燃气导热油炉 2100kW 2 座 一用一备，为加热提供热能 2 搅拌加热容器 3m3 4 套 原料加热搅拌 3 搅拌加热容器 5m3 4 套 原料加热搅拌 4 搅拌罐 5m3 6 套 原料加热搅拌 5 造粒机 2t/h 2 台 用于造粒成型工序 6 切片机 2t/h 2 台 用于切片成型工序 7 喷雾塔 3t/h 1 套 用于喷雾成型工序 8 半自动称重打包机 5t/h 2 台 用于打包工序 9 保温储罐 1000m3 2 座 用于储存原料 10 保温储罐 500m3 2 座 用于储存成品 11 保温储罐 200m3 1 座 用于储存成品 12 保温储罐 40m3 1 座 用于暂存原料 13 滚筒熔化炉 15t 2 座 用于原料加热 14 过滤器 3t/h 4 台 用于精滤工序 表9 原辅材料用量消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 石蜡 t 10000 外购，白色块料，袋装，50kg/袋，最大存储量200t 2 费托蜡 t 10000 外购，白色粒料，袋装，50kg/袋，最大存储量200t 3 脂类 t 3000 外购，白色粒料，袋装，50kg/袋，最大存储量100t 4 液体石蜡 t 20000 外购，槽车打入保温储罐暂存，最大存储量1800m3 5 聚乙烯塑料颗粒 t 1500 外购，白色粒料，袋装，50kg/袋，最大存储量50t 6 物理助剂 t 555 外购，白色粒料，主要成分为白土和硅藻土 7 粗蜡 t 5000 外购，白色块料，袋装，50kg/袋，最大存储量150t 8 水 m3 578 由榆佳经济技术开发区自来水公司供给 9 电 万kwh 100 由园区电网供给 10 天然气 万m3 200 由园区天然气管网供给 原辅材料理化性质简介： 费托蜡：费托（Fischer Tropsch）蜡是亚甲基聚合物，是碳氢基合成气或天然气合成的烷烃聚合物，主要依靠煤化工优质廉价的原材料进行铁基或者钴基合成，较原油蜡价格有比较明显的优势。费托蜡可以应用到塑料加工中，如注塑、挤出以及造粒行业。费托蜡在色母粒和改性塑料生产过程中，在混料时有助于填料的分散和出色滑爽性。可以用作PVC的外润滑剂，低黏度能提高产品的生产速度，在混料时有助于颜填料的分散特别在高粘度体系的挤出中有较好的任用，比普通PE蜡添加量少40--50%，而且能显著提高制品表面光泽。在使用浓色时，熔化的费托蜡可以有效地润湿染料，降低挤出粘度。 脂类：脂类包括脂肪酸（多是4碳以上的长链一元羧酸）和醇（包括甘油醇、硝氨醇、高级一元醇和固醇）等所组成的酯类及其衍生物。 液体石蜡：性状：无色半透明状液体，无味无臭。溶解性：不溶于水和乙醇。对光、热、酸稳定，但长时间受热或光照会慢慢氧化。相对密度 ：0.831～0.863。闪点：194℃～228℃。 聚乙烯：（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量a-烯烃的共聚物。无嗅、无味、无毒的白色颗粒或粉末。熔点13℃。密度0.942-0.950g/cm3。软化点120-125℃。脆化温度-70℃。最高使用温度100℃具有优良的耐热、耐寒、耐磨性及介电性、化学稳定性。在室温下几乎不溶于任何有机溶剂。能耐多种酸碱及各种盐类溶液的腐蚀。吸水性和水蒸气渗透性均低。但耐老化性能较差。项目使用聚乙烯为高密度聚乙烯。 粗石蜡：指含油蜡经过发汗或溶剂脱油而尚未经过最后精制工序的石蜡。 物理助剂：本项目产品生产添加的物理助剂的成分主要为白土和硅藻土。 白土：性状：无臭、无味、无毒的白色或米色粉末或颗粒。呈分散状，有油腻感。相对密度2.3~2.5。溶解性：不溶于水、有机溶剂及各种油类和脂类。几乎完全溶于热苛性钠溶液中。用于吸附石蜡、润滑油等石油类矿物的不饱和烃、硫化物、胶质及沥青质等不稳定物质和有色物质。 硅藻土：硅藻土的化学成分主要是SiO2，含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等和有机质。密度1.9—2.3g/cm3，堆密度0.34—0.65g/cm3，比表面积40—65m2/g，孔体积0.45—0.98cm3/g，吸水率是自身体积的2—4倍，熔点1650℃—1750℃，在电子显微镜下可以观察到特殊多孔的构造。 本项目年产5万吨橡塑助剂。具体产品方案见表10。 表10 项目产品方案一览表 序号 名称 年产量 规格 1 聚乙烯蜡 10000 袋装，25kg/袋 2 橡胶防护蜡 10000 袋装或桶装，50kg/袋（桶） 3 塑料润滑剂 8000 袋装，25kg/袋 4 精制费托蜡 10000 袋装，25kg/袋 5 石蜡 10000 袋装，50kg/袋 6 蜡乳液 2000 桶装，170kg/桶 项目物料平衡图见下表。 图1 项目物料平衡图 3.2、配套工程 3.2.1供电 本项目用电由榆佳经济技术开发区电网统一供给，可满足项目用电需求。 3.2.2给排水 给水：本项目采用榆佳经济技术开发区自来水公司供水，可满足项目用水需求。 排水：本项目采用雨污分流制，雨水经雨水沟进入园区雨水管网。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。 4、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，均不在厂区食宿，实行三班每班8小时工作制，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 施工期： 主要污染工序： 施工期： 1、废气 主要为土建工程、物料运输及堆放等过程产生的扬尘和汽车尾气等。 2、废水 主要为设备冲洗废水与施工人员的洗漱废水。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类施工机械设备产生的噪声和运输物料的交通噪声，在施工期阶段可能会对周边环境造成一定影响。 4、固体废物 主要为施工人员产生的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾。 营运期： 图3 本项目工艺流程图 工艺流程简述： 从厂外采购原辅料，其中包括液体蜡、费托蜡、石蜡、聚乙烯塑料颗粒、物理助剂、粗蜡、脂类等，根据下游不同行业（塑料、橡胶等行业）要求复配不同物理特性（粘性、硬度、熔点、细度、分散度等）的产品（包括聚乙烯蜡、橡胶防护蜡、塑料润滑剂、精制费托蜡、石蜡、蜡乳液等）。项目所生产的聚乙烯蜡、橡胶防护蜡、塑料润滑剂、精制费托蜡、石蜡、蜡乳液等产品生产工艺均一致，只是所用原辅料和配比不同。具体原辅料使用和配比情况如下： ①聚乙烯蜡：将5-10%聚乙烯、30%石蜡、50%费托蜡、5-10%动植物酸酯，3-5%物理助剂进行加温混合复配。复配过程中温度控制在130-150度均不产生化学反应及分解。 ②橡胶防护蜡：将70%石蜡或粗石蜡，20%硬脂酸，10%70#费托蜡进行加温混合复配。复配过程中温度控制在100-120度均不产生化学反应及分解。 ③塑料润滑剂：将80% 105#费托蜡，5-10%聚乙烯，10%液体石蜡，5%脂肪酸进行加温混合复配。复配过程中温度控制在130-150度均不产生化学反应及分解。 ④精制费托蜡：将固体粗费托蜡加温融化成液态蜡，在此过程中加入5%物理助剂进行搅拌，待助剂和液体蜡搅拌充分均匀后进入精制过滤器进行过滤精制。过程中温度控制在90-120度均不产生化学反应及分解。 ⑤石蜡：将50%40-60#费托蜡，50%52-60#石蜡进行调配，控制产品的熔点不高于60℃，符合市场上石蜡产品的标号。复配过程中温度控制在80-90度均不产生化学反应及分解。 ⑥蜡乳液：将90-98%液体石蜡,2-10%液体物理助剂进行搅拌混合，调配不同粘度的蜡乳液产品。复配过程中为常温，不需要加热，不产生化学反应及分解。 综上，本项目不同产品的生产工艺全程为物理混合分装过程，均不产生化学反应及分解。工艺流程及产污环节简述如下： 加热搅拌：根据不同产品要求的不同配比方案，将外购原材料按一定比例投入加热搅拌容器或者滚筒熔化炉中，加热搅拌使物料充分融化后搅拌使物料充分混合，如果搅拌不均匀此时打入搅拌罐充分搅拌。加热温度约为140℃~150℃，通过燃烧天然气提供热量。本项目原料聚乙烯熔点为130℃，分解温度在300℃以上；石蜡、粗蜡、液体石蜡和费托蜡熔点在90~120℃左右，分解温度为230℃以上；脂类熔点约为50~80℃左右，分解温度为200℃以上。原辅材料加热成型过程的温度维持在80~150℃之间，低于聚乙烯、石蜡、液体石蜡和费托蜡等物质的分解温度，因此加热成型过程不会导致上述物质分解，仅在此过程中有少量挥发（以非甲烷总烃计），从挤出孔隙间逸出。此工序产生废气非甲烷总烃和噪声。燃气导热油炉天然气燃烧会产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。滚筒熔化炉天然气燃烧会产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 精滤：搅拌好的物料从搅拌罐中打入精滤器中进行过滤，其作用主要是把物料根据粒径大小进行粗细分离。精细物料直接进入到下游成型工序，粗料和不合格品直接返回到加热搅拌工序重新混合。此工序产生噪声。 造粒、切片、喷雾成型：本项目按成型方式不同设置3条生产线（造粒、切片和喷雾成型各1条），每条生产线独立连续生产，每天三班倒24h生产，年生产300天。根据不同产品的规格需求（颗粒状、片状、粉状），将精滤好的物料分别以造粒机造粒、切片机切片或者喷雾塔进行造粒成型、切片成型或者喷雾成型，成型后经传送带传送过程中进行间接水冷却。造粒和切片成型工序产生废气非甲烷总烃和噪声；喷雾成型工序产生粉尘、非甲烷总烃和噪声。 包装：成型后的物料即为产品。采用打包机进行包装后由自动码垛机上托盘入库待售。此工序会产生噪声。 主要污染工序： 营运期： 1、废气 本项目废气主要加热搅拌工序和造粒切片喷雾工序产生的废气非甲烷总烃，喷雾工序产生的粉尘和燃气导热油炉和滚筒熔化炉天然气燃烧会产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 2、废水 本项目生产过程无废水排放，本项目废水主要为生活污水和定期更换的喷淋水。 3、噪声 本项目噪声主要为搅拌加热容器、造粒机、过滤器等运行时产生的噪声。 4、固体废物 本项目主要为废包装袋、废边角料、不合格产品、废活性炭和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染情况和环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境质量现状： 环境空气 （1）区域环境空气质量达标判定 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次评价选取2021年作为评价基准年，本项目基本污染物环境质量现状数据引用《环保快报-2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的相关数据，区域环境空气质量现状评价表见下表。 表11 区域环境空气质量现状评价表 项目 现状浓度 标准值 占标率/% 超标倍数 达标情况 PM10（年平均质量浓度ug/m3） 55 70 78.6 0 达标 PM2.5（年平均质量浓度ug/m3） 27 35 77.1 0 达标 SO2（年平均质量浓度ug/m3） 12 60 20.0 0 达标 NO2(年平均质量浓度ug/m3) 23 40 57.5 0 达标 CO(第95百分位浓度mg/m3) 1.2 4 30.0 0 达标 O3(第90百分位浓度mg/m3) 154 160 96.3 0 达标 由上表可知，2021年榆林市佳县大气污染物浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，属于达标区。 （2）特征污染物引用监测情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，应引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有大气环境监测数据。本次评价补充监测数据利用《佳县中宏工贸有限公司日产15万方管道气液化项目环境影响报告表》中环境空气现状评价监测资料部分数据，由陕西同元环境检测有限公司进行监测，监测时间为2021年8月26日~2021年8月28日，监测因子总烃、非甲烷总烃，结合本项目产排污特征，引用其中非甲烷总烃监测结果说明区域环境空气质量现状。引用的点位佳县中宏工贸有限公司厂区下风向位于项目周边5千米范围内，且检测时间在3年有效期内，故引用数据可行。监测结果如下表所示。 表12 环境空气质量现状监测结果表 监测点位 评价 因子 监测值（mg/m3） 评价标准 标准值（mg/m3） 超标率（%） 达标分析 厂区下风向（位于本项目东侧430m） 非甲烷总烃 0.82~0.96 《大气污染物综合排放标准详解》 2.0 0 达标 由上述监测结果可知，该区域环境空气非甲烷总烃小时值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值2.0mg/m3的要求。 2、声环境 建设单位委托陕西众信环境检测技术有限公司于2022年3月28日～3月29日对本项目厂界四周进行监测，监测结果及达标情况见下表。 表13 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB(A) 间 监测点 监测 时间 2022年3月28日 2022年3月29日 评价标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 51 41 50 41 3类昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A) 达标 西厂界 52 42 52 41 南厂界 51 40 52 41 北厂界 54 44 55 44 由上表的监测结果可知，该项目厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 3、地下水环境 为了解本项目周边环境地下水环境质量现状，本次评价引用《冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目环境影响报告书》中榆林科立威生态环境检测有限公司于2022年1月3日对本项目周边环境地下水进行了现状监测，监测点位情况见表14，地下水八大离子监测结果见表15，其余因子监测结果见表16。 表14 引用地下水监测点位情况一览表 名称 井口坐标 与项目位置关系 含水层 井口标高 m 水位m 井深m 功能 方位 距离 m 陈泥沟村水井 110.235314 38.300723 N 1860 基岩风化带 1074.43 1064 35 分散式饮用水水源地 稍店子村水井 110.245593 38.284301 E 1735 1098.63 1045 57 旧寨村水井 110.201506 38.267510 SW 2230 第四系+基岩风化带 1035.86 967 88 火神山村水井 110.210107 38.263461 SW 2045 1040.65 964 91 康家崖窑村水井 110.222480 38.256011 S 2290 1031.06 962 79 表15 地下水八大离子监测结果统计表 单位：mg/L 点位 K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3- SO42- Cl- 陈泥沟村水井 1.83 7.83 37 19.6 0 209 9.94 7.09 稍店子村水井 1.39 7.17 33.3 2.15 0 118 5.08 1.31 旧寨村 水井 1.12 7.96 31.4 8.87 0 141 5.89 8.25 火神山村水井 1.26 8.64 33.6 2.18 0 118 5.87 2.93 康家崖窑村水井 1.08 9 28.6 5.48 0 135 4.07 1.36 表16 地下水环境监测数据统计一览表 项目 pH值 溶解性总固体 总硬度 氨氮 挥发酚 氰化物 六价铬 氟化物 氯化物 硝酸盐氮 单位 无量纲 mg/L 标准值 6.5~8.5 1000 450 0.5 0.002 0.05 0.05 1 250 20 陈泥沟村水井 监测值 7.9 219 169 0.025ND 0.0005 0.002ND 0.009 0.499 7.09 3.57 标准指数 0.60 0.22 0.38 / 0.25 / 0.18 0.50 0.03 0.18 稍店子村水井 监测值 7.99 132 118 0.031 0.0004 0.002ND 0.004ND 0.302 1.31 1.43 标准指数 0.66 0.13 0.26 0.06 0.20 / / 0.30 0.01 0.07 旧寨村 水井 监测值 7.98 137 132 0.025ND 0.0004 0.002ND 0.004ND 0.301 8.25 3.85 标准指数 0.65 0.14 0.29 / 0.20 / / 0.30 0.03 0.19 火神山村水井 监测值 7.97 138 126 0.025ND 0.0006 0.002ND 0.004ND 0.344 2.93 1.97 标准指数 0.65 0.14 0.28 / 0.30 / / 0.34 0.01 0.10 康家崖窑村水井 监测值 8.02 117 110 0.02 0.0007 0.002ND 0.004ND 0.24 1.36 1.35 标准指数 0.68 0.12 0.24 0.04 0.35 / / 0.24 0.01 0.07 续表16 地下水环境监测数据统计一览表 项目 硫酸盐 亚硝酸盐氮 耗氧量 石油类 汞 砷 钠 铁 锰 铅 镉 总大肠菌群 细菌总数 单位 mg/L MPN/100mL CFU/mL 标准值 250 1 3 0.05 0.001 0.01 200 0.3 0.1 0.01 0.005 3 100 陈泥沟村水井 监测值 9.94 0.479 0.73 0.01ND 0.00006 0.0015 7.83 0.03ND 0.01ND 0.006ND 0.001ND 84 46 标准指数 0.04 0.48 0.24 / 0.06 0.15 0.04 / / / / 28.00 0.46 稍店子村水井 监测值 5.08 0.221 0.57 0.01ND 0.00012 0.0028 7.17 0.03ND 0.01ND 0.006ND 0.001ND 120 78 标准指数 0.02 0.22 0.19 / 0.12 0.28 0.04 / / / / 40.00 0.78 旧寨村 水井 监测值 5.89 0.016ND 0.7 0.01ND 0.00017 0.0019 7.96 0.03ND 0.01ND 0.006ND 0.001ND 未检出 未检出 标准指数 0.02 / 0.23 / 0.17 0.19 0.04 / / / / / / 火神山村水井 监测值 5.87 0.206 0.8 0.01ND 0.00009 0.0023 8.64 0.03ND 0.01ND 0.006ND 0.001ND 7.2 15 标准指数 0.02 0.21 0.27 / 0.09 0.23 0.04 / / / / 2.40 0.15 康家崖窑村水井 监测值 4.07 0.15 0.79 0.01ND 0.00008 0.0023 9 0.03ND 0.01ND 0.006ND 0.001ND 6.3 23 标准指数 0.02 0.15 0.26 / 0.08 0.23 0.05 / / / / 2.10 0.23 由上表可知，旧寨村水井所有监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，其余监测井超标指标为大肠菌群和细菌总数，均出现不同程度超标，但其他指标均满足Ⅲ类水质标准。结合现场踏勘情况，判断超标原因与地形及卫生条件有关，由于井口均位于海拔较低处的沟谷且大多未密闭，当地均为旱厕，居民生活垃圾、粪便露天堆放极易随地表水冲刷进入沟谷造成区域地下水污染。 为进一步了解厂区周边地下水环境质量现状，建设单位委托陕西博森检测技术有限公司于2022年5月4日对厂区周边水井一个点位进行水质监测，留作背景值。检测报告编号为博森监（现）字（2022）第05001号。监测结果见下表。 表17 地下水现状监测结果及达标情况一览表 检测点位 采样时间 pH值（无量纲） 石油类（mg/L） 厂区周边水井 （经度：110°13′27.91092″， 纬度：38°16′37.72999″） 05.04 7.7 0.02 根据上述监测结果可知，项目监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体功能的标准。 土壤环境 为了解厂区占地范围内土壤环境质量现状，建设单位委托陕西博森检测技术有限公司于2022年5月4日对厂区内拟建储罐区设置一个点位进行土壤监测，留作背景值。检测报告编号为博森监（现）字（2022）第05001号。监测结果见下表。 表18 土壤现状监测结果及达标情况一览表 检测点位 采样时间 石油烃（mg/kg） 1#拟建储罐区 （经度：110°14′9.57357″， 纬度：38°14′20.42402″） 05.04 19 根据上述监测结果可知，厂区内拟建储罐区土壤特征因子石油烃现状值可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类筛选值要求。 5、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘的情况，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)表1规定的浓度限值；运营期非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。导热油炉废气执行陕西省《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中新建燃气导热油炉排放标准。滚筒熔化炉废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关标准限值要求。 污染因子 标准限值 标准名称及级（类）别 TSP（拆除、土方及地基处理工程） 0.8mg/m3 《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017) TSP（基础、主体结构及装饰工程） 0.7mg/m3 颗粒物 有组织 120mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 无组织 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 非甲烷总烃 有组织 120mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 无组织 4.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 监控点处1h平均浓度值10mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）在厂房外设置监控点 监控点处任意一次浓度值30mg/m3 锅炉 废气 颗粒物 10 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/226-2018）表3规定的燃气导热油炉大气污染物排放限值 SO2 20 NOX 50 滚筒熔化炉废气 颗粒物 30 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关标准限值要求 SO2 200 NOX 300 废水排入园区污水管网执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。 项目 污染物名称 标准名称 标准值（mg/L） 废水 pH 污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 6.5~9.5 COD 500 BOD5 350 SS 400 氨氮 45 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 时期 监测点 执行标准 标准限值dB（A） 昼间 夜间 施工期 厂界 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 运营期 厂界 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 65 55 （4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）及2013年修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目工艺特征和排污特点，确定项目污染物排放总量为：NOX排放量为0.606t/a，VOCs排放量为2.512t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期废气主要是施工场地清理、平整、开挖、回填、建材的运输、露天堆放、装卸等过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 本项目施工期严格参照《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》和《佳县2022年生态环境保护三十七项攻坚行动方案》中相关规定，严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。具体如下： (1)施工扬尘控制措施 ①施工场地规范围墙围挡设置，并对残损处及时进行整修； ②施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料及裸露土方采用篷布覆盖； ③土方开挖采用湿法作业，以避免扬尘； ④施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘； ⑤地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行； ⑥施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ⑦施工期应使用商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。 ⑧渣土车辆及物料运输车辆须密闭运输，不得超马槽装运，防止沿途抛洒； ⑨设洗车平台，对出入施工场地车辆进行清洗，以避免工地泥浆带入城镇道路环境； ⑩施工进出厂道路应硬化，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 2、废水 本项目施工期废水主要为设备冲洗废水与施工人员的洗漱废水。 本项目机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水成分较为简单，用于泼洒地面抑尘，对周围环境影响很小。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类施工机械设备产生的噪声和运输物料的交通噪声，在施工期阶段可能会对周边环境造成一定影响。 3.1施工场地噪声 施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。鉴于施工机械在施工现场一定区域内移动，为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制施工噪声： ⑴制定科学的施工计划，合理安排； ⑵采用屏障，施工场地周围建筑物外围设围挡，并尽量采用低噪声设备； ⑶加强管理，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； ⑷合理安排施工时间，夜间22：00～次日6：00时段内，禁止施工；如确因工艺要求必须连续施工时，应提前3天公告周围各单位，方可夜间连续施工； ⑸日常应注意对施工设备的维修、保养、使各种施工机械保持良好的运行状态。 经采取上述措施后，施工噪声值可降低约25dB(A)，可将施工噪声影响对周围环境影响降至最低，经距离衰减后，施工场界可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固体废物 4.1 建筑垃圾 本项目施工期产生的建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 4.2 生活垃圾 本项目施工期约3个月，即90天，施工人员约50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为25kg/d（即生活垃圾产生量为2.25t）。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 5、防沙治沙措施 （1）制定施工管理制度，分区域进行施工，施工分区施工结束后立即恢复植被； （2）严格控制施工范围，在场地平整施工过程中，努力减少地貌和植被破坏，尽量缩小土壤裸露面积。 （3）建设单位所涉及的水土保持工程应与主体工程同时同时规划、同时设计、同时投资，并在其主体工程竣工后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。 （4）建设单位应根据当地雨量季节分布特征和季风日分布规律，选择适宜的土方施工时期，并经常与当地气象部门联系，尽量避免在大暴雨天或大风干热天施工。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气源强 1.1 粉尘 本项目喷雾成型工序会有少量粉尘产生，经类比濮阳富海新材料有限公司石蜡加工项目环保竣工验收报告中的检测数据，核算出该工序的粉尘产生量约为需喷雾成型物料的0.015%，其原辅料和产品与本项目相同，工艺与本项目类似，故类比可行。本项目需喷雾成型物料为10000t/a，则本项目投料粉尘产生量1.5t/a。 因喷雾成型工序会同时产生有机废气，故环评要求在喷雾成型工序上方设置集气罩，通过管道连接至一套“水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置”，处理后通过15米排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率为95%、喷淋除尘效率约为80%，风机风量为10000m3/h，年工作时间为7200h。则项目有组织粉尘产生量为1.425t/a，产生速率0.198kg/h，产生浓度为19.8mg/m3。 经“水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置”处理后，粉尘有组织排放量0.285t/a，排放速率0.04kg/h，排放浓度为4mg/m3，无组织排放量0.075t/a，排放速率为0.0104kg/h。 1.2 有机废气 本项目原料聚乙烯熔点为130℃，分解温度在300℃以上；石蜡、粗蜡、液体石蜡和费托蜡熔点在90~120℃左右，分解温度为230℃以上；脂类熔点约为50~80℃左右，分解温度为200℃以上。原辅材料加热成型过程的最高温度在140~150℃之间，低于聚乙烯、石蜡、液体石蜡和费托蜡等物质的分解温度，因此加热成型过程不会导致上述物质分解，仅在此过程中有少量挥发（以非甲烷总烃计），从挤出孔隙间逸出。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，成型挤出过程非甲烷总烃排放系数取0.35kg/t-原料。本项目聚乙烯、石蜡、液体石蜡和费托蜡等物质用量共计49500t/a，则非甲烷总烃（NMHC）产生量为17.325t/a，即2.4kg/h。该废气通过集气罩收集后通过管道连接至一套“水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置”，处理后通过15米排气筒（DA001）排放。 本项目集气罩收集效率为95%，总去除率在90%以上，本项目以90%计算，风机的风量为10000m3/h，则非甲烷总烃有组织排放量为1.646t/a，即排放速率为0.229kg/h，排放浓度为22.9mg/m3。无组织排放量为0.866t/a，即排放速率为0.12kg/h。 1.3 导热油炉废气 本项目导热油炉燃烧天然气会产生燃烧废气，项目导热油炉年用气总量100万m3/a，导热油炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，产生的废气经新建的1根8m高排气筒（DA002）排放。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的排放系数，每燃烧1万Nm3的天然气，产生的烟气量、SO2、NOX、分别为107753Nm3、0.02Skg（S=20）、3.03kg；烟尘排污系数参考《北京环境总体规划研究》中天然气燃烧烟尘产生系数0.45kg/万m3天然气。则本项目燃烧废气量为1496.58m3/h，1077.54万m3/a，SO2排放量0.04t/a，排放浓度3.71mg/m3；NOx排放量0.304t/a，排放浓度28.13mg/m3；烟尘（颗粒物）排放量0.045t/a，排放浓度4.2mg/m3。排放浓度均可以满足陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/226-2018）表3规定的燃气导热油炉大气污染物排放限值（颗粒物：10mg/m3、SO2：20mg/m3、NOX：50mg/m3）。 1.4 滚筒熔化炉废气 本项目滚筒熔化炉燃烧天然气会产生废气，项目年用气总量约为100万m3/a，滚筒熔化炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，两座滚筒熔化炉产生的废气共同经新建的1根15m高排气筒（DA003）排放。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的排放系数，每燃烧1万Nm3的天然气，产生的烟气量、SO2、NOX、分别为107753Nm3、0.02Skg（S=20）、3.03kg；烟尘排污系数参考《北京环境总体规划研究》中天然气燃烧烟尘产生系数0.45kg/万m3天然气。则本项目燃烧废气量为1496.58m3/h，1077.54万m3/a，SO2排放量0.04t/a，排放浓度3.71mg/m3；NOx排放量0.304t/a，排放浓度28.13mg/m3；烟尘（颗粒物）排放量0.045t/a，排放浓度4.2mg/m3。排放浓度均可以满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关标准限值要求（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOX：300mg/m3）。 本项目的废气源强核算结果和废气排放口基本情况见下表。 表19 废气污染源源强核算结果一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 污染物产生量（t/a） 污染物产生速率（kg/h） 污染物产生浓度（mg/m3） 污染治理设施 污染物排放量（t/a） 污染物排放速率（kg/h） 污染物排放浓度（mg/m3） 名称及工艺 收集效率% 去除效率% 是否为可行技术 喷雾粉尘 颗粒物 有组织 1.425 0.198 19.8 “水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置” 95 80 是 0.285 0.04 4 无组织 0.075 0.0104 / 0.075 0.0104 / 有机废气 非甲烷总烃 有组织 16.46 2.286 228.6 水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附 95 90 是 1.646 0.229 22.9 无组织 0.866 0.12 / 0.866 0.12 / 导热油炉燃气废气 颗粒物 有组织 0.045 0.006 4.2 低氮燃烧+烟气循环 100 / 是 0.045 0.006 4.2 二氧化硫 0.04 0.0056 3.71 100 / 0.04 0.0056 3.71 氮氧化物 0.304 0.042 28.13 100 / 0.304 0.042 28.13 滚筒熔化炉废气 颗粒物 有组织 0.045 0.006 4.2 低氮燃烧+烟气循环 100 / 是 0.045 0.006 4.2 二氧化硫 0.04 0.0056 3.71 100 / 0.04 0.0056 3.71 氮氧化物 0.304 0.042 28.13 100 / 0.304 0.042 28.13 表20 项目废气污染物排放口基本情况一览表 污染物种类 排放口基本情况 排放标准mg/m3 是否达标 编号及名称 高度/m 排气筒内径m 温度℃ 类型 地理坐标 颗粒物、非甲烷总烃 DA001 15 0.5 20 一般排放口 E110.226533 N38.276136 120 达标 颗粒物 DA002 15 0.4 100 一般排放口 E110.226662 N38.276469 10 达标 二氧化硫 20 氮氧化物 50 颗粒物 DA003 8 0.4 100 一般排放口 E110.227262 N38.276501 30 达标 二氧化硫 200 达标 氮氧化物 300 达标 本项目喷雾粉尘和有机废气的废气系统流向示意图见下图。 图4 本项目喷雾粉尘和有机废气的废气系统流向示意图 本项目除尘工序采用袋式除尘器，其工作原理：含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。故该处理工艺可行。 活性炭吸附箱采用碳钢制作，外涂油漆，内部装有一定量的活性炭，并设置高温检测装置，当含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层（整齐堆放），有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内。本项目活性炭选用碘值≥800毫克/克的蜂窝状活性炭。 低氮燃烧：锅炉烟气中氮氧化物根据形成机理分为燃料型、热力型。燃料型指燃烧过程中燃料中的有机氮被氧化形成的氮氧化物，热力型指燃烧过程中空气中的氮气与氧气反应生成的氮氧化物。当燃烧温度小于1500℃时，燃烧过程产生的热力 型氮氧化物量很少，当燃烧温度大于1500℃时，温度每升高100℃，反应速率提高6~7倍，而本项目锅炉燃烧温度控制在1200℃左右，小于1500℃，因此热力型氮氧化物产生量很少，燃烧烟气中氮氧化物浓度较低。低氮燃烧器采用空气分级方式，将助燃风分为外层、中层和中心三局部，并比例可调节，低氮燃烧器的全部燃料从中心风部分送入燃烧器开始燃烧，将原本一次完成的燃烧通过控制多次供风分多次燃尽，因为在燃料过剩的区域氧气与燃料结合的趋势远远大于氮气，在燃烧过程中 只在燃烧尾部才出现助燃风过剩，燃烧时存在炉管换热可降低火焰区域温度，因此 低氮燃烧器可达到降低氮氧化物的效果。 烟气再循环技术：主要手段是通过专门的引风机和专用风道，从排烟管（空气预热器之前）中循环抽取一定比例的烟气加入燃烧器的燃烧（这个比例一般在10～20%之间，视情况而定）。这部分烟气的流量需要通过伺服电机调控的风门来实现比例控制。采用烟气再循环技术，主要目的是利用烟气氧含量低、温度相对较低的特性，加入燃烧室后降低炉膛的局部温度，形成还原性氛围，不利于氮氧化物的生成，从而把氮氧化物抑制在较低水平。烟气再循环率为10%～20%时，NOx排放浓度可降低25%左右。NOx的降低率随着烟气再循环率的增加而增加。燃烧温度越高，烟气再循环率对NOx降低率的影响越大。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7，项目燃气导热油炉废气采用低氮燃烧+烟气循环技术，属于锅炉烟气污染防治可行技术。因此，项目燃气导热油炉废气采用低氮燃烧+烟气循环技术进行治理是可行的。 二、水环境影响分析 本项目生产过程中采用水冷间接冷却，生产过程中的循环冷却水需定期添加补充新鲜水，补充水量约为50m3/a。建设单位拟建设一座30m3循环水池进行收集循环使用，不外排。本项目废气处理设施中水喷淋用水约为4m3，定期需要更换喷淋水，更换周期约为30d，则喷淋废水产生量约为40m3/a。更换下来的废水水质较为简单，直接排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。 本项目废水主要为员工生活污水。员工总人数为40人，均不在厂内住宿，生活用水按40L/d·人计算，合计为1.6m3/d，480m3/a，生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量为1.28m3/d，384m3/a，生活污水中主要污染物含量为COD：350mg/L、NH3-N：25mg/L；经厂区化粪池处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。 本项目水平衡图见下图。 图5 本项目水平衡图 冷却水不外排的可行性分析：本项目冷却循环水水质并不复杂，主要含有大量的SS。废水经沉淀池沉淀后可以有效的降低SS的浓度。生产用水主要用来冷却降温，对水质要求不高，故可以循环使用，只需定期添加新鲜水即可。为控制循环水水质，拟采取以下措施：a）定期补充新鲜水，减缓水质恶化速度。b)当循环水质盐类达到一定浓度后，抽出浓水用于厂区洒水抑尘。c）定期清理池底的沉淀物。 综上，生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排的措施可行。 依托污水处理设施处理可行性： 园区配套的污水处理厂位于榆佳工业园区的东南角，总占地面积35亩，收水范围为榆佳工业园区的生活污水，近期工程设计处理规模为3200m3/d（含200m3/d的MBR处理装置），远期工程设计处理规模为6000m3/d，污水处理工艺为“粗格栅+调节池+水解酸化+（A/O）n池+二沉池+混凝沉淀+滤布滤池+消毒”工艺，以及200m3/d的MBR一体化污水处理设备。该污水处理厂于2018年11月建成投运，处理后污水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后用于榆佳工业园区绿化、道路浇洒、冲厕及部分工业用水等，不外排。本项目日排放污水量约占污水处理厂富余水量的0.06%，不会对污水处理厂的水质造成冲击。 因此，本项目生活污水经化粪池预处理后，排入园区污水管网，依托园区污水处理厂集中处理可行。 三、声环境影响分析 本项目主要噪声源为生产过程中各种机械设备运行时产生的噪声，噪声源强在70~85dB（A）之间。设备噪声可分为机械噪声及空气动力性噪声，根据其产生的机理不同分别采取隔声和减震措施。 各产噪设备源强见下表。 表21 本项目噪声源强一览表 车间 设备名称 数量（台/套） 产生源强 dB（A） 处置措施 排放源强 dB（A） 生产车间 燃气导热油炉 2 85 基础减震、厂房隔声 60 搅拌加热容器 8 85 60 搅拌罐 4 85 60 造粒机 2 75 50 切片机 2 75 50 喷雾塔 1 75 50 半自动称重打包机 2 70 45 过滤器 4 85 60 经采取措施后，各噪声源强可下降25dB（A），降噪效果明显。 评价根据项目噪声设备分布情况及对噪声影响进行预测，预测厂界达标情况以及对最近敏感点的噪声贡献值，项目声环境影响预测模式如下： 根据点声源衰减模式进行预测： 噪声衰减公式： L2=L1-20lg〔r2/r1〕，r1>r2 式中：L1、L2为距声源r1、r2处的噪声值，dB(A) r1、r2为预测点距声源的距离，m。 噪声级的叠加公式： 式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li—各声源的A声级，dB(A)； 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的相关要求，评价选取全厂厂区四周厂界作为本次声环境影响评价的预测点。评价对昼间夜间声环境分别进行预测，预测结果见表22。 表22 厂界噪声预测结果一览表 预测点位 设备 采取措施后声源叠加值 距离（m） 贡献值 叠加值 标准值 东厂界 导热油炉、搅拌罐、造粒机等 71dB（A） 15 48 / 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） 南厂界 70 34 / 西厂界 15 48 / 北厂界 82 33 / 由上表可知，项目噪声源在采取各项降噪措施后，项目厂区东、西、南、北厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求。项目夜间不生产，因此，项目产生的噪声对周边环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 4.1 一般生产固废 主要为废包装材料、废边角料和不合格产品。根据企业提供资料计算，废包装材料产生量约为3t/a。废边角料和不合格产品产生量约为50t/a。建议建设单位设置1×10m2一般固废暂存间，废边角料和不合格产品直接回用于产生。废包装袋材料暂存于一般固废暂存间，定期外售。 本项目设置的一般固废堆放场应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，结合本项目特征，建设单位拟采取如下方案：①贮存场地面事先经打夯机进行压实处理，然后使用混凝土进行固化，以免出现地基下降或局部下沉现象；②建成后有专人定期管理，做好防水措施，做到固废分类收集后定期外售。 4.2 生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员40人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，产生量为6t/a，收集后交环卫部门统一处理。 4.3 危险废物 本项目危险废物主要是有机废气处理设备使用过程中产生的废活性炭和导热油炉定期更换下来的废导热油。依据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社 孙一坚），一般情况活性炭的有效吸附量为0.24kg/kg.活性炭（即每1kg活性炭可吸附0.24kg有机废气），本项目有机废气经水喷淋设施处理后需吸附量约为2.96t/a，即废活性炭产生量约11.85t/a。危废类别为：HW49，危废代码为：900-039-49。本项目导热油炉中的导热油每三年更换一次，每座导热油炉每次更换量约为3t，即废导热油产生量约为6t/3a。危废类别为：HW08，危废代码为：900-249-08。 建议建设单位设置1×30m2的危废暂存间，本项目产生的废活性炭收集后暂存在危废暂存间，定期交有资质单位安全处置。 危险废物暂存间的设计运行应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，结合本项目特征，建设单位拟采取一下措施： 危险废物暂存间具体要求如下： A危险废物暂存间应按GB15562.6规定设置明显的警示标志，即暂存间门口要设置警示牌；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合规定的危险废物标签。 B危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 C作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 D危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 E必须定期对所贮存的危险废物包装窗口及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 F危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通讯电器、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 G危险废物暂存间地面要做耐腐蚀、防渗处理。 H根据危险废物管理相关法规，为防止公司危险固废危害环境，将危险废物管理责任到人。 本项目所产生的固体废物均可得到妥善处理，在按照相关处置要求进行情况下，对人体健康不会造成危害，不会对周围环境造成二次污染。本项目危险废物汇总如下表所示。 表23 项目危险废物汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-039-49 11.85t/a 废气处理装置 固态 活性炭 挥发性有机物 半个月 毒性、易燃性 按照危废管理办法储存、有资质单位处理处置 2 废导热油 HW08 900-249-08 6t/3a 导热 油炉 液态 导热油 废矿物油 三年 毒性、易燃性 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的附录A 土壤环境影响评价项目类别对本项目行业进行判别，本项目属于附录A中“石油、化工”中的其他类，属于III类项目，项目位于榆佳经济技术开发区，项目周边土地性质均为工业用地，敏感程度属于不敏感。项目占地面积13313.33m2，占地规模属于小型。根据导则要求可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险影响分析 （1）评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （2）评价工作程序 评价工作程序见下图。 图6 评价工作程序 6.1 风险调查 （1）风险源 本项目为石蜡加工项目，拟建导热油炉燃料为天然气（燃气管道供给），属易燃物质，部分原料和产品也属于易燃物质。因此，确定本项目风险源为导热油炉和仓库。 （2）环境敏感目标 A大气环境风险评价范围 根据本项目评价等级确定本项目风险评价范围为距建设项目边界5km区域范围，本项目周边5km范围内环境敏感点情况见下表。 表24 大气环境敏感点情况调查表 名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 稍店则村 115.397852 35.767874 居民区 居民，250人 环境空气二类区 NE 1750 陈家泥沟村 115.403882 35.775974 居民区 居民，700人 N 1780 郑家后沟村 115.403559 35.760902 居民区 居民，470人 NE 4230 王家砭镇 115.409632 35.772606 居民区 居民，3500人 S 2600 火神山村 115.412808 35.765482 居民区 居民，320人 SW 1900 旧寨村 115.405255 35.758821 居民区 居民，560人 W 2130 B地表水环境风险评价范围 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。评价范围为应满足污水处理设施环境可行性分析的要求。 6.2 风险潜势初判 （1）危险物质及工艺系统危害性P的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 Q值根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q 按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q的确定见下表。 表25 建设项目Q值确定表 序号 名称 最大存储总量q/t 临界量/t Q值 1 甲烷 0.49 10 0.049 本项目厂区内不储存天然气，燃气有市政燃气管线统一供给，企业厂区内天然气管道约50m。则本项目Q﹤1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目评价工作等级为简单分析。 6.3 环境风险识别及分析 本项目采用燃气导热油炉为本厂供热。 危险源风险成因大致有如下几个：①天然气输送管道泄露引起的人员急性和慢性中毒；②导热油输送管线或阀门故障出现或者职工操作不当易造成烫伤。 本项目环境风险主要为火灾造成的环境影响，具体理化性质见下表。 表26 项目物质风险识别一览表 物质名称 理化性质 毒理学资料 燃爆性 危险性类别 天然气 无色无味，比重约0.65，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）约为0.45 无 易燃 易燃 表27 天然气物质特性表 中文名称 天然气 英文名称 Natural gas dehydration 外观与性状 无色无味气体 主要成分/分子式 CH4 CAS NO. 74-82-8 UN编号：1971 危险货物编号：21007 熔点（℃） -182.5 沸点（℃） -161.5 闪点（℃） -188 引燃温度（℃） 538 相对密度 水=1 0.42（-164℃） 急性毒性 LC50（mg/m3） 无资料 爆炸极限（V%） 上限 5.3 空气=1 0.55 LD50（mg/kg） 无资料 下限 15 侵入途径 吸入 危险性类别 第2.1类易燃气体 有害燃烧产物 CO 燃爆危险 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物 灭火方法 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 健康危害 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。 操作注意事项 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储运注意事项 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止使用易产生火花的机械设备。 6.4 环境风险防范措施及应急要求 环境风险应急措施应贯彻预防为主，实施统一领导，部门之间相互协调；部门为主，单位自救与工厂救援相结合的原则。 该项目营运期必须采取严格有效的事故风险管理、防治及应急措施，最大限度的避免、减小事故发生的概率及危害程度。本评价根据项目特点提出如下事故防范措施和建议： （1）加强环保设备的日常维护和检修，及时排查事故风险隐患。 （2）企业应定期对职工进行人员急救专业知识的培训和演练。 （3）设专人对锅炉及其管道接口定期检查和维修。 （4）严格执行有关法律、法规 由于本项目使用的原料和产品属易燃品，因此在储存、使用等方面必须严格执行有关法律、法规的相应要求。具体如《中华人民共和国消防法》、2002年劳动部颁布的《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》、《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》等。 （5）储存、使用过程中的管理措施 对各种原料应按有关消防规范分类储存，以降低事故发生率。易燃物储存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带。储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。存储温度不可高于125°F（52℃），存储区域应远离频繁出入处和紧急出口。危险废物应密闭储存，储存区环境与原料储存区相同，并应设立“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。生产车间和危废暂存间做好地面防渗，避免对地下水和土壤的不利影响。 （6）安全防火措施 本项目使用的原料和产品是易燃物质，一旦接触明火，很容易引起火灾事故，因此，必须采取相应的防火措施。生产车间应设置两个出口，配备有相应数量的消防灭火用具，车间内应严禁烟火；车间照明灯及电气开关等应符合防火安全技术要求。 具体应急措施 ①制定有效处理事故的应急行动方案，一旦发生泄露，应迅速寻找泄露点，并使用消防设备，以避免泄露燃气燃烧； ②明确职责，并落实到有关人员； ③对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担； ④为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 ⑤若有人烫伤，立即除去衣物，用未开封纯净水冲洗伤口，并立即就医。 ⑥灭火方法多种多样，基本原理如下：移去或隔离已燃物的火源，使之灭火；隔绝空气，切断氧气，使之自熄；将不燃性气体（如二氧化碳）喷到燃烧物上，把空气中的氧气稀释到<16%，使之灭火；用冷却法使燃烧物的温度下降到着火点以下，即可灭火。员工都应熟知防火安全技术，掌握灭火原理、火灾类型和灭火方法，学会使用消防工具。 二氧化碳适用于电器失火；干粉灭火（以CO2作为喷射动力）/NaHCO3等盐类，并加有适量润滑剂和防潮剂用于扑救涂料类、可燃气体、电器设备、精密仪器、文件记录和遇火燃烧等的物品的初期起火。 建议项目运营过程中采取一定的措施，如在生产车间、办公楼等区域配备相应数量的便携式手提灭火器和消防栓，并在醒目位置写有“禁止吸烟”等的标语，则能有效减少火灾风险事故发生几率，项目建设单位营运期间如严格采取上述措施，则项目营运期间发生火灾等风险事故的概率较小。 总之，为减少事故发生，环境风险降到最低，必须增加管理力度，提高职工技术水平，严格按规范操作，认真落实应急预案。并加强设备检查和维修，减少故障发生，提高企业应急能力。 6.5 风险评价结论 经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目的环境风险水平可以接受。 表28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 陕西八方合创新材料有限公司橡塑助剂新材料加工项目 建设地点 榆林市佳县榆佳经济技术开发区 地理坐标 E110.226994，N38.276373 主要危险物质及分布 天然气；锅炉房及输送管线 环境影响途径及危害后果 天然气输送中泄露及遇火，以及仓库遇火，发生火灾；或导热油输送过程管道泄露，造成人员烫伤。 风险防范措施要求 工作人员培训上岗；输送管线及阀门定期检查等 填表说明：本项目为石蜡加工项目，拟建2台导热油炉，主要针对导热油炉、燃气、导热油输送管线和原料产品仓库进行风险评价。经分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级确定为简单分析。 七、环境管理机构职责与验收监测计划 本项目应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定进行设计。在项目施工时应加强监督管理，材料和工艺质量应落实到位；并在防渗工作施工过程按照时序拍摄照片及视频存档作为证据，在进行验收工作是出示并作为附件交到环境主管部门备案。在运营期要加强日常管理，设置专门环境管理机构，专人负责，对各项环保工作进行监督和管理，确保项目安全运行和污染物的达标排放，充分发挥该工程环境效益。结合国家有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，建立相应的环保管理制度，主要内容有： 1）严格执行“三同时”的管理条例。在项目筹备、实施、建设阶段，严格执行建设项目环境影响评价的制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计”和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”。 2）健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。 3）严格执行《危险废物转移联单管理办法》的规定。 4）要建立《突发事故应急预案》，配置必要的应急救援设备，并加强人员培训、演练。加强对防火管理，加强管理，防止产生二次污染。 5）企业应制订一系列规章制度、操作规程或作业指导书，并将制度上墙。 6）存储车间内按相关规定粘贴各种警示标志。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目在日后生产运行阶段落实以下监测计划，详见表29。 表29 环境监测计划一览表 类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 监测要求 监测方法及依据 废气 生产车间 排气筒DA001 颗粒物、非甲烷总烃 每年一次 记录工况、生产负荷等 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 排气筒DA002 颗粒物 每年一次 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/226-2018）表3规定的燃气导热油炉大气污染物排放限值 二氧化硫 每年一次 氮氧化物 每月一次 排气筒DA003 颗粒物 每年一次 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关标准限值要求 二氧化硫 每年一次 氮氧化物 每年一次 生产车间 厂界上下风向 颗粒物、非甲烷总烃 每年一次 记录风速、风向、气温、气压 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内无组织特别排放限值 噪声 生产设备 四周厂界外1m处 等效连续A声级 每季度一次 记录设备运行情况 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 八、总量控制指标分析 根据本项目工艺特征和排污特点，确定项目污染物排放总量为：SO2排放量为0.08t/a，NOX排放量为0.606t/a，VOCs排放量为2.512t/a。 本项目建议总量控制指标为：NOx：0.606t/a、VOCs：2.512t/a。 九、污染防治措施及“三同时”验收内容汇总 本项目投资5150万元，其中环保投资34万元，占总投资的0.66%，环保投资估算见表30。污染防治措施及“三同时”验收内容汇总见表31。 表30 本项目环保投资估算一览表 类别 名称 数量 投资估算(万元) 废气治理 喷雾粉尘和有机废气 集气罩收集+水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒 1套 4 导热油炉燃气废气 低氮燃烧措施 2套 12 滚筒熔化炉废气 低氮燃烧措施 2套 12 废水治理 生产废水 30m3循环水池 1座 2 生活污水 20m3化粪池 1座 2 噪声治理 基础减震设施 若干 0.5 固废治理 一般固废暂存间 1×10m2 0.5 危废暂存间 1×30m2 1 合计 34 备注:环保投资占总投资比例0.66%（34/5150×100%=0.66%） 表31 项目污染防治措施及“三同时”验收内容汇总一览表 项目 污染源 治理措施 监测 点位 验收内容 执行标准 废 气 喷雾粉尘和非甲烷总烃 集气罩收集+水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒 排气筒P1排放口 排放浓度及速率 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 导热油炉燃气废气 2套低氮燃烧措施+15m高排气筒 排气筒P2排放口 排放浓度及速率 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/226-2018）表3规定的燃气导热油炉大气污染物排放限值 滚筒熔化炉废气 2套低氮燃烧措施+15m高排气筒 排气筒P3排放口 排放浓度及速率 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关标准限值要求 无组织颗粒物和非甲烷总烃 厂区绿化吸收 上下风向 排放 浓度 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内无组织特别排放限值（非甲烷总烃1h平均浓度限值6mg/m3，一次浓度限值20mg/m3） 废 水 生产废水 1座30m3循环水池 / 30m3循环水池 / 喷淋废水 / / / 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 生活污水 1座20m3化粪池 / 20m3化粪池 噪 声 设备运行时产生的噪声 减振垫、墙体隔音、 距离衰减 厂区 周界 等效连续 A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 固 废 生产 废包 装材料 设置一般固废暂存间，分类收集后外售 / 1×10m2一般固废暂存间 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 废边角料 不合格品 生活 生活 垃圾 交环卫部门统一处理 危险废物 废活 性炭 收集后暂存在危废暂存间，交有资质单位安全处置 / 1×30m2危废暂存间 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）及2013年修改单标准 废导热油 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷雾粉尘和非甲烷总烃 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩+水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内无组织特别排放限值（非甲烷总烃1h平均浓度限值6mg/m3，一次浓度限值20mg/m3） |
|  | 导热油炉废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 2套低氮燃烧措施+15m高排气筒 | 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/226-2018）表3规定的燃气导热油炉大气污染物排放限值 |
|  | 滚筒熔化炉 废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 2套低氮燃烧措施+15m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关标准限值要求 |
| 水环境 | 生产废水 | SS | 1座30m3循环水池循环使用 | / |
|  | 喷淋废水 | SS | 直接排入园区污水处理厂 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 经化粪池收集处理后，排入园区污水处理厂 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 机械噪声 | 安装减震垫、厂房隔音等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 一般固废主要为废包装材料、废边角料和不合格产品，建设单位设置1×10m2一般固废暂存间，废边角料和不合格产品直接回用于产生，废包装袋暂存于一般固废暂存间，定期外售。本项目危险废物主要是有机废气处理设备使用过程中产生的废活性炭和导热油炉定期更换下来的废导热油。危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 场地硬化、防渗、防漏 |
| 生态保护措施 | 厂区未硬化地面进行绿化 |
| 环境风险 防范措施 | 工作人员培训上岗；输送管线及阀门定期检查等 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度 加强环境管理是贯彻执行环境保护法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一，以及企业可持续发展的重要保证。为加强环境管理，有效控制环境污染，根据本项目具体情况，建设单位应设置环保管理机构和管理人员并建立相应的环境管理体系。 2、排污许可制度 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）和《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目应按照规定的时限申请并取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于本项目属于二十一、化学原料和化学制品制造业中50.专用化学产品制造中单纯混合或者分装的，为登记管理项目，建议按照规定在环境保护竣工验收工作前申领排污许可。 3、竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |

# 六、结论

本项目符合国家当前的产业政策，选址合理，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废等在采取评价提出的相应污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放。因此，本项目在严格落实评价提出的污染防治措施的前提下，从环保角度分析，本项目从环保角度分析可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 2.512t/a |  | 2.512t/a |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.36t/a |  | 0.36t/a |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.606t/a |  | 0.606t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 6t/a |  | 6t/a |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a |  |
|  | 废边角料 |  |  |  | 25t/a |  | 25t/a |  |
|  | 不合格品 |  |  |  | 25t/a |  | 25t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 11.85t/a |  | 11.85t/a |  |
|  | 废导热油 |  |  |  | 6t/3a |  | 6t/3a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

10000t/a

聚乙烯蜡

10000t/a

石蜡

加

热

搅

拌

成

型

橡胶防护蜡

10000t/a

10000t/a

费托蜡

8000t/a

塑料润滑剂

3000t/a

脂类

10000t/a

精制费托蜡

20000t/a

液体石蜡

外购

原料

10000t/a

石蜡

1500t/a

2000t/a

蜡乳液

聚乙烯

废边角料和不合格产品

50t/a

555t/a

物理助剂

1.5t/a

5000t/a

粗蜡

粉尘

3.5t/a

未预见损耗

图2  施工流程及产污节点示意图

工程验收

基础施工

工程施工

扬尘

扬尘

固废

场区平整

噪声

噪声

噪声

弃土

固废

扬尘

搅拌加热容器/搅拌罐

喷雾塔

切片机

造粒机

集气罩

集气罩

集气罩

集气罩

一套水喷淋+除雾除湿装置+活性炭吸附装置

10000m3/h风量引风机

15m高排气筒(DA001)