# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 榆林伯金纳科技有限公司年产2万吨

特种玻璃微纤维建设项目

建设单位（盖章）：榆林伯金纳科技有限公司

编制日期：      2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 榆林伯金纳科技有限公司年产2万吨特种玻璃微纤维建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-610828-04-01-364974 |
| 建设单位联系人 | 刘重庆 | 联系方式 | 13831502676 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市佳县榆佳经济技术开发区内 |
| 地理坐标 | （ 110 度 14 分 7.74 秒， 38 度 15分 51.75 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3061 玻璃纤维及制品制造 C3034隔热和隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业－“玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306” 、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 佳县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 31044 | 环保投资（万元） | 1018.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.28 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18906.76 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体对照分析见表1-1。 表1-1 专项设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 结论 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目废气排放不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，厂界外500米范围内没有环境空气保护目标 不涉及 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水循环利用，不外排 不涉及 地下水 地下水原则上不开展专项评价，及集中式饮用水水源和热 、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 不涉及 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目兰炭尾气、废机油储量均未超过临界量 不涉及 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然 卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及取水口 不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 不涉及 综上，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划 情况 | 榆佳经济技术开发区位于佳县王家砭镇西北部，占地规模为38.16km2，榆佳产业新区总体规划期限为2012-2030年。园区采用分期建设的方法，共分三期建设，即近期、中期、远期三个阶段，根据建设时序把规划区分为三大块区域，一期工程主要完善区内办公、居住、市政设施等各项配套服务的建设，完成二类工业集中区的建设。二期工程主要是在一期工程基础上完成南北两侧居住片区、行政中心区、综合一级公共中心以及城市生态公园的建设。三期工程主要是集中建设三类工业片区及仓储物流片区。 2018年7月6日，中共榆林市委、榆林市人民政府出台《关于加快产业园区改革和创新发展的实施意见》（榆字[2018]50号），《意见》提出将榆佳工业区更名为榆佳经济技术开发区，重点发展半导体材料、盐化工、装备制造等，限制新上煤化工项目。考虑到区域经济社会条件已发生了较大变化，原总体规划已无法满足园区发展，在上述背景下，榆佳工业园区管理委员会于2018年开始进行规划修编，环境影响评价工作于2019年3月同步开展。但目前还在规划中，未获得批复。 本项目位于园区一期工程开发区，土地性质属于二类工业用地。榆佳经济技术开发区管理委员会于2023年10月27日以榆佳管委函[2023]71号文同意项目入驻建设。 |
| 规划环境影响 评价 情况 | 榆林市环境保护局于2013年9月以榆政环函[2013]387号对《榆佳工业园区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见函。 规划环评结论：规划与国家产业政策及相关行业发展规划相符合；规划区布局较合理，功能完善，土地利用合理、高效，规划区选址基本合理。区域的资源承载力和大气环境容量能够满足规划需求，在落实水环境污染控制措施的前提下，水环境容量能够满足规划区发展的要求。在严格落实报告书提出的各项污染防治、总量控制措施和风险防范措施前提下，从环境保护角度分析，规划总体可行。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 | 项目与榆佳产业新区总体规划及规划环评的符合性对照分析见表1-2。 表1-2 项目与榆佳产业新区总体规划及规划环评 符合性对照一览表 项目 规划内容 本项目情况 相符性 园区规划 产业 定位 规划区采用分期建设的方法，共分三期建设，即近期、中期、远期三个阶段，规划占地规模为38.16km2。一期：二类工业集中区的建设；二期：强化工业大道为城市主轴线，完成南北两侧居住片区、行政中心区、综合一级公共中心以及城市生态公园的建设；三期：集中建设三类工业片区及仓储物流片区 项目位于一期工程中的二类工业集中建设区，本项目为特种玻璃微纤维建设项目，符合园区规划的产业定位，榆佳管委函[2023]71号文同意项目入驻建设 符合 规划环评 大气污染防治 规划区采取集中 热、供气，严格限制分散小锅炉建设，燃煤锅炉必须采取脱硫脱硝措施 项目生产线以榆林市巨昌煤化工有限公司兰炭尾气为主要燃料(备用天然气)；生产区不供热 符合 水污染防治 要严格落实雨污分流、污水处理及中水回用措施，并设置在线监测装置，污水处理厂的出水经处理后，尽量全部综合利用，确需排放的，应通过管网排入秃尾河，并执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准（秃尾河氨氮已无环境容量），不得排入佳芦河 项目生产废水循环使用，不外排 符合 噪声污染防治 建设布局应严格按照声环境功能区划的要求实施，结合环境保护规划，加强园区功能区间缓冲区及功能区内不同单元间的防护带、绿化隔离带建设，确保功能区噪声达标 项目选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施 符合 固废处置 一般工业固废应立足于综合利用，不可回收利用的部分送至排渣场，危险废物各企业应自行落实危废处置措施，临时储存场所要规范建设，生活垃圾定点收存，定期送往园区生活垃圾场填埋 项目一般固废集中收集后交由环卫部分处理，危险废物收集后暂存于危废间，送有资质单位处置 符合 由上表对比分析可知，项目符合榆佳工业园区规划及规划环评的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 榆林伯金纳科技有限公司年产2万吨特种玻璃微纤维建设项目由原料块生产线和特种玻璃微纤维生产线组成。根据江苏省硅酸盐协会保温材料专业委员会《关于“玻璃纤维行业准入条件”中的玻璃纤维界定的说明》（见附件）-“采用池窑直接拉丝或球法坩埚拉丝生产连续玻璃纤维及其制品归属玻璃纤维行业。采用火焰喷吹法或离心喷吹法生产的棉絮状的玻璃纤维称之为玻璃棉、微纤维玻璃棉，它们归属绝热节能材料行业。玻璃棉、微纤维玻璃棉，完全不同于连续玻璃纤维。两者的生产工艺，使用的玻璃料块/球都完全不同。”本项目原料块生产线属于C3061 玻璃纤维及制品制造，项目特种玻璃微纤维采用火焰喷吹法生产，归属C3034隔热和隔音材料制造。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录 (2024年本)，本项目两段生产工序均不属于“淘汰类”、“限制类”，因此，本项目建设属于允许类。 2023年10月27日，佳县行政审批服务局对项目进行备案，项目代码为2310-610828-04-01-364974。因此，本项目建设符合当前国家产业政策。 2、项目“三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 符合性分析 生态保护 红线 本项目位于榆佳经济技术开发区榆林市巨昌煤化工有限公司预留空地，根据本项目选址“一张图”控制线检测报告，本项目占地范围内不涉及生态红线 环境质量 底线 根据陕西省生态环境厅办公室发布的环保快报，以2022年为基准年，佳县PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。评价区等效声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目废气可达标排放，废水不外排，厂界噪声排放满足标准要求，固体废物均合理处置，不外排；项目建设符合环境质量底线要求，本项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线 资源利用 上线 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据榆林市人民政府《关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发[2021]17号），项目属于C3061 玻璃纤维及制品制造、C3034隔热和隔音材料制造，未列入负面清单。 3、项目与榆林市“多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表1-4，控制线检测报告见附件。 表1-4 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称 《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 符合性分析 国土空间分析 审核面积1.8280hm2 符合 榆阳机场电磁环境保护区分析 面积0hm2 位于保护区外 符合 榆阳机场净空 区域分析 面积0hm2 位于净空审核外 符合 矿业现状2022分析 用地范围 面积0hm2 缓冲距离300m 面积0hm2 符合 林业规划分析 建设用地 1.828hm2 符合 文物保护线分析 面积0hm2 符合 生态保护线分析 面积0hm2 符合 永久基本农田分析 面积0hm2 符合 土地利用现状分析 农用地0.0614hm2（耕地 0hm2） 建设用地1.7666hm2 未利用地 0hm2 根据现场踏勘核实，项目不占用农用地 综上，项目建设范围内无特殊重要生态功能区，不涉及生态保护红线，项目符合榆林市“多规合一”要求。 项目与榆林市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 项目与榆林市“三线一单”管控单元对比成果见表1-5，根据与榆林市生态环境管控单元分布示意图对照，本项目位于重点管控单元。 表1-5 项目与榆林“三线一单”管控单元比对成果 环境管控单元分类 是否涉及 面积/长度 优先保护单元 否 0平方米 重点管控单元 是 18906.76平方米 一般管控单元 否 0平方米 注：使用榆林市“三线一单”数据版本（2022年）进行比对分析，供参考；待成果动态更新后，以最新数据为准。 项目与生态环境分区管控方案的符合性分析见表1-6，控制线检测报告见附件。 表1-6 与榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的相符性分析 管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 榆佳经济技术 开发区产业新 区 大气环境高排放重点管控区 土地资源 重点 管控 区榆佳经济技术开发区产业新区 水环境工 业污染重点管 控区 空间布局要求 大气环境高排放重点管控区土地资源重点管控区： 严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。 本项目位于榆佳经济技术开发区榆林市巨昌煤化工有限公司预留空地，符合用地规划 符合 水环境工业污染重点管控区； 1、充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模。 本项目用水接自园区管网，用水量较小，项目运行期产生的废水合理妥善处置，不外排 符合 污染物排放管控 大气环境高排放重点管控区： 1.完善大气污染防治设施，全面提高污染治理能力。 2.关注氮氧化物和挥发性有机物的一次排放。 3.新建“两高”项目需要依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。大气污染防治重点区 域内采取增加散煤清洁化治理，为工业腾出指标和容量等措施，不得使用高污染燃 料作为煤炭减量替代措施。 项目所有物料密闭储存，采用密闭输送皮带转运输送，上料口为负压抽风式投料，搅拌口密闭作业。生产工序废气集中收集经处理后达标排放。项目不属于两高行业项目。 符合 水环境工业污染重点管控： 1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，相应污染因子实行等量或减量置换。 3.严控高含盐废水排放。 项目运行期产生的废水合理妥善处置，不外排 符合 环境风险防控 水环境工业污染重点管控区： 1.深入开展重点企业环境风险评估，摸清危险废物产生、贮存、利用和处置情况，推动突发环境事件应急预案编制与修编，严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批，强化工业园区环境风险管控。 2.加强涉水涉重企业和危险化学品输运等环境风险源的系统治理，降低突发环境事故发生水平。 编制突发环境事件应急预案，危险废物集中收集，暂存危废间，由有资质单位处置 符合 资源开发效率要求 土地资源重点管控区： 1.规范工业园区（开发区）入园用地项目管理，促进工业园区土地节约集约利用，提高土地利用质量和效益，对项目在用地期限内的利用状况实施全过程动态评估和监管。 2.健全工业园区用地准入、综合效益评估、土地使用权推出等机制，实现土地利用管理系统化、精细化、动态化。 项目位于一期工程中的二类工业集中建设区，本项目为特种玻璃微纤维建设项目，符合园区规划的产业定位，榆佳管委函[2023]71号文同意项目入驻建设 符合 水环境工业污染重点管控区： 1.提高工业用水重复利用率，强化再生水利用。 项目生产废水处理后 合利用，不外排 符合 资源利用效率 提高工业用水重复利用率，强化再生水利用 产生的废水合理妥善处置，不外排 符合 5、项目与相关政策符合性分析 ⑴项目与《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函〔2019〕247号）的符合性分析 项目与《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函〔2019〕247号）的符合性分析分析见表1-7。 表1-7 本项目与《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 符合性分析 序号 《方案》相关要求 本项目 况 符合性 重点工作任务 1 加大产业结构调整力度 严格新改扩建项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。关中地区严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行国家的钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新建或改造升级的高端铸造项目必须严格执行《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》(工信厅联装[2019]44号)文件有关规定，实施等量或减量置换；原则上禁止新建燃料类煤气发生 (园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)。 本项目厂址位于榆佳经济技术开发区内，并配套建设高效环保治理设施，项目生产利用巨昌兰炭尾气作为燃料气，同时备用天然气（园区天然气管道已铺设至项目道路侧），不新建燃料类煤气发生炉。 符合 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。鼓励各地根据实际制定更严格的工业炉窑淘汰标准；对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染的工业炉窑，依法责令停业关闭。 本项目不涉及《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 符合 2 加快燃料清洁低碳化替代 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。关中地区禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于 3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 项目生产利用巨昌兰炭尾气作为燃料气，同时备用天然气（园区天然气管道已铺设至项目道路侧）。 符合 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年底前，关中地区淘汰炉膛直径 3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备 用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 符合 加快淘汰燃煤工业炉窑。关中地区取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)。 快推动铸造(10吨/小时及以下)、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 符合 3 实施污染深度治理 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑(见附表2)，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施(见附表3)，确保稳定达标排放。关中地区钢铁、水泥、焦化、有色等行业严格按照《关中地区重点行业大气污染物排放标准 (DB6/941-2018)执行，石化、化工行业全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应 格执行排污许可要求。 本项目炉窑废气执行《玻璃工业大气污染物排标准》（GB26453-2022）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值30、200、400毫克/立方米。 符合 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣(灰)二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度(见附表3)，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；关中地区其他未涉及的行业原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。其中，日用玻璃、玻璃棉 氮氧化物排放限值不高于400 毫克/立方米。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施(见附表4)，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)。应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储 ，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 项目原料吨包装+密闭储存，石英砂堆料雾炮机喷洒水雾，物料采用密闭皮带输送，上料口为负压抽风式投料，搅拌口密闭作业。 符合 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。关中地区电解铝企业全面推进脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。关中地区平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫、脱硝烟气旁路或设置备用脱硫、脱硝等设施；鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，关中地区城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 项目废气经处理后达标排放。 符合 加大煤气发生炉VOC，治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；关中地区以外其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。 项目无煤气发生炉 符合 4 开展工业园区和产业集群综合整 各市(区)要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等，制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平；按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充 利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。 项目位于榆佳经济技术开发区一期工程中的二类工业集中建设区，本项目为特种玻璃微纤维建设项目，符合园区规划的产业定位，属于工业建设用地，符合园区土地规划的要求。厂址北侧为榆林市巨昌煤化工有限公司，生产有兰炭尾气，本项目利用巨昌兰炭尾气作为燃料气，同时备用天然气（园区天然气管道已铺设至项目道路侧），提高了能源利用效率，促进了形成清洁低碳高效产业链。 符合 涉工业炉窑类产业集群主要包括陶瓷、玻璃 砖瓦、耐火材料、石 、矿物棉、铸造、独立轧钢、铁合金、再生有色金属、炭素、化工等行业。各市(区)应结合产业发展特征等自行确定。 符合 由上表可知，本项目满足《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函〔2019〕247号）的相关要求。 ⑵项目与《玻璃纤维行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第30号）符合性分析 项目与《玻璃纤维行业规范条件》符合性分析见表1-8。 表1-8 本项目与《玻璃纤维行业规范条件》符合性分析 序号 玻璃纤维行业准入条件要求 本项目情况 符合性 1 建设布局 1.1 项目应符合国家产业政策、土地利用规划，当地城乡建设规划和产业规划，以及相关环保、安全、能耗等规定，统筹资源、能源、环境、物流和市场等要素合理布局。鼓励玻璃纤维企业向具备能源、资源或市场优势的地区进行转移。 本项目厂址位于榆佳经济技术开发区内，属于工业建设用地，符合园区总体规划的 要求。厂址北侧为榆林市巨昌煤化工有限公司，生产有兰炭尾气，本项目利用巨昌兰炭尾气作为燃料气，同时备用天然气（园区天然气管道已铺设至项目道路侧），具有能源优势。 符合 1.2 新建和扩建玻璃纤维生产项目应在国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等区域以外。 企业厂房总体布局应符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。鼓励现有玻璃纤维企业进入工业园区，集聚发展。 项目厂址不在风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等区域。 企业厂房布局按照规定进行布局，项目在榆佳经济技术开发区内。 符合 1.3 项目建设应符合产业结构调整指导目录要求，禁止新建和扩建限制类项 ，依法彻底淘汰陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺 装备，鼓励发展高强、高模量、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面、复合纤维（玻璃纤维与热塑性树脂复合）等高性能及特 玻璃纤维。 对照《产业结构调整指导目录(2019年本》，同时参照2024年本，项目属于允许类。 符合 2 工艺技术与装备 2.1 新建无碱玻璃纤维池窑法粗纱拉丝生产线（单丝直径>9微米）和无碱玻 纤维池窑法细纱拉丝生产线（单丝直径≤9微米） 应符合产业结构调整指导目录要求。 本项目特种玻璃微纤维采用火焰喷吹法生产，产品单丝直径为0.3-3微米，符合产业结构调整指导目录要求。 符合 2.2 玻璃球窑生产线，鼓励采用先进的窑炉熔制工艺和保温节能技术，使用澄清剂应符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2）。 玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线，鼓励采用分拉、大卷装，以及原料球、浸润剂及窑炉温度智能化集中控制系统等先进工艺和装备。 玻璃纤维池窑法拉丝生产线，鼓励采用纯氧燃烧、电助熔、余热利用、废丝回收 用、智能化生产与物流等先进工艺和装备。 项目原料块生产线采用先进的窑炉熔制工艺和保温节能技术，专用澄清剂主要成分为氧化沛，符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2）要求。 特种玻璃纤维生产线用火焰喷吹法生产，采用智能化集中控制系统等先进工艺和装备。 符合 3 产品质量与技术创新 3.1 企业应建立完善的质量管理体系，配备质量检验机构和专职检验人员，实施质量管理体系认证。 项目建立完善的质量管理体系，配备质量检验机构和专职检验人员，实施质量管理体系认证。 符合 3.2 企业应加强入厂原材料检测 严控 成品质量，达到相关标准要求，鼓励建立产品追溯体系、完善的企业产品标准体系和售后服务管理体系。 项目建立产品追溯体系、完善的企业产品标准体系和售后服务管理体系，严格把 原料、产品质量。 符合 3.3 企业应提高自主研发和创新能力，积极建立 业技术中心、工程研究中心、重点实验室等研发机构，实施差异化、品牌化生产经营。 建设单位加强企业技术管理，不断提高自主研发和创新能力。 符合 4 环境保护 4.1 企业应严格遵守环境保护法律法规，实施清洁生产，配备除尘、脱硫、脱硝、废水回收处理、废丝回收处理等环 设施；项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。企 应依法申领排污许可证，并按证排污。 项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，相关手续正在办理中。 符合 4.2 加强无组织排放控制。大气污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准要求。 项目物料密闭存储，储存输送过程中加强管理。项目大气污染排放严格执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453—2022 )标准要求 符合 4.3 玻璃纤维纱浸润剂废液应进行回收处理后循环利用，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限制要求。外排污水应达 《污水综合排放标准》（GB 8978）和所在地相关环境要 。 项目生产废水循环利用，不外排。 符合 4.4 生产加工过程产生的废丝均应采取回收利用或深加工工艺 现无公害处理，不得采用填埋方式进行处置。 废丝收集后返用工序回收利用。 符合 5 能源消耗 5.1 玻璃球窑生产线。无碱玻璃球单位综合能耗≤0.35吨标煤/吨球，中碱玻璃球单位综合能耗≤0.25吨标煤/吨球。 根据《玻璃纤维行业规范条件》附录：玻璃球指坩埚法拉丝用玻璃纤维原料球。本项目采用火焰喷吹法生产特种玻璃微纤维产品，是非连续玻璃纤维，因此，无法与5.1-5.3对标。 / 5.2 玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线。无碱玻璃纤维 位综合能耗≤0.35吨标煤/吨纱（不含玻璃球生产环节能耗），高硅氧玻纤、低介电玻纤等高性能及特种玻璃纤维单位综合能耗≤1.2吨标煤/吨纱。 / 5.3 玻璃纤维池窑法拉丝生产线。粗纱单位综合能耗≤0.4吨标煤/吨纱，单丝直径4至9微米的细纱≤0.6吨标煤/吨纱，高硅氧玻纤、低介电玻纤等高性能及特种玻璃纤维单位综合能耗≤1.0吨标煤/吨纱。 / 由上表可知，本项目满足《玻璃纤维行业规范条件》的相关要求。而且中国微纤维玻璃棉协会出具了相关证明（见附件），微纤维玻璃棉为非连续高性能玻璃纤维材料，与准入条件中的拉丝法连续玻璃纤维产品，不是同一产品。 选址合理性分析 项目选址位于佳县榆佳经济技术开发区榆林市巨昌煤化工有限公司预留地，土地性质属于二类工业用地，项目为特种玻璃微纤维建设项目，符合园区用地规划。项目建设不占用基本农田，区域内无压覆矿藏。项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；场区范围内无古树名木、珍惜频危物种和国家保护植物。项目水电由园区接入，区内交通便利。项目对各污染物采取相应的污染防治措施后，可实现达标排放，对环境影响较小。 综上，项目选址合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 特种玻璃微纤维作为应用广泛的新型材料，将成为国家产业政策重点扶持的行业。随着国民经济的持续发展，对玻璃纤维的需求也将不断增加。根据国内市场近年来特种玻璃微纤维的供需缺口，榆林伯金纳科技有限公司拟投资31044万元在陕西省榆林市佳县榆佳经济技术开发区建设特种玻璃微纤维项目，本项目生产特种玻璃微纤维属于高性能节能环保型材料，具有优良的力学性能，优异的抗疲劳和耐腐蚀性，优良的透波介电性能，还有优良的隔声性、绝缘性、耐温性、低密度性能、不吸湿性等多种优良性能，被广泛应用于绝热节能及航空、科研、电子、汽车、医疗、家电等行业。并且由于特种玻璃微纤维本身无醛特性，还被应用于飞机的内装饰。 2、项目地理位置及四邻关系 项目位于佳县榆佳经济技术开发区榆林市巨昌煤化工有限公司预留地，项目中心地理位置坐标为N38°15′51.75″，E110°15′7.74″，海拔高度1115.65m。项目西北、西南方向为荒地，东北、东南方向为榆林市巨昌煤化工有限公司生产厂房（兰炭库、烘干车间、库房）。项目地理位置见附图1，四邻关系见图2-1。 图2-1 项目四邻关系 3、项目组成及建设内容 项目建设内容主要为原料块（玻璃料块）生产车间、玻璃纤维生产车间、原料库、成品库及其他配套设施。项目厂区不设办公生活区，运营后员工不在厂区食宿。项目建成后年产特种玻璃微纤维2万吨。本项目工程内容组成见表2-1。 表2-1 项目工程内容组成一览表 工程 类别 项目名称 建设内容及规模 主体 工程 原料块 生产车间 1座，占地面积1502m2，一层框架结构，内设生产线1条用于原料玻璃块的生产 特种玻璃微纤维生产车间 1座，占地面积5375.79m2，一层框架结构，主要为熔制、成纤、集棉、自控等，共设置6条特种玻璃微纤维生产线，内设144台火焰炉和144台收棉机 辅助 工程 原料库 1座，占地面积899.86m2，一层框架结构，用于密闭储存石英砂、钾长石、白云石等生产玻璃料块的原材料 成品库 1座，占地面2273.62m2，一层框架结构，用于密闭储存成品特种玻璃微纤维 闭式冷却塔 3座，位于特种玻璃微纤维生产车间，每座循环水量400m3/h 泵房 1座，占地面积129.57m2，一层框架结构 空压站 1座，占地面积368m2，一层砖混结构，内设多级离心鼓风机7台（用6备1） 变配电室 1座，占地面积377m2，一层砖混结构，分高低压配电及空压配电 燃气加压机棚 1座，占地面积292.33m2，一层轻钢结构，用于燃气计量加压 质检室 1座，占地面积33m2，一层砖混结构，内设检验设备，用于产品质检 库房 1座，占地面积150m2，一层框架结构，存放辅助材料及生产工具 公用 工程 供水 生产用水由园区供水管线接入 排水 雨污分流， 生产废水综合利用，不外排 供电 由园区电网接入 供气 燃料气由榆林市巨昌煤化工有限公司供应，并配设天然气管道作为项目备用气源 供暖 不设办公生活区，生产车间不 供暖 环保 工程 废 气 原料储存 石英砂堆料采用雾炮机喷洒水雾，其他原料采用吨包袋，物料均封闭厂房储存 转运、运输工段 全封闭输送皮带+密闭运输+全封闭厂房 上料、搅拌 全封闭厂房，上料口为负压抽风式投料，搅拌口密闭作业。 生产工序废气 玻璃炉窑设置低氮燃烧器，原料块生产废气与玻璃纤维生产车间废气分别收集，通过管道引至集中处理系统，采用“SCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫”处理，除尘效率≥90%，脱硫效率≥80%，SCR脱硝效率≥80%，处理后通过 1 根 15m 高的排气筒排放 废水 荒煤气冷凝水 设置密闭冷凝水收集槽1个，容积5m3，集中收集后返回巨昌后续处理 冷却循环水 玻璃块生产工序设循环冷却水池1个，玻璃纤维生产工序设闭式冷却塔3套，设备冷却水循环利用，不外排 脱硫废水 脱硫废水经沉淀后循环使用不外排 车辆冲洗废水 设置1个沉淀池，容积5m3，集中收集后循环利用，不外排 初期雨水 设置初期雨水收集池1座，容积210m3，收集的初期雨水用于厂区洒水、绿化 噪声 机械 噪声 选用低噪声设备，采取安装减振装置，构筑物隔声降噪，置于室内等措施，同时加强管理，绿化带降噪 固废 除尘灰 集中收集，返回生产工序生产利用 废丝 废玻璃 棉渣 废包装材料 集中收集，厂区暂存后外售 脱硫石膏 集中收集，厂区暂存后作 建筑材料综合利用 废机油 暂存于危废间（1间，10m2），委托有危险废物处理资质的单位处置 废油桶 生态 绿化 厂区地面进行绿化，绿化面积2000m2 产品方案及产品质量要求 本项目年生产特种玻璃微纤维2万吨，产品方案详见表2-2。依据《微玻璃纤维棉》（JC/T978-2012)，产品质量要求见表2-3。 表2-2 项目产品方案 产品名称 规格（μm） 产量（万吨/年） 储存方式 特种玻璃微纤维 0.3-3 2 袋装储存 表2-3 项目产品质量要求 序号 项目 要求 1 外观 洁白、无可见杂质和污染物 2 打浆度 符合《微玻璃纤维棉》（JC/T978-2012)中表1要求 3 化学成分 符合《微玻璃纤维棉》（JC/T978-2012)中表2要求 4 渣球质量 符合《微玻璃纤维棉》（JC/T978-2012)中表3要求 5 含水量 微纤维玻璃棉的含水量应不大于0.5% 6 抗拉强度 符合《微玻璃纤维棉》（JC/T978-2012)中表4要求 项目生产设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一栏表 序号 设备名称 规格及参数 数量 单台功率（kW） 备 数量 备用数量 原料块生产工序 1 原料块窑 70m2 1 0 / 2 鼓风机 YE3-225M-2 1 0 45 3 引风机 YE3-225M-2 1 0 45 4 装载机 LW500 V 1 1 / 特种玻璃微纤维生产工序 5 单台火焰炉 / 144 0 / 6 罗茨鼓风机 RG-350M 6 1 400 7 磁悬浮 离心鼓风机 HMGB350 6 1 0 公用工程 8 循环 水系 统 逆流闭式冷却塔 YNF210NBGS 3 0 / 内循环流量400m3/h 循环泵 YX3-250M-2 3 3 55 喷淋泵 YX3-200L1-2 3 3 30 风机 YX3-160M2-2 6 3 15 10 内燃平衡重式 叉车 E16C 1 0 / 本项目主要生产设备的选择原则是：技术先进、成熟可靠、价格合理、能成系统配置，优选国产设备。 主要原辅材料消耗及物料平衡分析 主要原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料均从内蒙、山西等周边地区购买，采用汽车密闭运输。项目原辅材料消耗情况见表2-5，项目主要原辅材料成分见表2-6，具体成分化验单见附件。 表2-5 项目原辅材料消耗情况 序号 物料名称 主要成分 年用量（t/a） 厂区最大贮存量（t） 来源及运输 1 碳酸钠 Na2CO3 3175 96 外购、汽车运输 2 石英砂 SiO2 9905 300 外购、汽车运输 3 钾长石 K2O·Al2O3·6SiO2 2412 73 外购、汽车运输 4 白云石 CaMg(CO3)2 1651 50 外购、汽车运输 5 方解石 CaCO3 698 21 外购、汽车运输 6 硝酸钠 NaNO3 254 8 外购、汽车运输 7 淀粉 (C6H10O5)n 1651 50 外购、汽车运输 8 原料块澄清剂 CeO2 254 8 外购、汽车运输 项目原辅材料化学性质介绍： ①碳酸钠：是一种无机化合物。化学式为Na2CO3，分子量105.99 ，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱，国际贸易中又名苏打或碱灰。碳酸钠是一种白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性，在潮湿的空气里会吸潮结块，部分变为碳酸氢钠。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。 ②石英砂：是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物。石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫氏硬度7。石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料，滤料等工业。 ③钾长石：长石是钾、钠、钙等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物，也叫长石族矿物。钾长石（K2O·Al2O3·6SiO2）通常也称正长石，属单斜晶系，通常呈肉红色、呈白色或灰色。钾长石系列主要是正长石，微斜长石，透长石等。 ④白云石：化学成分为CaMg(CO3)2，晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。白云石的晶体结构与方解石类似，晶形为菱面体，晶面常弯曲成马鞍状，聚片双晶常见，多呈块状、粒状集合体。纯白云石为白色，因含其他元素和杂质有时呈灰绿、灰黄、粉红等色，玻璃光泽。三组菱面体解理完全，性脆。摩氏硬度3.5-4，比重2.8-2.9。矿物粉末在冷稀盐酸中反应缓慢。 ⑤方解石：是一种碳酸钙矿物，分布很广。方解石的晶体形状多种多样，是一种天然非金属矿物，密度2.60-2.8g/cm3，莫氏硬度为3。 ⑥硝酸钠：是一种无机化合物，化学式为NaNO3，为吸湿性无色透明三角系晶体。加热至380℃时分解。极易溶于水、液氨，能溶于甲醇和乙醇，极微溶于丙酮，微溶于甘油。溶于水时吸热，溶液变冷，水溶液为中性。用于制硝酸、亚硝酸钠，作玻璃、火柴、搪瓷或陶瓷工业中的配料，肥料，制硫酸工业中的催化剂等。 ⑦淀粉：淀粉化学式是(C6H10O5)n，属于通过糖苷键连接的大量葡萄糖单元组成的聚合碳水化合物，属于一种多糖。纯淀粉是一种白色，无味，无臭的粉末，不溶于冷水或酒精。淀粉可以作为粘合剂、增稠剂、填充剂等，为建材的生产和使用提供了很多便利。 ⑧原料块专用澄清剂：主要成分为氧化铈，是一种无机物，化学式为CeO2，纯度为99.95%，淡黄或黄褐色助粉末。密度7.13g/cm3，熔点2397℃，不溶于水和碱，微溶于酸。氧化铈的澄清机理：氧化铈为变价氧化物，二氧化铈高温分解出氧，具有澄清作用，同时在反应中放出新生态的氧，还可将低价的铁(Fe2+)氧化成三氧化二铁，减少玻璃着色，从而产生澄清作用。 表2-6 项目主要原辅材料成分组成一览表 成分名称 含量 物料名称 石英砂 钾长石 白云石 方解石 灼烧 0.29% 1.03% 43.18% 43.52% 三氧化二铝Al2O3 0.40% 13.68% 0.14% 0.26% 二氧化硅SiO2 98.77% 73.11% 1.16% 0.28% 三氧化二铁Fe2O3 0.075% 0.24% 0.03% 0.01% 氧化钙GaO 0.18% 0.92% 50.77% 54.54% 氧化镁MgO 0.04% 0.47% 4.53% 0.99% 氧化钾K2O 0.10% 6.50% 0.04% 0.01% 氧化钠Na2O ＜0.01% 3.76% 0.04% 0.06% 二氧化钛TiO2 0.05% 0.03% 0.01% 0.01% 二氧化锆ZrO2 ＜0.01% 0.03% 0.01% 0.01% 一氧化钴CoO ＜0.01% / / / 氧化钡BaO ＜0.01% 0.22% 0.07% 0.05% 氧化锂Li2O ＜0.01% / / / 一氧化铅PbO ＜0.01% / / / 氧化锌ZnO ＜0.01% ＜0.01% ＜0.01% ＜0.01% 氧化锶SrO ＜0.01% 0.01% 0.01% 0.17% 一氧化锰MnO ＜0.01% ＜0.01% ＜0.01% ＜0.01% 氧化镉CdO ＜0.01% / / / 五氧化二磷P2O5 ＜0.01% ＜0.01% 0.01% 0.03% 三氧化硫SO3 ＜0.01% ＜0.01% 0.01% 0.04% 三氧化二铬Cr2O3 ＜0.01% / / / 一氧化镍NiO ＜0.01% / / / 氧化铜CuO ＜0.01% / / / 从项目主要原辅材料成分组成中可以看出，项目主要原辅材料中不含氟。 能源消耗 项目能源消耗见表2-7。 表2-7 项目主要能源消耗一栏表 序号 名称 单位 消耗量 来源 1 新鲜水 万t/a 20.2573 园区供水 2 电 万kw. /a 1692.9 园区电网 3 燃料气 万Nm3/a 2970 巨昌、管道输送 项目燃料气采用榆林市巨昌煤化工科技有限公司兰炭尾气，并配设天然气管道作为项目备用气源。燃料气检测报告见附件。项目燃料气主要成分见表2-8。 表2-8 项目燃料气主要组分一栏表 巨昌兰炭尾气 组分 总硫 硫化氢 甲烷 乙烷 丙烷 CO2 CO O2 结果 657.28 mg/m3 417.26 mg/m3 7.83% 0.43% 0.11% 9.37% 9.24% 1.43% 天然气 组分 总硫 硫化氢 甲烷 乙烷 丙烷 CO2 CO O2 浓度 ＜1 0.11 83.496 13.304 2.345 未检出 未检出 未检出 物料平衡分析 本项目物料平衡分析见表2-9。 表2-9 项目生产线物料平衡一栏表 投入 产出 循环 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 碳酸钠 3175 玻璃纤维 20000 废丝 600 石英砂 9905 粉尘 2.4 玻璃棉尘 7.6 钾长石 2412 白云石 1651 方解石 698 硝酸钠 254 淀粉 1651 原料块澄清剂 254 合计 20610.00 20002.4 607.6 根据物料平衡可知，本项目年产2万吨特种微纤维，产生废丝600吨，产品合格率为97%。 7、燃料气依托可行性分析 项目燃料气采用榆林市巨昌煤化工科技有限公司兰炭尾气，厂区设置计量调压站，确保生产使用压力，燃气管道为高空架设，管径DN1600，由巨昌兰炭生产车间接自项目厂区南侧的燃气加压机棚，长度约300m。并配设天然气管道作为项目备用气源，园区天然气管道已铺设至项目区外侧道路，可直接接入。 榆林市巨昌煤化工有限公司投资58234万元于佳县榆佳经济技术开发区盐化工集中区建设96万吨兰炭综合利用项目。该项目利用榆神矿区的煤炭，建设96万吨/年兰炭项目；利用兰炭生产产生的煤焦油作为原料，进行15万吨/年煤焦油深加工项目；利用兰炭作为原料，建设 20万吨/年(4×30000KVA)电石项目；利用副产的煤气、解析气、电石炉气发电，形成一个节能减排、循环经济的产业链，于2010年11月25日取得榆林市环境保护局出具的《关于榆林市巨昌96万吨/年兰炭综合利用项目环境影响报告书的批复》。该项目于2010年12月开工建设，2015年兰炭装置、煤焦油深加工装置已建设完成并投入试运行，由于资金链出现问题，电石装置、免烧砖生产线、发电设施未进行建设。2021年由于股权和资金问题，煤焦油深加工区外售给佳县鑫盛化工工贸有限责任公司。2023年4月，完成了项目环评变更手续。 根据《榆林市巨昌煤化工有限公司96万吨/年兰炭综合利用项目变动环境影响分析报告》，项目兰炭尾气年总产生量为12.64×108Nm3，其中5.06×108Nm3返炉，剩余7.58×108Nm3优先输至本项目（0.297×108Nm3），富余部分输至佳县玉泉材料科技有限公司、榆林信友化工有限公司、佳县鑫盛化工工贸有限责任公司（项目原煤焦油加氢工段）。 综上所述，榆林市巨昌煤化工科技有限公司可以为榆林伯金纳科技有限公司年产2万吨特种玻璃微纤维建设项目提供充足的燃料气，本项目燃料气依托可行。 项目占地及平面布置 项目占地18906.76m2，用地性质为二类工业用地。项目平面布置根据功能分设原料库、成品库、原料块生产车间、玻璃微纤维生产车间。玻璃微纤维生产车间布置在厂区中央，成品库位于厂区西南，原料库布置于厂区南侧，原料块生产车间位于东南侧，厂区出入口位于厂区东南侧，煤气加压机棚位设置于厂区东侧，空压站、循环水池、泵房等位于厂区北侧。各功能设施间由厂区混凝土道路相连接，平面布置总体合理项目平面布置情况见附图2。 劳动定员及工作制度 本工程劳动定员共200人，其中生产人员180人，管理及服务人员20人。年工作约330天，每天3班生产，每班8小时。 公用工程 ⑴给水 项目厂区不设置办公生活区，因此无生活用水需求。项目生产用水由园区供水管线接入，可满足生产要求。项目生产用水主要为循环冷却水、脱硫用水、水幕除尘用水、冲洗车辆用水及绿化用水。 ①循环冷却水 项目循环水分为玻璃块生产工序循环冷却水和特种玻璃微纤维生产工序循环冷却水两部分。 项目玻璃块生产车间设1座循环水池，循环水量为20 m3/h，冷却水补水按设备冷却水总用水量的2%计算，则此部分补水量为0.4m3/h（3168 m3/a），项目特种玻璃微纤维生产车间共6条生产线，每2条共用一座闭式冷却塔，共设3座。每座闭式冷却塔循环水量为400m3/h，冷却水补水按设备冷却水总用水量的2%计算，则每座闭式冷却塔补水玻璃炉窑量为8m3/h，3座闭式冷却塔总补水量为24m3/h（190080m3/a）。 ②脱硫用水 本项目废气集中处理系统烟气产生量为34722.22m3/h（2.75×108m3/a），石灰石-石膏法液气比按15L/m3烟气计算，则循环水量为520.83m3/h，系统水损耗主要为蒸发损耗和脱硫石膏带走水，蒸发损耗按循环水量的0.3%计算，损耗水量为1.56m3/h，即12355.2m3/a；项目脱硫石膏产量700t/a，含水率10%，脱硫石膏带走水70m3/a；则脱硫系统补充水量约为37.65m3/d（12425.2m3/a）。 ③脱硝装置补水 本项目脱硝工艺还原剂均采用尿素，尿素用水溶解配置成40%的溶液后使用，本项目脱硝尿素用量约137.81t/a，则尿素溶液配置过程用水量约206.72m3/a（折0.63m3/d），后续蒸发损耗。 ④水幕除尘用水 本项目共设有6套水幕除尘系统，水幕除尘系统喷淋量为1L/min，则水幕除尘用水量为8.64m3/d（2851.2m3/a）。 ⑤冲洗车辆用水 为减少扬尘，要求进出项目区运送物料车辆轮胎进行冲洗，项目设置车辆冲洗废水收集水池，容积5m3，循环利用，补给水量为0.8m3/d（264m3/a）。 ⑥绿化用水 项目绿化面积2000m2 ，绿化用水按2L/m2.d，绿化天数按200天计，则绿化用水为4m3/d（800m3/a） ⑵排水 厂区实行雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后用于厂区洒水、绿化。循环冷却水全部循环使用，不外排；脱硫废水循环使用，不外排；水幕除尘系统喷淋量较小，喷淋后后不形成浆液，故不产生废液。荒煤气冷凝水由管道收集至冷凝水收集槽，最终由泵经管线打回榆林市巨昌煤化工有限公司后续处理。项目水平衡见图2-2。 图2-2 项目水平衡图（万m3/a） ⑶供电 厂区内设总变配电室1座，由园区电网接入，配置1600kVA和2500kVA的干式变压器各2台，采用10/0.38/0.22kV配电，供车间动力和照明用电。 ⑷供暖 本项目生产车间冬季无需供暖，不设置办公生活区。 ⑸供气 项目原料中燃料气采用榆林市巨昌煤化工科技有限公司兰炭尾气，厂区设置计量调压站，确保生产使用压力，燃气管道为高空架设，管径DN1600，由巨昌兰炭生产车间接自项目厂区南侧的燃气加压机棚，长度约300m。并配设天然气管道作为项目备用气源，园区天然气管道已铺设至项目区外侧道路，可直接接入。 11、项目投资及资金来源 项目总投资31044万元，全部由企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 施工期建设内容主要为基础施工、主体施工、装修等工程。产生少量废气、噪声、施工废水、施工人员生活污水、建筑垃圾等。施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-3。 图2-3 施工期产污环节图 2、营运期 项目生产分为原料块生产和特种玻璃微纤维生产两部分。 ⑴原料块生产 本项目新建原料块生产线1条，主要原料为石英砂（占比49.5%）、方解石（占比3.49%）、钾长石（占比12.06%）、白云石（占比8.26%）、碳酸钠（占比15.88%）、硝酸钠（占比1.27%）、淀粉（占比8.27%）、原料块澄清剂（占比1.27%），生产过程反应方程式为： 玻璃熔窑生产工艺包括配合料制备、熔制、成型、冷却包装、入库等步骤。本项目原料用汽车密闭运输至厂区原料库分区堆放，原料库内不进行原料的破碎筛分。电磁震动给料机将原料喂入电子仓储秤计量后由密闭输送机送入全密封混料机，混料机旋转混合转盘使原料混合均匀。再经封闭提升机将混合料提升至炉前料仓，再经过全密封自动加料机将原料喂入高温融化池，完成下料过程。 原料熔化过程以巨昌兰炭尾气（备用天然气）为燃料。在该炉段内空气被反应所放出的热量加热，温度约1000℃，向下运动的原料受热熔化成玻璃液，玻璃液从流液洞流出，经剪料机剪料成块，冷却后包装入库。项目营运期玻璃块生产工艺流程及产污环节图见图2-4。 图2-4 原料块生产工艺流程及产污环节图 ⑵特种玻璃微纤维生产 本项目采用火焰喷吹法工艺生产高品质微纤维棉，以玻璃料块为原料，以巨昌兰炭尾气（备用天然气）为燃料。玻璃料块投入火焰炉，熔体从漏板流出，由胶辊拉丝机牵引形成一次纤维。吹棉机喷出高速火焰再将一次纤维熔化牵伸成直径0.3-3μm的微纤维，随气流引导经旋风筒进入自动网笼式收棉机收集成絮状棉，经检验后包装入库。成型含棉废气由引风机引至封闭沉降室处理，废气经水幕除尘喷淋系统后进入尾气处理系统，最后达标排放。 生产线包括：加料熔制系统、成纤系统、集棉系统、包装系统、循环水 系统等。 ①玻璃熔制 玻璃料块由投料口投入火焰炉内，在高温辐射下熔化成玻璃液。炉体各重要温度控制点均设热电偶进行测温。电熔炉内温度850-900℃左右，为玻璃料块熔化过程，没有化学反应。 ②纤维成型 高温熔融的玻璃液由装有自动恒温装置的铂铑合金漏板流出形成连续稳定的玻璃液流股，流股垂直下落经胶辊拉丝机牵引形成一次丝，吹棉机喷出的火焰（1000℃）再将一次纤维熔化牵伸成直径0.3-3μm的微纤维棉。 ③集棉系统 成型的微纤维棉随气流引导经旋风筒进入自动网笼式收棉机，收集成絮 状棉，经检验后包装入库。自动收棉机网笼材质为镀锌矩管、不锈钢角铁，收棉机全封闭结构。 ④棉尘处理 由抽风机引出的带棉纤维废气经水幕除尘器喷水除纤维后经管道引至废气处理系统，含有纤维的废水经过滤和净化处理后循环使用，回收的棉纤维与玻璃料块混合重新使用。 ⑥主要技术指标 炉内面积：0.5m2 漏板孔数：200孔 胶辊直径：50-80mm 拉丝线速度：3-6m/min 吹棉风速：200-300m/s 收棉网笼：6-8目 纤维直径：3-3μm 漏板产量：0.4吨/（天.块） ⑦生产过程自动控制 生产线自动控制部分采用PLC进行集中管理，分散控制。生产线所有设备的运转状态及报警点进行集中采集进入主控室，主控室进行控制同时，还能了解整个生产线的运行情况，提高连续生产的能力。各种工作机械的传动电机正常工作时，显示器上绿色显示其正常工作状态；当发生超负荷、参数超限或其它故障时，发出红色闪光及音响报警信号。采用带操控台的后开门式仪表盘、带微处理器的智能化数字调节器/显示仪等自动化仪表。 A、熔制自控系统 包括火焰炉温度控制、压力控制及玻璃液面控制等，整个自控系统的目的是以最少的燃料消耗，最大限度地熔制高质量的玻璃液。 B、成纤自控系统 漏板温度控制：漏板温度是成纤的主要工艺参数，必须进行控制。 胶辊拉丝机变频调速：在控制室可操纵和改变拉丝机主轴转速，从而保证纤维直径和拉丝机寿命最佳值。 其他控制系统 生产线电气传动系统由集中控制和分散控制二部分组成。主生产线的电气传动采用集中控制，主要电气设备安装于控制柜内。主生产线以外的辅助设备，根据工艺和设备的要求，设置了机旁控制柜。 项目营运期特种玻璃微纤维生产工艺流程及产污环节图见图2-5。 图2-5特种玻璃微纤维生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟建地目前为空地，不存在原有环境污染问题 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状与评价 （1）区域环境空气质量达标情况判定 陕西省生态环境厅2023年1月18日发布的环保快报（SNJB0048）中相关数据。2022年佳县环境空气质量评价因子包括6项基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。项目所在区域环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1佳县环境空气质量现状评价表 污 物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 超标 倍数 达标情况 SO2 年 均质量浓度 8 60 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0 达标 PM10 年平均质量浓度 61 70 0 达标 PM2.5 年平均质量 度 28 35 0 达标 CO 第95百分位 日平均质量浓度 1.3 4 0 达标 O3 第90百分位 8h平均质量浓度 68 160 0 达标 注：除CO质量浓度单位为mg/m3，其余均为µg/m3 监测结果表明，项目所在区域6项基本污染物中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度达标，CO第95百分位日平均质量浓度、O3第90百分位8h平均质量浓度达标，综合评价结果为本项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）其他污染因子 为了解项目区域环境空气质量状况，本项目委托中量检测认证有限公司对该项目环境空气质量进行监测。 监测点位：布设1个监测点，位于拟建厂区内当季主导风向下风向。 监测因子：TSP、氟化物。 监测时间：TSP连续监测3天，监测时间为2023年11月15日-11月17日，氟化物连续监测3天，监测时间为2024年3月1日-3月3日，监测点位布置见附图3。具体监测结果见表3-2，监测报告见附件。 表3-2 环境空气现状监测结果统计 监测指标 采样日期 监测值范围 标准值 超标率 超标倍数 TSP 2023.11.15-11.17 131-164μg/m3 300μg/m3 / / 氟化物 2024.3.1-3.3 4.35-4.68μg/m3 7μg/m3 / / 监测结果表明：项目监测点TSP、氟化物日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2、表A.1中二级浓度限值要求。 2、水环境质量现状与评价 ⑴ 地表水环境质量 本项目无生活污水产生，生产废水全部综合利用，不外排。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）中相关要求，本项目不需要进行水环境质量现状监测。 ⑵ 地下水环境质量 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，因此，不开展地下水环境影响评价。 3、声环境质量现状与评价 项目声环境质量现状委托中量检测认证有限公司于2023年11月15日进行监测，监测报告见附件。 监测点位布设：拟建厂界外1m各布设一个监测点，共设4个监测点，声环境监测点位布置见附图3。等效连续A声级监测结果表3-3。 表3-3环境噪声监测结果统计表单位dB(A) 位置 时间 东N1 南N2 西N3 北N4 2013.11.15 昼间 58 55 55 53 夜间 44 43 44 46 评价标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类：昼间≤65，夜间≤55 监测结果表明：项目各厂界昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、土壤环境质量现状与评价 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他”，土壤环境影响评价项目类别为III类，项目所在地周边的土壤环境敏感程度属于不敏感，项目占地1.89hm2（18906.76m2）＜5hm2，占地规模为小型，根据表4-污染影响型评价工作等级划分，本项目可不展开土壤环境影响评价工作，不需要进行土壤环境质量现状监测。 5、生态环境质量现状与评价 经现场踏勘，项目所在区域主要植被为自然生长的低矮灌木杂草，评价区群落的外貌和结构比较简单，植被类型较少，由于受人类频繁活动，未见大型野生动物出没，多为适应人类生活的小型常见动物，如鸟类、鼠类、昆虫等，易受人类活动的干扰。项目所在区域范围内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4环境目标保护表 要素 名称 坐标 相对 方位 相对厂界距离 户数 人数 保护内容 环境功能区 大气环境 稍店子村 N38°16'38.85" E110°15'0.88" 东北 1.8km 12 26 人群 健康 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准及其修改单（环公告2018年第29号） 园上村 N38°15'51" E110°16'5.14" 东 2.6 m 7 15 康崖窑村 N38°15'22.3" E110°13'29.75" 西南 1.2km 15 32 阳塌村 N38°14'53.45" E110°14'1.34" 南 1.7km 35 105 王家砭村 N38°14'12.70" E110°14'22.74" 南 2.6km 1000 3900 王家砭中学 N38°14'22.05" E110°14'29.73" 南 2.7km 410 王家砭小学 N38°14'16.48" E110°14'25.29" 南 2.5km 320 火神山村 N38°12'29.96" E110°15'53.39" 西南 2.8km 22 48 旧寨村 N38°16'1.85" E110°12'10.76" 西南 2.3km 16 34 地表水 佳芦河 西南 1.6 / 地表水水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目及周边区域 地下水水质 《地下水质量标准》(GB/T1 848-2017)III类标准 噪 厂界周边200m范围（无噪声敏感点） 声环境 《声环境质量标准》GB3096-2008三类标准 生态环境 项目及周边区域 植被、水土流失 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的相关要求 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值。本项目运行过程中物料储存、输送、上料搅拌、集棉废气产生的玻璃棉尘，生产工序炉窑废气、喷吹废气等执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中表1中大气污染物浓度限值的要求，具体见表3-5。 表3-5玻璃工业大气污染物排放标准限值（GB26453-2022） 有组织排放限值要求（mg/m3） 污染物 玻璃熔窑 原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施 排气筒高度 颗粒物 30 30 15m SO2 200 -- NOX 4 00 - 氟化物 5 - 无组织排放排放限值要求（mg/m3） 污染物 排放限制 限值含义 / 监控位置 颗粒物 3 监控点处1h平均浓度值 / 在厂房外设置监控点 水污染物排放标准 项目无生活污水，生产废水全部循环利用，不外排。 3、噪声污染物排放标准 施工期《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准，见表3-6。营运期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表3-7。 表3-6《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 夜间 70dB（A） 55dB（A） 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界 类别 昼间 夜间 厂界外1 3类 65dB（A） 55dB（A） 4、固体废物污染物排放标准 项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家污染物排放总量控制要求，结合本项目排污特征，项目废水不外排，无需申请总量指标，确定本项目总量控制因子为：SO2、NOx。根据计算，废气总量指标为：SO2：45.92t/a，NOX：45.62t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 项目施工期大气污染物主要有施工及道路运输扬尘、施工机械及运输车辆燃油废气及装修废气。 ⑴ 施工扬尘 本项目施工期大气主要污染物为TSP，项目施工期主要施工内容为厂区地面硬化及厂房建设，土方开挖较少。针对扬尘的来源，本环评要求施工单位按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》（陕建发[2013]293号）、《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》榆发〔2023〕3号、《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》及《佳县2023年生态环境保护二十三项攻坚行动方案》中要求执行，并采取有效的防治措施如下： ① 做到六个百分百要求，“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”。 ② 施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ③ 项目施工过程按照《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)控制场界颗粒物浓度。 ⑵ 道路运输扬尘控制措施 ① 多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或经过改造的可以封闭的运输车进行运输，防止运输过程中的飞扬和洒落； ② 运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； ③ 驶离工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城镇道路环境； ④ 妥善合理地安排工地建筑材料及其它物料的运输时间，控制车辆行驶速度； ⑤ 施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 ⑶ 燃油废气 施工期间严格管理运输车辆，要求车辆禁止超载，燃料采用合格产品。 通过采取上述措施后，项目施工期扬尘可达到《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中要求限值，项目施工期产生废气对环境影响较小。 ⑷ 装修废气 项目施工期向周围大气环境排放装修废气主要污染物为苯及苯系物，这些废气对人体健康的主要影响是嗅到异味、刺激眼和呼吸道粘膜、产生肝肺损伤等。为了降低装修造成的污染影响，建议采取如下防治措施： ① 采用符合国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定的室内装饰和装修材料，优先选用不含或少含甲苯和二甲苯的亲水涂料和环保涂料，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 ② 装修完毕后应充分开窗换气，要求符合《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）后方可使用。 2、施工废水 施工期产生废水包括施工人员的生活废水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD和氨氮等；施工废水主要污染物为悬浮物、石油类。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。为减小施工期间废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： ① 施工人员生活污水利用巨昌项目化粪池处理，不外排。 ② 施工场地采用商品混凝土，不得现场搅拌，在出入口运输车清洗处设置污水沉淀池。产生的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后用于洒水降尘。未经处理的泥浆水严禁随意外排。 ③ 在施工场地四周设置截排水沟，收集施工现场产生的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水和雨水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘等。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷外流。 ④ 施工现场定期对施工机械进行维护保养，防止跑、冒、滴、漏油，污染地下水体。 ⑤ 施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染。 ⑥ 基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境影响较小。 3、施工噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声以及建筑材料运输过程中产生的交通噪声，其噪声强度与施工设备的种类、施工队伍的管理以及运输量有关，施工机械噪声为间歇性点声源，施工噪声对环境的影响是暂时的，随施工期的结束而消失。为减小施工噪声对环境的影响，建议施工方采取以下措施： ① 在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强； ② 施工设备需严格做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声； ③ 施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，在靠近敏感目标一侧，避免多个设备同时使用，减少对周围环境的影响； ④ 施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大； ⑤ 合理安排施工时间，除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间施工，因特殊要求需连续施工的，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，必须有县级以上政府或有关主管部门的批准证明且必须公告附近居民，同事采取必要的隔声降噪措施，减少夜间施工对周围环境的影响； ⑥ 在施工场地四周设置连续、封闭硬质围挡作为声屏障，围挡不低于2.5m，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ⑹ 施工单位应与附近居民进行沟通协调，征得理解，并落实好各种隔声降噪措施，自觉接受附近居民和相关部门的监督。 通过实施以上措施，可将施工期噪声影响控制在较小范围内，噪声随工期的结束而消失。 4、固体废物 项目施工期产生的固体废弃物主要为施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾。产生的建筑垃圾交由专业的渣土公司进行处置，生活垃圾用垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运，做到日产日清。因此，项目施工期固废均能合理处置，对外环境的影响较小。 5、生态环境 建设期的生态环境影响主要是水土流失。本项目的水土流失主要是由于工程建设扰动原地貌会损坏植被。工程中易产生水土流失的地带为场地内的开挖面、路堤坡面、挖方斜面、临时堆土场等处，可能产生的水土流失类型以水力侵蚀为主，部分不良地质区有可能产生重力侵蚀，但概率不大。水土流失形式以降雨和地表径流产生的层状面蚀和细沟面蚀为主，局部地域有程度轻微的沟蚀。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 本项目营运期间废气主要有物料储存、转运、上料、搅拌过程中产生的粉尘以及原料块生产工序和玻璃纤维生产工序产生的废气。 ⑴排放源强 ①原料储存、转运及搅拌过程中产生的粉尘（无组织） 项目各种原料以合格微粉料密闭运输进厂，无需进行粉碎等加工工序，可直接贮存于原料库备用。本项目原料中石英砂为粉料堆存，石英砂本身含有一定水分，含水率约5%-8%，不易起尘，评价要求物料装卸时，加强雾炮机喷淋洒水。其他原料均采用吨包装，物料采用密闭运输，进场后直接进入原料库内，且原料库为全封闭车间，所以，原料在储存过程中粉尘产生量很小，可忽略不计。物料转运在皮带输送转运过程会产生一定的粉尘，项目所有皮带输送机均采用封闭式输送廊道，且皮带机均位于全封闭厂房中，则物料输送转运过程产生的粉尘量很少，对周围环境影响较小。皮带跌落点采取移动式洒水设施洒水，并尽可能降低跌落高度，减轻扬尘。项目物料搅拌混合工序为密闭工作，无粉尘外排。 ②上料口废气（无组织） 本项目投料口为负压抽风式投料，即叉车将袋装原料运至投料口，下方料斗内负压抽风，将原料抽至料口内，该过程会少量无组织废气产生。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，进料过程中逸散粉尘的排放因子0.12kg/t，则上料口产生粉尘为0.30kg/h（2.4t/a）。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ③生产工序废气 项目生产工序均以榆林市巨昌煤化工科技有限公司兰炭尾气为燃料气，备用天然气。本项目生产工序废气为原料块生产工序玻璃炉窑废气和玻璃纤维生产工序中火焰炉废气和喷吹废气，三处废气分别收集最后通过管道进入一处废气处理系统，经除尘、脱硫、脱硝后由一根15m高排气筒排放。 I原料块生产工序玻璃炉窑废气 项目原料块生产工序玻璃炉窑以榆林市巨昌煤化工科技有限公司兰炭尾气为燃料气（备用天然气），根据建设单位提供，用气量为670万m3/a，玻璃熔窑烟气中的污染物主要包括烟尘以及兰炭尾气燃烧过程中产生的SO2、NOx。项目原料块生产线中玻璃窑炉废气颗粒物、氮氧化物根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》参考3054日用玻璃制品制造行业系数,具体产污系数见下表4-1。 表4-1 玻璃行业产污系数表 工段名称 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染指标 系数单位 产污系数 原料熔制 玻璃器皿 石英砂、碎玻璃、纯碱等 燃发生炉煤气池窑 所有规模 废气量 标立方米/吨-产品 3000 颗粒物 千克/吨-产品 0.185 氮氧化物 千克/吨-产品 2.90 则：项目废气产生量=3000×20000=6×107m3/a 颗粒物产生量=0.185×20000×10-3=3.7t，产生浓度61.67mg/m3 氮氧化物产生量=2.90×20000×10-3=58t，产生浓度966.67mg/m3 根据榆林市巨昌煤化工有限公司荒煤气化验报告(见附件)可知，兰炭尾气全硫含量为657.28mg/m3，则项目二氧化硫产生量=6×107×657.28×64/34=74.23t/a，产生浓度为1237.17mg/m3。 评价要求本项目原料块生产线玻璃炉窑设置低氮燃烧器，低氮燃烧脱硝效率≥50%，按照50%计算，则原料块生产线玻璃炉窑工序NOx产生量为29t/a，浓度为483.34mg/m3。 原料块生产工序玻璃炉窑废气通过管道与玻璃纤维生产废气一起进入废气集中处理系统，经除尘、脱硫、脱硝后由一根15m高排气筒排放。 II特种玻璃微纤维生产工序废气 项目特种玻璃微纤维生产工序中火焰炉加热及喷吹工序以榆林市巨昌煤化工科技有限公司兰炭尾气为燃料气（备用天然气），根据建设单位提供，其中火焰炉用气量为230万m3/a，喷吹用气量为2070万m3/a。 A火焰炉废气 特种玻璃微纤维生产车间共设置6条生产线，每条生产线采用24台火焰炉，共144台火焰炉。火焰炉燃烧兰炭尾气过程中会产生颗粒物、SO2、NOx。此部分污染物产生量参照原料块生产工序玻璃炉窑废气中原料气污染物产生量，则火焰炉废气中颗粒物产生量为1.27t/a，SO2产生量为25.48t/a，NOx产生量为19.91 t/a。每个火焰炉设置一个集气罩，通过设置144个集气罩将火焰炉废气分别收集最终由一根管道输送至项目废气集中处理系统，经除尘、脱硫、脱硝后由一根15m高排气筒排放。 B喷吹废气 特种玻璃微纤维生产车间共设置6条生产线，每条生产线采用24台喷吹机，共144台喷吹机。喷吹成型的微纤维棉随气流引导经旋风筒进入自动网笼式收棉机，由抽风机引出的带棉纤维废气经水幕除尘器喷水除纤维后经管道引至项目废气处理系统。此部分污染物产生量参照原料块生产工序玻璃炉窑废气中原料气污染物产生量，则喷吹废气中颗粒物产生量为11.43t/a，SO2产生量为229.34t/a，NOx产生量为179.19 t/a。项目废气经水幕除尘器喷水除纤维后由管道引至废气集中处理系统，参照同类安装水幕除尘项目，水幕除尘对颗粒物去除率为60%，脱硫效率10%，则喷吹废气中污染物的产生产量为颗粒物：4.57t/a，SO2：206.41t/a，NOx：179.19t/a。 III废气集中处理系统 根据项目设计资料，项目特种玻璃微纤维生产工序风机风量为27200m3/h，其中火焰炉7200 m3/h，喷吹20000 m3/h。项目废气污染物汇总具体见下表。 表4-2 项目各工段废气及污染物产生量 工段 污染物 玻璃炉窑 火焰炉 喷吹 废气集中处理系统 废气量 6×107m3/a 5.7×107 m3/a 1.58×108m3/a 2.75×108m3/a 颗粒物 3.7t/a 1.27t/a 4.57t/a 9.54 t/a SO2 74.23t/a 25.48 t/a 206.41 t/a 306.12t/a NOx 29t/a 19.91t/a 179.19t/a 228.1 t/a 表4-3 项目生产工序废气产排情况一览表 污染物 产生量（t/a） 环保措施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 标准限值 （mg/m3） 颗粒物 9.54 布袋除尘器，除尘效率≥90% 0.95 3.45 30 SO2 306.12 石灰石-石膏法脱硫， 脱硫效率≥85% 45.92 166.98 200 NOx 228.1 SCR脱硝，脱硝效率≥80% 45.62 165.89 400 项目生产工序兰炭尾气燃烧烟气集中收集经采用“低氮燃烧+ SCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫”处理，除尘效率≥90%，脱硫效率≥85%，低氮燃烧脱硝效率≥50%，SCR脱硝效率≥80%。处理后通过1 根 15m 高的排气筒排放。烟尘、SO2、NOX浓度可满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、400的限值要求。 ④备用天然气废气 项目生产工序燃料气备用天然气。根据建设单位提供项目生产工序共用天然气594万m3/a，其中原料块工序134万m3/a，玻璃纤维生产工序中火焰炉46万m3/a，喷吹414万m3/a。原料块生产工序、玻璃纤维生产工序中火焰炉加热、喷吹工序所使用燃料均为佳县宏远天然气有限责任公司天然气，其主要成分为碳氢化合物，为清洁能源，天然气燃烧废气主要污染物为 NOx，还有少量颗粒物、SO2。 I原料块生产工序 原料块生产工序玻璃炉窑废气量、颗粒物、氮氧化物根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》参考3054日用玻璃制品制造行业系数,具体产污系数见下表4-4。 表4-4 玻璃行业产污系数表 工段名称 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染指标 系数单位 产污系数 原料熔制 玻璃器皿 石英砂、碎玻璃、纯碱等 燃发生炉煤气池窑 所有规模 废气量 标立方米/吨-产品 3500 颗粒物 千克/吨-产品 0.148 氮氧化物 千克/吨-产品 4.20 则：项目废气产生量=3500×20000=7×107m3/a 颗粒物产生量=0.148×20000×10-3=2.96t，产生浓度42.28mg/m3 氮氧化物产生量=4.20×20000×10-3=84t，产生浓度1200mg/m3 根据佳县宏远天然气有限责任公司产品气监测报告 (见附件)，天然气硫含量＜1mg/m3，为保守起见本项目按硫含量1mg/m3计算，则项目二氧化硫产生量为1.34kg/a，产生浓度为0.02mg/m3。 评价要求本项目原料块生产线玻璃炉窑设置低氮燃烧器，低氮燃烧脱硝效率≥50%，按照50%计算，则原料块生产线玻璃炉窑工序NOx产生量为42t/a，浓度为600mg/m3。 II特种玻璃微纤维生产工序 A火焰炉废气 火焰炉燃烧废气中污染物产生量参照原料块生产工序玻璃炉窑废气中原料气污染物产生量，则火焰炉废气中颗粒物产生量为1.02t/a，SO2产生量为0.46kg/a，NOx产生量为28.84 t/a。 B喷吹废气 喷吹燃烧废气中颗粒物、二氧化硫产生量参照原料块生产工序玻璃炉窑废气中原料气污染物产生量，则喷吹废气中颗粒物产生量为9.14t/a，SO2产生量为3.73kg/a，综合考虑喷吹废气经过的水幕除尘对颗粒物去除率为60%，脱硫效率10%，则喷吹废气中污染物的产生产量为颗粒物：3.66t/a，SO2：3.73kg/a。 根据沈阳市沈北新区耀武斌机械设备厂出具的《关于微纤维棉喷吹器燃烧低氮排放的说明》（见附件），微纤维棉喷吹器将原来的火焰集中型燃烧喷吹器变为分割型火焰燃烧器，喷吹器大大的降低了NOX的排放，它利用了一个火焰分成数个小火焰，由于小火焰散热面积大，火焰温度低，使热反应NOX有所下降，此外，火焰缩短了氧、氮等气体在火焰中的停留时间，因而对热反应NOX和燃料NOX都有明显的抑制作用。另根据微纤维喷吹器在其他同行业企业的运行情况，生产的喷吹器可达到低氮排放的效果，燃烧天然气产生的氮氧化物浓度可保证在50mg/m3以下。项目喷吹工序使用天然气414万m3/a，则废气量为4.14×107m3/a，氮氧化物产生量为2.07t/a。 III废气集中处理系统 根据项目设计资料，项目特种玻璃微纤维生产工序风机风量27200m3/h，其中火焰炉7200 m3/h，喷吹20000 m3/h。项目废气污染物汇总具体见下表。 表4-5 项目各工段废气及污染物产生量 工段 污染物 玻璃炉窑 火焰炉 喷吹 废气集中处理系统 废气量 7×107m3/a 5.7×107 m3/a 1.58×108m3/a 2.75×108m3/a 颗粒物 2.96t/a 1.02t/a 3.66t/a 7.64 t/a SO2 1.34kg/a 0.46 kg/a 3.73kg/a 5.53kg/a NOx 42t/a 28.84t/a 2.07t/a 72.91t/a 表4-6 项目生产工序废气产排情况一览表 污染物 产生量（t/a） 环保措施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 标准限值 （mg/m3） 颗粒物 7.64 布袋除尘器，除尘效率≥90% 0.76 2.76 30 SO2 0.0055 石灰石-石膏法脱硫， 脱硫效率≥85% 0.0008 0.003 200 NOx 72.91 SCR脱硝，脱硝效率≥80% 14.58 53.02 400 项目采用备选天然气为燃料时，生产工序集中收集经采用“低氮燃烧+ SCR脱硝” ，低氮燃烧脱硝效率≥50%，SCR脱硝效率≥80%，处理后通过1 根 15m 高的排气筒排放。烟尘、SO2、NOX浓度可满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、400 mg/m3的限值要求。 ⑤非正常情况 本项目生产设施开炉（机）时污染物会骤然增加；关炉（机）时，污染物不会立即消失，存在滞后排放。故评价要求建设单位废气处理设施开炉（机）时提前半小时开启，停炉（机）半小时后关闭，环保设施运行覆盖整个生产阶段，可有效防止生产废气非正常情况排放对外环境造成影响。 ⑵废气产排及排放口情况 项目主要主要污染物产生及预计排放情况见表4-7，废气有组织排放口见表4-4。 表4-7 主要污染物产生及预计排放情况 产排污环节 污染物 产生浓度和产生量 污染治理设施及参数 是否为可行技术 排放形式 排放浓度和 排放生量 产生浓度mg/m3 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放量t/a 原料储存 颗粒物 / 少量 雾炮机+吨包袋+全封闭原料库 是 无组织 / 少量 转运输送 颗粒物 / 少量 全封闭厂房+全封闭输送皮带 是 无组织 / 少量 搅拌 颗粒物 / 少量 全封闭厂房+密闭搅拌口 是 无组织 / 少量 上料 颗粒物 / 2.4 全封闭厂房+负压抽风式投料 是 无组织 / 2.4 生产工序废气集中处理 颗粒物 34.69 9.54 低氮燃烧+SCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫”处理+15m排气筒 是 有组织 3.45 0.95 SO2 1113.16 306.12 166.98 45.92 NOx 829.45 228.1 165.89 45.62 表4-8 有组织排放口基本情况 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度m 高度m 内径m 温度 ℃ 排放速率kg/h 年排放小时数 主要排放口 DA 001 废气集中处理系统 颗粒物 N38°15′49.38″ E110°14′9.91″ 1115 15 0.5 80 0.12 7920 SO2 5.80 NOx 5.76 ⑶监测计划 根据企业实际情况，本项目不设环境监测机构，环境监测可委托有资质的第三方监测单位进行定期监测，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)的要求，制定大气监测计划见表4-9。 表 4-9 环境监测计划 类别 监测点 监测项目 监测频次 废气 DA001排气筒 颗粒物、SO2、NOX 1次/年 厂界 颗粒物 1次/年 ⑷废气处理系统可行性分析 ①废气收集 项目原料块生产在玻璃炉窑中进行，炉窑采用风机抽吸通过管道进入废气集中处理系统。项目特种玻璃微纤维生产工序共设6条生产线，内设144台火焰炉、144台吹棉机，每个火焰炉设置一个集气罩，通过风机将火焰炉废气引出经水幕除尘器喷水除纤维后经管道引至项目废气处理系统；项目特种玻璃微纤维生产工序中喷吹废气由抽风机引出经水幕除尘器喷水除纤维后经管道引至项目废气处理系统。项目特种玻璃微纤维生产工序废气收集措施图见图4-1。 图4-1 项目特种玻璃微纤维生产工序废气收集措施图 ②布袋除尘器 顶吸罩收集方式为上吸风，为外部型集气罩，其工作原理是通过罩的抽吸作用，在污染源附近把污染物吸收起来，集气罩覆盖整个产尘点，通过风机保证集气罩内整体呈负压，废气通过集气罩抽到废气处理设施，该收集措施已经广泛进行了应用。根据项目设备及废气排放特点，集气罩尺寸设计应委托专业环保设备公司进行设计施工，收集效率可达到 99%以上。 布袋除尘器是以布袋作为过滤元件所组成的除尘器。含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。布袋除尘器过滤机理是物理拦截，除尘效率可高达99.9%。 ③石灰石/石膏湿法脱硫工艺 脱硫原理及主要化学反应： 吸收液通过喷嘴雾化喷入吸收塔，分散成细小的液滴并覆盖吸收塔的整个断面。这些液滴与塔内烟气逆流接触，发生传质与吸收反应，烟气中的SO2、SO3及 HCl、HF被吸收。SO2吸收产物的氧化和中和反应在吸收塔底部的氧化区完成并最终形成石膏。 为了维持吸收液恒定的pH值并减少石灰石耗量，石灰石被连续加入吸收塔。同时吸收塔内的吸收剂浆液被搅拌机、氧化空气和吸收塔循环泵不停地搅动，以加快石灰石在浆液中的均布和溶解。 石灰石-石膏湿法脱硫工艺主要的化学反应过程有吸收反应、氧化反应、中和反应以及其它副反应。 1)吸收反应 烟气与喷嘴喷出的循环浆液在吸收塔内有效接触，循环浆液吸收大部分SO2，反应如下： SO2＋H2O→H2SO3（溶解） H2SO3→H＋HSO3－（电离） 2)氧化反应 一部分HSO3－在吸收塔喷淋区被烟气中的氧所氧化，其它的 HSO3－在反应池中被氧化空气完全氧化，反应如下： HSO3－＋1/2O2→HSO4－ HSO4－→H＋＋SO4 2－ 3)中和反应 吸收剂浆液被引入吸收塔内中和氢离子，使吸收液保持一定的 pH 值。中和后的浆液在吸收塔内再循环。中和反应如下： Ca 2＋＋CO3 2－＋2H＋＋SO4 2－＋H2O→CaSO4·2H 2O＋CO2↑ 2H＋＋CO3 2－→H2O＋CO2↑ 4)其他副反应 烟气中的其他污染物如 SO3、Cl、F 和尘都被循环浆液吸收和捕集。SO3、HCl和HF与悬浮液中的石灰石按以下反应式发生反应： SO3＋H2O→2H＋＋SO4 2－ CaCO3 +2HCl→CaCl2+CO2+H2O CaCO3+2HF→CaF2 +CO2+H2O 本项目玻璃炉窑废气采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，脱硫效率按80%计，SO2 排放浓度为37.87mg/m3，满足可满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中污染物浓度限值的要求。 ④脱硝工艺 本项目玻璃炉窑燃烧系统设置低氮燃烧装置。低氮燃烧技术通过改变燃烧过程中的温度、氧气浓度和燃料供给等条件，以减少燃烧过程中产生的NOx排放。主要的低氮燃烧技术包括分级燃烧、焓降低氮（ELN）燃烧、富氧燃烧和再燃烧等。分级燃烧技术通过两个不同的燃烧区域来延长和分散燃烧过程，降低燃烧温度和氧气浓度，从而减少NOx生成。焓降低氮燃烧技术通过优化燃烧室结构和燃料供给方式，降低燃烧过程中的焓值，从而降低NOx排放。富氧燃烧技术通过在燃烧过程中加入适量的氧气，改变燃烧温度和氧气浓度，以减少NOx生成。再燃烧技术则是在主燃烧器后段搭设一个再燃烧器，使燃烧产生的NOx在高温下被还原为N2和H2O。根据国内外大量实验和案例分析，低氮燃烧技术在NOx减排方面的效果显著。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）污染防治可行技术要求表，低氮燃烧技术为可行技术，脱硝效率可达50%。 本项目废气集中处理采用SCR脱硝装置进行脱硝。选择性催化还原法SCR（Selective Catalytic Reduction，简称SCR）：选择性催化还原脱硝技术是通过在烟气中加入氨气，在催化剂作用下，利用氨气与NOX的有选择反应，将NOX还原成N2和H2O，其主要反应式为： 在没有催化剂的情况下，上述反应温度在980℃左右，当温度高于1100℃，氨气会氧化成NO，而且NOX的还原速度也会很快下降；当温度低于800℃，反应速度会很慢，NOX被还原的量很少，此时就需要添加催化剂。采用催化剂后，上述反应温度可以在300~400℃之间进行。SCR脱硝效率一般为50~90%，影响脱硝效率有以下几个主要因素： A、催化剂活性：在一定 NH3/NOX和一定反应器尺寸条件下，催化剂活 性越大，氨气与 NOX反应越剧烈，脱硝效率越高。 B、反应温度：反应温度在一定程度上决定了氨气与烟气中 NOX的反应 速度，同时也影响催化剂的活性。一般来说，反应温度越高，脱硝效率也越高。 C、烟气在反应器内的空间速度：空间速度表示单位时间内、单位体积催化剂所能处理的烟气量。催化剂空间速度越大，表明催化剂的生成能力越强。空间速度的大小取决于催化剂结果，决定反应的彻底性。空间速度越大，脱硝效率越高。 D、催化剂类型、结果、表面积：对于选定的催化剂，结果越简单，表面积越大，越有利于还原反应，也有利于脱硝效率的提高。 E、由于 SCR 技术相对比较成熟，脱硝效率较高，因此采用较多。 本项目 SCR 脱硝工艺催化剂选用蜂窝式催化剂，单块催化剂孔数 18×18，节距 8.2mm，主要基材与活性物质为 TiO2：80%~90%左右，V2O5：0.3~1.5%，WO3：约为 5~10%。SCR 脱硝效率可达 60%~90%，本次 SCR 脱硝工艺脱硝效率按80%计。本项目生产工序废气经低氮燃烧+ SCR 脱硝处理后 NOx 排放浓度为79.34mg/m3，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、400 毫克/立方米。项目采取的废气防治措施可行。 评价要求采用 SCR 工艺的脱硝设施全部安装氨逃逸监控仪表，氨逃逸指标分别控制在 2.5mg/m3以内。氨逃逸控制措施：正常运行过程中严格控制氨的喷入量，防止氨气过量而造成氨逃逸；多吹灰，防止积灰对催化剂造成不利影响；定期更换催化剂，保持催化剂活性。 ⑤水幕除尘可行性分析 本项目属于生产玻璃纤维产品，产生的棉尘为玻璃纤维棉絮，质量较轻，附着性较强，如果采用布袋除尘设施，棉尘附着在布袋上不易脱落，使布袋很快失去作用；本项目结合行业特点，采用水幕除尘喷淋，喷淋流速 1L/min，喷淋量很小，棉尘被喷雾湿润后很容易沉降，不形成浆液；外部罩有网笼，进一步沉降棉尘，收集的棉尘作为副产品外售。因此，本项目水幕除尘喷淋设施为可行的。根据同类型企业山西新鑫材料有限公司年产 4500 吨高性能玻璃纤维项目，本项目行业均采用水幕除尘工艺。 综上所述，项目大气采取的防治措施可行，污染物可达标排放，对周边大气环境影响较小。 2、废水环境影响和保护措施 ⑴地表水环境影响分析 本项目运营期废水主要是循环冷却水、脱硫废水、水幕除尘废水、车辆冲洗废水、荒煤气冷凝水及初期雨水。 I废水产生及处理 ①循环冷却水 项目原料块生产线设有1座冷却池，循环水量为20m3/h；特种玻璃微纤维生产线设有闭式冷却塔3座，每座冷却塔循环水量400m³/h，项目冷却水循环利用，不外排。 ②脱硫废水 项目脱硫废水经管道收集后进入沉淀池沉淀后回用于脱硫系统。 ③水幕除尘废水 水幕除尘系统喷淋量较小，喷淋后不形成浆液，废液随棉尘和废气全部带走；在沉降室底部设置围堰，防止漫流。 ④车辆冲洗废水 环评对进出项目厂区车辆，均要求冲洗轮胎，项目设一座冲洗废水收集池，容积为5m3，冲洗水循环利用，不外排。 ⑤荒煤气冷凝水 项目所用巨昌荒煤气会产生冷凝水，根据行业运行经验，本项目荒煤气冷凝水产生量8t/d，荒煤气冷凝水由管道收集至冷凝水收集槽（5m3），最终由泵经管线打回榆林市巨昌煤化工有限公司后续处理，荒煤气冷凝水抽反每日3次。 ⑥初期雨水 佳县水资源相对短缺，合理有效利用水资源将是本区工业可持续发展的基础，因此建设单位必须树立节水意识，设置足够容积的集水池，收集厂区雨水沉淀后回用于生产或用于绿化、洒水抑尘，降低初期雨水直接外排对水环境的影响。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目集水池容量确定如下： 雨水量采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下： 式中：q——暴雨强度，l/s·ha； P——重现值，年； t——降雨历时，min； 雨水设计流量：Q=ΨqF Ψ——径流系数 F——汇水面积，hm2 P取值1年，t取值30min，Ψ取值0.6，F为1.89hm2。经计算，一次(以30min计)强降水厂区收集水为177.73m3，雨水收集池容积应设置为210m3，可确保项目在强降雨状态下废水不外排。雨水经收集沉淀后回用于绿化抑尘，不外排。 综上所述，本项目正常运营后，废水全部回用不外排，在采取本次提出的各项措施后，项目运行对周边水环境影响较小。因此，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级 B，三级 B 评价可不进行水环境影响预测，本次评价只进行简要分析。 II排放口基本情况 项目排放口情况见表4-10。 表4-10 项目废水污染物排放情况 序号 废水类别 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放口类型 排放规律 排放去向 排放标准 1 生产废水 / / / / / 循环利用，不外排 / 2 初期雨水 / / / / / 沉淀后，厂区洒水抑，不外排 / III监测要求 通过工程分析可知，本项目无废水排放口，故本次评价未制定相关环境监测计划。 ⑵地下水环境影响分析 ① 评定等级判定 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610--2016）附录 A、地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610--2016）中“4.1 一般性原则-Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。因此本项目不开展地下水环境质量监测工作，仅对地下水防渗措施提出要求。 ②地下水保护措施 从项目的实际特点来看，可能造成地下水环境影响的污染来源主要为危废间、废水收集设施等，其对地下水产生影响的途径主要是渗透污染。项目运营过程中危废间、废水收集设施按照相关规范要求要求做好防漏、防渗措施，定期检查管道，禁止在管道上放置重物；危废暂存点地面做好防腐、防渗、防漏处理，可确保不对地下水环境造成污染。项目周边无对项目建设敏感的水源地，本次评价认为项目在采取了有效的地下水防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状使用功能。 为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，项目采取的分区防渗措施见表4-11。 表4-11 项目污染区划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗等级 重点防渗区 危废暂存点 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 一般防渗区 生产车间、废水收集区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 一般防渗区和绿化区以外的区域 一般地面硬化 a、重点防渗区：危废暂存点 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 b、一般防渗区：生产车间、废水收集区 要求采用碎石垫层压实处理，保证基础的稳定性；生产车间采用密闭轻钢结构，其防渗区地面采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能；池体采用C30钢筋混凝土进行浇筑，池体内壁采用20mm厚的防水水泥砂浆，池体一次浇筑完成，控制浇筑温度并保证砼浇筑的连续性和密闭性，具备良好的防渗性能；产品库铺设2mm的HDPE膜，可有效防止污染物入渗；确保防渗效果应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》对Ⅱ类场防渗要求，防治地下水污染。 c、简单防渗区：一般防渗区、绿化以外的区域只需做一般地面硬化即可。为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。 ⑶评价结论 通过上述措施，项目废水对周围水环境影响较小。 3、噪声环境影响和保护措施 ⑴评定等级判定 项目拟建地位于榆佳经济技术开发区，声环境功能区类别为3类。项目西北、西南方向为荒地，东北、东南方向为榆林市巨昌煤化工有限公司生产厂房。据项目拟建地最近的敏感点为拟建地西南方向1.2km处的康崖窑村。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4—2021），本项目声环境影响评价工作等级为三级，简要评价。 （2）噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于玻璃炉窑、混料机、胶辊机、集棉机组、空压机、风机、水泵等设备，其源强为75-100dB（A）。项目除选用技术先进的低噪声设备外，同时依据各噪声源的声频特性，对各类高噪声设备采取必要的减振、隔声和消声措施。项目噪声预测源强见表4-12。 表4-12项目主要产噪设备噪声源强 噪声源 位置 设备名称 治理前噪声源强dB（A） 运行频率 防治措施 治理后噪声源强dB（A） 原料块生产车间 玻璃炉窑 75 连续 选用低噪声设备、基础减震、置于室内等 55 加料机 80 60 风机 90 70 混料机 85 65 玻璃纤维 生产车间 胶辊拉丝机 80 连续 60 成型机 80 60 集棉机组 80 60 风机 90 70 泵房 水泵 90 连续 选用低噪声设备、基础减震、置于室内等 70 空压机房 空压机 100 连续 选用低噪声设备、基础减震、置于室内、安装 消声器、采用隔声门窗 70 （3）防治措施 为将项目噪声对周边声环境的影响降到最低，本环评要求采取如下防治措施： ①优化厂内布局，合理布置车间。通过调整高设备的安装位置，来增加噪声衰减距离，以此降低对厂界周边声环境的不利影响； ②从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，在有固定位置的机械设备底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加； ③生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生； ④针对噪声级较高的生产车间，应采取车间内设置吸声材料，作业人员要配戴相应的噪声防护设施，如：耳塞、耳套等； ⑤生产时尽量减少生产车间门窗的开启频次，并利用墙壁的作用； ⑥强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ⑦在厂界四周种植绿化带，降低噪声传播。 严格采取以上噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值要求。 ⑷监测计划 本项目噪声监测计划见表 4-13。 表4-13 项目环境监测计划一览表 类别 监测点位置 监测项目 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界外1m，厂界四周各一个点 等效A声级 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 4、固废环境影响和保护措施 ⑴一般固废 废包装材料：废包装材料产生量为4.5t/a。收集后出售给废品收购站。 除尘灰：本项目布袋除尘器收集除尘灰，除尘灰量为9.44t/a，全部返回当做原料综合利用。 脱硫石膏：本项目脱硫石膏产生量约为700t/a，收集后作为建筑材料综合利用。 废丝：根据类比调查，废丝产生量约占产品总量的3%，则废丝产生量约600t/a，收集后全部返回池窑炉重炼。 废玻璃棉渣：喷淋沉降产生的废玻璃棉渣，产生量约为7.6t/a，收集后返回池窑重炼。 本项目玻璃熔化后在喷吹工序及拉丝工序会产生部分废弃及残次玻璃棉集中回收回炉重新熔化使用。本项目玻璃块在熔化过程中不添加任何辅料，因此产生的残次玻璃丝成分与玻璃块成分完全相同重新回炉熔化体现了废物综合利用的理念。 ⑵危险废物 废机油、废油桶：按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录（2021 年版）》（2021年1月1日执行），本项目产生的废矿物油和废油桶属于危险废物，其废物类别为 HW08（废矿物油与含矿物油废物）和HW49其它废物，废物代码为 900-209-08 和 900-041-49，产生量约为 0.3t/a 和20个/a。暂存于危废暂存点，收集后废矿物油和废油桶交由有资质单位处置。 项目营运期固废产生及处理方式情况汇总见表4-14。 表4-14 固废产生量及处理方式 污染物名称 性质 产生量（t/a） 处置方式 除尘灰 一般固废 9.44 全部返回生产工序 废丝 600 废玻璃棉渣 7.6 废包装材料 4.5 外售 脱硫石膏 700 作为建筑材料利用 废机油 危险废物 900-209-08 0.3 暂存于危废间，委托有危险废物处理资质的单位处置 废油桶 900-041-49 20个 建设单位拟设置1间10m2危险废物暂存点，用于暂存产生的危险废物，并建立转移联单，完善危险废物记录台账。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局第 5 号）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（国家环境保护总局第 43 号）的要求，项目危废间应做好以下措施： ①危废暂存点防渗工程需满足 GB18597-2023要求，即：防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②危废暂存库必须粘贴有危险废物标示标牌。危险废物盛装容器上和危废暂存点外必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的标签。危险废物暂存库不得接受未粘贴上述标签或标签填写不规范的危险废物。 ③必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 ⑥在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期达到时间报告当地环境保护行政主管部门。建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑦贮存具备“六防”要求（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）。 ⑧危险废物在馆内收集运输要求：收集的危险废物根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）中的要求进行。建设单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；应采用专用的工具，并填写《危险废物厂内转运记录表》；内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 从本项目产生的固废的处置情况来看，项目对其所产生的各类固体废弃物均采取了合理的处置措施，固体废弃物处置方案较为合理，各固废均得到妥善处置。因此，项目固体废弃物对外环境的影响不大，但本评价要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在运营过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 5、土壤环境影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他”，土壤环境影响评价项目类别为III类，项目所在地周边的土壤环境敏感程度属于不敏感，项目占地1.89hm2（18906.76m2）＜5hm2，占地规模为小型，根据表4-污染影响型评价工作等级划分，本项目可不展开土壤环境影响评价工作， 项目对土壤产生影响的可能环节是危废间、生产车间、废水收集设施。本项目所在厂区危废间、生产车间、废水收集设施采用防渗设计处理。采取以上措施后项目对土壤环境影响较小。 6、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对建设项目环境风险进行评价，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 ⑴环境风险评价等级 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 对照《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 ②风险潜势初判 Q 值的确定 本项目主要危险物质为废机油、兰炭尾气，项目燃料气采用榆林市巨昌煤化工科技有限公司兰炭尾气，燃气管道为高空架设，管径DN1600，由巨昌兰炭生产车间接自项目厂区南侧的燃气加压机棚，长度约300m。兰炭尾气密度为 0.5kg/m3，则煤气支管留存量为0.3t。 表4-15 项目重点关注的危险物质的危险性特性及分布情况表 危险物质名称 相态 主要危险 特性 贮存地点 贮存方式 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t Q 值 废机油 液态 毒性、易燃性 危废暂存点 桶装 0.3 2500 0.000712 兰炭尾气 气态 毒性、易燃性 煤气管道 / 0.3 7.5 0.04 因此，项目 Q 值划分属于 Q＜1 的范围内，因此本项目环境风险潜势为 I。 ③风险评价等级 根据环境风险潜势划分结果，拟建项目环境风险评价工作等级判定见下表。 表4-16 拟建项目环境风险评价等级划分一览表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 拟建项目 本项目环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险评价等级为简单分析 因此，拟建项目环境风险评价等级为简单分析。 ⑵环境风险识别 本项目环境风险识别情况见下表。 表 4-17 项目环境风险识别表 危险单元 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 危废暂存点 废机油 泄漏 地下水、土壤 煤气管道 兰炭尾气 泄漏 大气 ⑶环境风险分析 ①危废间泄漏环境风险分析 环境风险源：危废间泄漏 污染物种类：废机油 环境风险类别：地下水以及土壤 影响范围：厂区周围的地下水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染土壤。 ②煤气管道泄漏评估 环境风险源：煤气管道 污染物种类：煤气 环境风险类别：大气环境 影响范围：厂区下风向的环境空气 影响后果：煤气是一种易燃、易爆有毒气体，被人体吸收后，煤气中的一氧化碳迅速与血液中的血红蛋白相结合产生碳氧血红素，使血红素失去代养能力，使人体各基本组织细胞得不到氧气，人的神经系发生阻碍，就会失去知觉，造成煤气中毒。 （6）环境风险防范措施及应急要求 针对存在的风险因素，本次评价制定相应的风险防范措施，具体如下： ①危险废物暂存点应采取防渗漏措施，设置导流槽、集液池，库内四周70cm 墙裙采用防渗、防腐处理，建筑外设置围堰和雨水导流沟。 ②加强对煤气设施巡检，及时维护，尽量减少煤气泄漏的可能性；建立煤气管道标识系统，防止非正常破坏。 ③加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （4）分析结论 本项目不构成重大危险源，企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 7、电磁辐射影响分析 本项目不属于电磁辐射类项目，本次未开展电磁辐射影响分析工作。 8、环保投资及竣工环境保护验收 ⑴环保投资 项目总投资31044万元，其中环保投资1018.5万元，占总投资额的3.28%，环保投资情况见表4-18。 表4-18 项目环保投资一览表 类别 污染源 内容 数量 费用（万元） 废气 原料储存 石英砂堆料采用雾炮机喷淋洒水； 其他物料采用吨包袋+全封闭厂房 1台 115.0 物料转运 全封闭输送皮带+全封闭厂房 / 物料搅拌 密闭搅拌+全封闭厂房 / 上料口 全封闭厂房+负压抽风式投料 / 生产工序废气 原料块生产 设置低氮燃烧器，废气集中收集引至废气集中处理系统 1套 25.0 玻璃纤维生产 每个火焰炉设置集气罩，管道引至废气集中处理系统 144套 425.00 喷吹成型作业区为封闭结构，喷吹废气和集棉工序棉尘随气流经过旋风器分离后，进入水幕除尘器喷淋 / 喷吹废气在水幕除尘器上方集中收集废气，管道引至废气集中处理系统 / 废气集中处理系统 采用“布袋除尘器+SCR脱硝+石灰石-石膏法脱硫”处理，除尘效率≥90%，脱硫效率≥80%，脱硝效率≥80%，处理后通过 1 根 15m 高的排气筒排放 1套 200.0 废水 冷却循环水 玻璃纤维生产工序 闭式冷却塔 3套 120.0 原料块生产工序 循环冷却水池 1个 1.5 洗车废水 沉淀池5m3 1个 0.5 荒煤气冷凝水 收集槽5m3 1个 2.0 初期雨水 初期雨水收集池1座，容积210m3 1个 3.0 噪声 机械设备噪声 选用低噪声设备，采取安装减振装置，构筑物隔声降噪，置于室内等措施 / 60.0 固废 除尘灰 集中收集，返回生产工序生产利用 1间一般固废暂存点 3.5 废玻璃棉渣 废丝 废包装材料 集中收集，外售 脱硫石膏 集中收集，收集后作为建筑材料综合利用 废机油 专用收集桶收集，暂存于 10m2 危险废物暂存点，委托具有危险废物处理资质的单位定期处置 5.8 废油桶 生态 绿化面积2000m2 / 5.0 合计 1018.5 ⑵ “三同时”验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 ①验收责任主体 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 ②验收要求 I 建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 II需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。 III 验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 IV 验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 V为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收监测报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 表4-19 项目竣工环保验收一览表 验收因子 处理设施 数量 验收标准 废气 原料储存 石英砂堆料采用雾炮机喷淋洒水；其他物料采用吨包袋+全封闭厂房 1台 《玻璃工业大气污染物排放标》（GB26453-2022） 转运、运输工段 全封闭输送皮带+全封闭厂房 / 搅拌工段 密闭搅拌+全封闭厂房 / 上料工段 全封闭厂房+负压抽风式投料 / 原料块生产工序 设置低氮燃烧器1个，废气集中收集引至废气集中处理系统 1套 玻璃纤维生产工序 每个火焰炉设置集气罩，管道引至废气集中处理系统 144套 喷吹成型作业区为封闭结构，喷吹废气和集棉工序棉尘随气流经过旋风器分离后，进入水幕除尘器喷淋 / 喷吹废气在水幕除尘器上方集中收集废气，管道引至废气集中处理系统 / 废气集中处理系统 采用“布袋除尘器+SCR脱硝+石灰石-石膏法脱硫”处理，除尘效率≥90%，脱硫效率≥80%，脱硝效率≥80%，处理后通过 1 根 15m 高的排气筒排放 1套 废 水 荒煤气冷凝水 密闭冷凝水收集槽5m3 1个 不外排 冷却循环水 玻璃纤维生产工序 闭式冷却塔 3套 玻璃块生产工序 循环冷却水池 1个 车辆冲洗 废水 沉淀池5m3 1个 初期雨水 初期雨水收集池1座，容积210m3 1个 噪声 机械设备噪声 选用低噪声设备，采取安装减振装置，构筑物隔声降噪，置于室内等措施 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固废 集中收集，返回生产工序生产利用 1间一般固废暂存点 合理处置 集中收集，外售 集中收集，收集后作为建筑材料综合利用 危险固废 专用收集桶收集，暂存于 10m2 危险废物暂存点，委托具有危险废物处理资质的单位定期处置 危废处置符合GB18597-2023《危险废贮存污染控制标准》相关要求 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料储存、转运、搅拌工序 | 颗粒物 | 采用雾炮机+吨包装+全封闭厂房+全封闭输送+密闭搅拌口 | 《玻璃工业大气污染物排放标》（GB26453-2022） |
|  | 上料口 | 颗粒物 | 全封闭厂房+负压抽风式投料 |  |
|  | 生产工序废气（DA001） | 颗粒物、SO2 、NOx | 玻璃炉窑设置低氮燃烧器，原料块生产废气与玻璃纤维生产车间废气分别收集，通过管道引至集中处理系统，采用“SCR脱硝 +布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫”处 理，除尘效率≥90%，脱硫效率≥80%，脱硝效率≥80%，处理后通过 1 根 15m 高的排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | 循环冷却水 | SS | 沉淀后循环利用 | 不外排 |
|  | 脱硫废水 | 盐类 | 沉淀后循环利用 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区绿化、洒水 | 不外排 |
|  | 荒煤气冷凝水 | 酚类、硫化物、氰化物 | 收集后返回巨昌处理 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀后循环利用 | 不外排 |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 选用低噪声的设备、置于室内、设置基础减震垫等，并在厂区四周种植树木 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰、废玻璃丝、废玻璃棉渣收集后返回生产工序；废包装材料收集后外售废品收购站；脱硫石膏收集后外售用于建筑行业；废矿物油、废油桶集中收集，暂存于危废暂存点，及时交由有资单位进行处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目分区防渗，重点防渗区为危废暂存点，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计；一般防渗区为生产车间及废水收集设施，一般防渗区和绿化区以外的区域为简单防渗区。 |
| 生态保护措施 | 道路两旁、围墙附近等空地尽可能的进行绿化，多种植树木、花草，增加绿色空间，扩大绿化面积。 |
| 环境风险 防范措施 | ①危险废物暂存点应采取防渗漏措施，设置导流槽、集液池，库内四周70cm 墙裙采用防渗、防腐处理，建筑外设置围堰和雨水导流沟。 ②加强对煤气设施巡检，及时维护，尽量减少煤气泄漏的可能性；建立煤气管道标识系统，防止非正常破坏。 ③加强对环保装置等设备的定期检修和维护，避免非正常工况下废气未经治理而超标排放事件的发生。严格遵守“三同时”制度，建设单位不得私自停用环保设施，应对环保设施、生产设备、电线线路及设备线路定期进行检查，使废气处理设施处于完备有效的状态，以保证处理效率和污染物达标排放。 ④加强危险废物管理，对危险废物进行安全分类存放，定期委托处理，避免在厂区储存时间过长。 ⑤编制突发环境事件应急预案，切实采取风险防范措施，做好应对突发情况的准备，将风险影响降至最低。 |
| 其他环境 管理要求 | ①环境管理制度 企业应必须重视本项目的环境保护工作，制定一系列环境管理制度以促进项目的环境保护工作，并保证环境管理制度的落实。制定的环境保护管理制度应包括：建设项目“三同时”管理制度、环境保护职责管理制度、污染物收集与处理管理制度、固体废物的管 理与处置制度、日常环境监督与记录管理制度等。 ②环境管理机构 企业应设置环境保护管理机构及专职负责人员，负责组织落实监督项目的各项环境保护工作。 环保专职管理人员的职能包括：贯彻执行国家有关法律、法规和政策；编制本项目实施的环保计划并组织实施；执行建设项目的“三同时”制度；监督环保设计工程措施及运行管理；配合有关环保部门搞好监测与年度统计工作。 ③环境监测计划 企业应当严格执行本次评价提出的监测要求，应定期委托有环境监测资质的单位进行环境监测工作，监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案，向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ④排污口管理要求 企业应当按照国家环保总局环监（1996）470 号文《排污口规范化整治技术要求》对废气、废水、噪声、固体废物排放口进行实行规范化管理，排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌。 ⑤竣工环保验收要求 企业应当根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号修订发布）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、《关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》的规定，建设项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，企业应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收。 ⑥环境管理台账要求 企业应建立环境管理台账，并按照规定年限保存。环境管理台账主要包括大气污染源和厂界噪声监测记录台账。 ⑦排污许可按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》相关规定及时申请排污许可证。 |

# 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策和环保政策，符合行业建设规范，项目区域周边无大的环境制约因素，选址可行，布局合理，所在地环境质量现状满足环境功能要求；拟采用的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。建设单位在认真落实各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度后，污染物实现达标排放，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 |  |
|  | SO2 |  |  |  | 45.92 |  | 45.92 |  |
|  | NOX |  |  |  | 45.62 |  | 45.62 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废丝 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 废玻璃棉渣 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 脱硫石膏 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 建设项目类别 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

# Text boxes

北